Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 –Autoklaw mikrofalowy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis przedmiotu zamówienia: Parametry procesu Temperatura sterylizacji 135° C Czas ekspozycji na temperaturę sterylizacji 80 s Czas nagrzewania 1,5-4,5 min Czas schładzania ok. 4-8 min Całkowity czas procesu (od włożenia do wyjęcia naczynia) 7-12,5 min Temperatura po zakończeniu procesu 95° C Naczynia Standardowe kolby i butelki laboratoryjne, szklane i z tworzyw, odporne na temperaturę 135° C. Dane techniczne Zasilanie 230V/50Hz Moc wyjściowa 0,95 kW Maksymalny pobór prądu 8 A Ciśnienie robocze 3,6 bar Ciśnienie maksymalne 5 bar Masa max.15 kg Objętość komory procesowej 2 l Częstotliwość fal elektromagnetycznych 2450 MHz Stopień ochrony IP 20 Archiwizacja danych Karta MicroSD |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2–Fluorymetr ze starterem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fluorometr wraz z dostawą, gwarancją i instrukcją obsługi w j. polskim Fluorometr z zestawem odczynników do pomiaru zawartości DNA, RNA (dodatkowo jakość i integralność) i białek w próbie. Zestaw zawiera Fluorymetr oraz odczynniki do pomiaru DNA, RNA i białek. Pamięć - 4 GB USB flash drive, Optyka - Emission filters: green (510-580 nm), red (665-720 nm),Excitation filters: blue (430-495 nm), red (600-645 nm),LED light sources: blue (max ~470 nm), red (max ~635 nm),Photodiode detectors: 300-1,000 nm range Fluorometr umożliwia: - dokładny pomiar ilości DNA, RNA I białek w czasie poniżej trzech sekund - intact RNA w czasie poniżej 5 sekund - wysoka dokładnosć w próbie 1–20 μL lub w próbach rozcieńczonych - włączone instrukcje postępowania - dane do 1000 prób, - wyświetlacz 5.7 –inch, łatwa nawigacja - Graficzne wyświetlanie pomiarów - możliwość wyeksportowania danych do USB lub bezpośrednio na komputer |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 – Urządzenia do natryskiwania cieplnego powłok ochronnych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis przedmiotu zamówienia: Urządzenia do natryskiwania cieplnego powłok ochronnych wraz z proszkowym materiałem powłokowym, w zakresie: - palnika z system dźwigniowym odcięcia gazów roboczych, przeznaczonego do natrysku płomieniowego proszków metodą na gorąco, o parametrach: temperatura płomienia 3200oC wydajności 2–6 kg/h - zestawu do natrysku płomieniowego na powierzchniach obrotowych metodą na zimno i na gorąco, składającego się z: palnika z systemem dźwigniowego odcięcia gazów roboczych i z wymiennymi dyszami oraz możliwością podłączenia zewnętrznego podajnika proszku, do natrysku różnych grup materiałów proszkowych (metalicznych, ceramicznych, cermetalicznych i polimerowych) zespołu przygotowania sprężonego powietrza z niezbędnym oprzyrządowaniem - palnika do przetapiania warstw proszkowych w metodzie na gorąco, zawierającego: zestaw dysz o różnej mocy płomienia system dźwigniowego odcięcia gazów roboczych - dwóch zestawów węży z szybkozłączkami, bezpiecznikami przedreduktorowymi i reduktorami tlenowymi i acetylenowymi dla podłączenia palników - reduktora zbiorczego do trzech butli acetylenowych - zestawu proszków do gazopłomieniowego natryskiwania na zimno i gorąco z przetopem warstwy wierzchniej materiału podłoża, dla uzyskania powłok ochronnych i napoin (min. 1 kg każdego rodzaju proszku): dwa rodzaje proszków typu NiBSi, pięć rodzajów proszków NiCrBSi o różnym składzie pierwiastków stopowych do natryskiwania powłok i napoin o wysokiej odporności na zużycie tribologiczne (w tym jeden proszek NiCrBSi z udziałem twardych faz węglikowych i jeden z udziałem molibdenu typu NiCrMoBSi), proszek stopowy typu NiAl do wytwarzania warstw pośrednich (międzywarstw) dla powłok zasadniczych natryskiwanych na zimno, proszek stopowy typu NiCr do natryskiwania powłok na zimno, proszek stopowy na osnowie Cu (brąz aluminiowy) do natryskiwania powłok na zimno, proszek na osnowie Zn do natryskiwania na zimno powłok o wysokiej odporności na korozję, proszek ceramiczny do natrysku na zimno typu Al2O3+TiO2+SiO2, proszek polimerowy do natrysku na zimno na bazie poliamidu, - przenośnego urządzenia odciągowego Pełne szkolenie dla 3-5 osób z zakresu natryskiwania gazopłomieniowego na zimno i gorąco z użyciem całego asortymentu urządzeń objętych opisem przedmiotu zamówienia. Zestaw zostanie wykorzystany w pracach naukowo-dydaktycznych w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn. Prace technologiczne naukowo-badawcze i dydaktyczne, polegać będą na wytwarzaniu metalicznych, ceramicznych, cermetalicznych i polimerowych powłok ochronnych na elementach maszyn i urządzeń z przeznaczeniem do dalszych badań właściwości strukturalnych i użytkowych. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

…………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 –Mikroskop

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis parametrów technicznych mikroskopu dydaktycznego Statyw. Konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji z pozycji „vis a vis”. Mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, Dokładność ogniskowania 2,5um, Zakres przesuwu 15mm, Wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną, Ergonomiczne, oznaczone innym kolorem niż baza mikroskopu, dwa uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu, Zamontowany z tyłu bazy schowek do umieszczenia przewodu sieciowego, Wbudowany w bazę mikroskopu z tyłu schowek na zasilacz AC, Wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą, Stabilna baza wykonana z metalu o wadze nie więcej niż 6kg z możliwością łatwego i wygodnego przenoszenia. Optyka. Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, Oznaczenia dotyczące rodzaju optyki muszą znajdować się w widocznym miejscu na obiektywie długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm. Oświetlenie. wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h, ekonomiczna dioda LED o poborze mocy nie większym niż 2W, regulator natężenia światła wbudowany w bazę mikroskopu po prawej stronie. Nasadka okularowa. nasadka binokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni, regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48-75mm, regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie 370-432,9 mm, fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki Okulary. Okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20, wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe, zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, okulary z zabezpieczeniem antygrzybiczym, regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach, możliwość montażu wkładek mikrometrycznych, możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12. Uchwyt rewolwerowy. Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 obiektywów. Stolik mechaniczny: bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu stolika, z pokrętłem po prawej stronie, wymiary stolika 174mm x 89mm, zakres przesuwu stolika 76mm x 30mm (dopasowany do standarowych szkiełek mikroskopowych) uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem. Kondensor. Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości Wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłoną aperturowa, fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów. Obiektywy o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / aperturze numerycznej (NA)/ odległości roboczej (WD) nie gorszej niż: planachromatyczny 4x/ NA=0,10 / WD=27,8 mm planachromatyczny 10x/ NA=0,25 / WD=8 mm, planachromatyczny 40x/ NA=0,65 / WD=0,6 mm, planachromatyczny 100x/ NA=1,25/ WD=0,13 mm Wyposażenie uzupełniające: przewód sieciowy, pokrowiec antystatyczny, możliwość rozbudowy o metodę obserwacji w ciemnym polu dodatkowy obiektyw 100x Plan Achromat C obiektyw 100x klasy UIS-2, imersyjny. Odległość czołowa 0.13 mm, apertura numeryczna 1.25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka. Obiektyw kompatybilny z posiadanymi mikroskopami CX21/22 11. Dostarczone przewody zasilające muszą posiadać czytelne oznaczenia gwarantujące ich bezpieczeństwo wydane przez właściwą agendę (wymagane min. VDE, D, N, S) |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

…………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5– Zamrażarka do przechowywania odczynników

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka do przechowywania odczynników Wymiary (wys. x szer. x gł.) 154,4 x 59,5 x 66,8 (+/-1cm) Barwa biały Pojemność 177 litrów Bezszronowa (No Frost) tak Roczne zużycie prądu 276 kWh |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Komora laminarna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna Opis przedmiotu zamówienia: pionowy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,30 do 0,35 m/s, kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik lub system napięcia voltowego z możliwością korekcji +/- 10% przez użytkownika, cichobieżne wentylatory, szerokość komory: wymiary zewnętrzne 719/500/780 mm; wymiary wewnętrzne 688/490/500 mm, filtr HEPA H14 (skuteczność >99,995%) i filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779 (, automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu w komorach, godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i świetlówki UV, świetlówka bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy, energooszczędna świetlówka LED doświetlająca przestrzeń roboczą (intensywność oświetlenia >1000 luxów) blat roboczy ze stali nierdzewnej, pojedyncze gniazdo elektryczne na obudowie komory panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym (dostępne języki: polski, angielski, niemiecki, hiszpański), waga urządzenia max. 55 kg opcjonalnie zawory do próżni, gazu i powietrza, oraz dedykowana podstawa na blokowanych kółkach. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 – Komora zamrażalnicza do przechowywania próbek laboratoryjnych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora zamrażalnicza do przechowywania próbek laboratoryjnych zasilanie: 230 V / 50-60 Hz wymiary zew.: ok. 700 × 800 × 1990 mm (szer. × głębokość × wysokość) wymiary wew.: ok. 580 × 670 ×1500 mm (szer. × głębokość × wysokość) pojemność: ok. 700 litrów waga – poniżej 140 kg komora przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia powyżej 40°C chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza (wentylacyjne), agregat wbudowany na górze urządzenia urządzenie wyposażone w sprężarkę hermetyczną działająca w zamkniętym układzie monobloku, skraplacz powietrzny ekologiczny czynnik chłodniczy zakres pracy wewnątrz komory zamrażalniczej: od -10°C do -25°C pomiar i regulacja temperatury z dokładnością do 0,1(C automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin powstających podczas rozmrażania urządzenie sterowane mikroprocesorowo - panel sterowniczy z menu w języku polskim, wyposażony w czytelny wyświetlacz cyfrowy z opcjami podglądu: temperatury wewnątrz komory, temperatury zadanej, daty i godziny alarm dźwiękowy i świetlny sygnalizujący: zbyt wysoką/niską temperaturę (z regulacją zakresów), uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników, brak zasilania możliwość odczytania historii ostatnich alarmów (minimum 15) bezpośrednio z poziomu wyświetlacza. Możliwe musi być odczytanie informacji nt.: daty i godziny zaistnienia sytuacji alarmowej oraz kodu alarmu. zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem lub nieautoryzowaną zmianą ustawień poprzez opcję zablokowania panelu sterowniczego hasłem urządzenie wyposażone w gniazdo umożliwiające podłączenie do dodatkowego alarmu zdalnego urządzenie wyposażone w rejestrator temperatury dokonujący automatycznego zapisu temperatury oraz zaistniałych alarmów na wewnętrznej pamięci w cyklu nie dłuższym niż 5 min. 11 możliwość przeniesienia danych z monitoringu temperatur do komputera lub pamięci masowej za pomocą złącza USB bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania obudowa zewnętrzna i wnętrze komory wykonane z materiałów wysoce odpornych na korozję komora wyposażona w kółka z możliwością zablokowania drzwi pełne z systemem automatycznego domykania i uszczelką magnetyczna drzwi zamykane na zamek z kluczem szafa wyposażona w minimum 3 szuflady ze stali nierdzewnej z przezroczystym frontem instrukcja obsługi sterownika w języku polskim w formie papierowej w ramach ceny: dostawa, uruchomienie i szkolenie w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8– System do wizualizacji żeli i blotów

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do wizualizacji żeli i blotów w technologii stain-free wraz z urządzeniem do szybkiego transferu żeli Parametry techniczne urządzenia do wizualizacji żeli i blotów: urządzenie do wizualizacji żeli i blotów uzyskiwanych w technice western blottingu; urządzenie musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych chemiluminescencyjnie, fluorescencyjnie, kolorymetrycznie oraz w technologii bez wybarwiania żeli „Stain-Free” system wyposażony w zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią zdjęcia co najmniej 21 cm x 16,5 cm; tace oraz aplikacje, do których są przeznaczone muszą być automatycznie rozpoznawane przez urządzenie. w urządzeniu muszą być zainstalowane następujące źródła światła: 1) światło UV przechodzące ok. 300 nm, 2) światło białe – podświetlenie z góry i 3) światło białe przechodzące, 4) lampy LED do fluorescencji; urządzenie musi zawierać układ do analiz fluorescencyjnych przy podświetleniu próbki z góry za pomocą technologii LED w kanałach: niebieskim, zielonym, czerwonym, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni w zakresach wzbudzenia minimum: 1. światło niebieskie – podświetlenie z góry 460−480 nm 2. światło zielone – podświetlenie z góry 530−540 nm, 3. światło czerwone – podświetlenie z góry 630−650 nm, 4. światło koloru daleka czerwień – podświetlenie z góry 650−670 nm, 5. światło podczerwone – podświetlenie z góry 760−770 nm, urządzenie musi posiadać następujące filtry emisyjne: - 590/110 nm - filtr chemiluminescencji - 518–546 nm - 577–613 nm - 675–725 nm - 700–730 nm - 813–860 nm detekcja za pomocą kamery chłodzonej z przetwornikiem CCD, co rozdzielczości najmniej 6 mln pixeli. rozmiary piksela w kamerze CCD nie mniejsze niż 4,5x4,5 µm ± 0,5 µm zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić min. 4 rzędy wielkości (65 535 odcieni szarości); urządzenie winno możliwość kalibrację ostrości dla każdego ustawienia parametru zbliżenia lub wysokości próbki; zbliżanie i oddalanie od próbki (zoom) wykonywany za pomocą poruszającej się kamery; wymagane są co najmniej 3 zdefiniowane poziomy zbliżenia. urządzenie musi posiadać programowalne przez użytkownika tryby automatycznej akwizycji obrazów (szybki lub optymalny auto-ekspozycyjny). w aplikacjach chemiluminescencyjnych urządzenie musi posiadać elastyczny zakres składania pikseli (tzw: binning) dla co najmniej sześciu poziomów: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8; system musi być wyposażony w tace do aplikacji chemiluminescencji, fluorescencji, UV oraz stain-free (do barwników takich jak: chemiluminescencyjne, EtBr, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYBR® Gold, GelGreen, GelRed, Fluorescein, OliGreen, Oriole™, SYPRO Ruby, SYTO 60, Coomassie Blue, Starbright). system musi być wyposażony w białą tacę do analiz kolorymetrycznych (Coomassie Blue, barwienie srebrem), oraz niebieską, konwertującą światło białe do niebieskiego; urządzenie musi umożliwiać zapis obrazów żeli i blotów białkowych i detekcję białka bez wybarwiania żeli oraz blotów w technologii Stain-Free. urządzenie musi posiadać fabrycznie skalibrowaną funkcję korekcji niedoskonałości układu optycznego; urządzenie musi zapewniać możliwość blokady systemu przez użytkownika podczas akwizycji obrazu; panel przedni urządzenia winień być wyposażony we wbudowany ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 12 cali służący do sterowania systemem, zbierania oraz zarządzania zapisanymi, w formie obrazów danymi. Pojemność dysku, co najmniej 70 GB. urządzenie musi pracować bez podłączenia do komputera. urządzenie winno zapewnić przenoszenie danych za pomocą sieci (wbudowany port ethernetowy) lub przenośnej pamięci USB w formacie tif, jpeg, scn. urządzenie musi posiadać możliwość zdefiniowania kont, chronionych hasłem dla wielu użytkowników; urządzenie winno zawierać oprogramowanie umożliwiające obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu). w skład systemu musi wchodzi oprogramowanie do analizy obrazu kompatybilne z Windows 7 lub 8.1/10, jak również OS 10.11 i OS10.12 dla Mac, z nielimitowaną ilością licencji programu do analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych. licencja musi umożliwiać analizę zdjęć dla dowolnej liczby użytkowników w tym samym czasie. oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków. oprogramowanie musi posiadać funkcję normalizacji wykorzystującą technologię Stain-Free dedykowaną dla białek „całkowitych” oraz funkcję normalizacji dla pojedynczego białka w opcji chemiluminescencji. oprogramowanie musi posiadać funkcję automatycznego wyznaczania mas cząsteczkowych system musi być wyposażony co najmniej w zestaw startowy odczynnika do chemilumiescencji oraz barwny marker białkowy; Parametry techniczne urządzenia do szybkiego transferu żeli: urządzenie do turbo transferu dla 1 - 2 żeli midi (o wymiarach co najmniej 8,5 x 13,5 cm) lub 4 mini (o wymiarach co najmniej 7 x 8,5 cm); urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 kasety ze zintegrowanym zasilaczem; urządzenie umożliwiające przeprowadzenie szybkiego transferu dla białek o ciężarze 5-150 kDa w czasie 3 min dla żeli mini lub midi w technologii TGX; urządzenie umożliwiające przeprowadzenie transferu dla 1 - 4 mini lub 1- 2 midi żeli w jednym cyklu z wykorzystaniem protokołu 7-minutowego transferu dla białek o ciężarze do 150 kDa; urządzenie umożliwiające przeprowadzenie transferu dla 1 - 4 mini lub 1 - 2 midi żeli w jednym cyklu z wykorzystaniem protokołu 10-minutowego transferu dla białek o ciężarze 25-300 kDa urządzenie musi mieć możliwość prowadzenia transferu w 2 kasetach niezależnie od siebie; urządzenie musi umożliwiać zapisanie co najmniej 25 programów; powiadomienia użytkownika w przypadku: - awarii zasilania - braku obciążenia kasety - braku kasety - zakończenia pracy urządzenia system do turbo transferu musi zawierać co najmniej zestaw 10 gotowych „kanapek transferowych” z membranami PVDF o wielkości co najmniej 7x8,5 cm. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 –Spektrometr do pomiarów odbiciowych roślin

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wyposażone jest w kompletny system do pomiaru odbicia z liści. Wyposażony jest w wewnętrzne źródło światła oraz detektor. Urządzenia zawiera wzory powszechnie używanych współczynników odbicia /wskaźników (np. NDVI, NDGI, PRI itp.) zapisane w swoim wewnętrznym oprogramowaniu i wyświetla wartości wybranych wskaźników dla mierzonej próbki. Zmierzone dane są natychmiast wyświetlane na wykresach lub jako dane na ekranie urządzenia. Wyniki są również przechowywane w pamięci urządzenia wraz wykresem do późniejszego ponownego odczytu lub przeniesienia na komputer. Urządzenie jest zasilane na akumulatorze litowo-jonowym i nie wymaga zewnętrznego komputera do normalnej pracy. Urządzenie z kolorowym, dotykowym ekranem oraz wyposażone w nieniszczący uchwyt na próbki. • Źródło światła: ksenonowa lampa co najmniej 380-1050 nm • Zakres spektralny odpowiedzi: co najmniej 640 nm - 1050 nm • Odpowiedź spektralna szerokości połówkowa: nie gorsza niż 8 nm • Spektralne światłorozproszone: -30 dB • Rozmiar przysłony: 5 mm • Szybkość skanowania: około 100 ms • Ekran dotykowy: co najmniej 240 x 320 pikseli; 65535 kolorów • Pojemność pamięci: co najmniej 32 Mbit (do 4000 pomiarów) • Dane systemowe: 16-bitowa konwersja A/D • Zakres dynamiczny: wysokie wzmocnienie: 1: 4300; Mały zysk: 1: 13000 • Komunikacja: co najmniej USB • Wymiar / waga: 153 x 7,6 x 44 mm / 350 g +/- 5% • Obudowa: co najmniej odporny na zachlapanie • Akumulator: Li-Ion; można ładować przez port USB komputera Oprogramowanie: • Automatyczne obliczanie powszechnie znanych wskaźników odbicia • Możliwe obliczanie wskaźników niestandardowych • Natychmiastowe wykresy i dane • Eksport danych do komputera za pomocą połączenia USB • Możliwość aktualizacji oprogramowania |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10– Mikroskop biologiczny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop biologiczny binokular 40-1000x DANE TECHNICZNE: - GŁOWICA: binokularowa nachylona pod kątem 45°, obracana 360°, - OKULARY: WF 10x/18mm, regulacja dioptryjna, regulacja rozstawu okularów, - REWOLWER: czterogniazdowy, prosty, - OBIEKTYWY: planachromatyczny PL 4x, achromatyczne A 10x ,40x S, 100x S-Oil (imersyjny), - STOLIK: krzyżowy z regulacją i uchwytem preparatu, 140x135mm, zakres przesuwu 78x50mm, - FOKUS: współosiowe śruby mikro- i makrometryczna, - OŚWIETLACZ: halogenowy 12V/20W, z regulacją natężenia, - KONDENSOR: Abbego 1,25 N.A. z przysłoną irysową i regulacją wysokości, - ZASILACZ: wbudowany, 220-240V, - OPCJE: obserwacje w ciemnym polu, kontrast fazowy, polaryzacja |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 –stoliki do napylarki

| Dostawa stolików do napylarki Quorum Q150T ES Plus firmy Quorum Technologies |
| --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1. | Stoli typu „Rotacota”(stolik o średnicy 50 mm, ze zmiennym kątem nachylenia, z ruchem planetarnym 8 -20 rpm) |  | 1 |  |  |
| 2. | Stolik do wafli krzemowych o średnicy 4 cali z napędem |  | 1 |  |  |
| 3. | Stolik 50 mm z przechyłem do 90 stopni |  | 1 |  |  |
| 4. | Stolik do szkiełek podstawowych (na 2 szkiełka 75x25mm) |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| 1. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. 2. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. 3. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. 4. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12 –pHmetr + elektroda

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Complete micro pH measurement systems (pHmetr + elektroda) Szczegółowa charakterystyka aparatury: Zakres pomiarowy pH: 2 – 12 Wymiar: do 3 mm szerokości Elektroda nieszklana Pomiar w objętościach od 10 mikrolitrów Możliwy równoczesny pomiar pH i rejestracja widma w spektrofotometrze |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13 –Homogenizator laboratoryjny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i instalacja fabrycznie nowego zestawu do homogenizacji prób środowiskowych (wszystkie części składowe zestawu muszą pochodzić od jednego producenta) Parametry techniczne homogenizatora • Homogenizator dwu nożowy o zakresie prędkości 9000 rpm ± 200 rpm. • moc 1900W • homogenizacja bezpyłowa tzn. cała homogenizowana próbka znajduje się pod szczelną membraną, • masa próbki do homogenizacji do ok. 150g, • zakres temperaturowy homogenizacji od – 40 C do + 150 C, • nóż do homogenizacji ceramiczny o twardości min. 1700 Vickers. • możliwość zamontowania noży tytanowych i ze stali nierdzewnej. • wbudowana winda do automatycznej homogenizacji – w pełni automatyczne podnoszenie i opuszczanie próbki do głowicy homogenizującej - poruszająca naczynie z próbką podczas homogenizacji, z bezpieczną komorą osłoniętą przezroczystym ekranem ochronnym, • przezroczysta osłona stanowiska pracy której zamknięcie umożliwia uruchomienie młynka, a otwarcie automatycznie wyłącza pracę noży. • naczynie na próbkę ze szkła boromokrzemowego, • wymiary aparatu 300x510 x530 mm ± 10 mm, ( szerokość, wysokość, głębokość ) • masa 25 kg ± 2 kg. • Zasilanie 230 V, Wyposażenie dodatkowe: •naczynie na próbkę ze szkła boromokrzemowego – 2 szt |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14 –Kamera stereoskopowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera stereoskopowa - kamera stereoskopowa kompatibilna z okularami - rozdzielczość optyczna 4MP 4416x1242 15fps 2560x720 60fps - czujniki: akcelerometer, gyroskop, visual-inertial stereo slam - łacze: USB - kompatibilność z platformą software Oculus |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 15 – Okulary stereskopowe

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okulary stereoskopowe VR z oprzyrządowaniem: - okulary VR, podwójny ekran - bezprzewodowa praca w systemie Android - wewnętrzna pamięć przynajmniej 64GB - rozdzielczość ekranu 1440x1600 na każde oko - łacza: USB3 typ-C, bluetooth, wi-fi - kompatibilność z platformą software Oculus - manipulatory ręcznie, czujniki grawitacyjne. Bezprzewodowe, 2szt - wbudowane przynajmniej 4 kamery do kontroli otoczenia |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji