Załącznik nr 1 do SIWZ
     Nr postepowania: 441/2019/PN/DZP
____________________________
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Opis Przedmiotu Zamówienia

Budowa 1 domku letniskowego drewnianego wykonanego na budowie (wyklucza się domki składane z gotowych modułów) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z robotami towarzyszącymi i podłączeniem do istniejących przyłączy.
Powierzchnia zabudowy 6,10 / 6,30 m i taras 6,00 / 2,50 m
Domek o dachu dwuspadowym z użytkowym poddaszem: Parter: Salon + kuchnia ok. 24 m2, Schody ok. 2,75 m2, Łazienka ok. 4,30 m2. Poddasze: Sypialnia nr 1 – ok. 13,20 m2, Sypialnia nr 2 – ok. 13 m2, Schody z przedsionkiem ok. 3,5 m2. Wysokość pomieszczeń ok. 240 cm.

1. Fundament na płycie betonowej lub ławie fundamentowej - zależy od oceny geologicznej gruntu.
2. Konstrukcja drewniana szkieletowa, impregnowana impregnatem solnym bakteriobójczym i ognioodpornym.
Producent, model, impregnatu*: ……………………………………………………
- słupki ścian, oczepy, podwaliny nie mniejsze niż 5/15 cm
- podciągi nie mniejsze niż 15/25 cm
- belki stropowe nie mniejsze niż 8/18 cm
- krokwie nie mniejsze niż 7/18 cm
- jętki nie mniejsze niż 5/15 cm
- słupy nie mniejsze niż 15/15 cm
- poddasze ze ścianką kolankową,
Wykonanie zewnętrzne:
- ściany obite deskami elewacyjnymi 2,2 / 12,5 cm malowane (systemowo)
  3 warstwami lakieru robionego na osnowie oleju do powierzchni zewnętrznych wg zaleceń producenta
- dach deskowany dwuspadowy symetryczny o spadzie 450, kryty papą termozgrzewalną, podłacia, łaty i dachówki betonowe typu podwójne S
- obróbki dekarskie z blachy powlekanej
- rynny i rury spustowe PCV
- komin, bezpieczny dla konstrukcji drewnianej z wsadem ceramicznym i wełną, przystosowany do odprowadzenia spalin z kominka lub kozy
Producent, model, komina*: ……………………………..……………….
okna PCV dwuszybowe, kolor drewnopodobny, o współczynniku przenikania ciepła U=1,0. Siedem okien: (łazienka 90 cm x 60 cm, kuchnia 90 cm x 90 cm, salon od tarasu 120 cm x 120 cm, salon 120 cm x 90 cm, przy drzwiach 90 cm x 90 cm), pierwsze piętro – poddasze (jeden pokój 150 cm x 120 cm, drugi pokój 150 cm x 120 cm). Okna ze słupkiem ruchomym. Wszystkie okna otwierane do wewnątrz, w łazience okno uchylne.
Producent, okien PCV*: …………………………..……………….
drzwi zewnętrzne drewniane pełne z ościeżnicą otwierane na zewnątrz ze styropianem w środku, zamek i zasuwa z kluczem
Producent, model, drzwi zewnętrznych*: …………...………..…………….
- okiennice drewniane typu Z – na parterze (łazienka 90 cm x 60 cm, kuchnia 90 cm x 90 cm, salon od tarasu 120 cm x 120 cm, salon 120 cm x 90 cm, przy drzwiach 90 cm x 90 cm),
- podłoga tarasu z desek modrzewiowych ryflowanych 5/15 cm malowane systemowo 3 warstwami lakieru robionego na osnowie oleju do powierzchni zewnętrznych wg zaleceń producenta. Mocowane na wkręty w kolorze złotym.
- dach tarasu deskowany i kryty papą termozgrzewalną na podkładzie z papy izolacyjnej na deskach elewacyjnych min. 22 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym
- balustrada z czterech desek 3/15 cm, wykończona deską 5/15 cm.
- fundament tarasu obłożony deskami z drzwiczkami podtarasowymi.
   4. Instalacje:
Elektryczne
- 25 punktów elektrycznych, w każdym pomieszczeniu gniazdo do podłączenia grzejnika, w łazience grzejnik do wieszania ręczników (przynajmniej składający się z rurki zakręcającej się na dwa razy). Przewody w peszlu niepalnym zamontowane w ścianie z izolacją na 750 Volt.
- w łazience boiler 60 l
- w kuchni doprowadzone gniazdo 3-fazowe do kuchenki elektrycznej
- gniazdka i włączniki (gniazda podwójne) w kolorze beżowym
- przekroje przewodów i tablica rozdzielcza zgodnie z normami
- gniazdo antenowe z wyprowadzeniem przewodu na dach
Wod-Kan:
- instalacje wodne z PCV (kran ogrodowy na zewnątrz)
- osprzęt i biały montaż:
WC- kompakt wolnostojący z odpływem poziomym z deską wolno opadającą wykonaną z polipropylenu. Rura odpływowa wykonana z PCV niekarbowana.
UMYWALKA z szafką – Umywalka 60 cm wpuszczona w blat szafki z baterią na umywalce. Szafka dostosowana do umywalki + szafka podświetlana nad umywalką.
PRYSZNIC – 90 x 90 cm półokrągły szklany z metalowymi wykończeniami, brodzik niski z baterią i natryskiem na drążku. Pod brodzikiem musi być umieszczona terakota.
Producent, model, WC*: ………………………………………………..
Producent, model, Umywalki*: ………………………………………....
Producent, model, Kabiny prysznicowej z brodzikiem*: ……………….
Wentylacja grawitacyjna:
- komin z dwoma kanałami wentylacyjnymi z wkładem ceramicznym (systemowy) i wełną.
- wentylacja kuchni przez kratkę, rurą Spiro wyprowadzoną na dach
- wentylacja kanalizacji – rurą PCV wyprowadzoną na dach
- podłączenie instalacji wewnętrznych w budynku (woda, kanalizacja, energia elektryczna) do istniejących przyłączy (wyprowadzonych z fundamentu)
5. Wykończenie środka:
- ściany – deski elewacyjne 2,2 / 12,5 cm malowane lakierem bezbarwnym montowane na wkręty samonawiercające na torks , w kuchni i łazience – płyta kartonowo-gipsowa wodoognioodporna cała wyłożona płytkami ceramicznym (rodzaj płytek do uzgodnienia z Zamawiającym)
- narożniki pomieszczeń które posiadają płytki ceramiczne - silikonowe.
- podłoga parteru – terakota, klasa zdolności przeciwpoślizgowej CEN/TS 16165. Siła łamiąca nie mniejsza niż 1300 N, dostosowana do przeznaczenia pomieszczenia (po uzgodnieniu rodzaju z Zamawiającym)
- podłoga poddasza – deski drewniane sosnowe 3.0 / 12,5 cm – cyklinowane
  i malowane lakierem bezbarwnym
- listwy przypodłogowe drewniane w całym domku (poza kuchnią i łazienką)
- drzwi drewniane wewnętrzne pełne z ościeżnicami z klamką i zamkiem szt. 3
Producent, model, drzwi wewnętrznych*: ……………………………..……….
- malowanie lakierem do powierzchni wewnętrznych (wszystkie elementy drewniane wewnętrzne) i drzwi wewnętrznych 2 warstwy (systemowo)
- malowanie podłogi poddasza oraz schodów lakierem do podłóg 2 warstwy (systemowo)
- schody drewniane, nie węższe niż 90 cm, ażurowe z poręczą po jednej stronie, mocowania poręczy metalowe,
- w kuchni na blacie o grubości min. 4 cm z płyty MDF zamontowany zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wykonanym ze stali nierdzewnej z baterią. Barek z elewacji o wysokości 1-1,10 m, z blatem z klejonego drewna, szerokości ok. 40 cm, grubości ok. 4 cm i długości ok. 2 mb. Wszystkie szafki muszą posiadać uchwyty i zawiasy. Szkielet mebli i fronty wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, wszystkie widoczne krawędzie płyty (oklejone PCV o grubości min. 2mm). Układ mebli i kolorystyka, zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
6. Izolacje:
- termiczna: w ścianach zewnętrznych i dachu wełna mineralna 15 cm o parametrze 'lambda' 0,037 na poddaszu 20 cm, pod podłogą parteru styropian 10 cm
- akustyczna: strop nad parterem wełna 10 cm
- przeciwwilgociowa: system folii paroizolacyjnych
- przeciw wiatrowa membrana
7. Roboty towarzyszące:
adaptacja fundamentu do konstrukcji oferowanego domku.
8. Pozostałe warunki:
- Zamawiający umożliwi Wykonawcy w czasie wykonywania prac nieodpłatne korzystanie z mediów.
- Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną.
- Wszystkie elementy drewniane muszą być zabezpieczone przeciwgrzybicznie i przeciw owadom.
- Po zakończeniu robót Wykonawca doprowadzi okoliczny teren, do poprzedniego stanu. Będzie to jednym z elementów odbioru końcowego.
- Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót
  z wymaganiami Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót, protokoły z pomiarów i badań – dotyczy instalacji elektrycznej, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz gwarancje producentów urządzeń.
- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do: Stałego utrzymywania porządku i ładu na terenie budowy. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac. Oznakowania zabezpieczenia miejsc prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
- Wykonawca udziela minimum 10 lat gwarancji na konstrukcję budowlaną.
- Wykonawca udziela gwarancji na elementy wyposażenia domku, zgodnie
  z gwarancją oferowaną przez producenta urządzenia.

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

*Zamawiający wymaga wypełnienia przez wpisanie producenta, modelu. Niewypełnienie któregokolwiek z pozycji lub wypełnienie niezgodne z wymaganiami skutkowało będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządzili: Wiesław Turemko, Katarzyna Sądej

10-719 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 2, tel. (89) 524-51-81.