Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 452/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

.

Część nr 1. PRZENOŚNY OLFAKTOMETR TERENOWY.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | PRZENOŚNY OLFAKTOMETR TERENOWY do obiektywnego pomiarów odorów z możliwością określenia poziomu odorów w różnych lokalizacjach W zestawie z: wymienną, ergonomiczną maską z dopasowaniem do kształtu nosa i zaworem, min. 2 parami filtrów uniwersalnych, min. 2 parami filtrów dla siarkowodoru, min. 2 parami filtrów dla amoniaku, min. 2 parami filtrów dla związków organicznych, maską oraz min. 10 maskami zapasowymi, min. 10 uszczelkami, zestawem do czyszczenia maski, paskiem na ramię i walizką, zestawem kalibracyjnym dla typowania panelistów, z tarczą do większych rozcieńczeń. Możliwość wykrywania i pomiaru odorów z określeniem stosunku rozcieńczenia do progu (ang. D/T). Tempo zasysania 16-20l/min. Możliwość określenia siły odorów wobec powszechnie uznanej skali (2,4,7,15,30,60 D/T). Możliwość uzyskania większych rozcieńczeń: 100, 200, 300, 400 i 500 razy. Ergonomiczność, poręczność i łatwość obsługi w terenie. Instrukcja użytkownika w j. polskim. Certyfikat kalibracji. Bateria 9V. Waga do 2 kg. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Psychrometr.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Psychrometr Aspiracyjny Assmanna PM-821L wraz ze świadectwem wzorcowania PCA Dane techniczne zakres pomiaru temperatury od -30° C do +50°C działka elementarna termometru 0.2°C zakres odczytu wilgotności względnej powietrza od 10% do 100% dokładność odczytu wilgotności 1% wymiary gabarytowe psychrometru ø 100 mm (średnica głowicy napęd.) x 400 mm (wys) (+/- 5mm) wymiary gabarytowe kasety 420 mm (dł) x 135 mm (szer.) x 125 mm (wys.) (+/- 5mm) masa psychrometru w kasecie ok. 3.0 kg masa psychrometru ok. 1.4 kg -Walizka transportowa -Probówka szklana -Wieszak -Tablice psychrometryczne -Wzorcowanie oraz wydanie świadectwa PCA Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Zestaw do analizy wody.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw do analizy wody Wartości mierzone przez analizator: Jony azotanowe NO3 5 -120 mg/l Jony amonowe NH4 0,25 - 6,0 mg/l Jony azotynowe NO2 0,025 -1,0 mg/l Jony fosforanowe PO4 0,25 - 10,0 mg/l Jony żelaza (rozpuszczone) 0,05 to 1-5 mg/l Odczyn pH (1) 3,0 - 10,0 Odczyn pH (2) 6,0 - 7,6 Twardość wody całkowita (GH) Twardość wody węglanowa (KH) Walizka z naczyniami do testów: skale barwne osobno dla każdego z badanych parametrów; szklane kuwetki; plastikowa walizka na wszystkie odczynniki, naczynka reakcyjne, dodatkowo zeszyt do notowania wyników, tabele barwne. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | zestaw | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Sposób mocowania lampy: przejezdna na statywie wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: min. 2x30W zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: min. 1x30W Licznik czasu pracy: L, napięcie zasilania: 230 V 50 Hz pobór mocy do 150 VA wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2xTUV30W zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1xTUV30W natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 100 µW / cm2 trwałość promiennika minimum : 8000 h wydajność wentylatora minimum: 132 m3 / h dezynfekowana kubatura: 25-50 m3 zasięg działania lampy: 10-20 m2 klasa zabezpieczenia ppor.: I typ obudowy : IP 20 Okres gwarancji: 2 lata |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Autoklaw.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Autoklaw - wymagane parametry urządzenia: Zakup powinien obejmować transport i montaż urządzenia w laboratorium Zakupione urządzenie powinno być kompletne i gotowe do pracy po montażu, bez konieczności kupowania dodatkowego wyposażenia czy urządzeń i części wspomagających Pojemność komory co najmniej 20 litrów Moc: 1800 W Maksymalne temperatury: 121°C, 134°C Do sterylizacji narzędzi opakowanych i nieopakowanych Możliwość podłączenia drukarki termicznej Najkorzystniejsze wymiary komory (śr. x gł.): 25cm x 45cm (+/- 1 cm) Najkorzystniejsze wymiary obudowy: 69cm x 55cm x 52cm (+/- 1 cm) Urządzenie powinno być wyposażone w wyświetlacz umożliwiający odczyt ciśnienia i temperatury w komorze, czas cyklu oraz wykresy sterylizacji Waga: maksymalnie 60 kg Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Waga precyzyjna.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Waga precyzyjna: - obciążenie max: 6 [kg] - dokładność odczytu: 0,1 [g] - wymiar szalki: 400×500 [mm] (+/- 5mm) - zakres tary: -6 [kg] - temperatura pracy: +15 ° - +30 °C - wyświetlacz LCD z podświetleniem - interfejs komunikacyjny -RS232 - wymiar szalki 195x195 [mm] (+/- 5mm) - waga legalizowana - 2 lata gwarancji |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Otoskopy weterynaryjne.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Otoskopy weterynaryjne z wyposażeniem (Zestaw). Otoskop 0°,Ф2.7x107.5mm Otoskop 30°,Ф2.7x107.5mm Przenośne źródło światła LED 5W z akumulatorkiem litowym oraz ładowarką Osłona otoskopu z kanałem roboczym 2mm Osłona operacyjna 5.5X 70mm Z kanałem 2mm i dwoma odprowadzeniami Kaniula diagnostyczna z zaworem i obturatorami (tępy x 1; ostry x 1) Kleszczyki do pobiera próbek biopsyjnych 5FrX260mm Kleszczyki do usuwania ciał obcych 5FrX260mm Okres gwarancji minimum 12 miesięcy |  |  | komplet | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Worteks.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Worteks Urządzenie pracujące w dwóch trybach: pracy ciągłej, pracy impulsywnej Worteks z platformą uniwersalną na 32 probówki typu Eppendorf do 1,5 ml (1,5 / 0,5 / 0,2 mL - 16 / 8 / 8) oraz platformą do mieszania pojedynczej probówki do 50 ml. Specyfikacja: Zakres prędkości [obr./min] 500-3000 Czas przyspieszania [sek.] 3 Średnica ruchu [mm] 2 Max. obciążenie [g] 70 Max. czas pracy w trybie ciągłym [godz.] 8 |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Thermimixer

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Thermomixer Częstotliwość mieszania: 300 – 1 500 rpm Dokładność temperatury: maks. ±0,5 °C w zakresie 20 – 45 °C Orbita mieszania: 3 mm Promień mieszania i worteksowania: 1.5 mm Prędkość maks.: 1 500 rpm Ustawienia temperatury: 1 °C / 100 °C Tempo ogrzewania: Maks. 11 °C/min Zakres temperatury: Min.: 4 °C powyżej temp. pokojowej, maks: 100 °C |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Waga magazynowa.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Waga Legalizowana, d=e=50g, wykonana wg rysunku z załącznika – waga z kółkami i uchwytem umozliwiającymi tranportowanie wagi, wyposażone w miernik. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Piec Laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Piec laboratoryjny: bezramowa konstrukcja z płaszczem utworzonym z giętej blachy, drzwi z giętej blachy w kształcie wanienki, komora składająca się z płyt izolacyjnych z włókna mineralnego, w bocznych płytach są zatopione panele grzejne z ceramiki żaroodpornej, drzwi wypełnione grubą płytą z włókna mineralnego, kanał wentylacyjny w tylnej części pieca, spirale grzejne włożone do paneli z ceramiki żaroodpornej, drzwi wyposażone w końcowy wyłącznik bezpieczeństwa, kable wyposażone w jednofazowe wtyczki, regulator reguluje temperaturę na stałą wartość temperatury, wprowadzoną przez obsługę, Możliwość ustawienia w pamięci programu z minimum trzema rampami temperaturowo - czasowymi Płaszcz nierdzewny, zapewnia długą żywotność pieca. Programowane regulatory i główny wyłącznik na przedniej ścianie pieca Elementy grzejne z drutu umieszczone w ceramicznych płytach grzejnych. Spirale są dzięki temu zabezpieczone przed działaniem substancji agresywnych, które mogą się wydzielać z wsadu termoogniwo typu „S", bezkontaktowe przekaźniki włączające Pojemność [l] minimum 9 Temperatura[°C] 1200 Zewnętrzne wymiary maksymalne [mm] Szer. x. wys. x gł. 440x510x500 (+/- 5mm) Wewnętrzne wymiary minimalne [mm] Szer. x. wys. x gł. 220x170x240 (+/- 5 mm) Moc [kW] ok. 3,0 Waga [kg] maksymalna 18 Przyłącze [A] 32 Napięcie [V] 230 |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Zamrażarka skrzyniowa 500l.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Funkcje: • Technologia niskoszronowa •Panel sterowania z 3 wskaźnikami •Rodzaj sterowania: elektro- mechaniczne Funkcja szybkiego mrożenia z automatyczną opcja powrotu do standardowych ustawień •Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury •Oświetlenie wewnętrzne •Kosze: 4 białe, druciane •Zamykana na kluczyk •Zawór próżniowy dla łatwego otwierania •Nóżki/kółka: kółka •System odprowadzania wody przy rozmrażaniu •Schowany parownik zamrażarki •Schowany kondensator Dane techniczne: • Typ produktu : Zamrażarka skrzyniowa •Instalacja : wolnostojąca •Kolor : biały •Efektywność energetyczna : A+ •Roczne zużycie energii [kWh] : maksymalnie 372 •Pojemność netto zamrażalnika [l] : Minimum 495 •Technologia chłodzenia zamrażarki : statyk •Wydajność zamrażania [kg/24h] : Minimum 22.5 •Klasa zamrażalki minimum *** •Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW] : Maksymalnie 45 •Pojemność brutto zamrażalnika [l] : minimum 500 •Sygnalizacja wzrostu temperatury •Kosze : 4 •Oświetlenie : żarówka •Sterowanie : elektro-mechaniczne •Odpływ •Wysokość [mm] : 868 (+/- 5mm) •Szerokość [mm] : 1611(+/- 5mm) •Głębokość [mm] : 668(+/- 5mm) •Waga netto [kg] : maksymalnie 60,4 •Nóżki : kółka •Pobierana moc [W] : maksymalnie 140 Okres gwarancji 24 miesiące. Zdjęcie podgladowe: |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Wysokomierz.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Precyzyjny wysokomierz optyczny przeznaczony do pomiaru wysokości drzew i innych obiektów. Posiadający 2 sklae do pomiaru z odległości 15, 20, 30 i 40m. Obudowa ze szczotkowaneego aluminium, hydrauliczne tłumienie łozyska. Dogłatność pomiaru 0,25m. Wymiary 75x52x15mm (+/- 5 mm). Etui w komplecie. Okres gwarancji 24 miesiące. |  |  | sztuka | 6 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Kapnograf Weterynaryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | SpO2 - zakres: 0-100% - dokładność : ±2% @ 70-100% - rozdzielczość: 1% Puls - zakres: 30-400 bpm -dokładność: ±2 bpm lub ± 2% - rozdzielczość: 1 bpm EtCO2 - zakres 0-150 mmHg - dokładność: ± 2mmHG < 5,0% CO2 - rozdzielczość: 0,1mmHG RESP: - zakres: 0-150 oddechów na minutę (rpm) - dokładność: ±1rpm - rozdzielczość: 1 rpm Zasilanie: - zasilacz lub baterie AA, akumulatory NI-MH - czas pracy: minimum 20 godz. Czas ładowania minimum 6 godz. Wymiary: - szerokość: 7,5cm (+/- 1 cm) - długość: 13,5 cm(+/- 1 cm) Wysokość: 2,8 cm(+/- 1 cm) Waga maksymalna: 258 g Gwarancja: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15. Weterynaryjny monitor ciśnienia krwi.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Weterynaryjny monitor ciśnienia krwi - parametry skurczowe, rozkurczowe, średnie, HR ( puls serca, - czas i zakres odczytu: 40 sek, 30-300 mmHg - tryb STAT: 5 min ciągłego pomiaru -puls zakres- 32-240 bpm - port mini USB - waga ok. 475 g -wymiary- 190x90x50mm (+/- 5mm) - kolorowy wyświetlacz - pojemność pamięci: ok. 999 wyników, - pełny zakres rozmiarów dla psa i kota. Gwarancja: 24 miesiące |  |  | sztuka | 21 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16. Pompa infuzyjna z podgrzewaczem do płynów.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pompa infuzyjna: - wyświetlacz LCD - możliwość zamontowania pompy na zestawach wszystkich firm - możliwość ustawienia uchwytu pionowo i poziomo - uchwyt do powieszenia pompy - wysoka dokładność dozowania - detekcja okluzji i powietrza w przewodzie - rozbudowany system alarmów, - tryb nocny - historia do 1500 infuzji z możliwością przesyłania inf. Na komputer - wyświetlania czasu i daty - wodoszczelność -kompatybilność z zestawami do przetoczeń wszystkich producentów, Szybkość infuzji: 0,1-1200ml/h - objętość infuzji: 1ml-9999ml - podstawowe alarmy - waga: maksymalnie 1,4kg - wymiary: 145x100x120mm (+/- 5mm) Podgrzewacz: - zestaw temperatur: 30-50 st. Celsjusza - dokładność: <=+/- 1 stopień - podgrzewanie dwóch zestawów płynów - szybkie nagrzewanie - kolorowy wyświetlacz - alarmy o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, - odcięcie zasilania przy przegrzaniu płynu Możliwość instalacji na stojaku - zasilanie kablem, - waga ok. 550g - opcjonalnie czujnik upadku. Gwarancja: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)