Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 468/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 
w Olsztynie.

Część nr 1. Modułowy system obrazowania i dokumentacji żeli z jednostką sterującą

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | W pełni zautomatyzowany system obrazowania i dokumentacji żeli Rozdzielczość 6 mpx Rozdzielczość interpolowana: 10 mpx 6x zoom optyczny 16 bitowy sensor CCD z 65535 odcieniami szarości System chłodzenia pasywnego Auto-focus Automatyczna ekspozycja Zakres dynamiczny 4.8 OD Pole obrazowania 21x26cm Wysuwany z urządzenia transiluminator UV Możliwość całkowitego wyciagnięcia transiluminatora z urządzenia Jednolite oświetlenie transiluminatora (brak widocznych pasów świetlnych na obserwowanym żelu) Szyba chroniąca przed UV Zmotoryzowany zmieniacz filtrów Możliwość wyposażenia zmieniacza w 7 filtrów Panel EPI-White Ulepszony transiluminator UV dla EtBr i wszystkich bezpiecznych barwników Możliwość obrazowania żeli barwionych bromkiem etydyny jak również barwnikami: GelRed, GelGreen, SYBR Safe & Green & Gold, Sypro Ruby, Emerald, Midori Green Możliwość rozbudowy urządzania o moduł do chemiluminescencji Panel LED RGB Sterowanie możliwe z poziomu oprogramowania Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej farbami epoksydowymi Oprogramowanie do sterowania urządzeniem oraz obróbki danych do instalowania na nielimitowanej ilości komputerów Wymiary maksymalne (SxGxW): 47x52x60cm Waga do 72 kg z trans iluminatorem Zestaw komputerowy, w pełni kompatybilny z oprogramowaniem, do starowania powyższym urządzeniem. Parametry: RAM: min. 16 GB, dysk twardy: min. 1 TB, najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019. Monitor o rozdzielczości minimum 1920 X 1080 pixeli, |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Suszarka próżniowa z pompą do stosowania z rozpuszczalnikami niepalnymi

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Suszarka próżniowa Pojemność 20 – 25 litrów Wymiary wnętrza: głębokość i szerokość powyżej 275 mm Co najmniej dwie półki Zakres temperatury nie mniejszy niż od temperatury otoczenia plus 15°C do 200°C Fluktuacja temperatury nie większa niż ±0,1K Przestrzenna zmienność temperatury przy 100 oC nie większa niż ±1,5K Dopuszczalna próżnia końcowa nie gorsza niż 0,01 mbara Współczynnik nieszczelności nie większy niż 0.01 bar/h Kontroler z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe z alarmem optycznym Zegarowy lub cyfrowy wskaźnik próżni Szyba ze szkła bezpiecznego, z zabezpieczeniem przed rozpryskami Przyłącze gazu obojętnego Interfejs do połączenia z komputerem: RS 422 2 wyjścia przekaźnikowe 24 V DC Zasilanie 230 V 50Hz Pompa Wydajność nie mniejsza niż 1,7 m3/h Maksymalna próżnia nie gorsza niż 2 mbara Wyświetlacz próżni o zakresie nie mniejszym niż 150 mbar – 0,1 mbar Zasilanie 230 V 50Hz |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Automatyczny analizator do identyfikacji szczepów bakteryjnych i określania ich lekowrażliwości z wyposażeniem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Automatyczny analizator do identyfikacji szczepów bakteryjnych i określania ich lekowrażliwości z wyposażeniem. Parametry techniczne analizatora: moduł złożony z komory inkubacyjno-pomiarowej na co najmniej 15 miejsc pełna automatyzacja etapów analizy bez dodatkowych czynności manualnych użytkownika, tzn. napełnianie testów, zamykanie w analizatorze, inkubacja, odczyt wyników, usuwanie testów po zakończonym odczycie czas identyfikacji nie dłuższy niż 20 godzin od momentu rozpoczęcia analizy w aparacie odczyt identyfikacji polegający na kolorymetrycznym pomiarze bez potrzeby dodawania dodatkowych odczynników testy identyfikacyjne i lekowrażliwości wykonywane oddzielnie z kodami kreskowymi identyfikacja do gatunku zgodne z aktualną i obowiązującą systematyką: Bakterii Gram dodatnich w tym Corynebacterium, bakterii Gram ujemnych, w tym Neisseria, Haemophillus, drożdży, beztlenowców możliwość wykonania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych i Gram dodatnich wynik analizy lekowrażliwości podawany: w wartościach MIC i w kategoriach wrażliwy, średniowrażliwy i oporny, z interpretacją wg EUCAST i zgodnie z obowiązującymi w Polsce zaleceniami, z określeniem mechanizmu oporności (MRSA, MRSE, VISA, GISA, VRE, HLAR, ESBL, MLSB), z komentarzem wskazującym na nietypowe wzory oporności archiwizacja danych w analizatorze oraz nośnikach zewnętrznych temperatura otoczenia nie mniej niż 15°C do 30°C wilgotność otoczenia w zakresie: 20-80% względnej wilgotności, nie skondensowanej zasilanie 220/240V, 50-60 Hz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim lub oryginalna w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej certyfikaty: CE dotyczący zgodności analizatora i urządzeń współpracujących z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, ISO potwierdzający spełnienie normy jakości producenta szkolenie teoretyczne i praktyczne dla co najmniej 3 osób dotyczące obsługi urządzenia: minimum 2 dniowe w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z użytkownikiem z wykorzystaniem materiałów pomocniczych (panele testowe, probówki itp.) na koszt dostawcy analizatora, oraz: 3 opakowania testów do identyfikacji bakterii Gram ujemnych 3 opakowania testów do identyfikacji bakterii Gram dodatnich 4 opakowania kart do testu lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich 4 opakowania kart do testu lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych 18. urządzenie fabrycznie nowe 19. raport serwisowy wykonany zgodnie z zaleceniami producenta, świadczący o poprawności pracy urządzenia |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pionowa zamrażarka niskotemperaturowa do -86 st. C z awaryjnym zasilaniem CO2 ( 1 szt.) Kaskadowy system chłodzenia bazujący na czynniku bezfreonowym. Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C Zakres temperatury otoczenia do +15°C do +32°C Pojemność przynajmniej 360 l. Wymiary wewnętrzne przynajmniej: 450 x 620 x 1300mm (s. x g. x w.) Maksymalne wymiary zewnętrzne po zainstalowaniu: 810 x 950 x 1980mm (s. x g. x w.) Wyświetlacz LCD i 4-segmentowy wyświetlacz LED. Jednoczesne wskazanie temperatury zadanej, temperatury w zamrażarce oraz temperatury otoczenia. Awaryjne zasilanie sterownika. Interfejs USB do pobrania danych do pamięci flash zlokalizowany na froncie urządzenia. Rejestracja przynajmniej 20 zdarzeń przechowywany w pamięci nieulotnej. Archiwizacja danych parametrów pracy (2 MB) przechowywanie do 3 miesięcy w interwalach 2 minutowych z możliwością rozszerzenia do 4MB. Wykrywanie i stabilizacja napięcia AC. Wybór napięcia i wybór częstotliwości AC. Kontrola pracy kompresorów i wentylatora. Urządzenie na własnych kółkach wraz z nóżkami umożliwiającymi wypoziomowanie zamrażarki. Port o średnicy 25mm umożliwiający pomiar referencyjny. Izolacja piankowa o grubości przynajmniej 125mm (za wyjątkiem drzwi głównych). Główne drzwi z izolacją piankową o grubości przynajmniej 114mm. Potrójna uszczelka drzwi głównych podgrzewana poprzez odzysk ciepła z kompresora. Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie. Uchwyt do otwierania drzwi głównych z wbudowanym zamkiem. Półki ze stali nierdzewnej przynajmniej klasy 304 z regulacją wysokości położenia w zamrażarce. Maksymalne obciążenie zamrażarki przynajmniej 50kg. Stelaż na 16 (4x4) pudełek h=50mm – 15 szt., po trzy na każdą półkę Możliwość umieszczenia pudełek o wysokości 2” – przynajmniej 240 szt. Możliwość umieszczenia pudełek o wysokości 3” – przynajmniej 180 szt. Zewnętrzne elementy malowane proszkowo z pokryciem antybakteryjnym. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. Komora podzielona na 5 części. Każda część posiada odrębne drzwi wewnętrzne. Filtr skraplacza wielokrotnego użytku – nadający się do umycia. System awaryjnego zasilania CO2 - Zakres Temp. -200 ° C do +50 ° C - Rozdzielczość: 1 ° C - Alarm Audio & Wizualny - Wyjście przekaźnikowe dla centralnych systemów alarmowych i automatycznych mierników. - Akumulator z ładowarką - Blokada zabezpieczająca przed wstrzykiwaniem CO2 podczas gdy drzwi zamrażarki są otwarte Maksymalne zużycie energii elektrycznej 16 kWh/dobę przy zadanej temperaturze -80°C. Łaźnia wodna z wytrząsarką (do odpowiedniego przygotowania szczepów do mrożenia) : Cyfrowy regulator temperatury sterowany mikroprocesorem fuzzy PID Sterowanie temperatury od temp. Otoczenia do 95oC z dokładnością nastawy 0,1oC. Funkcja wrzenia w krótkim czasie Na wyświetlaczu cały czas monitorowana temperatura w łaźni z możliwością wskazania temperatury zadanej System auto-diagnostyczny Programowanie czasu pracy i czasu opóźnienia załączenia urządzenia Mechaniczny ogranicznik temperatury załączający się w sytuacjach awaryjnych po przekroczeniu o 10oC temperatury zadanej Nastawny czas pracy od 1 min do 99,59 godz. Elementy grzewcze równomiernie rozłożone na całym obwodzie komory łaźni Rozkład temperatury w łaźni ± 0,25oC. Obudowa i wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej Wymiary: zew (dł. x szer. x wys.) maksymalnie (bez wytrząsarki) 580x440x240 mm. Wymiary: wew (dł. x szer. x gł.) minimum 350x280x140 mm Czujnik poziomu wody w łaźni Waga max 16 kg Pojemność 15 l ± 1 l. Półka do łaźni ze zmienną wysokością (3 i 6 cm) Płyta fajerkowa z minimum sześcioma otworami o średnicy minimum 85 mm. Wytrząsarka ze stali nierdzewnej (z możliwością demontażu z łaźni) z wbudowaną elektroniczną kontrolą szybkości wytrząsania; ruch horyzontalny, zakres min. 30-160 ruchów/min, przesunięcie minimum 15 mm. Półka do wytrząsarki ze stali nierdzewnej. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Kriostat wolnostojący

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem. - Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych. - Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie. - Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy. - Urządzenie posiadające koło napędowe służące do cięcia ręcznego z możliwością jego blokady w dwóch pozycjach. - Zakres temperatury komory kriostatu: min. 0°C do -30°C, regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C). - Czas schładzania komory kriostatu do -30°C max. 6 godzin. - Półka szybkiego zamrażania -35°C, przy temp. komory -30 °C przeznaczona na min. 10 podstawków z preparatami. - Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby. - Funkcja ręcznego rozmrażania komory i półki szybkiego zamrażania. - Urządzenie musi posiadać czujnik ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. - Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo. - Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. - Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 2 μm do 60 μm w skokach: Od 2,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm Od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 60μm co 5,0μm - Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm. - Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm. - Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (600 μm/s i 900 μm/s). - Możliwość krokowego podprowadzania preparatu z krokiem co 20µm. - Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. - Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360°. - System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. - Panel sterowania wyposażony w przyciski pokryte folią, chroniące przed zanieczyszczeniami. Opis funkcji przycisków w postaci piktogramów. - Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu). - Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelne, pokazane na wyświetlaczach diodowych. - Waga urządzenia minimum 130 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia) - Wymiary urządzenia nie większe niż: Szerokość: max. 730 mm Głębokość: max. 730 mm Wysokość: max. 1200 mm |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Zestaw do mikroskopii stereoskopowej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | STATYW MIKROSKOPU STEREOSKOPOWEGO Statyw mikroskopu stereoskopowego z układem zoom min. 8:1 oraz polu widzenia głowicy min. 23mm Płynna zmiana powiększeń typu zoom z optyką klasy apochromatycznej Powiększenie regulowane płynnie z możliwością ustalenia min. 10 powtarzalnych powiększeń. Całkowite powiększenie mikroskopu w zaoferowanej konfiguracji regulowane w zakresie min. 6x-50x. Opcjonalne akcesoria umożliwiające rozszerzenie zakresu powiększeń do min. 2x-250x. Odległość robocza mikroskopu dla całego zakresu powiększeń 6x-50x min. 92mm Apertura numeryczna min. 225 LP/mm Tubus trinokularny o kącie nachylenia 35º, regulacja rozstawu źrenic w zakresie min. 55-75 mm, wyjście do kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100:0 / 0:100 Okulary o powiększeniu 10x – 2 szt. o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi Regulacja odstępu między okularami |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | OŚWIETLENIE Podwójny oświetlacz punktowy LED do światła odbitego. Światłowód typu „gęsia szyja”, podwójny, 2x 160 mm Gwint 2x M24x0.5 do zainstalowania polaryzatora Regulowana wysokość oraz pochylenie ramion oświetlacza. Wbudowane w podstawę oświetlenie LED do światła przechodzącego do obserwacji w jasnym oraz ciemnym polu widzenia. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | STATYW Stabilna podstawa o wymiarach min. 190x310 mm, powierzchnia robocza min. 160x195 mm, kolumna o wysokości min. 250 mm z przesuwem w zakresie min. 145 mm, z regulacja siły nacisku, udźwig min. 5 kg. Precyzyjny układ nastawiania ostrości i zmiany położenia w osi Z z symetrycznymi pokrętłami mikrometrycznym Umieszczone na kolumnie niezależne pokrętła regulacji intensywności światła przechodzącego oraz odbitego. Uchwyt do przenoszenia mikroskopu Wbudowane w statyw zasilanie 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz. Antystatyczna osłona od kurzu |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | STOLIK Precyzyjny stolik skaningowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach x,y, z uchwytem szkiełek (przesuw za pomocą joysticka oraz oprogramowania) - zakres przesuwu min. 130 mm x 85 mm - prędkość przesuwu 100 mm/s - rozdzielczość: 0,1 μm Stolik z odpornym na ścieranie, ceramicznym pokryciem ochronnym Uchwyt do szkiełek mikroskopowych |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | KAMERA CYFROWA Kolorowa kamera cyfrowa typu CCD ze standardowym gwintem typu C Efektywna liczba pikseli: min. 6 milionów pikseli (min. 2750x 2200) Przetwornik obrazu min. 1”, wielkość przetwornika min.: 12 mm x 10 mm (przekątna 16 mm) Wielkość piksela min.: 4.5 μm x 4.5 μm Głębia odcieni szarości min. 14 bitów Wbudowane chłodzenie w układzie Peltier, regulowane do min. 18ºC Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 1ms – 60s Prędkość rejestracji min. 20 ramek na sekundę przy pełnej rozdzielczości Funkcja binning min. od 1x1 do 5x5 Pojemność prądowa dla każdego piksela przed osiągnięciem wysycenia (full well capacity): min. 15.000 e Prąd ciemny (dark current): 0.06 e/p/s Podłączenie do komputera za pomocą złącza USB 3.0 (transfer danych oraz niezależne zasilanie) Adapter do mikroskopu o powiększeniu 0,63x |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | OPROGRAMOWANIE Pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta co mikroskop oraz kamera. Oprogramowanie pracujące w trybie 64-bitowym. Pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie „on-line” na komputerze, możliwość automatycznego wyskalowania i pomiarów w skali rzeczywistej Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyastrzania Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu, powierzchni Możliwość wyskalowania powiększeń i pomiarów w skali rzeczywistej Pakiet do manualnego składania dużego obrazu z kilku rejestrowanych kolejno obrazów, z funkcją zszywania (stitching) Pakiet do składania obrazu z kilku rejestrowanych kolejno płaszczyzn ostrości w jeden ostry obraz (EDF) |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | ZESTAW STERUJĄCY Procesor 8-rdzeniowy Płyta główna server Pamięć 32GB 2666MHz ECC server Karta graficzna 8GB, GDDR6, 1540 MHz, PCI Express x16, DisplayPort x3, USB-C, PCI-E 8-pin Dysk systemowy SSD SATA 500GB Dysk dodatkowy M.2 (SWAP) 1TB (odczyt 3500 MB/s, zapis 3300 MB/s) Dysk dodatkowy HDD 3TB 7200 obr/min Monitor 27" 2560x1440 z matryca IPS dedykowany do pracy z grafika x 2 szt. Obudowa MIDI/BIG z zasilaczem 700W Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019 Listwa zasilająca antyprzepięciowa 7 gniazd Złącza USB 2.0, USB 3.0 HUB USB 2.0 lub 3.0 |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Mikroskopy szkolne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | MIKROSKOP DO ŚWIATŁĄ PRZECHODZĄCEGO Mikroskop świetlny z transformatorem sieciowym umieszczonym poza statywem System optyczny korygowany do nieskończoności. Powiększenie całkowite: 40x do 1000x Długość parafokalna: 45 mm Długość tubusu: 180 mm Tubus okularowy z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji. Regulacja rozstawu źrenic: 48 mm-75mm. Ergonomiczny kąt widzenia 30°. Pole widzenia min. FN=20. Tubus z możliwością obrotu o 360° Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. FN=18, z gumowymi osłonkami i korekcją dioptryjną Rewolwer na cztery obiektywy Obiektywy planarne, korygowane na nieskończoność do pracy w jasnym polu, z korekcją na grubość szkiełka nakrywkowego 0,17mm, o powiększeniu/min. apreturze/min. odległości roboczej: Plan-Achromat 4x / 0,10 / 12 mm Plan-Achromat 10x / 0,25 / 4.4 mm Plan-Achromat 40x / 0,65 / 0.61 mm Plan-Achromat 100x / 1,25 / 0.21 mm (olejowy) Kondensor Abbe`go 0.9/1.25 z regulowaną przysłoną aperturową Oświetlenie modułowe z systemem łatwej wymiany oświetlenia halogenowego na LED-owe. W zestawie żarówka halogenowa o mocy min. 30W oraz LED 3200K. Diodowy wskaźnik ustawionego natężenia oświetlenia. Wymiary stolika min.: 140 mm x 135 mm (szerokość x długość) Precyzyjny mechanizm zębatkowy przesuwu preparatu. Zakres pracy min.: 75 mm x 30 mm Śruba mikro: 0,3 mm/obrót. Śruba makro: 4 mm/obrót. Całkowity zakres przesuwu min.: 15 mm Szklane filtry: konwersyjny niebieski, zielony oraz żółty mocowane dla zabezpieczenia przed stłuczeniem w gnieździe oświetlacza. Osłona od kurzu wykonana z trwałego materiału antystatycznego Olejek imersyjny |  |  | sztuka | 8 |  |  |
| 2. | MIKROSKOP DO ŚWIATŁĄ PRZECHODZĄCEGO Z WBUDOWANĄ KAMERĄ Mikroskop świetlny z transformatorem sieciowym umieszczonym poza statywem System optyczny korygowany do nieskończoności. Powiększenie całkowite: 40x do 1000x Długość parafokalna: 45 mm Długość tubusu: 180 mm Tubus okularowy z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji. Regulacja rozstawu źrenic: 48 mm-75mm. Ergonomiczny kąt widzenia 30°. Pole widzenia FN=20. Tubus z wbudowaną kamerą HD 5MP, umieszczone na tubusie przyciski sterowania kamery: przycisk wyzwolenia zdjęcia regulacji jasności, kontrastu obrazu i balansu bieli oraz wejście do menu ustawień. Slot w tubusie do umieszczenia karty SD. Okulary powiększeniu 10x i polu widzenia FN=20, z gumowymi osłonkami i korekcją dioptryjną Rewolwer na cztery obiektywy Obiektywy planarne, korygowane na nieskończoność do pracy w jasnym polu, z korekcją na grubość szkiełka nakrywkowego 0,17mm, o powiększeniu/min. apreturze/min. odległości roboczej: Plan-Achromat 4x / 0,10 / 12 mm Plan-Achromat 10x / 0,25 / 4.4 mm Plan-Achromat 40x / 0,65 / 0.61 mm Plan-Achromat 100x / 1,25 / 0.21 mm - olejowy Kondensor Abbe`go 0.9/1.25 z regulowaną przysłoną aperturową Oświetlenie modułowe z systemem łatwej wymiany oświetlenia halogenowego na LED-owe. W zestawie żarówka halogenowa o mocy min. 30W oraz LED 3200K. Diodowy wskaźnik ustawionego natężenia oświetlenia. Wymiary stolika min.: 140 mm x 135 mm (szerokość x długość) Precyzyjny mechanizm zębatkowy przesuwu preparatu. Zakres pracy min.: 75 mm x 30 mm Śruba mikro: 0,3 mm/obrót. Śruba makro: 4 mm/obrót. Całkowity zakres przesuwu min.: 15 mm Szklane filtry: konwersyjny niebieski, zielony oraz żółty mocowane dla zabezpieczenia przed stłuczeniem w gnieździe oświetlacza. Osłona od kurzu wykonana z trwałego materiału antystatycznego Olejek imersyjny Parametry minimalne wbudowanej w tubus kolorowej kamery cyfrowej: - Efektywna liczba pikseli: min. 5 milionów pikseli (2560 x 1920 pikseli). - Przetwornik obrazu typu CMOS, wielkość przetwornika min. 0,4 cala (5.7 mm x 4.28 mm). - Wielkość piksela min.: 2,2x2,2µm - Głębia kolorów min. 3 x 8 bitów/piksel - Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 100 μs - 2 s Wbudowane w mikroskop złącza do obsługi kamery: USB, DVI- D (HDMI), Ethernet RJ45 100 Mbit oraz czujnik IR OPROGRAMOWANIE: Pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta co mikroskop do obsługi zdjęć rejestrowanych za pomocą kamery. Możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi opartymi o system Windows lub iOS. Pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie rzeczywistym, możliwość wyskalowania i pomiarów w skali rzeczywistej. Program do akwizycji i archiwizacji obrazu mikroskopowego, umożliwiający akwizycje obrazów, importowanie i eksportowanie obrazów w kilkunastu dostępnych formatach (min. bmp, tif, jpg, img), obróbkę obrazu (jasność, kontrast, gamma, wyostrzanie/wygładzanie, redukcja szumów, balans bieli, korekcja tła i cieni), wprowadzanie opisów do obrazów, pomiary interaktywne (długość, obszar, obwód), archiwizację obrazów. Możliwość udostępniania obrazu dla większej ilości stanowisk z funkcjami ułatwiającymi pracę z grupą studentów. |  |  | sztuka | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych 1. Rok produkcji: nie starszy niż 2012 r 2. Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji (CVVH), hemodializy (CVVHD), hemodiafiltracji (CVVHDF) 3. Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza 4. Regulacja przepływu pompy krwi od 10-500 ml/min. 5. Regulowana ultrafiltracja 0-100ml/min. 6. Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu 7. Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35-39oC 8. Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego hemofiltra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety 9. System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp. 10. Dokładność ważenia – 1g 11. Detektor przecieku krwi 12. Detektor powietrza 13. Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. 14. Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim z systemem pomocy kontekstowej 15. Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Zestaw do ciągłych terapii nerkozastępczych umożliwiający wykonanie ciągłej hemodiafiltracji z hemofiltrem z membraną polisulfonową o pow. min. 1,5 m2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw do hemodiafiltracji z filtrem poliakrylonitrylowym pokrytym PEI zawierający co najmniej : 1. Filtr polisulfonowy o powierzchni min 1,5 m2 2. Dren napływu (tętniczy) 3. Dren powrotu (żylny) 4. Dren dializatu 5. Dren substytutu 6. Dren effluentu 7. Worek na effluent (1 na cztery zestawy) Zamawiający dopuszcza zestawy z filtrem zintegrowanym (niewymienialnym) |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Zestaw do ciągłych terapii nerkozastępczych umożliwiający wykonanie ciągłej hemodiafiltracji z hemofiltrem z membraną AN69ST o pow. min. 1,5 m2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw do hemodiafiltracji z filtrem poliakrylonitrylowym pokrytym PEI zawierający co najmniej : 1. Filtr polisulfonowy o powierzchni min 1,5 m2 2. Dren napływu (tętniczy) 3. Dren powrotu (żylny) 4. Dren dializatu 5. Dren substytutu 6. Dren effluentu 7. Worek na effluent (1 na cztery zestawy) Zamawiający dopuszcza zestawy z filtrem zintegrowanym (niewymienialnym) |  |  | sztuka | 12 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Demineralizator

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Demineralizator: zbiornik ciśnieniowy 10/8l., wydajność 5l/h, automatyczna recyrkulacja, układ automatycznego płukania uruchamiany po każdorazowym zaniku ciśnienia wody zasilającej i każdorazowo przed rozpoczęciem poboru wody, oraz jeśli woda nie była pobierana z sieci wodociągowej przez co najmniej 2 godziny filtr wstępny zewnętrzny, pompa wspomagająca umożliwiająca pracę systemu przy niskim ciśnieniu wody zasilającej i zwiększająca wydajność o ok. 10% Przewodność wody na wyjściu: 0,055 μS/cm Wydajność systemu 5,10,15 lub 20 l/h TOC < 10 ppb TOC < 5 ppb w przypadku wyposażenia w lampę UV 185/254 nm TOC/mikro drobnoustroje < 1 cfu/ml cząstki >022 μm < 1/ ml Ciśnienie zasilania od 0,1 do 0,5 MPa Wymiary zewnętrzne: 340x 450 x 490 mm ( szerokość x głębokość x wysokość ) Zasilanie 230/50 Hz Pobór mocy 60 VA mikroprocesorowy sterownik z wyświetlaczem graficznym oraz klawiaturą umożliwiającą indywidualne ustawienia parametrów pracy urządzenia możliwość wyboru wyświetlanej jednostki przewodnictwa wody μS/cm lub MΩ/cm możliwość wyświetlenia informacji o stanie pracy urządzenia (płukanie/produkcja wody/napełnienie zbiornika) występowanie komunikatów alarmowych takich jak: uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie czujnika przewodności występowanie komunikatów ostrzegawczych takich jak: brak wody na zasilaniu, informacja o przepaleniu bezpiecznika elektrozaworów, informacja o przepaleniu bezpiecznika pompy, informacja o konieczności wymiany filtrów wstępnych, informacja o konieczności wymiany pakietu ze złożem jonowymiennym, przekroczeniu zadanej przewodności Możliwość wyboru wyświetlania wszystkich komunikatów menu na wbudowanym ekranie w języku polskim lub angielskim |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Homogenizator kulkowy wraz z adapterami

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Urządzenie do homogenizacji próbek biologicznych Częstotliwość wytrząsania w zakresie nie mniejszym niż 3 - 30 Hz, co 0,1 Hz. (180–1800 oscylacji/minuta), regulowana w krokach co 0,1 Hz przy użyciu przycisków dotykowych Timer z możliwością ustawienia czasu od 10 s do 99 min Możliwość zaprogramowania do 9 różnych programów homogenizacji Możliwość zastosowania różnego rodzaju probówek i kulek homogenizacyjnych oraz słoiczków do homogenizacji (na 4-10 ml próbki) wykonanych ze stali nierdzewnej lub teflonu Możliwość głębokiego zamrażania adaptera na probówki wraz z próbkami (do -80°C) Słoiczki homogenizacyjne przed rozpoczęciem homogenizacji mogą być chłodzone w ciekłym azocie. Możliwość homogenizacji w statywach na 2x24 (probówki 2 ml) oraz 2x 96 (w formie płytki z 96 probówkami 1,2 ml). Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) nie większe niż 37,1 x 46,1 x 26,6 cm (524 mm z podniesioną klapą), Waga nie większa niż 26 kg (bez statywów). Możliwość pracy przy wilgotności względnej powietrza wynoszącej 80% przy temperaturze do 31°C Poziom hałasu zależy od materiału rozdrabnianego i może wynosić do 71,4 dB(A). Przeciętnie przy zamkniętej klapie poziom hałasu emitowany do otoczenia nie powinien przekraczać 61 dB(A) Do urządzenia muszą być dostępne gotowe, wystandaryzowane przez producenta protokoły homogenizacji i izolacji DNA i RNA z różnych materiałów wyjściowych takich jak komórki oraz tkanki ludzkie i zwierzęce, roślinne, bakterie, grzyby i in. Posiadanie mechanizmu bezpieczeństwa zapobiegającemu pracy urządzenia do momentu opuszczenia przezroczystej pokrywy. Praca na uniwersalnych, standardowych i łatwo dostępnych probówkach. Wymagane wyposażenie: 2 adaptery umożliwiające równoczesną homogenizację 48 próbek o pojemności 2 ml. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)