Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 468/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 
w Olsztynie.

Część nr 2. Suszarka próżniowa z pompą do stosowania z rozpuszczalnikami niepalnymi

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Suszarka próżniowa Pojemność 20 – 25 litrów Wymiary wnętrza: głębokość i szerokość powyżej 275 mm Co najmniej dwie półki Zakres temperatury nie mniejszy niż od temperatury otoczenia plus 15°C do 200°C Fluktuacja temperatury nie większa niż ±0,1K Przestrzenna zmienność temperatury przy 100 oC nie większa niż ±1,5K Dopuszczalna próżnia końcowa nie gorsza niż 0,01 mbara Współczynnik nieszczelności nie większy niż 0.01 bar/h Kontroler z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe z alarmem optycznym Zegarowy lub cyfrowy wskaźnik próżni Szyba ze szkła bezpiecznego, z zabezpieczeniem przed rozpryskami Przyłącze gazu obojętnego Interfejs do połączenia z komputerem: RS 422 2 wyjścia przekaźnikowe 24 V DC Zasilanie 230 V 50Hz Pompa Wydajność nie mniejsza niż 1,7 m3/h Maksymalna próżnia nie gorsza niż 2 mbara Wyświetlacz próżni o zakresie nie mniejszym niż 150 mbar – 0,1 mbar Zasilanie 230 V 50Hz |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)