Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1 –   Wózek anestezjologiczny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 1x234mm, 3x156mm), 1xpółka nadblatowa z tworzywa ABS 600x200mm, 1xblat boczny wysuwany stalowy, 4xodcinki szyny instrumentalnej, 1xnadstawka 6 poj., 1xpoj. na zużyte igły, 1xwieszak kroplówki, 1xkosz z tw. szt z pokrywą wahadłowąj, 1xpojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, 1xkoszyk na akcesria lakierowany proszkowo o wym. 360x160x150mm, 1xpojemnik na narzedzia h 40mm,wyciagane podziałki do szuflad do kazdej szuflady, 4x oznaczenie szuflad, 1x zamek centralny, 1xuchwyt do prowadzenia WYKONANIE:- blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor, prowadnice szuflad z samodociągiem- stelaż nadstawki z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm\ Wymiary szafki: 600x500x805 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

…………................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Kapnograf

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie: 230 V, poprzez zasilacz 12V, Częstotliwość: 50/60 Hz, Moc: 9 W, Bateria wewnętrzna litowo-jonowa (LiIon), nie wymienna, ładowalna, Pojemność baterii: około 8 godzin, Czas ładowania: około 17 godzin lub 2 godziny dla każdej godziny użytkowania, Resp Sense to lekki, przenośny monitor do określania i wyświetlania wydechowych zawartości dwutlenku węgla (EtCO2) z Respirationswerte dorosłych, dzieci i noworodków, Przeznaczony jest do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania tych parametrów w szpitalach, placówkach medycznych, opiece pooperacyjnej, transporcie, opiece domowej i pogotowia, Wbudowany szeroki ekran LCD z podświetlanym ekranem i menu dotykowym, Pompowanie : a) Pompa ssąca: 75 ml / min., b) Dokładność przepływu: Â± 15 ml / min., Dane pomiarowe kapnografii: Zakres oddechu: 3-80 oddechów / min. , Odświeżania: z każdym oddechem, Zgodność oddechowych: 3-50 oddechów / minutę Â± 2 Zakres EtCO2 / CO2: 0-13.3 kPa lub 0 -99 mmHg Dokładność EtCO2 / CO2: Â± 0,2 kPa / Â± 2 mm Hg + 6% odczytu (odczyt EtCO2 / CO2 osiąga dokładność 10 minut po włączeniu komputera), Czas Trend: 1,5 godziny, Technologia MedAir etCO2, Numeryczny wyświetlacz z oddychaniem i etCO2, Alarmy dźwiękowe i wizualne, Złącze: RS-232 W zestawie: Walizeczka, Filtry zapasowe 6 szt., Kaniula nosowa 1 szt., Linia próbkująca 3 szt., Adapter do przewodów powietrznych do serii 9840 4 szt., Prosty łącznik T końcówki 15 i 22 mm 2 szt., Gabaryty: 20,5 x 5,5 x 13,5 cm, Waga: 800 g., |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

……………...................., dnia …................. 	                             ………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 –  Nosze transportowe jezdne

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | konstrukcja noszy transportowych wykonana z wytrzymałego aluminium,. Charakterystyka noszy: Lekka i bardzo wytrzymała konstrukcja stanowiąca połączenie aluminium, polimerów i materiału kompozytowego Szybki i łatwy system połączenia z noszami Możliwość wypięcia noszy Ręczna regulacja wysokości 2 koła wyposażone w hamulce Powierzchnie noszy oraz konstrukcji są gładkie i łatwe do czyszczenia, Wyposażone w statyw na kroplówki, Wymiary: Długość: 190 cm Szerokość: 55 cm Wysokość min: 32 cm Wysokość max: 88 cm Waga produktu: 40 kg Nośność: 159 kg |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Spektofotometr przenośny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr przenośny SPECYFIKACJA: - zakres długości fali od 340 do 800 nm; - detektor - fotodioda silikonowa; - dokładność długości fali - ± 2 nm (zakres 340 – 800 nm); - dokładność fotometryczna - ± 0,003 Abs przy 0,0 - 0,5 Abs; - interfejs - USB typ Mini IP67 (z modułem opcjonalnym); - kalibracja długości fali – automatycznie; - kuwety -13 mm i 1 cal okrągły 10 x 10 mm 1 cal kwadratowy, adapter dla kuwet okrągłych i 10x10 mm; - liniowość fotometryczna - < 0,5 % (0,5 - 2,0 Abs); - czas pracy baterii - 15 dni (typowo) przy 5 odczytach dziennie / 5 dni tygodnia bez podświetlenia; - wybór długości fali – automatycznie; - wyświetlacz - graficzny 240 x 160 pixel, (LCD, cz.-b., podświetlenie); - zapis danych - 500 zmierzone wartości (wynik, data, czas, ID próbki, ID użytkownika zgodnie z GLP); - światło rozproszone: < 0,5 %T przy 340 nm z NaNO2; - system optyczny - wiązka odniesienia, spektralne; - tryb pracy - transmitancja (%), absorbancja i koncentracja; - tryb pauzy- 4 baterie AA alkaliczne 4 akumulatorki NiMH zasilanie: 110-240 V; 50/60 Hz; - wstępnie zaprogramowane metody: 220; - konstrukcja odporna na działanie wody i kurzu; - urządzenie przenośne, gotowe do użytku w terenie; Zamawiający dopuszcza zakup produktu demonstracyjnego z zachowaniem gwarancji producenta. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………...................., dnia ….................

…………………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Produkty do czyszczenia komór laminarnych w pomieszczeniach typu cleanroom

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adapter płaski Isolator Tool ze stali nierdzewnej 22,5 cm, autoklaw owalny |  | 2 szt. |  |  |
| 2. | Uchwyt ze stali nierdzewnej, teleskopowy 35-57,50 cm, autoklaw owalny, kompatybilny z adapterem płaskim Isolator Tool |  | 2 szt. |  |  |
| 3. | Pokrowiec Polysorb, sterylny, podwójne pakowany 23 cm, opakowanie zbiorcze 50 szt., kompatybilne z adapterem płaskim Isolator Tool |  | 4 op. |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………...................., dnia ….................

…………………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Palnik halidkowy do urządzenia fluorescesyjnego

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Palnik halidkowy do urządzenia fluorescencyjnego X-Cite 120 połączonego z mikroskopem Olympus BX51. Moc palnika 120W, trwałość 2000h, instalacja oraz konfiguracja w posiadanym przez użytkownika oprogramowaniu Olympus Cell F. Palnik może być kupiony tylko w firmie Olympus, gdyż z tej firmy jest ten mikroskop. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………...................., dnia ….................

…………………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 – Zestaw do badań w układzie dwustopniowym zapewniający utrzymanie dwóch różnych temperatur

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do badań w układzie dwustopniowym zapewniający utrzymanie dwóch różnych temperatur składający się z dwóch szaf termostatycznych ST 3 B SMART lub równoważnych Szafa termostatyczna model BASIC - obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką graﬁtową, wnętrze z aluminium, z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza, pojemność komory 200 l, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0,1°C, 4,3", dotykowy, kolorowy wyświetlacz graﬁczny (obsługa komfortowa - jak obsługa smartfona), 3 półki druciane, regulowane położenie prowadnic, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm, pamięć wyników pomiarowych, zamknięcie na klucz, sygnalizacja otwartych drzwi, oświetlenie wewnętrzne LED, gwarancja 24 miesiąc; dodatkowe gniazdko wewnętrzne po dwie sztuki w każdej szafie; rozszerzenie zakresu temperatury do +70°C dla ST w jednej z szaf |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………...................., dnia ….................

…………………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 – Wyposażenie pracowni fizycznej oceny nasion

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop stereoskopowy Delta Optical SZ-630T regulacja dioptrii: +/- 5D w obu tubusach źródło oświetlenia: LED rozstaw źrenic: 57-75 mm maksymalna odległość robocza: 115 mm regulacja ostrości: makro oświetlenie: • odbite • przechodzące głowica: trinokularowa pokrętła regulacji ostrości: dwustronne technika obserwacji: jasne pole możliwość rozbudowy: • ciemne pole • polaryzacja powiększenia mikroskopu: 8-50 x powiększenie okularu: 10 x pole widzenia okularów: 22 mm pole widzenia mikroskopu: 28-4,2 mm moc oświetlenia: 3 W zasilanie mikroskopu: AC powiększenie głowicy: 0,8-5 krotność zoom głowicy: 1:6,25 |  | 1 |  |
| 2. | Obiektyw 2x (SZ-630) Obiektyw 2x do mikroskopów stereoskopowych serii Delta Optical SZ-630. Służy do zwiększania zakresu powiększenia z 8x-50x do 16x-100x. Obiektyw montowany jest poprzez gwint na spodniej części głowicy stereoskopowej. powiększenie 2x odległość robocza: 45 mm Maksymalna odległość robocza: 45 mm Obiektywy: 2x Powiększenie obiektywu: 2 x |  | 1 |  |
| 3. | Oświetlacz LED dwuramienny do mikroskopów 3W gęsia szyja Oświetlacz służy do pracy w świetle odbitym, np. z mikroskopami stereoskopowymi. Nie powoduje nagrzewania się próbki w miejscu obserwacji. Elastyczne ramiona umożliwiają dokładną regulację kąta padania światła i np. obserwację szczelin lub otworów. Przydatny przy rejestracji obrazu przy pomocy kamer mikroskopowych, które pracują wydajniej przy większej ilości światła. Dane techniczne: dwa elastyczne ramiona typu "gęsia szyja", każde o długości 420mm i zakończone silną diodą LED Oświetlenie LED 3W regulowana jasność wymiary 160mm x 130mm x 70mm (bez giętkich ramion). źródło oświetlenia: LED |  | 1 |  |
| 4. | Mikroskop biologiczny Delta Optical Evolution 100 Trino Plan LED Ergonomiczna budowa, bardzo jasne i kontrastowe obiektywy planachromatyczne, trzeci tubus optyczny pozwala na wygodne podłączenie cyfrowej kamery mikroskopowej lub z opcjonalnym (nie będącym na wyposażeniu mikroskopu) adapterem aparatu fotograficznego typu lustrzanka, wygodne pokrętło blokady stolika (przełącznik-dźwignia), duże możliwości rozbudowy w przyszłości o opcjonalne moduły do fluorescencji z filtrami B,G U i V, kontrast fazowy, ciemne pole, prostą polaryzację, wersja z oświetleniem diodowym LED. regulacja dioptrii: +/- 5D w lewym tubusie korekcja: 160 mm źródło oświetlenia: LED rozstaw źrenic: 55-75 mm obiektywy planachromatyczne:• 4x • 10x • 40x • 100x regulacja ostrości: mikro / makro oświetlenie: przechodzące stolik mikroskopowy: 141 x 132 mm głowica: trinokularowa rewolwer obiektywowy: pięcioobiektywowy: Mechanizm przesuwu preparatu: na dwa preparaty, zakres ruchu 75x50 mm, z noniuszem Pokrętła regulacji ostrości: dwustronne, współosiowe Kondensor: Abbego N.A. 1,25 technika obserwacji: Jasne pole klasa optyki: planachromatyczna możliwość rozbudowy: ciemne pole • kontrast fazowy • polaryzacja • epiﬂuorescencja powiększenia mikroskopu: 40 x,100 x, 400 x, 1000 x powiększenie okularu: 10 x pole widzenia okularów: 20 mm moc oświetlenia: 3 W zasilanie mikroskopu: AC działka elementarna ruchu mikro: 2 um |  | 1 |  |
| 5. | Obiektyw planachromatyczny 20x (Genetic Pro/Evolution 100) Uzupełnienie zestawu czterech obiektywów. powiększenie 20x apertura numeryczna: 0.4 korekcja na 160 mm |  | 1 |  |
| 6. | Cyfrowa kamera mikroskopowa DLT-Cam PRO 6,3MP USB 3.0 mocowanie C-mount. praca w warunkach ograniczonej ilości światła, niski poziom szumów praca w technice jasnego pola, w ciemnym polu, kontraście fazowym, we ﬂuorescencji duża dynamika tonalna odwzorowanie kolorów na bardzo wysokim poziomie temperatura pracy: -10 / +50 °C sensor: CMOS Typ sensora: kolor Nazwa sensora: Sony Exmor R IMX178 Rozdzielczość sensora: 6,3 MP Rozdzielczość sensora (W x H): 3072 x 2048 pikseli Rozmiar piksela: 2,4 mikronów Fizyczny rozmiar sensora: 7,37 x 4,92 mm Przekątna sensora: 1/1,8 Zakres spektralny: 380 - 650 nm interfejs danych: USB 3.0 / USB 2.0 obsługiwane rozdzielczości: • 15 FPS @ 3072 x 2048 pix • 26 FPS @ 1536 x 1024 pix Parametry zasilania: USB 5V zakres czasów ekspozycji: 0,244 - 2000 ms czułość: 425 mV format zapisu video / zdjęć: *avi / *jpg wielkość piksela: 2.4 x 2.4 µm binning: 1x1,2x2 balans bieli: ROI/manualny |  | 1 |  |
| 7. | Oświetlacz Koehlera (Evolution 100 Halogen) - do mikroskopów z oświetleniem halogenowym w celu ograniczenia światła pasożytniczego, oświetlający równomiernie całe pole widzenia, ograniczający światło rozproszone zwiększający kontrast; źródło oświetlenia: LED Do obydwu mikroskopów: dwa pokrowce, w tym jeden mocny, impregnowany od wewnętrznej strony, szyty z tkaniny poliestrowej gruszka fotograficzna - duża gruszka fotograficzna czyszcząca powietrzem. • długość: 14,5 cm • szerokość: 5 cm płyn do czyszczenia optyki - odpowiedni do czyszczenia delikatnych, wrażliwych powierzchni optycznych bez potrzeby ingerencji mechanicznej, tworzący niewidzialną warstwę ochronną przeciwko bakteriom, pleśniom i grzybom, chroniący wrażliwe i delikatne powierzchnie optyczne. Opakowanie wyposażone w atomizer , objętość: 100 mL materiał do czyszczenia optyki - szmatka wykonana ze specjalnych mikrowłókien, dzięki czemu czyści powierzchnie elementów optycznych nie naruszając delikatnych powłok. |  | 1 |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………...................., dnia ….................

…………………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 – Wagi laboratoryjne

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga precyzyjna o maksymalnym obciążeniu do 210 gram i następującej charakterystyce: Obciążenie maksymalne [Max] 210 g Obciążenie minimalne [Min] 20 mg Dokładność odczytu [d] 0,001 g Powtarzalność (Max) 0,001 g Powtarzalność (5% Max) 0,0005 g Liniowość ±0,002 g Czas stabilizacji 2 s Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C Wymiar szalki 128×128 mm Transport i instalacja po stronie sprzedającego Gwarancja 24 miesiące |  | 1 |  |
| 2. | Waga precyzyjna o maksymalnym obciążeniu do 3500 gram i następującej charakterystyce: Obciążenie maksymalne [Max] 3500 g Obciążenie minimalne [Min] 500 mg Dokładność odczytu [d] 0,01 g Powtarzalność (Max) 0,01 g Powtarzalność (5% Max) 0,005 g Liniowość ±0,02 g Czas stabilizacji 1,5 s Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C Wymiar szalki 195×195 mm Transport i instalacja po stronie sprzedającego Gwarancja 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………...................., dnia ….................

…………………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)