Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 493/2019/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Część 1 – Wyposażenie pracowni w eye trackery stacjonarne do pracowni Modelowania procesów produkcji

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Eye tracker stacjonarny: - 3 HD 150 Hz - oprogramowanie do rejestracji oraz analizy i wizualizacji danych eye trackingowych. Licencja wieczysta akademicka, w cenie onboarding – podstawowe szkolenie online, - moduł do analizy i wizualizacji Face Readingu - licencja wieczysta Łatwa konfiguracja dla bodźców skupiających uwagę z wykorzystaniem bodźców wideo lub z dodatkową ścieżką audio dla badanych z krótkim czasem utrzymywania uwagi i problemami z koncentracją. Możliwość dostosowania schematów kodowania wykrywanych zdarzeń (events) i czynności. Możliwość dokładnej synchronizacji czasowej z innymi modalnościami (taki jak EEG) z wykorzystaniem sygnałów synchronizujących TTL Dostosowanie parametrów kalibracji do indywidualnych potrzeb. Możliwość wybrania 2, 5 lub 9 punktów kalibracyjnych, zmiany kolorów punktów, tła Możliwość tworzenia wielu scenariuszy badania oraz czytelny podgląd ilości danych zarejestrowanych dla wszystkich wersji badania Możliwość eksportowania danych surowych oraz statystyk odnoszących się do obszarów zainteresowań Wizualizacje tworzone kilkoma kliknięciami. Wizualizacja wyników rejestracji poprzez ścieżki wzroku, mapy cieplne i klasyczny „rój pszczół”. Statyczne wizualizacje można zapisywać w formatach powszechnie wykorzystywanych plików graficznych, które następnie można z łatwością wykorzystać w raportach i prezentacjach. Animowane wizualizacje można eksportować jako klipy wideo AVI. Filtrowanie danych na podstawie określonych cech osoby badanej, danych demograficznych i zmiennych grupowych. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część 2 – Wyposażenie pracowni w urządzania mobilne do badania i rejestracji interakcji z produktami eye tracker mobilny i VR

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Eye tracker mobilny Eyetracker mobilny ze śledzeniem obuocznym wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Częstotliwość próbkowania 200 Hz. Zestaw do badań mobilnych. Zestaw zawiera: dedykowany smartfon, zasilacz, kartę SD o pojemności ok. 64 GB, kabel USBC-USBC z aplikacją. Specjalnie skonﬁgurowany Tablet z systemem operacyjnym, umożliwiający zarządzanie badaniami, rejestracją oraz podgląd zdalny lub przewodowy. Oprogramowanie do rejestracji oraz analizy i wizualizacji danych eye trackingowych. Licencja wieczysta akademicka Moduł: Headset do badań eye trackingowych w wirtualnej rzeczywistości. Specjalnie skonﬁgurowany Tablet z systemem operacyjnym, umożliwiający zarządzanie badaniami w wirtualnej rzeczywistości, rejestrację oraz podgląd zdalny lub przewodowy. Moduł do prowadzenia badań, analizy i wizualizacji. Szkolenie w cenie, obejmujące zaprojektowanie badania, przeprowadzenie rejestracji oraz generowanie i podstawową analizę wyników. Szkolenie teoretycznie i praktyczne. Obejmuje zarówno warsztaty związane z prowadzeniem projektów badawczych i analizy, jak również dodatkowe informacje związane z metodologią eyetrackingową.. Przygotowanie procesu dydaktycznego i szkolenie: obejmuje opis procesu dydaktycznego wraz z materiałami oraz szkoleniem dla osób prowadzących zajęcia. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)