Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1 –  Analizator biochemiczny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość badania paneli oraz pojedynczych parametrów Możliwość badania parametrów biochemicznych krwi (technologia suchych slajdów) Możliwość badania parametrów: Fosfataza alkaliczna Transaminaza alaninowa Transaminaza asparaginianowa Mocznik Cholesterol Kreatynina Glutamylotransferaza Glukoza Fruktozamina Dehydrogenaza mleczanowa Lipaza Magnez Wapń Fosfor Amoniak Fenobarbital Całkowita bilirubina Białko całkowite Trójglicerydy Kwas moczowy Poziom SDMA Całkowita T4 Poziom elektrolitów (sód, potas, chlor) Poziom progesteronu Stosunek białka do kreatyniny z moczu Możliwość badania próbki z krwi pełnej Możliwość badania próbki z osocza Połączenie z programem zarządzania Zakładem Leczniczym Możliwość wydruku wyników badania w formacie A4 Możliwość badania różnych gatunków- wartości referencyjne |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 –   Kompaktowa wirówka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompaktowa wirówka do płytek PCR 96- dołkowych, Wirowanie 2 płytek PCR z prędkością 2500 obr./min, Prędkość maksymalna: 2500 obr./min, Pojemność maksymalna: 2 płytki PCR lub mikrotitracyjne, Przyspieszenie odśrodkowe 500 x g Moc: 75 W, Wymiary: (dł. X szer. x wys.) 190 x 210 x 183 mm Zakres temperatur pracy: od 4°C do 35°C |  | 1 |  |  |
| 2. | Adaptery na paski PCR i małe płytki do PCR do wirówki |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 –  Zamrażarka do obrotowego zamrażania materiału w naczyniach

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność łaźni: co najmniej 18 litrów Maksymalne wymiary wewnętrzne komory łaźni: 300 x 327 x 200 mm Maksymalne wmiary zewnętrzne urządzenia: 410 x 450 x 460 mm Czynnik chłodzący: alkohol etylowy lub olej silikonowy Temperatura zamrażania: co najmniej do - 40ºC Cyfrowy wskaźnik temperatury Wyposażenie uzupełniające: roler do poziomego obrotowego zamrażania na rolkach i/lub zespół napędowy z uchwytem do obrotowego zamrażania materiału w kolbach kulistych z regulacją prędkości obrotowej Możliwość obrotowego zamrażania naczyń walcowych lub kolb okrągłodennych o pojemności do 1200 ml (wymiary ø 105 x 222 mm ), co najmniej 2 naczynia równocześnie. Zasilanie: 230 V/50 Hz |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Wirówka laboratoryjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry Techniczne: 230V-50/60Hz; 120V50/60Hz opcja 100, 110, 127V 50/60Hz Moc 190W 500 ml 12 kart żelowych 4 x CYTO zakres obrotów: 90 ÷ 6 000 RPM, krok 1 RPM RCF 4 830 x g Czas 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s Wirnik horyzontalny 4 x 100ml (max RPM/RCF: 4 000rpm/2 504xg) Pojemnik 100ml (fi58,4x81,5mm) komp. – 4 szt Wkładka redukcyjna (1 x fi45mm) na probówkę okrągłodenną, szklaną 100ml, komplet z gumową podkładką 14188, komp. – 4 szt. Wymiary max 300 x 370 x 460mm [HxWxD] Wys. z otwartą pokrywą max 580mm niski poziom hałasu bezobsługowy silnik indukcyjny duży wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności 2 tryby ekranu (uproszczony i standardowy) oprogramowanie w języku polskim alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy 100 programów użytkownika 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania regulacja prędkości lub RCF manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) zliczanie czasu od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości zliczanie czasu rosnąco lub malejąco tryb pracy ciągłej – HOLD praca w trybie SHORT zmiana parametrów podczas wirowania automatyczna identyfikacja wirnika automatyczne otwieranie pokrywy blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła efektywny system wentylacji |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Suszarka do szkła laboratoryjnego

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obieg powietrza naturalny. Elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza Zakres temperatury od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 300 °C Przestrzenna zmienność temperatury przy 150 °C = 2,3 [± K] Fluktuacja temperatury przy 150 °C = 0,4 [± K] Czas nagrzewania na 150 °C = 50 [min] Kontroler sterujący z wyświetlaczem LCD Napięcie znamionowe = 230 [V] Moc znamionowa = od 1 do 1,1 [kW] Zużycie energii przy 150 °C = 180 [Wh/h] Pojemność komory 56-58 L Wymiary komory minimum 42 cm wysokości, Wymiary obudowy z elementami wystającymi i przyłączami max 64 cm [głębokość] Masa pustego urządzenia maksymalnie 40 kg W komplecie minimum 2 półki druciane na suszone szkło laboratoryjne wykonane z materiału odpornego na korozję Wbudowany port USB do rejestrowania danych |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Analizator oddechu H2

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu, Wysoka wydajność: pomiar do 6 pacjentów równocześnie, Wynik wartości stężenia wodoru w ppm Ekran dotykowy, możliwość obsługi w rękawiczce, Intuicyjna obsługa dzięki graficznemu układowi menu Animacje prowadzące pacjenta przez test wodorowy Brak czasu nagrzewania przed pomiarem Specjalna forma alarmu Funkcja auto-reset Wykrywanie odchylenia od czujnika Półautomatyczna kalibracja Zasilanie 4 standardowymi bateriami AA Opcjonalne oprogramowanie FANh2 dla Windows (umożliwia tworzenie raportów z badań i połączenie z systemami informatycznymi w praktyce lekarskiej i szpitalu) |  | 1 |  |
| 2. | FANh2 oprogramowanie |  | 1 |  |
| 3. | Gaz do kalibracji 100ppm H2 |  | 1 |  |
| 4. | Ustnik z filtrem do LactoFAN2 |  | 50 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 –  Kolumna jonowymienna do dejonizacji wody

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł Polwater Auxilpack IonS735 |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 –  Wielopierwiastkowa lampa katodowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cu – Fe – Mn – Zn, Coded HC Lamp, 1/pk. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 –  Elementy chromatografu

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna chromatografu DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25 um |  | 1 |  |
| 2. | Strzykawka dozownika 10 ul straight, FN 23/42 HP |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)