Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 117/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa siedziby Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt przy ul. Oczapowskiego działka nr 34 obr. 152 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego  w Olsztynie w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014 - 2020

I - Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Informacje ogólne

Roboty realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr II - 579/2019 z dnia 10.12.2019 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie z dojściami, z dojazdami,  z miejscami postojowymi, miejscami na rowery, zielenią urządzoną (trawniki, drzewa niskie z korona typu kulistego), oraz przyłączami: kanalizacji sanitarnej, wodociągowym, elektrycznym, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnym, monitoringiem i oświetleniem zewnętrznym, na działkach nr 34, 36 obręb 152 Olsztyn.

Planowana ilość użytkowników max. ( pracowników i studentów łącznie ) – 50 osób

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest pomiędzy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM od północy, wydziałem Medycyny Weterynaryjnej UWM od strony zachodniej i pasem drogowym ul. Michała Oczapowskiego od strony wschodniej.

  - 1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się główny wjazd i dojście na teren obiektu droga wewnętrzna skomunikowana z ul. Oczapowskiego. Przy wjeździe projektuje się miejsca parkingowe obsługujące przedmiotowe obiekty 01 i 02. W pobliżu obiektu  zaprojektowano miejsca postojowe dla rowerów.

Zagospodarowanie terenu obejmuje także obiekt z drugiego etapu.

Przyłącza do obiektu nr 02 zostały określone jako ideogramy, zaprojektowane w odrębnym opracowaniu.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (parkingu, dojazdów, ciągów pieszych) z powierzchni dachów zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej oraz zbiornik retencyjny – zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej. Ilość wód opadowych i roztopowych przyjęto dla całości terenu objętego opracowaniem. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej. Obiekt będzie ogrzewany z kotłowni gazowej. Projektuje się przyłącze energetyczne, kanalizację teletechniczną dla potrzeb przyszłego operatora. Cały teren zostanie zaopatrzony w monitoring zewnętrzny oraz oświetlenie.

  - 1.3 Opis ogólny, forma architektoniczna i funkcja projektowanego obiektu budowlanego

Obiekt dwukondygnacyjny przeznaczony do celów szkolnictwa wyższego. Na poziomie parteru zaprojektowane garaże dla aut wydziału weterynarii, wyjeżdżających ze studentami na zajęcia w terenie. W części przy garażach zaprojektowano pomieszczenie na odpadki, pralnię ubrań roboczych wraz z przyległą suszarnie wyposażoną w szafy suszarnicze. Są to pomieszczenia połączone bezpośrednio z garażami. Tuz przy garażach oraz części ogólnodostępnej znajdują się magazyn ogólny oraz magazyn leków. Dostępne z przedsionka. W części ogólnej zaprojektowano toalety: niepełnosprawnych, damska, męską, pokoje z sanitariatami dla studentów, przedsionek główny wejściowy, klatkę schodową, windę, pomieszczenie biurowe z archiwum, aulę dla 25 osób, komunikację.

Na drugim poziomie zaprojektowano zespół sanitarny damski i męski wraz z przyległym pomieszczenie gospodarcze, dwa pokoje dla nauczycieli akademicki z  sanitariatami, pomieszczenie socjalne ogólne, cztery pomieszczenia biurowe dla pracowników akademickich, pomieszczenie kotłowni i pomieszczenie techniczne, komunikację. Z tego  jest wyjście na dach nad poziomem parteru i dojście do dachu nad poziomem piętra.

Zaprojektowane na poziomie parteru i pietra pokoje z możliwością noclegu wraz z zespołem sanitarnym służą tylko i wyłącznie zespołom pełniącym dyżury całodobowe w ramach zajęć dydaktycznych. Na parterze pokoje służą studentom, a na piętrze kadrze naukowo-dydaktycznej.

Ze względów architektonicznych zaprojektowano formę ażuru na poziomie drugiego piętra.

Budynek w całości został obłożony płytami betonu architektonicznego oraz w poziomie parteru płytami z wełny skalnej – elementy niepalne.

Projekt wykonano zgodnie z przepisami BHP.

Obiekt spełnia wszystkie wymogi, w tym nie występuje ani zacienianie ani przesłanianie innych obiektów .

Obiekt został zaprojektowany w oparciu o Ustawę  z dnia 19 lipca 2019r. Dz.U. Poz. 1696 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

    - 1.4 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia użytkowa

Parter	487,62 m2

Piętro	237,04 m2

Razem	724,66 m2

Powierzchnia zabudowy	578,24 m2

Powierzchnia całkowita	1013,59 m2

Kubatura	4614,17 m3

Wysokość budynku – 10,69 m do najwyższej części dachu (budynek niski)

Ilość kondygnacji –2 kondygnacje nadziemne.

  - 2.  Roboty budowlane

  - Konstrukcja

Fundamenty budynku – stopy i ławy żelbetowe - wykonać zgodnie z opracowaniem branży konstrukcji, beton  C20/25 beton wodoszczelny W8, stal AIIIN wykonać zgodnie z opracowaniem branży konstrukcji

Ściany fundamentowe  - żelbetowe, wylewane, monolityczne połączone z ławami i stopami fundamentowym. Wykonać zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej

Ściany zewnętrzne - wylewane żelbetowe, wykonać zgodnie z opracowaniem branży konstrukcji.

Ściany wewnętrzne projektuje się jako żelbetowe wylewane żelbetowe – konstrukcyjne 24,18 cm oraz 15 cm ściana szybu windowego. Ściany wewnętrzne murowane z bloczków wapienno –piaskowych gr.24 cm wzmocnione wieńcami i rdzeniami żelbetowymi.

Stropy : między kondygnacjami – strop krzyżowo-zbrojony monolityczny gr.18 cm ( część garażowa i 20 cm , stropodach nad piętrem – strop krzyżowo zbrojony monolityczny gr. 18 cm zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej

Nadproża i podciągi w ścianach żelbetowe monolityczne. Zgodnie z opracowaniem brzany konstrukcyjnej.

Schody zaprojektowano jako  żelbetowe płytowe z jednym żebrem pośrednim. Zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej

- schody techniczne – stalowe zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej

Ściana ażurowa – układ kształtowników stalowych mocowanych do ścian i stropów żelbetowych , według opracowania branży konstrukcyjnej.  Wypełnieni z kształtek betonowych odlewanych.

Pozostałe elementy zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej.

Wentylacja

W całym obiekcie zaprojektowano wentylację mechaniczną.

Instalacje

- instalacje elektryczne wewnętrzne

- instalacja odgromowa

- instalacje wod. - kan. wewnętrzne

- instalacje C.O. wewnętrzne – kotłownia gazowa

- pozostałe zgodnie z opracowaniami branżowymi

Wszystkie instalacje zgodnie z opracowaniami branżowymi.

  - Izolacja budynku

Izolacja przeciwwilgociowa: Zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Izolacja termiczna: Zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

  - Winda

W budynku zaprojektowano windę dla osób niepełnosprawnych. Szyb windowy wykonać zgodnie z opracowaniem branży konstrukcji.

  - Wykończenie

  - Posadzki

Należy wykonać warstwy posadzkowe zgodnie z rzutami.

  - Stolarka okienna

Wszystkie okna stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7016, do uzgodnienia z nadzorem – architektem prowadzącym. Okna o współczynniku przenikania ciepła < 0,9 W/(m2K).

Parapety

Drewniane, z drewna klejonego wystające poza lico ścian 3 cm gr. 2.5 cm w kolorze jak stolarka okienna.

  - Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne stolarka aluminiowa.

Drzwi wyposażyć w odbojniki i samozamykacze. Drzwi wewnętrzne zgodnie z wykazem stolarki.

  - Ściany wewnętrzne

Ściany - tynki mineralne malowane farbą emulsyjną. Ściany klatki schodowej i komunikacji z okładziny beton architektoniczny. Ściany pomieszczeń higieniczno- sanitarnych do wysokości co najmniej 2 m wykończone materiałami zmywalnymi i odpornymi na działanie wilgoci – glazurą wielkogabarytową, powyżej malowane farbą emulsyjną.

Sufity systemy podwieszane.

  - Zewnętrzne elementy dekoracyjne

Elementy na piętrze wykonane z kształtek betonowych. Ściana na parterze obłożona płytami

  - z  betonu architektonicznego

Dodatkowo zastosowane płyty z wełny prasowanej jako okładziny na ścianie z bramami wjazdowymi do garaży, ścianie wejściowej i w ścianie wyjścia na podcień przy auli.

  - Oświetlenie

Montaż oświetlenia pomieszczeń w których znajdują się świetliki dachowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.

Dach

Geometria dachu – płaski.

Papa nawierzchniowa w kolorze szarym.

Kolorystyka elementów zgodna z projektem architektonicznym uzgodniona na etapie realizacji przez architekta prowadzącego.

Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu poprzez obniżenie posadzki parteru i dostęp dla niepełnosprawnych bezpośrednio z poziomu terenu. Wszystkie drzwi do 
pomieszczeń dostępnych dla osób niepełnosprawnych są odpowiedniej szerokości. Zaprojektowano sanitariaty dla osób niepełnosprawnych pierwszej kondygnacji obiektu. Wszystkie natryski w łazienkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych wyposażone w odpowiednie pochwyty korzystanie z urządzeń sanitarnych.

3. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (o których mowa w art. 31 ustawy Pzp.), przedmiary robót stanowią element pomocniczy.

4. Projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (jako elementy pomocnicze) stanowią załączniki do SIWZ.

5.  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzują się produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, pod warunkiem: zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące robót:

- wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną i ogrodniczą, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru;

- roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami SIWZ;

- użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania.

8. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

- dojazd na teren realizacji prac będących przedmiotem zamówienia zapewniony  będzie od ulicy Oczapowskiego oraz Obitza.

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu prac doprowadzić teren wykonywania robót oraz jego okolice do stanu czystości,

- zakres rzeczowy zadania i składanej oferty, szczegółowo określony przez projekt budowlany i wykonawczy oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru robót musi być zgodny z zakresem określonym w SIWZ i powinien obejmować również wszystkie prace (w tym również sprzątanie po wykonanych robotach) i obowiązki Wykonawcy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie umożliwiającym prawidłowe jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

- Zakres rzeczowy zadania i składanej oferty musi obejmować również załatwienie wszystkich formalności wymaganych przepisami prawa od Wykonawcy związanych z rozpoczęciem budowy i zgłoszeniem zakończenia budowy. Urządzenie terenu budowy i wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych znajdują się po stronie Wykonawcy robót.

9.  Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- dostarczenia niezbędnych instrukcji oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dotyczącej utrzymania wykonanych nawierzchni w szczególności nawierzchni mineralnych

- spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót, w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie  materiałów, urządzeń lub sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.

10.  Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

11.  Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. W ofercie należy uwzględnić ewentualną uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z zakresem robót, przedmiarem oraz wymogami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także aby dokonał wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.  W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: mgr inż. Monika Cupała tel. 89/523 3500.

- Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać uwzględniając fakt, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub uciążliwe będą prowadzone po godzinach pracy w dni robocze lub w dni wolne od pracy - w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, na własny koszt, sprzętu pozostawionego na terenie budowy.

- Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom projektów i przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazania oraz inne parametry przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji załączonej do SIWZ.

- W przypadku materiałów lub produktów wymienionych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, wskazanie takie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie zastosowanie materiałów lub produktów równoważnych jakościowo i funkcjonalnie (o parametrach równoważnych lub wyższych). W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych przez Wykonawcę jest on zobowiązany jednoznacznie wykazać, że oferowane przez niego równoważne materiały lub produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.

- W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi przez okres co najmniej 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki rękojmi są określone w Istotnych postanowieniach umowy.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 4 letnią gwarancją od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w Istotnych postanowieniach umowy.

Termin wykonania robót 30.06.2021r.

Sporządziła:

mgr inż. Monika Cupała