FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Symbol | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | F | F | G | H=(FxG) |
| 1. | XNP-6320RH | Wisenet X powered by Wisenet 5 network indoor PTZ camera, 2MP @ 60fps, Full HD(1080p), 32X optical zoom lens (4.44mm ~142.6mm) (61.8º ~ 2.19º), 360° Endless Pan range, 700°/sec Pan speed, Tilt: -15°~ 195°, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), Intelligent Video Analytics and Sound Classification, Motion detection, Tampering, Fog detection, HLC, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, IP66, IK10, Heater on -50°C 24VAC, PoE+/24VAC |  | sztuka | 6,0 |  |  |
| 2. | XNO-6010R | Wisenet X powered by Wisenet 5 network IR outdoor vandal bullet camera, 2MP @60fps, 2.4mm fixed lens (139°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, True Day & Night (ICR), High Powered IR LEDs with IR viewable length 20m, Advanced Video Analytics and Sound Classification and Business Analytics, Hallway View, Motion detection, Fog detection, HLC, Handover, Digital Image Stabilization, Bi-directional audio and dual SD/SDHC/SDXC slot, USB port for easy installation, IP67, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC |  | sztuka | 6,0 |  |  |
| 3. | XNV-8020R | • Built-in 3.7mm fixed lens • Max. 30fps@all resolutions (H.265/H.264) • Loitering, Directional detection, Fog detection • Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap • People counting, Queue management, Tampering • Motion detection, Handover • Hallway view, WiseStreamII support • IR viewable length 30m, IP67/IP66, IK10 |  | sztuka | 10,0 |  |  |
| 4. | SBP-122HM | uchwyt montażowy |  | sztuka | 10 |  |  |
| 5. | SBP-300WM1 | uchwyt montażowy |  | sztuka | 10 |  |  |
| 6. | XNO-8080r | Rozdzielczość maks. 5 MP (2560 x 1920)Obiektyw zmiennoogniskowy 3,7–9,4 mm (2,5 x) z silnikiem Maks. 30 kl./s przy wszystkich rozdzielczościach (H.265 / H.264) Obsługa kodeków H.265, H.264, MJPEG, wielostrumieniowość Dzień/noc (filtr podczerwieni), WDR (120 dB), usuwanie zamglenia Detekcja kierunkowa, podejrzanego zachowania, zamglenia, dźwięku, sabotażu, cyfrowe śledzenie automatyczne, klasyfikacja dźwięku, mapa termiczna, zliczanie ludzi, zarządzanie kolejką Detekcja ruchu, przekazanie Gniazdo kart pamięci SD/SDHC/SDXC (maks. 512 GB), PoE / 12 V prądu stałego Widok korytarza, obsługa funkcji WiseStream II Zakres widoczności IR 30 m, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10 Obsługa funkcji korekcji zniekształceń obiektywu (LDC) |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 7. | dyski 4TB | hdd 4t technologia NAS |  | sztuka | 7,0 |  |  |
| 8. | XRN-2010 | 32CH 4K NVR, 32CH @12MP each, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream technology, Mbps network camera recording, ARB (Automatic Recovery Backup), up to 8 fixed internal SATA HDD (48TB max), e-SATA/iSCSI storage, HDMI, VGA local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (Setup Wizard, P2P), no HDD included Rejestracja wysokiej jakości obrazu z kamer sieciowych z szybkością 256 Mb/s |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 9. | UTPw kat.5E 4x2x0,5 | kabel zewnętrzny żelowany LAN |  | sztuka | 610,0 |  |  |
| 10. | sbp-300wm1 | mocowanie proste |  | sztuka | 6,0 |  |  |
| 11. | SPE-110 | 1CH Network Video Encoder, H.264/MPEG-4/MJPEG, 30fps @ 2MP or lower and 15fps @ 4MP, AHD/CVI/TVI/CVBS compatible, RS-485/422 Interface, Pelco C when using CVBS or ACP up-coax protocol @ AHD, ONVIF protocol support, PoE/12VDC |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 12. | SF108 switch | SF108 switch 11-portowy PoE dla 8 kamer IP, 2x SFP, 2x Gigabit LAN- IEEE 802.3af |  | sztuka | 9,0 |  |  |
| 13. | RALZ 8 | LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19'' |  | sztuka | 2,0 |  |  |
| 14. | ES-24-250W | Ubiquiti EdgeSwitch 24 Port Gigabit 24V/802.3af/at PoE 250W |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 15. | PSACH 24VAC/6A | Zasilacz AC do 1 kamery obrotowej, obudowa ABS |  | sztuka | 6,0 |  |  |
| 16. | STAM-BOX | Obudowa z zasilaczem na 14 kart wejściowych do stacji monitorującej STAM-1 / STAM-2 |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 17. | STAM-1 RE | Karta rozszerzająca wejściowa, Ethernetowa do STAM-2 |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 18. | STAM-2 EP | Program umożliwiający upgrade STAM-2 BASIC do wersji PRO zdalne zazbrajanie systemów |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 19. | Komputer przemysłowy | 1U do szafy rack 19", procesor Intel Core i5IX generacji, 12GB RAM minimu 2x port com chipset "netmos" lub możliwość motażu kary rozszerzeń portów com wyposażonej w chipset "netmos" z szynami montażowymi do szafy rack , dysk ssd 256 m.2 na system dwa dyski 2tb .sprzętowy raid |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 20. | monitor/telewizor 50"full hd | monitor z uchwytami montażowymi na ścianę ustalone z nabywcą |  | sztuka | 3,0 |  |  |
| 21. | windows 10 pl 64 bit prof. | system operacyjny |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 22. | SPD-1660R | 16 Monitor Network Decoder, Max. 16 monitors (HDMI 16ea / VGA 16ea), Max. 4K resolution support, triple codec H.265, H.264, MJPEG support, Video decoding up to 12MP resolution camera, Up to 20 Layout sequence per each monitor, Manage using Wisenet SSM (v2.0) and web viewer |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 23. | SPD-260B | 2 Monitor Decoder Board for SPD-1660R, Max. 16 monitors (HDMI 16ea / VGA 16ea), Max. 4K resolution, triple codec H.265, H.264, MJPEG support, Video decoding up to 12MP resolution camera, Up to 20 Layout sequence per each monitor, Manage using SSM and web viewer |  | sztuka | 6,0 |  |  |
| 24. | szfa rack19" | szafa rack 42u |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 25. | szfa rack19" | szafa rack 10u |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 26. | RALZ 8 | LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19'' |  | sztuka | 3,0 |  |  |
| 27. | QNAP TS-453Be-2G | QNAP TS-453Be-2G Dysk sieciowy QNAP TS-453Be-2G posiada 4 zatoki pod dyski SATA3, dwa porty sieciowe 1Gbit/s, wydajny procesor 14 nm Intel® Celeron® J3455 Quad Core i 4GB RAM (rozszerzalne do 8GB). |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| 28. | HDD 2TB | dysk 2TB do ( NAS) |  | sztuka | 4 |  |  |
| 29. | RW966 | Szafa RACK 9U wisząca złożona 600x600 |  | sztuka | 1,0 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

## Wymagania dla kamery stacjonarnej HD  2 MP

## Kamera stałopozycyjna w obudowie typu  „bulet”   6 szt.

- Rozdzielczość maks. 2 MP (1920 x 1080)

- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8–12 mm (4,3 x)

- 0,095 luksa przy F1,4 (w kolorze), 0 luksów przy F1,4 (w czerni i bieli: dioda LED IR włączona)

- 30 kl./s przy wszystkich rozdzielczościach (H.264)

- Dwa kodeki H.264 i MJPEG, wielostrumieniowość

- Detekcja ruchu, wykrywanie sabotaż, DWDR

- Gniazdo kart pamięci SD/SDHC, PoE

- Zakres widoczności IR 20 m, IP66, IK10

- Obsługa widoku korytarza (obrót 90˚/270˚)

- Obsługa funkcji korekcji zniekształceń obiektywu (LDC)

- Napięcie zasilające PoE (IEEE802.3af, klasa 2)

- Norma szczelności IP66

- Wandaloodporność IK10

- Menu w języku polskim

- Protokół TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP v1/ v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

- Format kompresji wizji H.264, MJPEG Rozdzielczość 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240

- Maks. prędkość odświeżania

- H.264: maks. 30 kl./s przy wszystkich rozdzielczościach MJPEG:  maks. 1 kl./s przy 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 maks. 15 kl./s przy innej rozdzielczości

- Zakres widoczności IR 20 m

- Nazwa (opis) kamery Wł./wył. (wyświetlanie do 15 znaków) Funkcja Dzień/noc

- Prawdziwa funkcja Dzień/noc

- Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) Wył./BLC (kompens. oświetl. tylnego)

- Balans bieli ATW (automatyczny)/AWC/ręczny/wewnętrzny/zewnętrzny

- Bezpieczeństwo Autoryzacja logowania HTTPS (SSL), uproszczona autoryzacja logowania Filtrowanie po adresach IP, dziennik dostępu użytkownika, uwierzytelnianie 802.1x

- Interfejs programowania aplikacji Profil ONVIF S, SUNAPI (HTTP API), SVNP 1.2

- Kompatybilna z istniejącym systemem monitoringu

- Protokół ONVIF nie jest wyznacznikiem kompatybilności kamery z istniejącym  systemem monitoringu

- Komplet mocowań ustalony z nabywcą sprzętu

- Bitrate  od 2,47 Mbit/s do 2,6 Mbit/s

## Wymagania dla przełącznika sieciowego zarządzanego 1szt.

24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX) 2 gigabitowe sloty SFP montaż w szafie rack.

| Zasilanie | 100~240VAC, 50/60Hz |
| --- | --- |
| Pobór mocy | Maksymalnie (PoE włączone): 264,8W (220V/50Hz) Maksymalnie (PoE wyłączone): 28,2W (220V/50Hz) |
| Porty PoE+ (RJ45) | Zgodność ze standardami:802.3at/af Liczba portów PoE+: 24 Maksymalna łączna moc podłączonych urządzeń: 250W |
| Montaż | Do montażu w szafie rack 19” |
| Maks. zużycie energii | 30,77W (110V/60Hz bez podłączonych PD) 235,8W (110V/60Hz z podłączonymi urządzeniami PD 250W) |
| Przepustowość | 56Gb/s |
| Szybkość przekierowań pakietów | 41,7Mp/s |
| Tablica adresów MAC | 16K |
| Ramki jumbo | 9KB |
| Funkcja Quality of Service | Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p 8 kolejek priorytetowania Ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR Limotowanie transmisji w zależności od portu/przepływu danych IPv6 QoS* Voice VLAN |
| Funkcje L2 i L2+ | Routing statyczny DHCP Relay IGMP Snooping V1/V2/V3 Agregacja portów - LACP (Do 14 grup agregacji obejmujących do 8 portów każda) STP/RSTP/MSTP LLDP, LLDP-MED Filtrowanie/ochrona BPDU Ochrona TC/Root Wykrywanie połączeń loopback Kontrola przepływu 802.3x |
| Sieci VLAN | jednoczesna obsługa do 4096 VLAN z 4096 identyfikatorów VLAN ID MAC/Protocol VLAN |

| Listy kontroli dostępu | Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2～L4 Adres IP, porty TCP/UDP IPv6 ACL* |
| --- | --- |
| Standardy i protokoły | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z, IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s, IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p |
| Porty | 24 portów RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) 2 porty Combo SFP 100/1000Mb/s* 1 port konsoli |
| Przepustowość | 32Gb/s |
| Szybkość przekierowań pakietów | 23,8Mp/s |
| Tablica adresów MAC | 8k |
| Bufor pakietów | 512KB |
| Ramki jumbo | 10240B |
| FUNKCJE OPROGRAMOWANIA |
| Funkcja Quality of Service | Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p 4 kolejki Ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR Limotowanie transmisji w zależności od portu, przepłytu danych Voice VLAN |
| Cechy przełącznika warstwy 2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Obsługa protokołu LACP (zgodnie ze standardem 802.3ad (do 8 grup, 8 portów na grupę) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtrowanie/ochrona BPDU TC/Root Protect Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu danych (802.3x) |
| Sieci VLAN | Wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4096 VLAN oraz 4096 identyfikatorów VLAN 802.1Q/MAC/Protocol VLAN GARP/GVRP |
| Listy kontroli dostępu | Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC (L2～L4) Adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP, standard 802.1p, DSCP, VLAN ID Time Range Based |
| Bezpieczeństwo transmisji | Wiązanie IP-MAC-Port-VID Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X (w zależności od portu, adresu MAC), Radius, Guest VLAN Ochrona przed atakami DoS Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI) SSH v1/v2SSLv2/v3/TLSv1ZabezpieczeniaportówBroadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |

- Komplet mocowań ustalony z nabywcą sprzętu

## Wymagania dla przełącznika sieciowego nie zarządzanego 9szt.

- 10-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+.

- Zasilanie: Zasilacz desktop 230VAC na 52VDC/2,3A w zestawie

- Ilość portów: 10 portów (8xPoE + 2xUPLINK)

- Zasilanie PoE: 8 portów 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, 52VDC / 30W/port (PoE+)

- Porty UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s – G1/TP i G2/TP - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera

- Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s – G1/SFP, G2/SFP - do podłączenia rejestratora / switcha / komputera

- Wymiary: W=220 H=44 D=150 [+/- 2mm]

- Gwarancja: 2 lata od daty produkcji

- obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP

- 30W/port – maksymalna moc pojedynczego portu PoE

- 96W – maksymalna sumaryczna moc dla wszystkich portów PoE

- gniazda portów: RJ45 i SFP

- w zestawie dwie blachy mocujące do podłoża, uchwyt do RACK 19”

Rejestrator ip 32 kamer zgodny z istniejącym systemem monitoringu i kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym 1szt.

System operacyjny Wbudowany Linux

Zapis

Kompresja H.265, H.264, MJPEG,  (H.265, H.264) Przepływność łącza dla nagrywania Maks. 256 Mb/s Rozdzielczość CIF — 12 MP Tryb Normalny, harmonogram (ciągły/zdarzenie), zdarzenie (przed/po) Aktywacja zdarzeń Wejście alarmowe, utrata wideo, zdarzenie kamery (wejście alarm., detekcja ruchu, analiza wideo) Reakcja na wykryte zdarzenie E-mail, aktywacja presetu kamery PTZ, przełączenie na monitor; włączenie: wyjścia alarmowego, sygnału dźwiękowego

Wyszukiwanie i odtwarzanie

Przepływność łącza dla odtwarzania 32 Mb/s (16 kan. równocześnie) Wydajność Maks. 4 użytkowników (1 lokalny, 3 zdalnych) Tryb Data i czas (kalendarz)/lista rejestrów zdarzeń/wyszukiwanie tekstowe Jednoczesne odtwarzanie Maks. 16 kan. (lokalny monitor, CMS) Rozdzielczość CIF — 12 MP Usuwanie zniekształceń typu fish-eye Internet/CMS Sterowanie odtwarzaniem Szybko/powoli do przodu/wstecz, jeden krok w górę/w dół

Pamięć masowa

Wbudowana/wewnętrzny dysk twardy 0 TB–6 TB/8 (maks. 48 TB) Zewnętrzna iSCSI (maks. 384 TB), Promise VessRaid R2600

Kopia zapasowa

Kopia zapasowa plików (za pośrednictwem Internetu) BU/Exe (GUI), JPG/AVI (sieć) Funkcje Odtwarzanie wielokanałowe (do 16 kan.), wyświetlanie daty i godziny/tytułu Wejście alarmowe Wejście/wyjście 8/4 (NO/NZ, konfigurowalne)

Dźwięk

Wejście 32 kan. (sieć) Kompresja G.711, G.726, AAC (16/48 kHz) Komunikacja dźwiękowa Dwukierunkowa

Złącza RJ-45, Gigabit Ethernet x 2 Obsługa protokołów TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (serwer, klient), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (serwer, klient)  DDNS Przepływność łącza dla transmisji 512 Mb/s (iSCSI wył.), 256 Mb/s (iSCSI wł.) Maks. liczba zdalnych użytkowników Wyszukiwanie — 3 / Unicast na żywo — 10 / Multicast na żywo — 20 IP IPv4/IPv6 Bezpieczeństwo Filtrowanie po adresach IP, dziennik dostępu użytkownika, uwierzytelnianie 802.1x, szyfrowanie

Język

angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, turecki, polski, holenderski, szwedzki, czeski, portugalski, duński, rumuński, serbski, chorwacki, węgierski, grecki, norweski, fiński, koreański, chiński, japoński, tajski System operacyjny Windows , 10, Mac OS X (10.8 lub nowsze) Przeglądarka internetowa MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox Oprogramowanie do przeglądania Typ SSM, zdalny podgląd, Obsługa CMS SDK/CGI (SUNAPI)

FUNKCJE

Konfiguracja kamery

Rejestracja Automatyczna/ręczna

Opcje konfiguracji

Adres IP, dodawanie profilu, edycja, szybkość transmisji, kompresja, GOP, jakość,  detekcji ruchu kamery, konfiguracja obrazu kamery (Simple focus, jasność/kontrast, odwrócenie/odbicie lustrzane, IRIS, WDR, dzień i noc, , migawka, , DIS),  zniekształceń typu fish-eye, konfiguracja widoku korytarza, strona internetowa kamery PTZ Sterowanie/preset Przez graficzny interfejs użytkownika, zdalny podgląd,  255 presetów

Obsługa smartfonów

- System operacyjny Android, iOS Obsługa protokołów RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI) Sterowanie Na żywo (16 kan.): Obsługa wielu profili, odtwarzanie (1 kan.) Maks. liczba zdalnych użytkowników Wyszukiwanie — 3 / Unicast na żywo — 10 Redundancja Przełączanie awaryjne/ARB N+1/tak Sterowanie systemem Mysz, Internet, dedykowany  (kontroler)

- Komplet mocowań ustalony z nabywcą sprzętu

## Wymagania dla zestawu kamerowego szybkoobrotowego HD do montażu zewnętrznego z uchwytem, głowicą obrotową, obudową z grzałką i zasilaczem 5 szt.

Przetwornik obrazu 1/2,8" 2 MP CMOS Piksele efektywne 1944 (w poziomie) x 1212 (w pionie) Min. poziom oświetlenia W kolorze: 0,05 luksa (F1,6, 1/30 s)  Obraz monochromatyczny: 0 luksów (przy włączonej diodzie LED IR) Wyjście wizji CVBS: kompozytowe 1,0 Vp-p/75Ω, 720 x 480 (N), 720 x 576 (P) do instalacji.

Ogniskowa (zoom) 4,44 do 142,6 mm (32 x) Apertura maksymalna F1,6 (panorama) do F4,4 (teleobiektyw) Kątowe pole widzenia W poziomie: 61,8˚ (panorama) do 2,19˚ (teleobiektyw) / w pionie: 36,2˚ (panorama) do 1,24˚ (teleobiektyw) Min. odległość obiektu Panorama: 1,5 m, teleobiektyw: 2 m Sterowanie ostrością Tryb jednokrotny AF Typ obiektywu Automatyczna przysłona DC.

Zakres panoramowania 360˚ (pełny obrót) Szybkość panoramowania Preset: 400˚/s do 250˚/s 0,024˚/s do 250˚/s Zakres wychylania 95˚ (-5˚ do 90˚) Szybkość wychylania Preset: 250˚/s, ustawienia ręczne: 0,024˚/s do 250˚/s Sekwencja Preset (300), wahadło, grupa (6), śledzenie, wycieczka, automatyczne uruchamianie, harmonogram Dokładność presetu ± 0,2˚ .

Azymut Obsługiw.

Automatyczne śledzenie Obsługiw.

Zakres widoczności IR 200 m Nazwa (opis) kamery Wyświetlanie do 85 znaków Funkcja Dzień/noc Automatyczna (filtr podczerwieni) Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) BLC, HLC, WDR, SSDR Technologia WDR 150 dB Cyfrowa redukcja szumów  V Cyfrowa stabilizacja obrazu Obsługiwana (wbudowany żyroskop) Kompensacja zamglenia Obsługiw. Detekcja ruchu 8 8-punktowych stref poligonalnych Strefy prywatności 32 strefy prostokątne  - Kolor: szary / zielony / czerwony / niebieski / czarny / biały  - Mozaika Kontrola wzmocnienia Niska / średnia / wysoka Balans bieli ATW (automatyczny) / AWC / ręczny / wewnętrzny / zewnętrzny Prędkość migawki elektronicznej Minimalna / maksymalna / przeciw migotaniu (2–1/12 000 s) Rotacja wideo Odwrócenie, odbicie lustrzane Analiza Detekcja kierunku ruchu, zamglenia, twarzy, ruchu, pojawienia się/zniknięcia obiektu, wejścia/wyjścia, podejrzanego zachowania, sabotażu, wirtualna linia, detekcja dźwięku, klasyfikacja dźwięku, wykrywanie uderzeń Interfejs szeregowy RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) We/wy alarmowe 4 wejścia / 1 wyjście Aktywacja alarmu Analiza, odłączenie od sieci, wejście alarmowe Zdarzenia alarmowe Przekazywanie plików za pośrednictwem FTP i poczty e-mail, powiadamianie przez e-mail, rejestrowanie na kartach SD / SDHC / SDXC lub w sieciowej pamięci masowej po aktywacji zdarzeń, wyjście alarmowe, preset PTZ Wejście audio Do wyboru (wejście mikrofonowe/liniowe) Napięcie zasilania: 2,5 V (prąd stały, 4 mA), impedancja wejściowa: 2 tys. omów Wyjście audio Wyjście liniowe, maksymalny poziom wyjściowy: 1 Vrms.

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T), SFP (opcjonalnie) Kompresja wideo H.265 / H.264 (MPEG-4 część 10 / AVC): profile główny / podstawowy / wysoki, Motion JPEG Rozdzielczość 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 Maks. liczba klatek H.265/H.264: maks. 60 kl./s / 50 kl./s (60 Hz/50 Hz) MJPEG: maks. 30 kl./s / 25 kl./s (60 Hz/50 Hz) Smart Codec Ręcznie (5 obszarów),  Regulacja jakości obrazu H.264/H.265: kontrola poziomu przepływności MJPEG: kontrola poziomu przepływności Kontrola przepływu danych H.264/H.265: CBR lub VBR MJPEG: VBR Transmisja strumieniowa Unicast (20 użytkowników) / multicast (128 użytkowników) Wielostrumieniowość (do 10 profili)

Kompresja dźwięku

G.711 u-law / G.726 (konfigurowalne) G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz G.726: 16 Kb/s, 24 Kb/s, 32 Kb/s, 40 Kb/s AAC-LC: 48 Kb/s przy 16 kHz

Protokół

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP wer. 1/2c/3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP Bezpieczeństwo Autoryzacja logowania HTTPS (SSL), uproszczona autoryzacja logowania, filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) Pamięć Edge 2 gniazda microSD / SDHC / SDXC, 512 GB Interfejs programowania aplikacji Profile ONVIF S/G/T  T SUNAPI (HTTP API) Open Platform Język stron internetowych Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski, węgierski, grecki

Temperatura/wilgotność pracy

24 V AC: -50 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej HPoE: -40 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH) * Uruchamianie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej -35°C

Temperatura/wilgotność podczas przechowywania -50 do +60°C / poniżej 90% wilgotności względnej Certyfikaty IP66, IK10 ZASILANIE Napięcie wejściowe 24 V AC, HPoE (IEEE802.3bt, klasa 7) Pobór mocy 24 V AC: maks. 83 W (zwykle: 30 W) HPoE: maks. 51 W (zwykle: 30

Przetwornik obrazu 1/1,8" 6 MP CMOS Całkowita liczba pikseli 3096 (w poziomie) x 2094 (w pionie) Piksele efektywne 2616 (w poziomie) x 1976 (w pionie) Skanowanie Skanowanie progresywne Min. poziom oświetlenia W kolorze: 0,07 luksa (F1,2, 1/30 s), obraz monochromatyczny: 0 luksów (przy włączonej diodzie LED IR) Stosunek sygnał/szum 50 dB  Wyjście wideo CVBS: kompozytowe 1,0 Vpp/75 Ω, 720 x 480 (N), 720 x 576 (P), do instalacji USB: micro USB typu B, 1280 x 720 do instalacji.

Ogniskowa (zoom) 3,7–9,4 mm (2,5 x), zmiennoogniskowy z silnikiem Apertura maksymalna F1,2 Kątowe pole widzenia w poziomie: 100,2–38,7˚ / w pionie: 72,7–29,0˚ / po przekątnej: 132,0–48,6˚ Min. odległość obiektu 0,5 m Sterowanie ostrością Simple focus (zmiennoogniskowy z silnikiem) / zdalne sterowanie za pośrednictwem sieci.Typ obiektywu / montaż Automatyczna przysłona DC,P-Iris / wbudowany. Zakres widoczności IR 50 m

Wł./wył. (wyświetlanie do 85 znaków) - Cały świat: angielski / liczby / znaki specjalne - Chiny: angielski / liczby / znaki specjalne / znaki alfabetu chińskiego - Wspólne:  wielowierszowy (maks. 5 wierszy), kolorowy (szary / zielony / czerwony / niebieski / czarny / biały), przezroczystość, automatyczne skalowanie wg rozdzielczości Funkcja Dzień/noc Automatyczna (filtr podczerwieni) / w kolorze / obraz monochromatyczny / zewnętrzna / harmonogram Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) Wył. / BLC / HLC (maskowanie / przyciemnianie) / WDR Technologia WDR 120 dB Polepszanie kontrastu SSDR (wył. / wł.) Cyfrowa redukcja szumów SSNRV (filtr szumów 2D+3D) (wył. / wł.) Cyfrowa stabilizacja obrazu Wył. / wł. Usuwanie zamglenia Wył. / autom. (dane z czujnika zamglenia) / ręczne Detekcja ruchu Wył. / wł. (8 stref poligonalnych), przekazanie Strefy prywatności Wył. / wł. (32 strefy poligonalne) — kolor: szary / zielony / czerwony / niebieski / czarny / biały, mozaika Kontrola wzmocnienia Wył. / niska / średnia / wysoka / ręczna Balans bieli ATW (automatyczny) / AWC / ręczny / wewnętrzny / zewnętrzny (w tym oświetlenie rtęciowe i sodowe) Kontrast Regulacja poziomu LDC (korekcja zniekształceń obiektywu) Wył. / wł. (5 poziomów z wartościami min. / maks.) Prędkość migawki elektronicznej Minimalna / maksymalna / przeciw migotaniu (2–1/12 000 s) Cyfrowe funkcje PTZ 24 x, cyfrowe funkcje PTZ (preset, grupa) Odwrócenie / odbicie lustrzane Wył. / wł., widok korytarza: 90/270˚ Analiza audio i wideo Wykrywanie sabotażu, podejrzanego zachowania, utraty ostrości, zamglenia, wejścia/wyjścia, zniknięcia/pojawienia się obiektu, wirtualna linia, detekcja kierunkowa, dźwięku, twarzy, ruchu, cyfrowe śledzenie automatyczne, klasyfikacja dźwięku We/wy alarmowe 1 wejście / 1 wyjście Aktywacja alarmu Wejście alarmowe, detekcja ruchu, analiza wideo i dźwięku, odłączenie od sieci Zdarzenia alarmowe Przekazywanie plików przez FTP, e-mail, powiadamianie pocztą e-mail, rejestrowanie w lokalnej pamięci masowej (SD/SDHC/SDXC) lub sieciowej pamięci masowej (NAS) po wykryciu zdarzenia, wyjście zewnętrzne, preset DPTZ Licznik pikseli Obsługiwany.

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T) Format kompresji wideo H.265 / H.264 (MPEG-4 część 10/AVC): profile: główny / podstawowy / wysoki, MJPEG Rozdzielczość 2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 Maks. prędkość odświeżania H.265 / H.264: maks. 30 kl./s przy wszystkich rozdzielczościach, MJPEG: maks. 30 kl./s Smart Codec Tryb ręczny (oparty na obszarach: 5) I Obsługiwany Regulacja jakości obrazu H.265 / H.264: kontrola poziomu przepływności, MJPEG: kontrola poziomu przepływności Metoda kontroli przepływu danych H.265 / H.264: CBR lub VBR, MJPEG: VBR Strumienie danych Wielostrumieniowość (do 10 profili) Wejście audio Do wyboru (wejście mikrofonowe / liniowe), napięcie zasilania: 2,5 V (prąd stały, 4 mA), impedancja wejściowa: ok. 2 tys. omów Wyjście audio Wyjście liniowe, maksymalny poziom wyjściowy: 1 Vrms Format kompresji dźwięku G.711 u-law / G.726 (konfigurowalne), G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz G.726: 16 Kb/s, 24 Kb/s, 32 Kb/s, 40 Kb/s, AAC-LC: 48 Kb/s przy 8 / 16 / 32 / 48 kHz Komunikacja dźwiękowa Dwukierunkowa IP IPv4, IPv6 Protokół TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour Bezpieczeństwo Autoryzacja logowania HTTPS (SSL), uproszczona autoryzacja logowania Filtrowanie po adresach IP, dziennik dostępu użytkownika, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) Metoda strumieniowania Unicast / multicast Maksymalna liczba połączeń 20 użytkowników w trybie unicast Pamięć Edge 2 gniazda SD/SDHC/SDXC (do 512 GB) — nagrywanie ciągłe (z 1 gniazda do 2 gniazda) NAS (sieciowa pamięć masowa), lokalny komputer do natychmiastowego nagrywania Interfejs programowania aplikacji Profile ONVIF S/G, SUNAPI (HTTP API)Open Platform Język stron internetowych Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski, węgierski, grecki

Zdalny podgląd

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Zdalny podgląd (brak konieczności instalacji wtyczki) - Obsł ugiwane przeglądarki internetowe: Google Chrome 54, MS Edge 38, Mozilla Firefox 49 (tylko 64-bitowy system Windows), Apple Safari 9  * Tylko Mac OS X Zdalny podgląd (wtyczka) - Obsługiwane przeglądarki internetowe:  MS Explorer 11, Apple Safari 9  * Tylko Mac OS X

Temperatura / wilgotność pracy -40 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej Temperatura / wilgotność podczas przechowywania -50 do +60°C / poniżej 90% wilgotności względnej Norma szczelności / wandalo-odporność ik 10, IP66, NEMA 4X / IK10 ZASILANIE Napięcie zasilające 24 V (prąd przemienny) ±10%, 12 V (prąd stały) ±10%, PoE (IEEE802.3af) Pobór mocy Maks. 12,5 W (12 V, prąd stały), maks. 12,95 W (PoE), maks. 14,5 W (24 V, prąd przemienny).

- Komplet mocowań ustalony z nabywcą sprzętu

Wymagania dla dysków  4t   technologia NAS 7sztk

Specyfikacja techniczna:

- Typ dysku: HDD NAS

- Format szerokości: 3,5'' (LFF)

- Typ napędu: Wewnętrzny

- Pojemność dysku: 4 TB

- Interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s

- Prędkość obrotowa: IntelliPower

- Poziom hałasu: 23 dB

- Bufor: 64 MB

- Transfer zewnętrzny: 145 MB/s

- Transfer wewnętrzny: 6 Gb/s

- Pojemność 4 TB

- Pamięć cache 64 MB

- Interfejs SATA III 600 Mb/s

- Format 3,5''

Sieciowy koder wideo (NVE)1 szt.

WIDEO Kanał wejściowy 1 kan. BNC 1,0 Vpp / 75 Ω kompozyt. NTSC / PAL Sygnał wejściowy i rozdzielczość CVBS, AHD (720p, 1080p, 4 MP), CVI (720p, 2 MP), TVI (720p, 2 MP) - Wykrywanie automatyczne/ręczne DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA Detekcja ruchu Wył./wł. (4 strefy prostokątne) Strefy prywatności Wył./wł. (4 strefy prostokątne) Usuwanie przeplotu Obsługiwan. Aktywacja alarmu Detekcja ruchu, utraty wideo i sabotażu Zdarzenia alarmowe Przekazywanie plików za pośrednictwem FTP i poczty e-mail Interfejs zdalnego sterowania 1 x RS-485 / 422 Protokół RS-485 SAMSUNG-T, PELCO-P / D Sterowanie przy użyciu kabla koncentrycznego NTSC/PAL: Pelco-C (Coaxitron) AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD) SIEĆ Ethernet 1 RJ-45 10/100 Base-T Format kompresji wideo H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC): profile: główny / podstawowy / wysoki MJPEG

Rozdzielczość

4 MP 1920 x 1080, 1280 x 720, 928 x 480, 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240, 640 x 360

4 MP 1920 x 1080, 1280 x 720, 928 x 576, 704 x 576, 704 x 288, 640 x 360, 352 x 288

Maks. prędkość odświeżania

- Strumień główny   4 MP: 15 kl./s / kan., 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / CIF: 30 kl./s / kan. (N), 25 kl./s / kan. (P) - Strumień dodatkowy   WD1 / 4CIF: 12 kl./s / kan., 2CIF / CIF / QVGA / QCIF: 30 kl./s / kan. (N), 25 kl./s / kan. (P) - JPEG: 2 kl./s przy 1920 x 1080, 1280 x 720, 960H, D1

Metoda kontroli przepływu danych

H.264: CBR lub VBR MJPEG: CBR Strumienie danych Dwa strumienie (do 3 profili na kanał) IP IPv4, IPv6

Protokół

TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP wer.1/2c/3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, ONVIF, Bonjour Bezpieczeństwo Autoryzacja logowania HTTPS (SSL), uproszczona autoryzacja logowania, filtrowanie po adresach IP, dziennik dostępu użytkownika, uwierzytelnianie 802.1x (EAP-TLS, EAP-LEAP) Metoda strumieniowania Unicast/multicast Maksymalna liczba połączeń 20 użytkowników w trybie unicast

Język stron internetowych

15 języków Angielski, koreański, chiński, hiszpański, portugalski, rosyjski, japoński, francuski, niemiecki, włoski, turecki, polski, holenderski, szwedzki, czeski

Zdalny podgląd

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Obsługiwane przeglądarki internetowe: Google Chrome 63, Microsoft Edge 41, Mozilla Firefox 57 (tylko 64-bitowy Windows) Apple Safari 11 (tylko Mac OS X), Microsoft IE11

Interfejs programowania aplikacji Profil ONVIF S, SUNAPI (API HTTP)

Zgodny z systemem nadzoru wizyjnego który już funkcjonuje, protokół onvif  nie jest  wyznacznikiem zgodności .

Montowalny w szafie serwerowej zasilacz awaryjny lub standalone 1 szt.

Montowalny w szafie serwerowej zasilacz awaryjny Smart-UPS on-line o pojemności napędu wyjścia 5000 VA i mocy wyjściowej 4500 W to wydajne i niezawodne urządzenie podtrzymujące działanie serwerów w razie awarii prądu. Produkt został wyposażony w 12 gniazd sieciowych, typy wyjść AC zastosowane w rozwiązaniu to C13 i C19 coupler, dodatkowo dostępne są także port USB 2.0 oraz szeregowy port komunikacyjny. Bateria została wykonana w technologii Sealed Lead Acis (VRLA) .

Zarządzanie energią

Pojemność napędu wyjścia  Maksymalna moc wytwarzana przez urządzenie. 	5000  VA

Moc wyjściowa  Moc wytwarzana przez urządzenie. 	4500  W

Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)  Minimalne napięcie wymagane dla poprawnej pracy urządzenia. 	100  V

Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)  Maksymalne napięcie wejściowe. 	275  V

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)  Minimalne napięcie wytworzone podczas pracy urządzenia. 	220  V

Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)  Maksymalne napięcie wyjściowe wytworzone przez urządzenie. 	240  V

Wartość znamionowa udaru energii  Listwa przeciwprzepięciowa zabezpiecza urządzenia elektroniczne przed szkodliwymi skutkami przepięć sieci zasilającej. Listwa ogranicza dostarczane napięcie blokując lub uziemiając wartość powyżej progu bezpieczeństwa. Wartość znamionowa wyraża ile energii może wchłonąć listwa przepięciowa. 	480  J

Wydajność 	94.1  %

Awaryjne wyłączenie zasilania 	Tak

Poziom THD prądu wyjściowego 	3  %

Współczynnik szczytu 	3:1

Regulacja częstotliwości wyjściowej 	50/60  Hz

Łączność

Ilość gniazd sieciowych  Liczba gniazd w urządzeniu służących do podłączenia go do prądu. 	10

Typy wyjść AC  Rodzaj gniazdka elektrycznego. 	C13 coupler,C19 coupler

Wtyczka  Wtyczka to urządzenie z 2 lub 3 pinami podłączane do gniazdka sieciowego w celu stworzenia połączenia elektrycznego. 	Terminal  Port USB 	Tak

Liczba portów USB 2.0  Porty USB 2.0 posiadają prędkość transmisji danych 480 Mbps i są wstecznie kompatybilne z USB 1.1. Istnieje możliwość podłączania do nich różnego rodzaju urządzeń peryferyjnych. 	1

Interfejs szeregowy 	Tak

Interfejs SCSI 	RJ-45

Zarządzanie monitorowanie działania zasilacza przez sieć Internet(strona WWW)

Szeregowe porty komunikacyjne  Liczba portów szeregowych w komputerze lub urządzeniu peryferyjnym. Port szeregowy to fizyczny interfejs komunikacji szeregowej, przez który przesyłane są dane. Nazwa zwykle odnosi się do sprzętu zgodnego ze standardem RS-232, który ma łączyć się z modemem lub podobnym urządzeniem komunikacyjnym. W nowoczesnych komputerach i urządzeniach peryferyjnych porty szeregowe zostały w większości zastąpione przez porty USB i inne interfejsy. 	1

Ilość zworek wyjściowych IEC 	2

Bateria

Technologia baterii  Rodzaj baterii wykorzystywanej przez urządzenie, np. akumulator niklowo-kadmowy (NiCD). 	Sealed Lead Acid (VRLA)

Czas ładowania  Przybliżony czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora. 	1.5  godz

Typowy czas zasilania przy  Czas, przez jaki zapasowe źródło energii (np. zasilacz awaryjny UPS) może zasilać urządzenie, przy połowicznym naładowaniu (50% całkowitej pojemności). 	11.8  min

typowy czas zasilania  Czas, przez jaki zapasowe źródło energii (np. zasilacz awaryjny UPS) może zasilać urządzenie, przy pełnym naładowaniu (100% pojemności). 	4  min

Kasetka na zapasowe baterie 	APCRBC140

Akumulatory wymieniane podczas pracy 	Tak

Zimny start 	Tak

Automatyczny test baterii 	Tak

Pojemność baterii 	845  VAh

Rozmiar układu  Opis cech zewnętrznych produktu. 	Rackmount

Typ ekranu  Technologia ekranu. Obecnie najpopularniejsze są technologie ekranów płaskich,takich jak Ekran Ciekłokrystaliczny (LCD) oraz aktywna matryca Thin Film Transistor (TFT). W technologiach sprzętu TV zaobserwować można FST (Flat Screen Tube) oraz ARASC (Anti Reflexion, Anti Static Coating), AGARAS (Anti-Glare ARASC) lub po prostu AGC (anti-glare coating). Stare technologie TV i ekranów to monitory CRT. MLA = Micro Lens Array. p-Si=Krzem polikrystaliczny. a-Si=Krzem amorficzny. 	LCD

Praca

Topologia UPS 	Double-conversion (Online)

Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia 	Tak

Przebieg falowy 	Sine

Auto-restart 	Tak

Poziom hałasu Lc IEC  Poziom niepożądanego hałasu w tle, wyrażany zwykle w decybelach (db). 	55  dB

Słyszalny alarm  Dostępne alarmy dźwiękowe 	Tak

Warunki zewnętrzne

Zakres temperatur (eksploatacja)  Minimalna i maksymalna temperatura, w której można bezpiecznie używać urządzenia. 	0 - 40  °C

Zakres temperatur (przechowywanie)  Minimalna i maksymalna temperatura, w której bezpiecznie można przechowywać urządzenie. 	-15 - 45  °C

Zakres wilgotności względnej 	0 - 95  %

Dopuszczalna wilgotność względna 	0 - 95  %

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) 	0 - 3000  m

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) 	0 - 15000  m

Zaświadczenia

Certyfikaty 	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

zgodność z RoHS  Restriction of Hazardous Substances (RoHS) służy ograniczeniu użycia pewnych niebezpiecznych substancji powszechnie stosowanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Każdy produkt zgodny z RoHS badany jest na obecność ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (Hex-Cr), polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowego eteru (PBDE). PBB i PBDE są to środki zmniejszające palność używane w przypadku kilku rodzajów plastiku. Dla kadmu i sześciowartościowego chromu, poziom musi być mniejszy niż 0,01% substancji wagowych w surowym jednorodnym materiale. W przypadku ołowiu, PBB i PBDE, może ich być nie więcej niż 0,1%, w przeliczeniu na masę surowego jednorodnego materiału. Każdy element zgodny z RoHS musi zawierać 100 ppm lub mniej rtęci przy czym nie może być ona celowo dodana do elementu. W UE niektóry sprzęt wojskowy i medyczny został zwolnione z przestrzegania RoHS. 	Tak

Certyfikat EnergyStar  Certyfikat wskazuje, że produkt jest zgodny z Energy Star - międzynarodowym standardem urządzeń energooszczędnych.

Instrukcja szybkiej instalacji 	Tak

Zestaw do montażu haków 	Tak

Karta gwarancyjna 	Tak

Czujnik temperatury 	Tak

Listwa zasilająca do podłączenia urządzeń

Komplet przewodów do podłączenia urządzeń podłączonych do UPS.

Szafa RACK 9U wisząca złożona 600x600 1 szt

LISTWA ZASILAJĄCA230v RACK 19''        3 szt

Wymagania dla dysków  2t   technologia NAS 4szt.

Specyfikacja techniczna;

- Typ dysku: HDD NAS

- Format szerokości: 3,5'' (LFF)

- Typ napędu: Wewnętrzny

- Pojemność dysku: 2 TB

- Interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s

- Prędkość obrotowa: IntelliPower

- Poziom hałasu: 23 dB

- Bufor: 64 MB

- Transfer zewnętrzny: 145 MB/s

- Transfer wewnętrzny: 6 Gb/s

- Pojemność 4 TB

- Pamięć cache 64 MB

- Interfejs SATA III 600 Mb/s

- Format 3,5''

Komputer przemysłowy

Montaż 1U do szafy rack 19",  procesor Intel Core i5IX generacji,  12GB RAM  2x port com  chipset "netmos" lub możliwość montażu kary rozszerzeń portów com wyposażonej w chipset "netmos" z szynami montażowymi do szafy rack , dysk ssd 256 m.2 na system  dwa dyski 2tb  .sprzętowy raid

## Wymagania dla kamery stacjonarnej HD  5 MP

## Kamera stałopozycyjna w obudowie typu  „dome”  10 szt.

VIDEO

Imaging Device 1/1.8" 6M CMOS Total Pixels 3,096(H) x 2,094(V) Effective Pixels 2,616(H) x 1,976(V) Scanning System Progressive Scan Min. Illumination Color : 0.16Lux (F1.6, 1/30sec), B/W : 0Lux (IR LED on) S / N Ratio 50dB  Video out CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite, 720 x 480(N), 720 x 576(P), for installation USB : micro USB type B, 1280 x 720 for installation

LENS Focal Length (Zoom Ratio) 3.7mm fixet   Max. Aperture Ratio F1.6 Angular Field of  View H : 97.5˚ / V : 71.9˚ Min. object Distance 0.4m (1.31ft) Focus Control Manual Lens / Mount Type Fixed / Board-in type

OPERATIONAL IR Viewable Length 30m (98.43ft)

Camera Title

Off / On (Displayed up to 85 characters) - W/W : English / Numeric / Special characters - China : English / Numeric / Special / Chinese characters - Common :  Multi-line (Max. 5), Color (Grey / Green / Red / Blue / Black / White), Transparency, Auto scale by resolution Day & Night Auto (ICR) / Color / B/W / External / Schedule Backlight Compensation Off / BLC / HLC (Masking / Dimming), WDR Wide Dynamic Range 120dB Contrast Enhancement SSDR (Off / On) Digital Noise Reduction SSNRV (2D+3D noise filter) (Off / On) Digital Image Stabilization Off / On Defog Off / Auto (Input from fog detection) / Manual Motion Detection Off / On (8ea, 8point polygonal zones), Handover Privacy Masking Off / On (32ea, Polygonal) - Color : Grey / Green / Red / Blue / Black / White, Mosaic Gain Control Off / Low / Middle / High White Balance ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor (Included mercury & Sodium) Contrast Level adjusment LDC (Lens Distortion Correction) Off / On (5 levels with min / max) Electronic Shutter Speed Minimum / Maximum / Anti flicker (2 ~ 1/12,000sec) Digital PTZ 24x, Digital PTZ (Preset, Group) Flip / Mirror Off / On, Hallway view : 90˚/270˚ Video & Audio Analytics Tampering, Loitering, Directional detection, Defocus detection, Fog detection,  Virtual line, Enter / Exit, (Dis)Appear, Audio detection, Face detection, Motion detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management Alarm I/o Input 1ea / Output 1ea Alarm Triggers Alarm input, Motion detection, Video & Audio analytics, Network disconnect Alarm Events File upload via FTP, E-mail, Notification via E-mail, Local storage (SD/SDHC/ SDXC) or NAS recording at event triggers, External output, DPTZ preset Pixel Counter Support

NETWORK

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T) Video Compression Format H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG Resolution 2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 Max. Framerate H.265 / H.264 : Max. 30fps at all resolutions, MJPEG : Max. 30fps Smart Codec Manual mode (Area-based : 5ea) WiseStream II Support Video Quality Adjustment H.265 / H.264 : Target bitrate level control, MJPEG : Target bitrate level control Bitrate Control Method H.265 / H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR Streaming Capability Multiple streaming (Up to 10 profiles) Audio In Selectable (Mic in / Line in), Supply voltage : 2.5V DC (4mA), Input impedance : approx. 2K Ohm Audio out Line out, Max output level : 1Vrms Audio Compression Format G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 8/16/32/48KHz Audio Communication Bi-directional (2-way) IP IPv4, IPv6 Protocol TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour Security HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication IP address filtering, User access log, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP) Streaming Method Unicast / Multicast Max. User Access 20 users at unicast mode Edge Storage SD/SDHC/SDXC 2slot (Up to 512GB) - Continuous recording (1st slot to 2nd slot) NAS (Network Attached Storage), Local PC for instant recording Application Programming Interface ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API), Wisenet Open Platform Webpage Language English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek

Web Viewer

Supported OS : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Non-plugin Webviewer - Supported Browser :  Google Chrome 54, MS Edge 38, Mozilla Firefox 49( Window 64bit only),

Apple Safari 9  * Mac OS X only Plug-in Webviewer - Supported Browser :  MS Explore 11, Apple Safari 9  * Mac OS X only

ENVIRONMENTAL

operating Temperature / Humidity -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -20°C (-4°F). Storage Temperature / Humidity -50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / Less than 90% RH Ingress Protection / Vandal Resistance IP67, IP66 / IK10

ELECTRICAL

Input Voltage / Current 12V DC ±10%, PoE (IEEE802.3af) Power Consumption Max. 8W (12VDC), Max. 9W (PoE)

Monitor/Telewizor 50"full hd

Ekran:

Przekątna: 50" (126 cm)

Rozdzielczość: 3840 × 2160 px

Podświetlenie: Direct LED

Pozostałe cechy: 4K IPS display, aktywny HDR ( HDR10 / HLG), True Motion 100, HFR  	  (high frame rate), 4K Upscaler

TV tuner:

Naziemny: DVB-T (MPEG-2/4), DVB-T2 (HEVC / H.265)

Kablowy: DVB-C (MPEG-2/4)

Satelitarny: DVB-S i DVB-S2

Smart TV:

System operacyjny webOS

Zintegrowane Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Przeglądarka internetowa

DLNA

Magic Mobile Connection – udostępnianie aplikacji mobilnych i inteligentnych treści

Miracast / WiDi

Magic Link – wyszukiwanie treści w Internecie w związku z aktualnie oglądanym programem

Bluetooth

PVR – nagrywanie materiałów na zewnętrzną pamięć USB

Timeshift

Obsługiwane formaty plików:

Wideo: AVI, ASF, WMV, MP4, M4V, MOV, 3GP, 3G2, TS, TRP, TP, MTS, MPG, MPEG, 		DAT, VOB, RM, RMVB

Dźwięk: MP3, WAV, OGG, WMA, FLAC

Zdjęcia: JPEG, JPG, PNG, BMP

Napisy: SMI, SRT, SUB, ASS, SSA, TXT, PSB, DCS

Dźwięk:

Moc: 20 W

System: 2.0 kan.

Dekoder DTS

Bezprzewodowe podłączanie głośników

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.