____________________________

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 1

Zam. 147/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia : wykonanie okresowej kontroli jednorocznej 129 budynków wraz                          z instalacjami i przewodami kominowymi oraz wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej             65 budynków Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

ZAMAWIAJACY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2

NAZWA ZADANIA:

Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 129 obiektów i pięcioletniej kontroli 65 budynków, obiektów będących w zasobach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego 129 obiektów budowlanych na podstawie: art. 62 ust.1pkt.1,a,b,c Prawo Budowlane Dz. U. nr 243 z 2010r. poz.1623 polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

  - Kontrola roczna obejmuje sprawdzenie:

- ścian zewnętrznych osłonowych w tym tynki, okładziny, warstwy fakturowane,

- elementów ścian takich jak attyki, filary, gzymsy, loggie, balkony,

- urządzeń i instalacji takie jak szyldy, klimatyzatory, anteny,

- pokrycia dachowego i konstrukcji dachu: stan pokrycia papowego lub innego, uszkodzenia

- powierzchni, zacieki,

- elementów zewnętrznych takich jak: opaska wokół budynku, drogi komunikacyjne piesze,

- balustrady, studzienki.

  - Sprawdzenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w tym:

stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania, instalacji p-poż, instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, stanu instalacji odgromowej;

1.3 Przegląd roczny instalacji elektrycznej polega na wykonaniu następujących czynności:

- oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz w takich pomieszczeniach jak węzły cieplne, pralnie, suszarnie, hydrofornie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,

- sprawdzeniu wizualnym instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

- sprawdzeniu kompletności schematów, tablic i oznaczeń w szczególności

- dla przyłącza:

- sprawdzenie, czy przewody na całej długości są ułożone w rurze stalowej lub rurze izolacyjnej z zewnętrzną osłoną stalową,

- sprawdzenie czy przewody są zabezpieczone przy przejściu przez ściany i stropy przed przedostawaniem się wody,

- sprawdzenie stanu skorodowania stalowych rur i osłon,

c) dla złącza:

- sprawdzenie czy przewody przyłącza są prowadzone w rurze stalowej lub rurze z twardego PCV (zasilanie budynku z linii napowietrznej), a przewody posiadają wzmocnioną izolację,

- sprawdzenie czy złącze jest zabezpieczone przed przenikaniem wody deszczowej,

- sprawdzenie czy na drzwiczkach złącza została zamontowana właściwa tabliczka ostrzegawcza,

- sprawdzenie czy przewody PEN lub PE są uziemione;

- sprawdzenie stanu (skorodowania i estetyki) szafek wnękowych lub skrzynek zamykanych na klucz lub kłódkę, zlokalizowanych na zewnątrz budynku

d) w pomieszczeniach narażonych na szkodliwe działania czynników:

- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej

- sprawdzenie ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi

- sprawdzenie doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i

- nastawieniu urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

- sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,

- sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- sprawdzenie umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

- informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

- sprawdzenie połączeń przewodów,

- sprawdzenie rozmieszczenia elementów urządzenia piorunochronnego, rodzaju użytych

- materiałów oraz rodzajów i jakości połączeń. Przez szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników rozumie się: wpływ temperatury i wilgotności, obecność substancji korodujących lub zanieczyszczających, oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne i jonizujące, wyładowania atmosferyczne oraz wstrząsy sejsmiczne.

e) oględziny instalacji odgromowej:

- sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

1.4 Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w tym sprawdzenie:

- stanu technicznego instalacji gazowych,

- stanu technicznego kominów oraz przewodów dymowych, gazowych i wentylacyjnych w tym ocena drożności przewodów, prawidłowości podłączenia do komina, prawidłowości ciągów kominowych i wentylacyjnych, prawidłowości zainstalowanych kratek nawiewnych w drzwiach łazienkowych, stan kominów ponad dachem, stan ław kominowych, drabin,

- ustalenie ilości przewodów dymowych gazowych i wentylacyjnych w każdym obiekcie i pomieszczeniu podlegającym przeglądowi,

- oceny zagrożeń mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli 5-letniej 65-obiektów budowlanych ich stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu budowlanego, jego otoczenia oraz stałych urządzeń technicznych, na podstawie: art. 62. ust.1 pkt. 2 oraz art. 62. ust. 2pkt, 5, pkt 6-1, 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą PB”; w zakresie określonym art. 62 ust. 1 pkt 2, Ustawy PB, tj.: polegające na:

-sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, poprzez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Ustawą PB,

- przeprowadzeniu kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń; prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

2.1 Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych polega na wykonaniu następujących czynności:

- oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku,

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń i      izolacji i ułożenia przewodów,

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

- sprawdzenie kompletności schematów, tablic i oznaczeń.

- oględziny instalacji odgromowej:

- sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

- pięcioletnie pomiary elektryczne

Efektem wykonania przedmiotu zamówienia musi być przede wszystkim ocena stanu technicznego badanych instalacji, dokładny opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem

sposobu ich usunięcia oraz wyraźne stwierdzenie dopuszczenia (lub nie) do dalszej eksploatacji.

2.2 Wykonanie przeglądu kominiarskiego w 24 lokalach wskazanych w tabeli nr 2.

Wykonanie przeglądu kotłowni 11 gazowych wskazanych w tabeli nr 3.

III. Kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia w specjalności zgodnie z Pr. Bud. art. 62ust. 2 pkt.4 5, 6 i przedstawić aktualne zaświadczenie z Izby budowlanej.

3.1 Oceny obiektów budowlanych dokonać należy w oparciu o oględziny i badania przeprowadzone w obiektach i terenie, dokumentując wyniki w protokołach wraz z dokumentacją fotograficzną.

3.2. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli muszą zawierać w szczególności:

- oceny stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz z definiowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania w wszystkich branżach;

- sprawdzeniu spełnienia przez obiekt podstawowych wymogów określonych w art. 5 ust. 1.1a,b,c,d.ef, i 2.a,b,2a,3, Ustawy PB w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz racjonalizacji użytkowania energii;

- oceny stanu technicznego oraz określenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wzoru wszystkich protokołów z pomiarów elektrycznych, przeglądu jednorocznego, pięcioletniego, gazowego, kominiarskiego wraz rzutami dachu i instalacji odgromowej.

- Pomiary kontrolno-pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego a taka przepisami Unii Europejskiej.

- Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i PPOŻ przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

3.4. Podstawą zapłaty jest wykonanie przeglądu oraz przedstawienie protokołu o stanie technicznym poszczególnych obiektów poddanych kontroli wraz z zestawieniem zbiorczym stwierdzonych usterek budowlanych, kominiarskich, instalacji sanitarnej, instalacji gazowej i elektrycznej z adnotacją użytkownika obiektu o przeprowadzonej kontroli oraz prawidłowo wystawiona faktura za wykonanie usługi

- Dostarczenie protokołów pomiarów elektrycznych wykonanych w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych zgodnie z wykazem obiektów (Tabela nr-1)

- Dostarczenie protokołu kontroli stanu technicznego urządzeń instalacji gazowych, przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych wraz z Opinią kominiarską.

- Wykonanie zbiorczego zestawienia usterek wymagających natychmiastowej naprawy mogących stanowić zagrożenie podczas użytkowania obiektów objętych umową przeglądu jednorocznego i pięcioletniego.

3.5. Wyniki kontroli należy opracować w 2-egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na elektronicznym nośniku informacji i przekazać do Zamawiającego w terminie 7 dni po zakończeniu przeglądu.

3.6. Wykonawca po wykonaniu robót poinformuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie o przeprowadzeniu przeglądów obiektów wielkopowierzchniowych.

3.7. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, bezpieczeństwa mienia z powodu uszkodzeń obiektu lub braków mogących w szczególności spowodować katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenia prądem elektrycznym lub zatrucie gazem, należy bezzwłocznie wyłączyć obiekt z użytkowania i powiadomić przedstawiciela Zamawiającego – Paweł Wiśniewski, Dział Inwestycji i Nadzoru budowlanego UWM w Olsztynie, tel. 895234862,  782 996 616.

TABELA nr 1

| Lp. | Nazwa budynku | nr inwent. | Lokalizacja | Pow. zabudowy m2 | Pow. użytkowa wg ewidencji m2 | Pow. całkowita m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Geoinżynierii | S/188 | ul. Oczapowskiego 1 | 648 | 927,0 | 1894,4 |
| 2 | Budynek naukowo-dydaktyczny Centrum Biologii Wydział Biologii i Biotechnologii | S/6852 | ul. Oczapowskiego 1A | 1392 | 4341,5 | 6086,7 |
| 3 | Budynek administracyjno-biurowy Rektorat | S/179 | ul. Oczapowskiego 2 i 4 Rektorat | 1753 | 2915,0 | 6384,1 |
| 4 | Budynek biurowy Budynek banku | S/2858 | ul. Oczapowskiego 3 | 124 | 107,0 | 107,0 |
| 5 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Nauk Ekonomicznycyh Archiwum | S/5645 | ul. Oczapowskiego 4 | 773 | 1960,0 | 2157,9 |
| 6 | Budynek dydaktyczno-administracyjny Straż Uniwersytecka, Dział Inwentaryzacji, RCI-Serwis komputerowy, PKZP, Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych, Impel | S/178 | ul. Oczapowskiego 6 i 8 (Pl. Łódzki 5) | 2312 | 7205,0 | 7656,7 |
| 7 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Bioinżynierii Zwierząt Wydział Go Wydział Biologii i Biotechnologii | S/177 | ul. Oczapowskiego 5 | 3969 | 7340,0 | 11068,2 |
| 8 | Budynek naukowo-dydaktyczny Hala Technologii Żywności Wydział Nauki o Żywności | S/912 | ul. Oczapowskiego 7 | 3257 | 3013,0 | 5121,2 |
| 9 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Nauk Technicznych | S/184 | ul. Oczapowskiego 11 | 782 | 1620,0 | 1715,8 |
| 10 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Nauk Technicznych | S/3581 | ul. Oczapowskiego 11 | 737 | 2135,0 | 2111,1 |
| 11 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Nauk Technicznych | S/15230 | ul. Oczapowskiego 11 | 2208 | 4703,8 | 4733,3 |
| 12 | Budynek stacji trafo | S/1352 | ul. Oczapowskiego 11 | 108 | 360,0 | 360,0 |
| 13 | Budynek biurowo-usługowy Pawilon AZS | S/2722 | ul. Oczapowskiego 12 | 203 151 | 440,0 | 601,1 |
| 14 | Budynek stacji trafo | S/1349 | miedzy ul. Oczapowskiego 1A i 3 | 155 | 126,0 | 126,0 |
| 15 | Biblioteka Uniwersytecka | S/9895 | ul. Oczapowskiego 12 B | 5410 | 19423,0 | 19675,7 |
| 16 | Budynek mieszkalny Pałacyk | S/206 | ul. Heweliusza 2 | 226 | 453,0 | 453,0 |
| 17 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa | S/15231 | ul. Heweliusza 4 | 1349 | 3415,7 | 3796,8 |
| 18 | Budynek naukowo-badawczy Wydział Nauk o Środowisku | S/2038 | ul. Heweliusza 6 | 384 | 938,0 | 1644,4 |
| 19 | Budynek magazynowy | S//18861 | ul. Heweliusza 6 | 54 |  |  |
| 20 | Budynek biurowy Dział Inwestycji i Nadzowru Budowlanego Centrum Informatyczne | S/195 | ul. Heweliusza 8 | 242 | 527,0 | 496,1 |
| 21 | Budynek dydaktyczno-administracyjny WGIPiB, WNT, Dział BHP | S/3076 | ul. Heweliusza 10 | 285 | 951,0 | 985,3 |
| 22 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa | S/210 | ul. Heweliusza 12 | 340 | 911,0 | 909,9 |
| 23 | Laboratorium drogownictwa | S/15181 | ul. Heweliusza 12A | 1087 | 1143,7 | 119,0 |
| 24 | Budynek magazynowy laboratorium drogowego | S/18797 | ul. Heweliusza 12A |  | 70,1 | 70,1 |
| 25 | Budynek dydaktyczno-biurowy Wydawnictwo, WNT | S/301 | ul. Heweliusza 14 | 841 | 1607,0 | 1912,6 |
| 26 | Budynek naukowy Laboratorium Wydział Nauki o Żywności | S/175 | ul. Heweliusza 1 | 597 | 1694,0 | 1810,6 |
| 27 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa | S/302 | ul. Heweliusza 5 | 346 | 277,0 | 287,9 |
| 28 | Budynek dydaktyczno-badawczy Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/245 | ul. Heweliusza 22 Ogrody | 253 | 220,0 | 687,4 |
| 29 | Budynek administracyjno-badawczy Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Hala wegetacyjna | S/9357 | ul. Heweliusza 22 Ogrody | 1211 | 1016,1 | 1232,2 |
| 30 | Budynek badawczy Wydział Biologii i Biotechnologii Szklarnia | S/4492 | ul. Heweliusza 22 |  | 610,0 | 610,0 |
| 31 | Budynek magazynowo-gospodarczy | S/14106 | ul. Heweliusza 22 |  | 300,0 | 295,6 |
| 32 | Budynek administracyjny Zakład Poligraficzny | S/2721 | ul. Heweliusza 3 | 455 | 406,2 | 406,2 |
| 33 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/173 | ul. Prawocheńskiego 21 | 328 | 641,0 | 915,6 |
| 34 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Nauk Ekonomicznych | S/172 | ul. Prawocheńskiego 19 | 586 | 1565,0 | 1920,0 |
| 35 | Budynek stacji trafo | S/305 | między ul. Prawocheńskiego 17 i 19 | 28 | 28,0 | 28,0 |
| 36 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/319 | ul. Prawocheńskiego 17 | 611 | 915,6 | 1808,1 |
| 37 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa | S/189 | ul. Prawocheńskiego 15 | 492 583 | 2949,0 | 3209,7 |
| 38 | Budynek administracyjno-biurowy Centrum Wystawienniczo-Ekspozycyjne "Stara Kotłownia" | S/307 | ul. Prawocheńskiego 9 kotłownia | 1032 | 2373,1 | 2329,1 |
| 39 | Budynek stacji trafo | S/1348 | ul. Prawocheńskiego 9 stacja trafo za kotłownią | 26 | 23,0 | 23,0 |
| 40 | Budynek dydaktyczny Wydział Nauk Ekonomicznych | S/6204 | ul. Prawocheńskiego 3 | 114 | 339,2 | 316,7 |
| 41 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Nauk o Środowisku | S/176 | ul.Prawocheńskiego 1 | 578 | 1360,0 | 1365,6 |
| 42 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Biologii i Biotechnologii | S/10880 | ul.Prawocheńskiego 5 | 462 | 1262,4 | 1261,6 |
| 43 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/182 | Pl. Łódzki 3 | 1057 | 5498,0 | 4828,5 |
| 44 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Wydział Biologii i Biotechnologii | S/186 | Pl. Łódzki 1 | 860 | 1500,0 | 2428,8 |
| 45 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/187 | Pl. Łódzki 2 | 918 | 1869,7 | 1869,7 |
| 46 | Budynek dydaktyczny pustostan | S/185 | ul.Prawocheńskiego 2 | 282 | 286,0 | 560,4 |
| 47 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Nauki o Żywności Dział Telekomunikacji OLMAN Wydział Nauk Ekonomicznych | S/183 | Pl. Cieszyński 1 | 1252 | 4257,0 | 3951,5 |
| 48 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Nauki o Żywności | S/190 | Pl. Cieszyński 1 |  | 6527,0 | 2057,0 |
| 49 | Budynek dydaktyczno-naukowy Wydział Nauki o Żywności | S/174 | Pl. Cieszyński 1 |  | 1578,0 | 2090,4 |
| 50 | Budynek dydaktyczno-naukowy aula im. Prof. Pijanowskiego | S/382 | Pl. Cieszyński 1 |  | 492,0 | 545,4 |
| 51 | Budynek sportu i rekreacji Hala sportowa | S/415 | ul.Prawocheńskiego 7 | 2354 | 2219,0 | 2269,9 |
| 52 | Budynek mieszkalno-dydaktyczny Wydział Nauk Społecznych | S/211 | ul.Prawocheńskiego 13 | 630 | 2061,0 | 2061,0 |
| 53 | Budynek administracyjno- usługowy ( w niewielkiej częśi dydaktyczny) Stołówka Uniwersytecka | S/300 | ul.Prawocheńskiego 4 | 1743 | 3076,0 | 3577,6 |
| 54 | Pływalnia Uniwersytecka | S/13433 | ul.Tuwima 9 | 3322 | 6736,8 | 6738,1 |
| 55 | Siłownia Akademicka | S/468 | ul.Kanafojskiego 5 | 400 | 347,0 | 350,7 |
| 56 | Budynek dydaktyczno-naukowy Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/12775 | Al.Warszawska 117 A | 2082 | 2685,4 | 3497,0 |
| 57 | Budynek szatniowo-magazynowy przy stadionie | S/6822 | ul.Oczapowskiego 12 A |  | 360,0 | 360,0 |
| 58 | Budynek naukowo-dydaktyczny Inkubator Wydział Prawa i Administracji | S/7477 | Warszawska 98 | 487 | 1436,5 | 1432,6 |
| 59 | Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Wydział Prawa i Administracji | S/7935 | Dybowskiego 11 CKSz | 3896 | 5014,6 | 6198,3 |
| 60 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Humanistyczny | S/9009 | Obitza 1 | 4106 | 11017,0 | 11077,6 |
| 61 | Budynek dydaktyczny Wydział Prawa i Administracji | S/1334 | Obitza 2 | 454 | 833,0 | 942,5 |
| 62 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105D | S/1178 | Oczapowskiego 13 | 4700 | 2703,0 | 1674,8 |
| 63 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105F | S/1177 | Oczapowskiego 13 |  | 1972,0 | 1331,8 |
| 64 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105E | S/1179 | Oczapowskiego 13 |  | 1983,0 | 3805,6 |
| 65 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105C | S/1193 | Oczapowskiego 13 |  | 725,0 | 854,6 |
| 66 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105A | S/1216 | Oczapowskiego 13 |  | 553,0 | 669,9 |
| 67 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105H | S/1217 | Oczapowskiego 13 |  | 462,0 | 693,7 |
| 68 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105E | S/1179 | Oczapowskiego 13 |  | 1983,0 | 3805,6 |
| 69 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105B | S/1218 | Oczapowskiego 13 |  | 553,0 | 515,5 |
| 70 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105G | S/1507 | Oczapowskiego 13 | 537 | 510,0 | 655,5 |
| 71 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105J | S/1605 | Oczapowskiego 13 | 423 | 721,0 | 1007,5 |
| 72 | Budynek izolatki dla zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej | S/15140 | Oczapowskiego 13 | 60 | 51,0 | 51,0 |
| 73 | Budynek izolatki dla zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej | S/15141 | Oczapowskiego 13 Lab. Bad. Szkodników Magazyn. | 22 | 20,0 | 20,0 |
| 74 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Medycyny Weterynaryjnej | S/580 | Oczapowskiego 14 | 5580 | 13248,0 | 1196,1 |
| 75 | Dom Studencki DS 120 | S/1086 | Dybowskiego 7 | 1152 | 7247,0 | 7247,0 |
| 76 | Pawilon zakażeń eksperymentalnych (PTAKI) | S/12777 | Obitza (Wet.) | 266 | 411,6 | 411,6 |
| 77 | Budynek naukowo-dydaktyczny Geoinżynieria Centrum Biotechnoligii | S/8456 | ul. Słoneczna 45 G | 805 | 1945,9 | 1859,8 |
| 78 | Budynek mieszkalny | S/723 | ul. Słoneczna 47 | 192 | 529,0 | 529,0 |
| 79 | Budynek Gospodarczy | S/191 | ul. Słoneczna 46B | 263 | 342,0 | 342,0 |
| 80 | Pawilon | S/943 | ul. Słoneczna 46A | 577 | 464,0 | 464,0 |
| 81 | Budynek mieszkalny | S/209 | ul. Słoneczna 51 | 120 | 123,0 | 123,0 |
| 82 | Budynek naukowo-dydaktyczny Centrum Gastronomii | S/257 | ul. Słoneczna 45F |  | 2374,1 | 2383,2 |
| 83 | Budynek mieszkalny | S/205 | ul. Słoneczna 49 | 223 | 175,0 | 175,0 |
| 84 | Pawilon laboratoryjny Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Pszczelnictwa | S/1328 | ul. Słoneczna 48 | 454 | 307,0 | 562,8 |
| 85 | Magazyn | S/204 | ul. Słoneczna 48A | 173 | 230,0 | 230,0 |
| 86 | Pawilon | S/1329 | ul. Słoneczna 50A | 1423 | 1264,0 | 1264,0 |
| 87 | Pawilon laboratoryjny Wydział Bioinżynierii Zwierząt Katedra Drobiarstwa | S/733 | ul. Słoneczna 50B | 609 | 514,0 | 514,0 |
| 88 | Magazyn | S/1351 | ul. Słoneczna 50C | 236 | 233,0 | 233,0 |
| 89 | Pawilon laboratoryjny Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/734 | ul. Słoneczna 50D | 625 | 514,0 | 541,6 |
| 90 | Pawilon laboratoryjny Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/716 | ul. Słoneczna 50K | 611 | 556,0 | 580,7 |
| 91 | Pawilon laboratoryjny Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/714 | ul. Słoneczna 50J | 608 | 523,0 | 565,2 |
| 92 | Budynek administracyjno-obsługowy | S/715 | ul. Słoneczna 50I | 611 | 515,0 | 515,0 |
| 93 | Budynek stacji transformatorowej | S/18863 | ul. Słoneczna | 27,0 |  |  |
| 94 | Pawilon laboratoryjny Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/713 | ul. Słoneczna 50 | 354 | 335,0 | 317,9 |
| 95 | Pawilon laboratoryjny Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/717 | ul. Słoneczna 50H | 606 | 538,0 | 563,5 |
| 96 | Budynek administracyjny Dział Zabezpieczenia Logistycznego | S/4545 | ul. Słoneczna 52 | 345 | 312,0 | 291,0 |
| 97 | Stolarnia | S/718 | ul. Słoneczna 50F | 936 | 888,0 | 888,0 |
| 98 | Budynek administracyjny Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury, Sekcja Eksploatacji | S/719 | ul. Słoneczna 50G | 609 | 552,0 | 549,9 |
| 99 | Magazyn | S/299 | ul. Słoneczna 50E | 834 | 555,0 | 555,0 |
| 100 | Budynek Regionalnego Centrum Informatycznego | S/12776 | ul. Słoneczna 54 | 3595 | 7986,5 | 7789,6 |
| 101 | Hala ujeżdżalnia stajnia pensjonatowa siodlarnia | S/251 | ul. Słoneczna 51A | 1109 | 1323,0 | 1375,0 |
| 102 | Stajnia Stara | S/266 | ul. Słoneczna 51A | 201 | 160,0 | 192,8 |
| 103 | Stajnia Nowa | S/276 | ul. Słoneczna 51A | 487 | 432,0 | 680,6 |
| 104 | Budynek administracyjno-dydaktyczny Katedra Hodowli Koni i Jedździectwa | S/583 | ul. Słoneczna 51A | 292 | 251,0 | 270,4 |
| 105 | Stajnia | S/18864 | ul. Słoneczna 51A |  |  | 212,0 |
| 106 | Budynek mieszkalno-dydaktyczny Wydział Bioiżynierii Zwierząt | S/207 | ul. Słoneczna 44B | 355 | 301,0 | 375,9 |
| 107 | Budynek socjalny | S/212 | ul. Słoneczna 44B | 79 | 62,0 | 62,0 |
| 108 | Pawilon drobiu | S/271 | ul. Słoneczna 44B | 225 | 180,0 | 180,0 |
| 109 | Budynek biurowy | S/15262 | ul. Artyleryjska 3t | 318 | 955,2 | 955,19 |
| 110 | Budynek dydaktyczno-naukowy Instytut Muzyki | S/851 | ul. Szrajbera 11 | 1243 | 2935,0 | 4841,60 |
| 111 | Budynek administracyjno-biurowy (Nr 2) | S/10431 | ul. Warszawska 30 | 631 | 835,0 | 835,00 |
| 112 | Budynek administracyjny Collegium Medicum Dziekanat Wydziału Lekarskiego (Nr 3) | S/10432 | ul. Warszawska 30 | 448 | 743,8 | 1186,05 |
| 113 | Budynek dydaktyczno-naukowy Collegium Medicum | S/18473 | ul. Warszawska 30 | 580 | 1198,1 | 1180,32 |
| 114 | Budynek szpitalny (Nr4) Neurochirurgia | S/10433 | ul. Warszawska 30 | 907 | 1095,0 | 1518,31 |
| 115 | Budynek szpitalny (Nr 5) Rehabilitacja neurologiczna | S/10434 | ul. Warszawska 30 | 646 | 468,5 | 607,70 |
| 116 | Budynek dydaktyczno-naukowy (Nr 6) Collegium Medicum | S/10435 | ul. Warszawska 30 | 748 | 715,0 | 743,70 |
| 117 | Budynek szpitalny (Nr 7) | S/10436 | ul. Warszawska 30 | 180 | 193,0 | 287,13 |
| 118 | Budynek dydaktyczno-naukowy (Nr 8) Collegium Medicum Komórki Macierzyste | S/10437 | ul. Warszawska 30 | 287 | 218,0 | 147,00 |
| 119 | Budynek szpitalny (Nr 10) Zakład Rehabilitacji leczniczej "Budzik dla dorosłych " | S/10439 | ul. Warszawska 30 | 387 | 787,0 | 959,54 |
| 120 | Budynek szpitalny (Nr 11) | S/10440 | ul. Warszawska 30 | 61 | 29,0 | 46,10 |
| 121 | Budynek szpitalny (Nr 30) Przychodnia | S/10446 | ul. Warszawska 30 | 1153 | 3835,8 | 3859,70 |
| 122 | Kotłownia z hydrofornią i tlenownią | S/10448 | ul. Warszawska 30 | 367 | 938,0 | 863,76 |
| 123 | Budynek dydaktyczno-naukowy (Nr 12) Collegium Medicum Collegium Anatomicum | S/10451 | ul. Warszawska 30 | 595 | 1164,0 | 1126,30 |
| 124 | Budynek szpitalny A Główny | S/15248 | ul. Warszawska 30 | 1478 | 6161,2 | 5881,82 |
| 125 | Budynek szpitalny B Cyber Knife | S/15249 | ul. Warszawska 30 | 257 | 212,9 | 257,79 |
| 126 | Budynek administracyjny Budynek Ochrony | S/15250 | ul. Warszawska 30 | 37 | 29,6 | 29,57 |
| 127 | Budynek administracyjny Budynek Ochrony | S/15251 | ul. Warszawska 30 | 12 | 12,0 | 11,98 |
| 128 | Budynek dydaktyczno-naukowy Medycyna Eksperymentalna | S/17953 | ul. Warszawska 30 | 535 | 1851,4 | 1851,27 |
| 129 | Garaż | S/10447 | ul. Warszawska 30 | 40 | 31,9 | 31,00 |
| 130 | Budynek dydaktyczny | S/139 | ul. Okrzei 1 A | 375 | 844,0 | 844,00 |
| 131 | Budynek dydaktyczny | S/2757 | ul. Okrzei 1 A | 370 | 869,0 | 869,00 |
| 132 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Nauk o Zdrowiu? Studium WFiS | S/383 | ul. Żołnierska 14 |  | 459,0 | 607,20 |
| 133 | Budynek dydaktyczno-mieszkalny Wydział Nauk Społecznych | S/850 | ul. Żołnierska 14 A | 1069 | 1714,0 | 1714,00 |
| 134 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Nauk Społecznych | S/849 | ul. Żołnierska 14 | 2858 | 5227,0 | 4229,60 |
| 135 | Budynek magazynowy (była stolarnia) | S/1176 | ul. Żołnierska 14 | 113 | 135,0 | 162,80 |
| 136 | Budynek naukowo-dydaktyczny Wydział Nauk o Zdrowiu Biuro mediów i promocji | S/4000 | ul. Żołnierska 14 C | 579 | 1264,0 | 1264,00 |
| 137 | Budynek mieszkalny ADMR | S/3052 | ul. Żołnierska 14 C | 634 | 3575,0 | 4923,00 |
| 138 | Hala sportowa | S/4254 | ul. p. Tadeusza 4 A | 1037 | 1011,0 | 1131,70 |
| 139 | Budynek naukowo-dydaktyczny Studium Języków Obcych | S/4288 | ul. Obrońców Tobruku 3A | 562 | 2454,0 | 2454,00 |
| 140 | Chłodnia/Przechowalnia owoców | S/341 | Pozorty | 1284 | 1670,0 | 1670,0 |
| 141 | Warsztat Mechaniczny | S/440 | Pozorty | 363 | 392,0 | 392,0 |
| 142 | Przechowalnia sprzętu | S/441 | Pozorty | 50 | 124,5 | 124,5 |
| 143 | Wiata na maszyny | S/507 | Pozorty |  | 661,5 | 661,5 |
| 144 | Magazyn środków Chemicznych | S/746 | Pozorty | 41 | 49,2 | 49,2 |
| 145 | Budynek gospodarczy | S/2842 | Pozorty Tuwima 15 | 54 | 97,5 | 97,5 |
| 146 | Kiosk | S/2890 | Pozorty | 56 | 46,0 | 46,0 |
| 147 | Przechowalnia owoców z zapleczem socjalnym | S/3811 | Łęgajny |  | 844,0 | 844,0 |
| 148 | Budynek gospodarczy | S/3812 | Łęgajny |  | 188,0 | 188,0 |
| 149 | Szopa na maszyny | S/3815 | Łęgajny |  | 207,0 | 207,0 |
| 150 | Magazyn zbożowy | S/3816 | Łęgajny |  | 336,0 | 336,0 |
| 151 | Budynek mieszkalny | S/220 | ul. Tuwima 20 | 740 | 9507,0 | 700,0 |
| 152 | Stodoła | S/20 | Tomaszkowo 42 |  | 281,0 | 281,0 |
| 153 | Obora | S/51 | Tomaszkowo 42 |  | 97,0 | 97,0 |
| 154 | Budynek mieszkalny | S/3409 | Tomaszkowo 42 (mieszkalny) |  | 115,0 | 115,0 |
| 155 | Budynek laboratoryjno-mieszkalny | S/735 | Tomaszkowo 45 |  | 453,0 | 453,0 |
| 156 | Warsztat/garaż | S/371 | Tomaszkowo 45 |  | 440,0 | 440,0 |
| 157 | Magazyn zbożowy/garaż | S/436 | Tomaszkowo 45 |  | 448,0 | 448,0 |
| 158 | Stodoła | S/3231 | Tomaszkowo 45 warsztat-garaż |  | 264,0 | 264,0 |
| 159 | Obora | S/3229 | Tomaszkowo |  | 155,5 | 155,5 |
| 160 |  |  | Tomaszkowo |  |  |  |
| 161 | budynek hydroforni | S/722 | Tomaszkowo 45 |  | 38,0 | 38,0 |
| 162 | Budynek dydaktyczno-naukowy Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego | S/470 | Lamkówko | 262 | 620,0 | 599,0 |
| 163 | Pawilon | S/582 | Lamkówko | 72 | 20,0 | 20,0 |
| 164 | Stodoła | S/6 | Bałdy | 985 | 982,0 | 982,0 |
| 165 | Magazyn | S/7 | Bałdy | 455 | 610,0 | 610,0 |
| 166 | Budynek kotłowni | S/10 | Bałdy |  | 112,2 | 112,2 |
| 167 | Budynek gospodarczy/stajnia | S/13 | Bałdy | 374 | 330,2 | 330,2 |
| 168 | Stodoła (mała) | S/19 | Bałdy | 440 | 439,4 | 439,4 |
| 169 | Jałownik | S/49 | Bałdy | 191 | 314,5 | 314,5 |
| 170 | Obora | S/61 | Bałdy | 859 | 803,6 | 803,6 |
| 171 | Jałownik | S/99 | Bałdy | 526 | 682,0 | 682,0 |
| 172 | Budynek mieszkalny/pałac | S/112 | Bałdy | 422 | 885,4 | 885,4 |
| 173 | Budynek gospodarczy | S/1903 | Bałdy | 1778 | 1674,0 | 1674,0 |
| 174 | Budynek Agregatorni | S/2845 | Bałdy |  | 61,5 | 61,5 |
| 175 | Wychowalnia buhajów | S/2846 | Bałdy | 706 | 649,0 | 649,0 |
| 176 | Budynek socjalno-laboratoryjny | S/2856 | Bałdy | 436 | 488,0 | 488,0 |
| 177 | Pensjonat | S/3286 | Bałdy | 208 | 319,5 | 319,5 |
| 178 | Budynek gospodarczy | S/3307 | Bałdy | 135 | 137,8 | 137,8 |
| 179 | Hala udojowa | S/8565 | Bałdy | 692,3 | 649,8 | 649,8 |
| 180 | Kurnik | S/8913 | Bałdy |  | 108,0 | 108,0 |
| 181 | Stajnia wolnowybiegowa | S/13326 | Bałdy | 658 | 725,1 | 725,1 |
| 182 | Laboratorium doświadczalne Katedra Trzody Chlewnej w Bałcynach | S/12778 | Bałcyny | 1471 | 1313,2 |  |
| 183 | Młyn | S/15050 | Nidzica | 157 | 339,7 |  |
| 184 | Budynek naukowo - dydaktyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku | S/9903 | ul. Kościuszki 25 Ełk | 509 | 1621,2 |  |
| 185 | Budynek naukowo - dydaktyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku | S/9904 | ul. Kościuszki 23 Ełk | 509 | 1499,7 |  |
| 186 | Budynek naukowo - dydaktyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku | S/9905 | ul. Kościuszki 21 Ełk | 510 | 1632,9 |  |
| 187 | Magazyn (stajnia) | S/30 | Łężany |  | 1469,0 |  |
| 188 | Cielętnik | S/34 | Łężany |  | 257,6 |  |
| 189 | Pałac | S/41 | Łężany |  | 2578,9 |  |
| 190 | Warsztat stolarnia, kuźnia | S/42 | Łężany |  | 211,7 |  |
| 191 | Młyn gospodarczy | S/43 | Łężany |  | 297,0 |  |
| 192 | Magazyn ubojnia | S/44 | Łężany |  | 589,2 |  |
| 193 | Magazyn części zamiennych zbiornik na wodę | S/45 | Łężany |  | 292,8 |  |
| 194 | Trafostacja |  | ul. Warszawska 30 |  |  |  |

Kolorem czerwonym zaznaczono kontrole pięcioletnie

TABELA 2

| WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH UWM W OLSZTYNIE STAN NA DZIEŃ 01.01.2020R |
| --- |
| L.p | Lokalizacja | Przeznaczenie | Powierzchnia m² | Uwagi |
| GMINA BARCZEWO - POWIAT OLSZTYŃSKI |
| 1 | Lamkówko 13 | Wynajem | 48,68 |  |
| GMINA PURDA - POWIAT OLSZTYŃSKI |
| BAŁDY - STACJA DYDAKTYCZNO - BADAWCZA |
| 2 | Bałdy 7/2 | Wynajem | 80,10 |  |
| 3 | Bałdy 1/1 (pałac) | Wynajem | 86,40 |  |
| 4 | Bałdy 1/2 | Pustostan | 48,10 |  |
| 5 | Bałdy 1/3 | Wynajem | 58,00 |  |
| 6 | Bałdy 1/4 | Wynajem | 46,00 |  |
| 7 | Bałdy 1/5 | Wynajem | 59,40 |  |
| 8 | Bałdy 1/6 | Wynajem | 51,00 |  |
| 9 | Bałdy 1/7 | Pustostan | 32,00 |  |
| 10 | Bałdy 1/8 | Pustostan | 28,20 |  |
| RAZEM POWIERZCHNIA | 489,20 |  |
| GMINA STAWIGUDA - POWIAT OLSZTYŃSKI |
| 11 | Tomaszkowo 42 | Wynajem | 77,58 |  |
| 12 | Tomaszkowo 42 | Wynajem | 37,86 |  |
| 13 | Tomaszkowo 45 | Wynajem | 55,91 |  |
| RAZEM POWIERZCHNIA GMINY STAWIGUDA | 171,35 |  |
| GMINA RESZEL - POWIAT KĘTRZYN |
| ZAKŁAD PRODUKCYJNO - DOŚWIADCZALNY "ŁĘŻANY" SPÓŁKA Z O.O |
| 14 | Łężany 7/3 | Wynajem | 71,80 | ZARZĄDZA ZAKŁAD |
| 15 | Kocibórz 8/3 | Pustostan | 50,06 |  |
| RAZEM POWIERZCHNIA GMINY RESZEL | 121,86 |  |
| GMINA OSTRÓDA - POWIAT OSTRÓDZKI |
| ZAKŁAD PRODUKCYJNO - DOŚWIADCZALNY "BAŁCYNY" SPÓŁKA Z O.O |
| 16 | Bałcyny 12/1 | Wynajem | 39,11 | ZARZĄDZA ZAKŁAD |
| 17 | Bałcyny 13/1 | Wynajem | 31,46 |  |
| 18 | Bałcyny 13/2 | Wynajem | 39,92 |  |
| 19 | Bałcyny 13/3 | Wynajem | 35,49 |  |
| 20 | Bałcyny 13/4 | Wynajem | 51,68 |  |
| 21 | Bałcyny 13/5 | Wynajem | 59,57 |  |
| 22 | Nowy Folwark 2/1 | Wynajem | 76,73 |  |
| 23 | Nowy Folwark 2/2 | Wynajem | 76,73 |  |
| 24 | Lipowo 29/1 | Wynajem | 32,98 |  |
| RAZEM POWIERZCHNIA GMINA OSTRÓDA | 443,67 |  |
|  | TABELA nr 3 |  |  |  |
| WYKAZ KOTŁOWNI W OBIEKTACH UW-M ( 2019) |
| Lp | Lokalizacja | Kotły na opał stały | Kotły na olej opałowy | Kotły na gaz ziemny | Kotły na gaz płynny |
|  |  | Typ kotła | Moc grzewcza | Typ kotła | Moc grzewcza | Typ kotła | Moc grzewcza | Typ kotła | Moc grzewcza |
| 1 | Bałdy 9, dom wypoczynkowy |  |  |  |  |  |  | Buderus | 50 |
| 2 | Bałdy, laboratorium drobiarskie |  |  |  |  |  |  | Buderus G234 | 60 |
| 3 | Olsztyn, ul. Heweliusza 28, szklarnia komputerowa |  |  |  |  | Viessmann | 285 |  |  |
| 4 | Olsztyn, ul.Słoneczna 50 G biura, magazyn, warsztaty |  |  |  |  | Buderus G424LZ | 262 |  |  |
| 5 | Olsztyn, ul.Słoneczna 50 I |  |  |  |  | Buderus | 44 |  |  |
| 6 | Olsztyn, ul.Tuwima 20 |  |  |  |  | Buderus Logano 234 | 50 |  |  |
| 7 | Olsztyn, ul.Słoneczna 51 |  |  |  |  | BRÖTJE | 25 |  |  |
| 8 | Olsztyn,ul.Oczapowskiego 12A - Stadion |  |  |  |  | HEAT Master HN-150(CO/CWU) | 150 |  |  |
| 9 | Olsztyn ul. Warszawska 30 USK-UWM |  |  |  |  | 2xGT-430 1xDTG-330 ECO.NOX | 1 104 |  |  |
| 10 | Olsztyn ul. Oczapowskiego 13 WMW-UWM- "Pawilon Ptaków" |  |  |  |  | BRÖTJE 2xWGB15-38H | 76 |  |  |
| 11 | Bałcyny15 ZP-D "Bałcyny" Sp. z o.o. |  |  |  |  | Kocioł Gaz.Kondes. | 45 |  |  |

…..................., dnia ….................

_________________________________

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)