FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Sprzęt laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Laboratoryjna łaźnia wodna: Parametry zewnętrzne: - wymiary wanny: nie mniej niż szer. 505 x wys. 300 x gł. 100 [mm] - wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: 710 szer. x 328 wys. x 150 gł [mm] - pojemność: nie mniej niż 14 litrów - moc maksymalna: 1100 [W] - liczba stanowisk: co najmniej 6 Funkcje: - mikroprocesorowy regulator temperatury z wyświetlaczami typu LED temperatury zadanej i mierzonej - utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością 0,2 stopnia poprzez zastosowanie regulacji PID - alarm odchyłkowy przekroczenia temperatury - funkcja minutnika z blokadą grzania i alarmem dźwiękowym - pływakowa sygnalizacja zbyt niskiego poziomu wody z blokadą grzania Inne cechy: - nierdzewna tłoczona wanna - obudowa nierdzewna wykonana z estetycznej blachy strukturalnej ułatwiającej utrzymanie czystości urządzenia - transparentna uchylna pokrywa poliwęglanowa - perforowana, nierdzewna półka z opcjonalnym naciągiem sprężynowym na kolby - moduł zasilający składający się z: gniazda bezpiecznikowego, gniazda zasilania, włącznika zasilania Wyposażenie: - nierdzewna wkładka półka wykonana z blachy perforowanej - spust wody - przewód zasilający - nierdzewne koszyki na probówki - perforowany wkład z naciągiem sprężynowym na kolby - platforma pod uchwyty kolb stożkowych typu Erlenmeyera - zestawy uchwytów do kolb stożkowych o pojemnościach 100, 200, 250 i 300 ml. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Sprzęt laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Sterylizator – suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza: - sterylizator z wymuszonym obiegiem powietrza realizowanym przez wentylator, którego wydajność programowana jest indywidualnie dla każdego z segmentów procesu - całkowita ładowność sterylizatora minimum 60 kg - zasilanie 1 fazowe 230V 50/60 Hz - zakres temperatury roboczej od +10oC (lub mniej) powyżej temp. otoczenia do minimum +250oC - pojemność komory co najmniej 32 litry - funkcja wstępnego ogrzania świeżego powietrza wpływającego do komory sterylizatora - zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni, 23 godzin - sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwiający nastawę temperatury w stopniach Celsjusza - funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki dopóty temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości - język obsługi sterownika minimum angielski - rozdzielczość wyświetlacza dla zadanej temperatury 0,1oC do 99,9oC i 0,5oC od 100oC, a dla temperatury wyświetlanej 0,1oC w pełnym zakresie - jednorodność temperatury w komorze nie gorsza niż±22 oC - odchylenie temperatury w czasie dla +150oC nie większe niż ±0,25oC - kalibracja układu pomiarowego bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktów temperatury - zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia - dostarczenie sprzętu do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego i szkolenie z obsługi Okres gwarancji: min. 24 miesiące, lecz nie krótszy niż producenta. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.