Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 – Ledowy oświetlacz z regulacją jasności światła

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ledowy oświetlacz z regulacją jasności światła do mikroskopu optycznego Oświetlacz światła odbitego Źródło światła LED Cichy Bardzo jasne światło Regulacja jasności pokrętłem Żywotność LED > 50 000 godzin |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2  –Zestaw wodoszczelny kieszonkowy do pomiaru wód

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw wodoszczelny kieszonkowy do pomiaru wód czystych i o niewielkim zanieczyszczeniu: ph, przewodność, zasolenie, tlen. W skład zestawu wchodzi: - Uniwersalny przyrząd do pomiarów w terenie umożliwiającym kilka rodzajów pomiarów w zależności od podłączenia odpowiedniej głowicy - wymienna głowica pH i przewodności do wody o niewielkim zanieczyszczeniu - wymienna głowica do pomiaru tlenu w wodzie Komplet głowic umożliwia pomiary: pH, mV, redox, przewodności, zasolenia w g/l w przeliczeniu na NaCL, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w mg/l lub % wilgotności z odczytem punktu rosy, temperatury powierzchni oraz temperatury cieczy lub powietrza. |  | 1 zestaw |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………… |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 – Głowica do obserwacji ptaków

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowica Gimbalowa do obserwacji ptaków -Głowica do obserwacji ptaków -spełnia najnowszy przełom technologiczny - płynny wkład i system kontroli płynności. Technologia wkładów fluidowych absorbuje wibracje i zapewnia płynny ruch podczas obserwacji, nawet przy bardzo dużych obiektywach. - ma innowacyjny system kontroli płynności, Whip-Pan , który zapewnia doskonałe sterowanie urządzeniem za pomocą szybkich ruchów. Urządzenie stosuje automatyczne tarcie, z wyłączeniem obracania się płynu na panoramicznej osi głowy i utrzymywania stabilności przesuwu przy niskich prędkościach obrotowych, jak to zwykle jest wymagane w głowicach wideo. Podczas obserwacji ptaków użytkownicy mają pełną kontrolę ruchu, więc nie ma ryzyka wstrząsów i wibracji. Przy dużych prędkościach obrotowych, gdy nadchodzi czas na szybkie przestawienie lunety, blokada natychmiast wyłącza płynność, umożliwiając swobodny ruch bez podnoszenia statywu z ziemi. Rotacja płynów jest automatycznie i natychmiastowo przywracana, gdy prędkość obrotowa maleje. Ten niezbędny element zestawu równoważy lunetę w ich naturalnym środku ciężkości. Poziome i pionowe wyważanie umożliwia osiągnięcie idealnej równowagi, ale dzięki wkładowi z płynem jest to znacznie łatwiejsze niż w przypadku każdej innej głowicy, nawet przy ciężkim sprzęcie. Wyposażona w ergonomiczne pokrętła i wbudowaną podstawę szybkiego zwalniania typu Arca oraz nową płytkę typu Arca z gumowymi amortyzatorami, głowica jest tak skonstruowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i największą łatwość obsługi. Sztywna i lekka obudowa z magnezu jest wynikiem połączenia wysokociśnieniowego gorącego odlewu, co pozwala uzyskać niskie profile o solidnej, opływowej konstrukcji, nadającej głowicy niezwykle wytrzymałą strukturę. płytka: typu ARCA Udźwig [kg] 8.0 kg (+/- 0,5 kg) Pochył w pionie: -180° +180° Obrót w poziomie 360° Średnica podstawy [mm] 60 mm ( +/- 5 mm) Waga [kg] 1.35 kg (+/- 0,5 kg) |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      										…………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)