Zam. 26/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Centrum Konferencyjnego UWM w Olsztynie

1.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Centrum Konferencyjnego UWM w Olsztynie przy ul. Dybowskiego 11 wykonanych z konstrukcji stalowej wg projektu budowlanego.

2. Dokumentacja:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy podjazdu dla niepełnosprawnych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Przedmiar robót.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz nowych schodów wejściowych od strony wschodniej.

- montaż pochylni zewnętrznej

pochylnia z kraty WEMA na żelbetowych stopach fundamentowych ( szczegóły wg proj. konstrukcji);

- balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej Ø50 zgodnie z rysunkiem;

Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i odpowiednich norm.

Ujęte w projekcie nazwy handlowe zastosowanych materiałów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające parametry i standard jakościowy.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem, że posiadają one dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.) oraz spełniają parametry techniczne określone w dokumentacji.

Projekt zawiera informacje dla Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Po kończeniu robót budowlanych należy odtworzyć teren wraz z infrastrukturą będący w pasie działania Wykonawcy.

Uwaga!

- Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z kierownictwem placówki oraz inspektorem nadzoru.

2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem zadania.

- Całość robót należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

W dokumentacji wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta przeznaczonych do stosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykład elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały podane jedynie w celu najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z parametrami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej. Ewentualne zmiany wymagają zgody Projektanta i Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wszystkie materiały/ produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne wymagane przez prawo deklaracje zgodności i

Część nr 2. Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11 zgodnie z projektem budowlanym oznaczony na projekcie jako „platforma przyschodowa a”

Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać uwzględniając poniższe uwagi:

- Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego postępowania obejmuje wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym. Szczegółowe wymagania zawarte są w Specyfikacji Technicznej w powiązaniu z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiarem Robót.

- Powyżej wymienione Dokumentacje Projektowe, Specyfikacje Techniczne, niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiary Robót stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wymagania:

Platforma przyschodowa o wymiarach 800 x 1000. Urządzenie porusza się za pomocą akumulatorów po torze prostym. Sterowanie odbywa się za pomocą dołączonego do platformy dla niepełnosprawnych pilota lub joysticka na pulpicie. Przywoływanie i odsyłanie platformy realizowane za pomocą pilotów radiowych. Rozkładanie i składanie automatyczne. Platforma przyschodowa może być montowana bezpośrednio do ściany nośnej. Zajmuje niewiele miejsca po złożeniu, a tor jazdy-szyna, po której porusza się urządzenie służy jako poręcz. Montaż do ściany wykonać wg wytycznych producenta urządzenia. Rozstaw mocowania ustalić na podstawie karty katalogowej urządzenia.

Trasę zasilania uzgodnić z użytkownikiem.

### Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna, dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora / Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacją Techniczną. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uwarunkowań zawartych w poniższych dokumentach, będących jednocześnie załącznikami do OPZ:

  - Decyzja Pozwolenia na Budowę nr 32/2019 z dnia 23.01.2019 r. wydana przez Prezydenta Olsztyna

- Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, sporządzić dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej skanowanej (odpowiadającej wersji papierowej).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, normami technicznymi, dokumentacją projektową oraz postanowieniami umowy.

- W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

  - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,

  - będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania (min. poprzez wykonywanie prac w godz. od 7-20);

- Po zakończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do:

-	przywrócenia do należytego stanu i porządku dróg dojazdowych, terenu budowy i terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy,

  - wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami.

Opracował: Paweł Wiśniewski