Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania : 74/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest:  wykonanie : Remontu pomieszczeń  Katedry  Psychologii i Socjologii Zdrowia  w budynku  przy ul .Warszawskiej  30

I. W ramach  robot  zamówienie  obejmuje wykonanie robót budowlanych

W ramach  robot  budowlanych remontowych zamówienie  obejmuje:

1.  Roboty demontażowe  tj.

-rozbiórka  starych sufitów podwieszonych

- demontaż lamp oświetleniowych

- demontaż zniszczonych  rolet okiennych i karniszy

2. Naprawa  ścian   i sufitów  uzupełnienie tynków na suficie i  ścianach

3. Malowanie.  ścian i sufitów.

Malowanie ścian i sufitów  techniką  emulsyjną     kolor jasny  Dwukrotnie  malowanie  farbami  ścian  kolor jasny. Farba  powinna być   przydatna na powierzchnie  narażone  na intensywną eksploatację , ,odporność na szorowanie  klasy  I  wg  EN 13300.

4. Montaż sufitu podwieszonego na stelażu metalowym Konstrukcja nośnaT24/T15-klasa B.

5. Montaż lamp oświetlenia  Lampy  typu LED modułowe 60x60 Lampa powinna mieć atest  higieniczny.

6. Wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka wyłączniki)

7. Montaż rolet okiennych 4 okna

8. Wywiezienie i utylizacja gruzu

Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia , o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia, gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości.

Wykonawca  udzieli  minimum 2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Kosztorys  ofertowy  należy   wykonać  w postaci  kosztorysu  uproszczonego   z załączeniem:

- wskaźniki  cenotwórcze.

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą  i posiadające  aprobatę  techniczną.  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Opracował J.O.