Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1 –   Zamrażarka niskotemperaturowa szafowa (650 L) z systemem backup CO2

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność 650 ± 5 litrów Zamrażarka typu pionowego Zakres ustawianej temperatury co najmniej od -50°C do - 86°C Izolacja ścian bocznych poliuretanowa o grubości 130 mm ± 5 mm Dwa niezależne porty dostępu o średnicy 2,5- 2,8 cm Wnętrze wykonane ze stali pokryte powłoką przeciwdziałającą przymarzaniu, korozji oraz powstawaniu odprysków Obudowa stalowa malowana Czas chłodzenia od temperatury 20 °C do – 80 °C nie więcej niż 600 minut Port wyrównujący ciśnienie we wnętrzu komory roboczej Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LED na wysokości oczu System alarmowy z diodami na panelu sterowania informującymi co najmniej o: alarm musi posiadać osobną odpowiednio opisaną diodę Programowane progi zadziałania alarmu za niskiej i za wysokiej temperatury Możliwość kalibracji czujnika temperatury z poziomu panelu sterowania Wnętrze z trzema regulowanymi na wysokość półkami i czterema przedziałami zamykanymi osobnymi drzwiczkami Nośność półek co najmniej 45 kg, półki regulowane na wysokość Gniazdo bezpotencjałowe do podłączenia zewnętrznego systemu alarmowego Wbudowany akumulator umożliwiający pracę panelu sterowania przez co najmniej 48 godzin po odcięciu zasilania Potencjalne awarie są sygnalizowane akustycznie oraz wizualnie na panelu sterowania za pomocą diod oraz kodów błędów. Całkowite wymiary zewnętrzne wraz z uchwytami i panelem sterowania nie większe niż: wysokość 1980 mm, szerokość: 1110 mm, głębokość: 990 mm Waga nie większa niż 360 kg Potrójna uszczelka pomiędzy drzwiami a komorą roboczą Układ dwóch kompresorów kaskadowych Dobowe zużycie prądu nie większe niż 18,5 kWh Zamrażarka wyposażona w system awaryjnego wstrzykiwania CO2 tj. Back up CO2. System Back up musi posiadać własny panel kontrolny wbudowany w zamrażarkę, prezentujący informacje o stanie baterii zasilającej oraz aktywności systemu. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 –  Urządzenie do pomiarów pH

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do pomiaru pH składające się z: - miernika, - elektrody pehametrycznej, - czujnika temperatury. Wymagania techniczne: - pomiar pH, mV, redox i temperatury, - wyświetlacz cyfrowy, - wodoszczelny (IP65), - automatyczna kompensacja temperatury, - dokładność 0,02 pH (lub lepsza), - rozdzielczość wskazań pH 0,01 (lub lepsza), - zakres pomiarowy 0,00 - 14,00 (lub większy), - certyfikat kalibracji pehametru, - czujnik temperatury Pt, - czas reakcji czujnika temperatury T90 = 5s (lub krótszy), - dokładność czujnika temperatury 0,3oC (lub lepsza), - zakres pomiarowy czujnika -50 / + 200oC, |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 –  Łuskarka do lodu

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | produkcja lodu w kształcie płatków/kruszonego lodu wymiary zewnętrzne WxDxH [mm]: 398x542x732±5mm wydajność [kg/24h]: 50 pojemność [kg]: 10 system chłodzenia: A moc [kW]: 0,28 zasilanie [V]: 230 czynnik chłodniczy: R134a waga [kg]: 40 obudowa i drzwi ze stali nierdzewnej zasobnik na lód wewnętrzna komora wykonana z tworzywa ABS przyłącze do wody ¾ chłodzenie powietrzem odpływ grawitacyjny |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Nastołowa komora do PCR

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał ścian tylna: stal nierdzewna boczne: stal z powłoką odporną chemicznie frontowa: szkło (EUROGLASS, Niemcy), Powierzchnia robocza: stal nierdzewna Lampa otwarta UV - wbudowana lampa bakteriobójcza 1x25 W, TUV25WG13 UV-C Poziom promieniowania UV [mW /cm2 / sek.]: 15 Typ promieniowania UV: bezozonowa (253,7 nm) Timer: cyfrowy timer ustawiania bezpośredniej ekspozycji UV 1 min – 24 godz. / praca ciągła (przyrost co 1 min) Recyrkulator UV [W]: 1 x 25 (skuteczność >99% / godz.) Lampa światła białego [W]: 1 x 15 (TLD) Przepuszczalność optyczna [%]: 95 Ochrona przed UV [%]:>96 z filtrem UV Wymiary (W x D x H) [mm]: 690 x 585 x 555±10mm Wymiary powierzchni robocze [mm]: 650 x 475±5mm Funkcja bezpieczeństwa: automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV, kiedy okno jest otwarte Zasilanie [V/Hz/W]: 230 / 50 / 67 15 |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Homogenizator z końcówką

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Homogenizator ULTRA-TURRAX Moc silnika wejściowa 125 W Moc wyjściowa silnika 75 W Zakres objętości (H2O) 0.0005 - 0.1 l Maks. lepkość cieczy 5000 mPas Zakres obrotów 8000 - 30000 rpm Regulacja prędkości bezstopniowa Wskaźnik obrotów waga Poziom hałasu bez końcówki 65 dB(A) Średnica wysięgnika 8 mm Długość wysięgnika 100 mm Sposób pracy wsadowa Czas pracy WŁ. 10 min±1,5min Czas pracy WYŁ. 5 min±1,5min Wymiary (szer. × wys. × gł.) 56 x 178 x 66 mm±5mm Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 - 40 °C Dopuszczalna wilgotność względna 80 % Klasa ochrony wg DIN EN 60529 IP 30 Napięcie 230 / 115 / 100 V Częstotliwość 50/60 Hz Zasilanie 125 W |  | 2 |  |
| 2. | Narzędzie dyspergujące: Zakres objętości (H2O) 0.0005 - 0.010 l Średnica stojana 5 mm Średnica wirnika 3.8 mm Odstęp wirnik-stojan 0.1 mm Prędkość obwodowa maks. 6 m/s Głębokość zanurzenia 20 - 75 mm Długość wałka 92 mm Materiał mający kontakt z próbką PTFE, AISI 316L pH 2 - 13 Odporność na rozpuszczalniki tak Odporność na substancje ścierne tak Temperatura robocza maks. 180 °C Metody sterylizacji wszystkie metody Rozdrobnienie ostateczne w zawiesinie 5 - 25 µm Rozdrobnienie ostateczne w emulsji 1 - 10 µm |  | 2 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Lodówka i zamrażarka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka: Wymiary (WxSxG) [cm]:186 x 60 x 65±5cm Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: 346 ±3l Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Poziom hałasu (dB): 39 Klasa energetyczna: A++ Kolor: Inox |  | 1 |  |
| 2. | Zamrażarka: Wymiary (WxSxG) [cm]:186 x 60 x 65±5cm Pojemność [l]: 242±3l Klasa energetyczna: A++ Kolor: Inox |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 –  Termoblok

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres regulacji temperatury: +25°C do +100°C, zakres kontroli temperatury: 5 powyżej temperatury otoczenia do +100, rozdzielczość nastawienia temperatury: 0,1°C, stabilność temperatury: ±0,1°C, timer cyfrowy 1 min. – 96 godz. z sygnałem dźwiękowym, równoległe wyświetlanie temperatury i czasu, standardowy blok na 49 probówek: 24 x 2 / 1,5 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml, wymiary: 210 x 230 x 110 mm, zasilanie: 220/240 V, 50/60 Hz, 200 W. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 –  Wirówka Eppendorf 5702 R

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | z chłodzeniem, Rotor A-4-38 z adapterami do probówek stożkowych 15/50 mL, Maks. liczba probówek stożkowych na rotor: 8 × 15 mL/4 × 50 mL 2 zestawy po 2 adaptery, pokrętła, 230 V/50 – 60 Hz |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 –  Wytrząsarka laboratoryjna Vortex

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex możliwość pracy ciągłej regulator prędkości od 0 do 3000 obr./min antypoślizgowe nóżki |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10 –  Głowica do USG

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | głowica sektor purewave o zakresie częstotliwości od 1 do 5 MHz kąt widzenia 90 stopni, 80 elementów |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)