Załącznik nr 1

Zam. 77/2021/UB/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)    Przeprowadzenie badania transestryfikacji otrzymanego od zleceniodawcy oleju z glonów. Transestryfikację dostarczonych próbek oleju glonowego należy przeprowadzić z metanolem w obecności katalizatora homogenicznego: NaOH lub CH3ONa w autoklawie. Wykonać należy analizę HPLC oleju algowego oraz powstających produktów. Analiza ma być wykonana z uwzględnieniem profilu kwasów tłuszczowych co najmniej od C12 do C24. 
Ilość próbek do wykonania analiz: 8 sztuk. 

2)    Przeprowadzenie procesu uwodornienia oleju glonowego z wykorzystaniem w autoklawu w obecności komercyjnego katalizatora standardowo używanego do procesów uwodornienia. Analizę powstających produktów oraz konwersję oleju należy przeprowadzić z wykorzystaniem technik chromatograficznych HPLC oraz GC-MS (analiza węglowodorów). 
Ilość próbek do wykonania analiz: 8 sztuk.

Wyniki przeprowadzonych badań należy dostarczyć w formie raportu z badań (wersja papierowa oraz cyfrowa).

Data i podpis Wykonawcy:

……………………………………………………………………