Załącznik nr 8

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych mebli laboratoryjnych

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr proponowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| STOŁY LABORATORYJNE PRZYŚCIENNE I WYSPOWE |
| 1 | Zaoferowane meble laboratoryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 13150, PN-EN 14056, PN-EN 14727 (nie wymaga się pełnej zgodności w zakresie kolorystyki mebli, w przypadku, gdy zamawiający wyrazi zgodę). Należy załączyć do oferty: atest wydany na meble laboratoryjne przez zewnętrzny ośrodek badawczy potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami. |  |
| 2 | Stelaże stołów przyściennych powinny stanowić zwartą konstrukcję typ C (noga stelaża w kształcie C). Nogi stołów powinny być wyposażone w mosiężne gwintowane złączki umożliwiające sztywne przykręcenie stelaży stołów. Stoły powinny być zbudowane z elementów łączonych podczas montażu za pomocą śrub i nakrętek w miejscu docelowego przeznaczenia. Konstrukcja stelaża stołu musi zapewniać podparcie blatów na całym obwodzie. Nogi typ C powinny być wykonane w całości z kształtowników stalowych zamkniętych o przekroju nie mniejszym niż 60 x 30mm, wyposażone w stopki zapewniające wypoziomowanie konstrukcji nośnych. Stelaże łączące nogi stołów powinny być wykonane z kształtowników stalowych zapewniających możliwość zamontowania szafek dolnych – podwieszanych pod konstrukcję. Konstrukcja stelaży powinna zapewniać możliwość łatwego montażu i demontażu szafek dolnych oraz podwieszenie ich w dowolnym miejscu stelaża stołu. Wszystkie widoczne otwory w zastosowanych kształtownikach stalowych muszą być zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Stelaż stołu w całości powinien być malowany proszkowo farbami epoksydowymi w kolorze RAL 7035 – jasny popiel lub równoważnym. Atest higieniczny na farbę proszkową – kopię Atestu Higienicznego należy załączyć do oferty. Konstrukcja stelaży musi umożliwiać łączenie stołów w zwartą całość z zastosowaniem wspólnej nogi. Prześwit pomiędzy podłogą a dolną szafką powinien wynosić min. 160 mm ±10mm. W miejscach stołu gdzie nie są zamontowane szafki dolne należy przewidzieć maskownice wykonane z płyty obustronnie laminowanej zakrywające część tylną lub boczną stołu w przypadku gdy blat jest głęboki na wym. 750mm lub 900mm. Wszystkie krawędzie maskownic powinny być oklejone maszynowo twardym obrzeżem z PCV o gr. 2mm. |  |
| 3 | Blaty robocze – wg wyszczególnienia w SIWZ A. Ceramika monolityczna – powierzchnie widoczne muszą być glazurowane, kolor ceramiki biały. Zastosowana ceramika musi się cechować odpornością chemiczną, termiczną i mechaniczną typową dla tego produktu. Tabele odporności chemicznej dla blatów z ceramiki monolitycznej należy załączyć do oferty. B. Blaty z żywicy epoksydowej Durcon lub równoważnej. Zastosowane tworzywo musi się cechować odpornością chemiczną, termiczną i mechaniczną typową dla tego produktu. Tabele odporności chemicznej dla blatów Durcon należy załączyć do oferty. C. Blaty z laminatem wysokociśnieniowym typ HPL o grubości nie mniejszej niż 0,8mm na podkładzie wykonanym z płyty wiórowej, przednia krawędź zawinięta pod spód w formie tzw. Postformingu ( ćwierćwałka i półwałka ) Pozostałe krawędzie muszą być oklejone maszynowo twardym obrzeżem z PCV o gr. 2mm. Wszystkie blaty powinny posiadać atesty higieniczne – kopie tych atestów załączyć do oferty |  |
| 4 | Nadstawki instalacyjne Wymagane jest aby nadstawki instalacyjne były wykonane z blachy o grubości min.0,8mm pokrytymi farbami epoksydowymi proszkowymi. Pionowe kolumny nadstawki muszą mieć kształt trójkątny aby zapewnić optymalną przestrzeń na blacie roboczym. Media gaz, prąd, woda itp. mają być usytuowane w pionowych kolumnach nadstawki instalacyjnej. Kolumny nadstawki powinny posiadać wymienne wkładki(panele) umożliwiające zamocowanie w późniejszym czasie dodatkowych mediów takich jak woda, gaz, gniazda elektr. 230 V itp. Nadstawka musi posiadać 2 poziomy półek laminowanych z wykładką ze szkła o gr. 5 mm z ogranicznikiem z przodu, górna półka o głębokości 250mm, dolna półka o głębokości 150mm. Nadstawka instalacyjna powinna być zamocowana trwale do blatu roboczego stołu laboratoryjnego. Nadstawki wyposażone w gniazda elektryczne lub inne urządzenia elektryczne muszą być z godne z obowiązującymi normami. |  |
| 5 | Szafki laminowane podwieszane: Szafki podwieszane pod stelażami muszą posiadać konstrukcję umożliwiającej zmianę miejsca ich zawieszenia, demontaż i montaż, bez konieczności demontowania pozostałych elementów stołu laboratoryjnego (za wyjątkiem maskownic). Korpus szafek laminowanych powinien być wykonany w całości (za wyjątkiem tzw. pleców), z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Wymagane jest, aby szafki posiadały w górnej części listwy umożliwiające zamieszczenia informacji o przechowywanej zawartości w szafkach oraz zamontowanie zamka centralnego. Fronty drzwi i szuflad powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie frontów muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Fronty szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną, z funkcją zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 175º. Prowadnice szuflad metalowe typ metabox (lub inne równorzędne) tj. prowadnice szuflady stanowią bok korpusu szuflady. Prowadnice muszą posiadać funkcję samodomykania szuflad w końcowej fazie zamykania. W szufladach należy zastosować prowadnice o wysokości 86mm±10mm dla płytkich szuflad oraz prowadnice o wysokości 150mm±10mm dla głębokich szuflad. Uchwyty w szafkach powinny być malowane proszkowo farbą epoksydową, długość uchwytów 192mm ±20mm i 320mm±20mm. Uchwyty w szafkach powinny posiadać system umożliwiający zamieszczenie informacji o przechowywanej zawartości w szufladach bądź w szafkach. Szafki jezdne powinny być wyposażone we własny blat laminowany o gr.18mm,szuflady z zamkiem centralnym lub drzwiczki – wg wykazu w SIWZ. Fronty, uchwyty oraz okucia meblowe powinny być technologicznie identyczne jak w szafkach podwieszanych. W przypadku szafek jezdnych korpus szafki laminowanej powinien być wykonany w całości z płyty z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Wymagane jest aby szafki posiadały w górnej części listwy umożliwiające zamieszczenia informacji o przechowywanej zawartości w szafkach oraz zamontowania zamka centralnego. Ponadto szafki jezdne powinny być wyposażone w cztery kółka o średnicy min. Ø 75mm z metalowym widelcem i tzw. płytką mocującą, głowica skrętna ułożyskowana, piasta wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym, opona wykonana z nie brudzącej gumy w kolorze szarym. Wszystkie elementy powinny być pokryte powłoką chromowo-cynkową. Dwa przednie kółka powinny być wyposażone w hamulec. |  |
| 6 | Armatura laboratoryjna – wymagane jest, aby armatura laboratoryjna była pokryta farbą odporną chemicznie w kolorze jasny popiel, zaś pokrętła muszą kolorystycznie oznaczać rodzaj danego medium zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. Baterie wody ciepłej-zimnej powinny być na jednej kolumnie oraz powinny posiadać wylewkę wody zakończoną aeratorem (sitkiem), długość wylewki min. 220mm ± 10mm. |  |
| SZAFY LABORATORYJNE |
| 1 | Korpus szaf laminowanych powinien być wykonany w całości (za wyjątkiem tzw. pleców) z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Szafy laboratoryjne muszą posiadać stelaż z nóżkami umożliwiający wyregulowanie szafy w pionie i poziomie. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze wskazanym przez zamawiającego. Wymagane jest, aby szafki posiadały w górnej części listwy umożliwiające zamieszczenia informacji o przechowywanej zawartości w szafach. Fronty drzwi powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie frontów muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Fronty szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną, z funkcją zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 175º. Uchwyty w szafkach powinny być malowane proszkowo farbą epoksydową, długość uchwytów 192mm ±20mm i 320mm±20mm. |  |
| SZAFKI WISZĄCE |
| 1 | Korpus szaf laminowanych powinien być w całości wykonany(za wyjątkiem tzw. pleców), z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Wymagane jest aby szafki posiadały w górnej części listwy umożliwiające zamieszczenia informacji o przechowywanej zawartości w szafach. Szafki wiszące muszą posiadać system zawieszania z możliwością regulacji pionu i poziomu. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym. Fronty drzwi powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie frontów muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Fronty szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy stalowe z galwanizowaną – niklową, z funkcją zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 175º. Uchwyty w szafkach powinny być malowane proszkowo farbą epoksydową, długość uchwytów 192mm ±20mm i 320mm±20mm. Uchwyty w szafkach powinny posiadać system umożliwiający zamieszczanie informacji o przechowywanej zawartości w szafkach. |  |
| DYGESTORIA |
| 1 | Wymagane jest aby dygestorium było urządzeniem przystosowanym do prac laboratoryjnych z substancjami chemicznymi (barwniki, stężone kwasy i zasady), zapewniając ochronę przed szkodliwymi i cuchnącymi oparami i gazami wydzielającymi się podczas prac laboratoryjnych. |  |
| 2 | Komora robocza zewnątrz powinna być wykonana z płyt laminowanych w kolorze jasny popiel, wewnątrz powinna być wykonana z ceramiki wielkogabarytowej w kolorze białym, zgonie z opisem w SIWZ. Na ścianie tylnej powinny się znajdować wg zakresu ilościowego wyposażenia w SIWZ: a. króciec wody zimnej b. króciec gazu c. szczeliny wentylacyjne d. króćce do montażu kratownic W części sufitowej musi być zainstalowana lampa w obudowie zapewniająca właściwe oświetlenie oraz otwór wentylacyjny. Wymagane jest aby profil blatu roboczego (z przodu) oraz okno dygestorium i ściany boczne komory posiadały aerodynamiczny kształt korzystnie wpływający na przepływ powietrza. Konstrukcja dygestorium musi zapewnić możliwość czyszczenia i konserwacji. Wymagane jest aby w tylnej ścianie komory roboczej były zainstalowane zaciski do zainstalowania kratownicy. Zacisk powinien mieć płynna regulację w zakresie zacisku pręta o średnicy od Ø 8 do Ø 10 ponadto powinien zapewniać mocne i sztywne zamocowanie dla obciążenia do 30 daN. |  |
| 3 | Odprowadzanie oparów w komorze roboczej powinno odbywać się poprzez system podwójnej ściany wykonanej z ceramiki litej wielkogabarytowej oraz górnego króćca wyciągowego wykonanego z polipropylenu Konstrukcja górnego króćca wyciągowego powinna zapewniać możliwość podłączenia do kanału wentylacyjnego dolnej szafki (przeznaczonej do przechowywania kwasów i zasad ) Szczeliny odprowadzające opary powinny być na całej szerokości dygestorium, usytuowane w dolnej i górnej części komory roboczej. |  |
| 4 | Blat dygestorium powinien być wykonany z ceramiki monolitycznej, jako jednolity bezspoinowy spiek ceramiczny z podwyższonym obrzeżem lub ceramiki litej wielkogabarytowej z podniesionym obrzeżem (wg opisu w SIWZ). Blaty powinny posiadać atest higieniczny (kopię atestów załączyć do oferty). |  |
| 5 | Dygestoria powinny mieć zlewiki ceramiczne zainstalowane w blatach roboczych. a. wym. zewn. 295x145mm ±10mm b. wym. wewn. 250x110mm ±10mm c. głębokość zlewu wewn. 110 mm ±10mm Instalacja odpływowa w zlewie musi być wykonana z tworzywa sztucznego odpornego chemicznie np. z polipropylenu. Kolor zlewów ceramicznych – biały |  |
| 6 | Pod blatem powinien znajdować się panel sterujący dla: Zawory wody zimnej gniazda elektryczne 230V włącznik oświetlenia komory roboczej inne wg opisu szczególnego |  |
| 7 | Armatura laboratoryjna – wymagane jest aby armatura laboratoryjna była pokryta farbą odporną chemicznie w kolorze jasny popiel, zaś pokrętła muszą kolorystycznie oznaczać rodzaj danego medium zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. |  |
| 8 | Okno w dygestorium – wymagane jest aby okno było podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu. Rama okna powinna być wykonane z profili MDF pomalowanego farbami odpornymi chemicznie, szyby osadzone w ramie okna powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego. Okno w górnej części powinno posiadać przeszklenie zamontowane na stałe, natomiast w dolnej części powinno posiadać prowadnice zapewniające możliwość poprzecznego przesuwania się obu szyb. |  |
| 9 | Szafka laminowana dolna: a. korpus szafek laminowanych w całości (za wyjątkiem tzw. pleców , wykonany z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce muszą być oklejone obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Wymaga się również aby szafkę można było łatwo wysunąć, w tym celu powinna być wyposażona w kółka oraz listwę cokołową z uszczelnieniem. Wnętrze szafy powinno być wyposażone w półki. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze popiel, ewentualnie wyłożone polipropylenem, zgodnie z SIWZ. b. fronty drzwi i szuflad powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie frontów muszą być oklejone obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. c. okucia meblowe - wymagane jest aby zawiasy wykonane były ze stali nierdzewnej, ponadto zawiasy powinny posiadać konstrukcję zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 90º - długość uchwytów w szafkach nie mniejsza niż 190 mm. Szafka od wewnątrz wyłożona polipropylenem (włącznie z półkami) |  |
| 10 | Konstrukcja wsporcza dygestorium powinna stanowić konstrukcję typ A, stelaże z elementów łączonych podczas montażu za pomocą śrub i nakrętek w miejscu docelowego użytkowania. Konstrukcja stelaża musi zapewniać podparcie ścian oraz blatów na całym obwodzie. Nogi typu A powinny być wykonane w całości z kształtowników stalowych zamkniętych o przekroju min. 30x30mm, wyposażone w stopki zapewniające wypoziomowanie konstrukcji nośnych. Stelaże łączące nogi konstrukcji wsporczej powinny być wykonane z kształtowników stalowych zapewniających możliwość zamontowania szafek dolnych – wsuwanych w konstrukcję. Stelaż w całości powinien być malowany proszkowo farbami epoksydowymi w kolorze RAL 7035 – jasny popiel. |  |
| 11 | Zamawiający wymaga podłączenia dygestoriów do : - Instalacji elektrycznej - Instalacji wody ciepłej i zimnej - Instalacji gazu - Instalacji kanalizacyjnej - Wentylacyjnej Wszystkie dygestoria muszą posiadać instalację umożliwiającą podłączenie do w/m instalacji. |  |