Załącznik nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych mebli laboratoryjnych

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| STOŁY LABORATORYJNE PRZYŚCIENNE I WYSPOWE |
| 1 | Zaoferowane meble laboratoryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 13150, PN-EN 14056, PN-EN 14727 (nie wymaga się pełnej zgodności w zakresie kolorystyki mebli, w przypadku, gdy zamawiający wyrazi zgodę). Należy załączyć do oferty: atest wydany na meble laboratoryjne przez zewnętrzny ośrodek badawczy potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami. |
| 2 | Stelaże stołów przyściennych powinny stanowić zwartą konstrukcję typ C (noga stelaża w kształcie C). Nogi stołów powinny być wyposażone w mosiężne gwintowane złączki umożliwiające sztywne przykręcenie stelaży stołów. Stoły powinny być zbudowane z elementów łączonych podczas montażu za pomocą śrub i nakrętek w miejscu docelowego przeznaczenia. Konstrukcja stelaża stołu musi zapewniać podparcie blatów na całym obwodzie. Nogi typ C powinny być wykonane w całości z kształtowników stalowych zamkniętych o przekroju nie mniejszym niż 60 x 30mm, wyposażone w stopki zapewniające wypoziomowanie konstrukcji nośnych. Stelaże łączące nogi stołów powinny być wykonane z kształtowników stalowych zapewniających możliwość zamontowania szafek dolnych – podwieszanych pod konstrukcję. Konstrukcja stelaży powinna zapewniać możliwość łatwego montażu i demontażu szafek dolnych oraz podwieszenie ich w dowolnym miejscu stelaża stołu. Wszystkie widoczne otwory w zastosowanych kształtownikach stalowych muszą być zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Stelaż stołu w całości powinien być malowany proszkowo farbami epoksydowymi w kolorze RAL 7035 – jasny popiel lub równoważnym. Atest higieniczny na farbę proszkową – kopię Atestu Higienicznego należy załączyć do oferty. Konstrukcja stelaży musi umożliwiać łączenie stołów w zwartą całość z zastosowaniem wspólnej nogi. Prześwit pomiędzy podłogą a dolną szafką powinien wynosić min. 160 mm ±10mm. W miejscach stołu gdzie nie są zamontowane szafki dolne należy przewidzieć maskownice wykonane z płyty obustronnie laminowanej zakrywające część tylną lub boczną stołu w przypadku gdy blat jest głęboki na wym. 750mm lub 900mm. Wszystkie krawędzie maskownic powinny być oklejone maszynowo twardym obrzeżem z PCV o gr. 2mm. |
| 3 | Blaty robocze – wg wyszczególnienia w SIWZ A. Ceramika monolityczna – powierzchnie widoczne muszą być glazurowane, kolor ceramiki biały. Zastosowana ceramika musi się cechować odpornością chemiczną, termiczną i mechaniczną typową dla tego produktu. Tabele odporności chemicznej dla blatów z ceramiki monolitycznej należy załączyć do oferty. B. Blaty z żywicy epoksydowej Durcon lub równoważnej. Zastosowane tworzywo musi się cechować odpornością chemiczną, termiczną i mechaniczną typową dla tego produktu. Tabele odporności chemicznej dla blatów Durcon należy załączyć do oferty. C. Blaty z laminatem wysokociśnieniowym typ HPL o grubości nie mniejszej niż 0,8mm na podkładzie wykonanym z płyty wiórowej, przednia krawędź zawinięta pod spód w formie tzw. Postformingu ( ćwierćwałka i półwałka ) Pozostałe krawędzie muszą być oklejone maszynowo twardym obrzeżem z PCV o gr. 2mm. Wszystkie blaty powinny posiadać atesty higieniczne – kopie tych atestów załączyć do oferty |
| 4 | Nadstawki instalacyjne Wymagane jest aby nadstawki instalacyjne były wykonane z blachy o grubości min.0,8mm pokrytymi farbami epoksydowymi proszkowymi. Pionowe kolumny nadstawki muszą mieć kształt trójkątny aby zapewnić optymalną przestrzeń na blacie roboczym. Media gaz, prąd, woda itp. mają być usytuowane w pionowych kolumnach nadstawki instalacyjnej. Kolumny nadstawki powinny posiadać wymienne wkładki(panele) umożliwiające zamocowanie w późniejszym czasie dodatkowych mediów takich jak woda, gaz, gniazda elektr. 230 V itp. Nadstawka musi posiadać 2 poziomy półek laminowanych z wykładką ze szkła o gr. 5 mm z ogranicznikiem z przodu, górna półka o głębokości 250mm, dolna półka o głębokości 150mm. Nadstawka instalacyjna powinna być zamocowana trwale do blatu roboczego stołu laboratoryjnego. Nadstawki wyposażone w gniazda elektryczne lub inne urządzenia elektryczne muszą być z godne z obowiązującymi normami. |
| 5 | Szafki laminowane podwieszane: Szafki podwieszane pod stelażami muszą posiadać konstrukcję umożliwiającej zmianę miejsca ich zawieszenia, demontaż i montaż, bez konieczności demontowania pozostałych elementów stołu laboratoryjnego (za wyjątkiem maskownic). Korpus szafek laminowanych powinien być wykonany w całości (za wyjątkiem tzw. pleców), z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Wymagane jest, aby szafki posiadały w górnej części listwy umożliwiające zamieszczenia informacji o przechowywanej zawartości w szafkach oraz zamontowanie zamka centralnego. Fronty drzwi i szuflad powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie frontów muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Fronty szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną, z funkcją zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 175º. Prowadnice szuflad metalowe typ metabox (lub inne równorzędne) tj. prowadnice szuflady stanowią bok korpusu szuflady. Prowadnice muszą posiadać funkcję samodomykania szuflad w końcowej fazie zamykania. W szufladach należy zastosować prowadnice o wysokości 86mm±10mm dla płytkich szuflad oraz prowadnice o wysokości 150mm±10mm dla głębokich szuflad. Uchwyty w szafkach powinny być malowane proszkowo farbą epoksydową, długość uchwytów 192mm ±20mm i 320mm±20mm. Uchwyty w szafkach powinny posiadać system umożliwiający zamieszczenie informacji o przechowywanej zawartości w szufladach bądź w szafkach. Szafki jezdne powinny być wyposażone we własny blat laminowany o gr.18mm,szuflady z zamkiem centralnym lub drzwiczki – wg wykazu w SIWZ. Fronty, uchwyty oraz okucia meblowe powinny być technologicznie identyczne jak w szafkach podwieszanych. W przypadku szafek jezdnych korpus szafki laminowanej powinien być wykonany w całości z płyty z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Wymagane jest aby szafki posiadały w górnej części listwy umożliwiające zamieszczenia informacji o przechowywanej zawartości w szafkach oraz zamontowania zamka centralnego. Ponadto szafki jezdne powinny być wyposażone w cztery kółka o średnicy min. Ø 75mm z metalowym widelcem i tzw. płytką mocującą, głowica skrętna ułożyskowana, piasta wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym, opona wykonana z nie brudzącej gumy w kolorze szarym. Wszystkie elementy powinny być pokryte powłoką chromowo-cynkową. Dwa przednie kółka powinny być wyposażone w hamulec. |
| 6 | Armatura laboratoryjna – wymagane jest, aby armatura laboratoryjna była pokryta farbą odporną chemicznie w kolorze jasny popiel, zaś pokrętła muszą kolorystycznie oznaczać rodzaj danego medium zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. Baterie wody ciepłej-zimnej powinny być na jednej kolumnie oraz powinny posiadać wylewkę wody zakończoną aeratorem (sitkiem), długość wylewki min. 220mm ± 10mm. |
| SZAFY LABORATORYJNE |
| 1 | Korpus szaf laminowanych powinien być wykonany w całości (za wyjątkiem tzw. pleców) z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Szafy laboratoryjne muszą posiadać stelaż z nóżkami umożliwiający wyregulowanie szafy w pionie i poziomie. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze wskazanym przez zamawiającego. Wymagane jest, aby szafki posiadały w górnej części listwy umożliwiające zamieszczenia informacji o przechowywanej zawartości w szafach. Fronty drzwi powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie frontów muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Fronty szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną, z funkcją zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 175º. Uchwyty w szafkach powinny być malowane proszkowo farbą epoksydową, długość uchwytów 192mm ±20mm i 320mm±20mm. |
| SZAFKI WISZĄCE |
| 1 | Korpus szaf laminowanych powinien być w całości wykonany(za wyjątkiem tzw. pleców), z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Wymagane jest aby szafki posiadały w górnej części listwy umożliwiające zamieszczenia informacji o przechowywanej zawartości w szafach. Szafki wiszące muszą posiadać system zawieszania z możliwością regulacji pionu i poziomu. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym. Fronty drzwi powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie frontów muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Fronty szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy stalowe z galwanizowaną – niklową, z funkcją zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 175º. Uchwyty w szafkach powinny być malowane proszkowo farbą epoksydową, długość uchwytów 192mm ±20mm i 320mm±20mm. Uchwyty w szafkach powinny posiadać system umożliwiający zamieszczanie informacji o przechowywanej zawartości w szafkach. |
| DYGESTORIA |
| 1 | Wymagane jest aby dygestorium było urządzeniem przystosowanym do prac laboratoryjnych z substancjami chemicznymi (barwniki, stężone kwasy i zasady), zapewniając ochronę przed szkodliwymi i cuchnącymi oparami i gazami wydzielającymi się podczas prac laboratoryjnych. |
| 2 | Komora robocza zewnątrz powinna być wykonana z płyt laminowanych w kolorze jasny popiel, wewnątrz powinna być wykonana z ceramiki wielkogabarytowej w kolorze białym, zgonie z opisem w SIWZ. Na ścianie tylnej powinny się znajdować wg zakresu ilościowego wyposażenia w SIWZ: a. króciec wody zimnej b. króciec gazu c. szczeliny wentylacyjne d. króćce do montażu kratownic W części sufitowej musi być zainstalowana lampa w obudowie zapewniająca właściwe oświetlenie oraz otwór wentylacyjny. Wymagane jest aby profil blatu roboczego (z przodu) oraz okno dygestorium i ściany boczne komory posiadały aerodynamiczny kształt korzystnie wpływający na przepływ powietrza. Konstrukcja dygestorium musi zapewnić możliwość czyszczenia i konserwacji. Wymagane jest aby w tylnej ścianie komory roboczej były zainstalowane zaciski do zainstalowania kratownicy. Zacisk powinien mieć płynna regulację w zakresie zacisku pręta o średnicy od Ø 8 do Ø 10 ponadto powinien zapewniać mocne i sztywne zamocowanie dla obciążenia do 30 daN. |
| 3 | Odprowadzanie oparów w komorze roboczej powinno odbywać się poprzez system podwójnej ściany wykonanej z ceramiki litej wielkogabarytowej oraz górnego króćca wyciągowego wykonanego z polipropylenu Konstrukcja górnego króćca wyciągowego powinna zapewniać możliwość podłączenia do kanału wentylacyjnego dolnej szafki (przeznaczonej do przechowywania kwasów i zasad ) Szczeliny odprowadzające opary powinny być na całej szerokości dygestorium, usytuowane w dolnej i górnej części komory roboczej. |
| 4 | Blat dygestorium powinien być wykonany z ceramiki monolitycznej, jako jednolity bezspoinowy spiek ceramiczny z podwyższonym obrzeżem lub ceramiki litej wielkogabarytowej z podniesionym obrzeżem (wg opisu w SIWZ). Blaty powinny posiadać atest higieniczny (kopię atestów załączyć do oferty). |
| 5 | Dygestoria powinny mieć zlewiki ceramiczne zainstalowane w blatach roboczych. a. wym. zewn. 295x145mm ±10mm b. wym. wewn. 250x110mm ±10mm c. głębokość zlewu wewn. 110 mm ±10mm Instalacja odpływowa w zlewie musi być wykonana z tworzywa sztucznego odpornego chemicznie np. z polipropylenu. Kolor zlewów ceramicznych – biały |
| 6 | Pod blatem powinien znajdować się panel sterujący dla: Zawory wody zimnej gniazda elektryczne 230V włącznik oświetlenia komory roboczej inne wg opisu szczególnego |
| 7 | Armatura laboratoryjna – wymagane jest aby armatura laboratoryjna była pokryta farbą odporną chemicznie w kolorze jasny popiel, zaś pokrętła muszą kolorystycznie oznaczać rodzaj danego medium zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. |
| 8 | Okno w dygestorium – wymagane jest aby okno było podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu. Rama okna powinna być wykonane z profili MDF pomalowanego farbami odpornymi chemicznie, szyby osadzone w ramie okna powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego. Okno w górnej części powinno posiadać przeszklenie zamontowane na stałe, natomiast w dolnej części powinno posiadać prowadnice zapewniające możliwość poprzecznego przesuwania się obu szyb. |
| 9 | Szafka laminowana dolna: a. korpus szafek laminowanych w całości (za wyjątkiem tzw. pleców , wykonany z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce muszą być oklejone obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Wymaga się również aby szafkę można było łatwo wysunąć, w tym celu powinna być wyposażona w kółka oraz listwę cokołową z uszczelnieniem. Wnętrze szafy powinno być wyposażone w półki. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze popiel, ewentualnie wyłożone polipropylenem, zgodnie z SIWZ. b. fronty drzwi i szuflad powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie frontów muszą być oklejone obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. c. okucia meblowe - wymagane jest aby zawiasy wykonane były ze stali nierdzewnej, ponadto zawiasy powinny posiadać konstrukcję zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 90º - długość uchwytów w szafkach nie mniejsza niż 190 mm. Szafka od wewnątrz wyłożona polipropylenem (włącznie z półkami) |
| 10 | Konstrukcja wsporcza dygestorium powinna stanowić konstrukcję typ A, stelaże z elementów łączonych podczas montażu za pomocą śrub i nakrętek w miejscu docelowego użytkowania. Konstrukcja stelaża musi zapewniać podparcie ścian oraz blatów na całym obwodzie. Nogi typu A powinny być wykonane w całości z kształtowników stalowych zamkniętych o przekroju min. 30x30mm, wyposażone w stopki zapewniające wypoziomowanie konstrukcji nośnych. Stelaże łączące nogi konstrukcji wsporczej powinny być wykonane z kształtowników stalowych zapewniających możliwość zamontowania szafek dolnych – wsuwanych w konstrukcję. Stelaż w całości powinien być malowany proszkowo farbami epoksydowymi w kolorze RAL 7035 – jasny popiel. |
| 11 | Zamawiający wymaga podłączenia dygestoriów do : - Instalacji elektrycznej - Instalacji wody ciepłej i zimnej - Instalacji gazu - Instalacji kanalizacyjnej - Wentylacyjnej Wszystkie dygestoria muszą posiadać instalację umożliwiającą podłączenie do w/m instalacji. |

Powyższy opis ogólny obowiązuje, chyba, że opis poszczególnych mebli wyraźnie mówi o odstępstwach

I. SALA ĆWICZEŃ A

Pracownia

1. Laboratoryjny stół wyspowy o wymiarach 4500x1500, h=900/1600mm – 2szt.
- stelaż typ C
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża
- 3x nadstawka wyspowa "1200" w składzie (podwyższenie laminowane na monitory zawierające 4x 4gniazda 230V/16A; półka na stelażu wykonanym z kształtowników stalowych malowanych proszkowo).
Zabudowa pod blatem od lewej:

3x moduł po obu stronach zawierający

- 1x półka wysuwana na klawiaturę (razem 6szt.)

- 1x szafka podwieszana "350", laminowana, otwarta na komputer (razem 6szt.)
- 1x maskownica miejsca do siedzenia "1050"(razem 6szt.)

2. Stół laboratoryjny o wymiarach 1500x750, h=750mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża
Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "350", laminowana, otwarta na komputer

- 1x półka wysuwana pod klawiaturę, 1x maskownica "1500" miejsca do siedzenia

- 1x szafka podwieszana "450" laminowana (1x szuflada, 1x drzwiczki, zamek)

3. Szafka na mikroskopy o wymiarach 750x390, h=750mm – 4szt.
- laminowana na cokole
- blat z konglomeratu granitowo-kwarcowego bez podniesionego obrzeża
- 2x drzwiczki z zamkiem

4. Szafka na mikroskopy o wymiarach 700x390, h=750mm – 1szt.
- laminowana na cokole
- blat z konglomeratu granitowo-kwarcowego bez podniesionego obrzeża
- 2x drzwiczki z zamkiem

5. Szafka na mikroskopy o wymiarach 800x390, h=750mm – 1szt.
- laminowana na cokole
- blat z konglomeratu granitowo-kwarcowego bez podniesionego obrzeża
- 2x drzwiczki z zamkiem

6. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 7800 x 750, h=950mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat żywica epoksydowa DURCON bez podniesionego obrzeża
- 2x zlew DURCON jednokomorowy (obok zlewu rowki ociekowe)
- 2x bateria laboratoryjna wody c/z 
- 2x ociekacz kołkowy typu "jeż"

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x miejsce "1500" na zmywarkę
- 1x szafka podwieszana "900" laminowana (2x drzwiczki, półka, zamek)

- 1x szafka podwieszana "1200" laminowana (2x szuflada, 2x drzwiczki, półka, 4x zamki)

- 1x szafka podwieszana "900" laminowana zlewozmywakowa
- 1x szafka podwieszana "1200" laminowana (2x drzwiczki, półka, zamek)

- 1x szafka podwieszana "900" laminowana zlewozmywakowa

- 1x szafka podwieszana "1200" laminowana (2x drzwiczki, półka, zamek)

7. Szafka wisząca o wymiarach 600x300, h=700mm – 8szt.
- laminowana 
- mocowana do ściany
- 1x drzwi pełne, półka, zamek

8. Szafka wisząca o wymiarach 600x300, h=700mm – 4szt.
- laminowana 
- mocowana do ściany
- 1x drzwi przeszklone, 4x półka, zamek

9. Krzesło laboratoryjne wysokie – 25szt.
- siedzisko i oparcie z czarnego PU
- regulacja wysokości 
- pięcioramienna podstawa z podnóżkiem w formie pierścienia

Zaplecze

10. Szafa laboratoryjna o wymiarach 900x500, h=1800mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji poziomu
- 2x drzwi w 2/3 wysokości przeszklone, zamek
- 4x półka

11. Stół przyścienny laminowany z blatem po łuku o wymiarach 2600x750, h=900mm – 1szt
- 3x noga C wzmacniana
- blat laminowany po łuku R=370mm
- maskownica tylna miejsca do siedzenia
- 1x kontenerek jezdny "600" (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka, zamek)
- 1x kontenerek jezdny "600" (3x szuflada, zamek)

12. Szafka z blatem o wymiarach 900x500, h=1000mm – 1szt.
- laminowana na cokole
- blat laminowany
- 5x szuflada (na całej szerokości) z zamkiem

13. Krzesło laboratoryjne wysokie – 1szt.
- siedzisko i oparcie z czarnego PU
- regulacja wysokości 
- pięcioramienna podstawa z podnóżkiem w formie pierścienia

II. SALA ĆWICZEŃ B

Meble do sali ćwiczeń B (blaty i płyty) powinny być oklejone laminatem w kolorze klon naturalny (np. D375 SE firmy Kronopol).

Pracownia

14. Stanowisko słuchacza o wymiarach 1600x800, h=750mm – 15szt.

- stelaż typ C wzmacniany

- blat laminowany typu postforming gr. 38mm

- podwójna maskownica miejsca do siedzenia z przestrzenią instalacyjną 100mm na przeprowadzenie przewodów; maskownica podwyższająca blat  o 100mm

- stanowisko na komputer (szerokości 300mm) umieszczone centralnie pod blatem

- półka podblatowa, laminowana

15. Stanowisko wykładowcy o wymiarach 1200x800, h=750mm – 1szt

- stelaż typ C wzmacniany

- blat laminowany typu postforming gr. 38mm

-podwójna maskownica miejsca do siedzenia z przestrzenią instalacyjną 100mm na przeprowadzenie przewodów;

- półka wysuwana na klawiaturę

- stanowisko na komputer (szerokości 300mm), umieszczona po prawej stronie

- półka podblatowa, laminowana

- 1x szafka podwieszana z 3 szufladami (zamek centralny), umieszczona po lewej stronie

- 1x krzesło komputerowe

16. Laboratoryjny stół przyścienny obustronnie ścięty ze stanowiskami do mycia o wymiarach 5570x600, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming gr. 38mm z podwyższeniem 150mm przy ścianie

- 2x zlew typu „fragranit” beżowe

- 2x bateria wody c/z beżowe

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana ścięta lewa (1x drzwiczki, półka, zamek)

- 1x miejsce do siedzenia "1200" (maskownica tylna)

- 3x szafka podwieszana "600" laminowana (drzwiczki, półka, zamek)

- 1x szafka podwieszana "1200" laminowana (zlewozmywakowa szuflada wysoka)

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana ścięta prawa (1x drzwiczki, półka, zamek)

17. Szafa laboratoryjna o wymiarach 1200x500, h=1800mm – 2szt.

- laminowana na stelażu

- 2x drzwi szklane z zamkiem

Zaplecze

Pomieszczenie I

18. Szafa z nadstawką o wymiarach 1200x500, h=2500mm – 2szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- z przegrodą
- 2x drzwiczki pełne, 13x półka (co ok. 100mm, z możliwością regulacji wysokości)
- nadstawka na szafę (2x drzwiczki, półka)
- 2x zamek

19. Komoda o wymiarach 1200x500, h=1100mm – 2szt.
- laminowana z blatem u góry, na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- połowa komody:1x drzwiczki pełne, 3x półka

- połowa komody: 4x szuflada
- 1x zamek

20. Komoda o wymiarach 1000x00, h=1100mm – 1szt.
- - laminowana z blatem u góry, na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- 2x drzwiczki pełne, 4x półka
- 1x zamek

21. Biurko z przystawką konferencyjną – 1szt

- biurko o wymiarach 1300x750, h=750mm (laminowane, z szafką jezdną z szufladami)

- przystawka konferencyjna na stalowych nogach o wymiarach 2000x1200, h=750mm (blat laminowany w kształcie ośmiokąta; przystawka stanowi z biurkiem jednolitą całość)

22. Krzesło obrotowe niskie, komputerowe – 1szt.
- siedzisko i oparcie tapicerowane, obrotowe, skóropodobne
- kolumna z regulacją wysokości,

- regulacja pochylenia oparcia 
- podłokietnik

Pomieszczenie II

23. Biurko z przystawką konferencyjną – 1szt.

- biurko o wymiarach 1300x750, h=750mm (laminowane, szafka z szufladami, szafka jezdna z szufladami, zamek)

- przystawka konferencyjna na stalowych nogach o wymiarach 2000x750, h=750mm (blat laminowany w kształcie prostokąta; przystawka stanowi z biurkiem jednolitą całość)

24. Szafa o wymiarach 1200x500, h=1850mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- z przegrodą
- 2x drzwiczki pełne, 4x półka
- zamek

25. Szafa wymiarach 600x500, h=1850mm – 1szt.
- laminowana na cokole
- 1x drzwiczki przeszklone, 4x półka, 1x zamek

26. Komoda o wymiarach 1200x500, h=1100mm – 1szt.
- laminowana z blatem u góry, na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- połowa komody:1x drzwiczki pełne, 3x półka

- połowa komody: 4x szuflada
- 1x zamek, 1x zamek centralny

27. Półka wisząca  900x250 - 2szt.
- laminowana na wspornikach montowanych do ściany

28. Krzesło konferencyjne typu ISO z ramą w kolorze aluminium i siedziskiem tapicerowanym – 8szt.

Pomieszczenie III

29. Stół komputerowy o wymiarach 4400x750, h=750mm – 1szt

- stelaż typ C (5x”880”)

- blat laminowany

- szafka zamykana na komputer z kratką wewnętrzną – 5 szt.

- maskownica tylna miejsca do siedzenia – 5 szt.

30. Krzesło konferencyjne typu ISO z ramą w kolorze aluminium i siedziskiem tapicerowanym – 5szt.

III. LABORATORIUM TOKSYKOLOGICZNE

Pomieszczenie L102A

31. Stanowisko do mycia o wymiarach 1850x750, h=900mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat z ceramiki litej wielkogabarytowej z podniesionym obrzeżem
- 1x półka nablatowa pod destylarkę (na stelażu 600x400, h=400)

- 2x zlew ceramiczny
- 2x bateria laboratoryjna wody c/z
- zawór wody zimnej (do destylarki)

Zabudowa pod blatem od lewej:
- szafka podwieszana "1100", laminowana, zlewozmywakowa (2x drzwiczki „550”, maskownica

Stół zestawiony prostopadle ze stołem z pozycji 32

32. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 3050x750, h=900mm – 1szt.
- stelaż typ C wzmocniony
- blat laminowany HPL typu postforming

Zabudowa pod blatem od lewej:
- 1x szafka podwieszana "1200" laminowana (2 rzędy po 4 szuflady)

- 1x stanowisko pod aparaturę "600"

- 1x szafka podwieszana "1200" (2x drzwiczki, przegroda, półka)

33. Szafka wisząca "600" laminowana o wymiarach 600x300, h=700mm – 4szt
- 1x drzwiczki pełne, półka

34. Laboratoryjny stół wyspowy z nadstawką o wymiarach 4800x1500, h=900/1700mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat ceramika lita wielkogabarytowa bez podniesionego obrzeża
- 4x nadstawka kolumnowa, wyspowa "1200" (2x półka, 4x 2gniazda 230V)

Zabudowa pod blatem od lewej:

Jedna strona wyspy
- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (4x szuflada)

- 2x maskownica „600” miejsca do siedzenia

- 1x szafka podwieszana"600" laminowana P(1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana"600" laminowana L(1x drzwiczki, półka)

- 2x maskownica „600” miejsca do siedzenia

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (4x szuflada)

Druga strona wyspy
- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (4x szuflada)

- 2x maskownica „600” miejsca do siedzenia

- 1x szafka podwieszana"600" laminowana P(1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana"600" laminowana L(1x drzwiczki, półka)

- 2x maskownica „600” miejsca do siedzenia

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (4x szuflada)

35. Laboratoryjny stół przyścienny w kształcie litery "L", z nadstawką o wymiarach 4200x4200x750, h=900/1700mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana L(1x drzwiczki, półka)
- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (4x szuflada)

- 1x maskownica miejsca do siedzenia „600”

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (4x szuflada)
- 1x szafka podwieszana "600" laminowana P(1x drzwiczki, półka)
- 1x szafka podwieszana kątowa

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana L(1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (4x szuflada)

- 1x maskownica miejsca do siedzenia „600”

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (4x szuflada)
- 1x szafka podwieszana "600" laminowana P(1x drzwiczki, półka)
Zabudowa na blacie od lewej:

- 1x nadstawka kolumnowa, przyścienna "1200" (2x półka, 2x 2 gniazda 230V)

- 2x nadstawka kolumnowa, przyścienna "1500" (2x półka, 2x 2 gniazda 230V)

36. Stanowisko do mycia o wymiarach 900x750, h=900mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat ceramika lita wielkogabarytowa z podniesionym obrzeżem 
- 1x zlew ceramiczny 450x450x300
- 1x bateria laboratoryjna wody c/z 
- 1x szafka podwieszana "900" laminowana, zlewozmywakowa

37. Dygestorium szczelinowe o wymiarach 1200x900, h=2400+350 (przy otwartym oknie) – 1szt.
- blat wykonany z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem,

- komora robocza z ceramiki litej wielkogabarytowej
- oświetlenie komory roboczej
- 2x wylewka zimnej wody
- zlewik ceramiczny 300x150
- 2x gniazdo elektryczne
- szafka laminowana wentylowana wyłożona od środka polipropylenem, z półką i zamkiem

38. Szafa laboratoryjna o wymiarach 600x500, h=1800mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- 1x drzwiczki laminowane na 2/3 wysokości przeszklone u góry, zamek

39. Stanowisko przyścienne o wymiarach 1900x650, h=750mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat laminowany

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "450" laminowana (1x drzwiczki, półka)
- półka pod klawiaturę

- szafka podwieszana na komputer

- 1x szafka podwieszana "450" laminowana (3x szuflada)

Pomieszczenie L102B

40. Laboratoryjny stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia o wymiarach 4100x750, h=900mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat laminowany HPL typu postforming

- 1x zlew ze stali nierdzewmnej, jednokomorowy z płytą ociekową (po lewej stronie stołu)

- 1x bateria laboratoryjna wody c/z
- 2x nadstawka kolumnowa, przyścienna "1500" (2x półka, 2x 2gniazda 230V) (za zlewem)

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "900" laminowana zlewozmywakowa
- 1x szafka podwieszana "600" laminowana L(1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana L(1x drzwiczki, półka)
- 2x maskownica miejsca do siedzenia "600"

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (4x szuflada)

41. Szafka wisząca "900" laminowana o wymiarach 900x300, h=700mm – 1szt.
- 2x drzwiczki, półka

42. Stół wagowy antywibracyjny o wymiarach 900x750, h=900mm- 1szt.
- konstrukcja oparta na stelażu malowanym proszkowo z możliwością regulacji poziomu
- obudowa wykonana z płyty obustronnie laminowanej
- blat roboczy laminowany HPL typu postforming
- płyta wagowa z granitu o wymiarach 450x450mm

43. Stanowisko robocze dwustronne o wymiarach 1200x1200, h=750mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat z płyty laminowanej
- 2x szafka podwieszana "450" laminowana (1x szuflada, 1x drzwiczki) (po obu stronach)
- 2x szafka pod komputer (po obu stronach)
- 2x półka pod klawiaturę (po obu stronach)
- 2x przelotka na kable (po obu stronach)

44. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 1200x500, h=2400mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- z przegrodą
- lewa strona (1x drzwiczki, 4x półka)
- prawa strona (1x drzwi u góry, 4x szuflada na dole)
- nadstawka na szafę (2x drzwiczki, półka)
- 2x zamek

45. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 1200x500, h=2400mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- z przegrodą
- lewa strona (1x drzwiczki, 4x półka)
- prawa strona (1x drzwi, 1x półka u góry, drążek na wieszaki)
- nadstawka na szafę (2x drzwiczki, półka)
- 2x zamek

Pomieszczenie L102C

46. Kątowe stanowisko robocze: - 1szt.
- STÓŁ o wymiarach 2400x2400x750, h=750mm
- stelaż typ C
- blat laminowany z podwyższeniem z płyty laminowanej 100mm z tyłu
- 2x półka pod klawiaturę
- 2x półka jezdna pod komputer
- 2x kontener jezdny "450" laminowany (1x szuflada, 1x drzwiczki)

- maskownice tylne
- STÓŁ o wymiarach 1600x700, h=750mm
- 4x noga z rury stalowej w kolorze popielatym, 
- blat laminowany

- maskownice tylne

47. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 900x500, h=2500mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- z przegrodą
- lewa strona (4x półka, bez drzwi)
- prawa strona (1x drzwi, 4x półka)
- nadstawka na szafę (2x drzwiczki, półka)
- 2x zamek

48. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 900x500, h=2500mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- z przegrodą
- lewa strona (1x drzwiczki, 4x półka)
- prawa strona (1x drzwi, 1x półka u góry, drążek na wieszaki)
- nadstawka na szafę (2x drzwiczki, półka)
- 2x zamek

49. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 1200x500, h=2500mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- z przegrodą
- lewa strona (1x drzwiczki przeszklone do połowy, 4x półka)
- prawa strona (1x drzwi przeszklone do połowy, 4x szuflady na dole ukryte w drzwiach)
- nadstawka na szafę (2x drzwiczki, półka)
- 2x zamek

Korytarz

50. Szafa laboratoryjna o wymiarach 600x500, h=1800mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- 1x drzwiczki laminowane
- 1x półka u góry, drążek
- 1x zamek

51. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 1200x500, h=1800mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- z przegrodą
- 2x drzwi, 4x półka po obu stronach
- 2x zamek

52. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 1200x500, h=2500mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- z przegrodą
- lewa strona (1x drzwiczki przeszklone do połowy, 4x półka)
- prawa strona (1x drzwi przeszklone do połowy, 4x szuflady na dole ukryte w drzwiach)
- nadstawka na szafę (2x drzwiczki, półka)
- 2x zamek

53. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 1200x500, h=1800mm – 1szt.
- laminowana na stelażu z możliwością regulacji wysokości
- z przegrodą
- 2x drzwi górne przeszklone
- 2x drzwi dolne pełne
- półki
- 2x zamek

KRZESŁA I TABORETY

54. Taboret laboratoryjny wysoki – 24szt.
- siedzisko z czarnego poliuretanu
- podstawa pod nogi w formie pierścienia
- kolumna z regulacją wysokości

55. Krzesło laboratoryjne wysokie – 2szt.
- siedzisko z czarnego poliuretanu
- podstawa pod nogi w formie pierścienia
- kolumna z regulacją wysokości
- podłokietnik

56. Krzesło laboratoryjne niskie – 2szt.
- siedzisko z czarnego poliuretanu
- kolumna z regulacją wysokości
- podłokietnik

57. Krzesło obrotowe komputerowe – 4szt.
- siedzisko i oparcie tapicerowane, obrotowe, skóropodobne
- kolumna z regulacją wysokości,

- regulacja pochylenia oparcia 
- podłokietnik

58. Krzesło konferencyjne typu ISO z ramą w kolorze aluminium i siedziskiem tapicerowanym – 6szt.

III. Wydziałowy Zespół Laboratoriów Biologii Molekularnej

Blok 106

59. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 2700x600, h=900mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża
- 1x maskownica tylna "1500"
- 1x maskownica tylna "1200"
- 1x szafka mobilna "450" (1x szuflada, 1x drzwiczki)
- 1x półka wysuwana pod klawiaturę
- 1x stanowisko pod komputer na kółkach
- 1x półka wisząca nad blatem "2700" na wspornikach

60. Laboratoryjny stół wzmacniany o wymiarach 2100x600, h=900mm - 1szt.
- stelaż C wzmacniany
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża
- 1x maskownica tylna "1200"
- 1x maskownica tylna "900"

61. Szafka wisząca laminowana o wymiarach 1200x300, h=700mm – 1szt.
- laminowana, 2x drzwi pełne

62. Szafka wisząca laminowana o wymiarach 900x300, h=700mm – 1szt.
laminowana, pełna

63. Laboratoryjny stół kątowy o wymiarach 2100x1950x600, h=900mm – 1szt.
- stelaż C
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża
zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "900" (2x szuflada, 2x drzwiczki, półka)
- 1x szafka podwieszana kątowa

- 1x szafka podwieszana "900" (2x szuflada, 2x drzwiczki, półka)

64. Laboratoryjny stół wzmacniany o wymiarach 1130x600, h=900mm – 1szt.
- stelaż C wzmacniany
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża
- 1x maskownica tylna "900"

- 1x półka pod blatem

65. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 3000x750, h=900mm – 1szt.
- stelaż C
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża
zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "900" (2x drzwiczki, półka)
- 1x maskownica tylna miejsca do siedzenia "600"

- 1x szafka podwieszana "900" (2x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "600" (4x szuflady)
nad blatem:
- szafki wiszące laminowane na długości 1500mm zawieszone w miejscu wskazanym przez zamawiającego (1x szafka "900" + 1x szafka "600"  drzwi pełne)

66. Laboratoryjny stół kątowy ze stanowiskiem do mycia o wymiarach 2650x1200x750, h=900mm – 1szt.
- stelaż typ c
- blat konglomerat granitowo- kwarcowy bez podniesionego obrzeża
- 1x nadstawka kolumnowa „900” (2x półka, gaz)

- 1x nadstawka kolumnowa „900” (2x półka)

- 2x zlew ceramiczny 450x450
- 1x bateria laboratoryjna wody c/z

zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "450" (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia "550"
- 1x szafka podwieszana "450" (1x szuflada, 1x drzwiczki)
- 1x szafka zlewozmywakowa kątowa
- listwa obrzeżowa h=100mm laminowana (przy ścianie)

67. Półka wisząca z haczykami (laminowana odzieżowa) 900x250x900mm – 1szt.

68. Krzesło laboratoryjne wysokie – 4szt.
- siedzisko z czarnego poliuretanu
- podstawa pod nogi w formie pierścienia
- kolumna z regulacją wysokości
- podłokietnik

Blok 105

Część A

69. Laboratoryjny stół aparaturowy o wymiarach 900x750, h=900mm – 3szt.
- stelaż C wzmacniany
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża
- 1x półka wysuwana pod klawiaturę
- 1x półka podblatowa pod komputer (na całej długości stołu)

70. Laboratoryjne stanowisko do mycia o wymiarach 1500x750, h=950mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy z podniesionym obrzeżem
- 2x zlew ceramiczny
- 2x bateria laboratoryjna wody C/Z
- 2x ociekacz kołkowy typu jeż
- 1x szafka podwieszana "1500" laminowana, zlewozmywakowa (2x drzwiczki „375”, maskownica „750”

Stół zestawiony ze stołem z pozycji 71

71. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 5150x750, h=950mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat konglomerat granitowo, kwarcowy bez podniesionego obrzeża

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x miejsce "800" na zmywarkę
- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (1x szuflada, 1x drzwiczki L, półka)
- 1x miejsce do siedzenia "600" (maskownica tylna miejsca do siedzenia)

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (1x szuflada, 1x drzwiczki P, półka)
- 1x miejsce do siedzenia "600" (maskownica tylna miejsca do siedzenia)

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (1x szuflada, 1x drzwiczki P, półka)
- 1x miejsce do siedzenia "600" (maskownica tylna miejsca do siedzenia)

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (1x szuflada, 1x drzwiczki P, półka)

72. Szafka wisząca o wymiarach 600x300, h=700mm – 9szt.
- laminowana 
- mocowana do ściany
- 1x drzwi pełne, półka

73. Laboratoryjny stół wyspowy z nadstawką o wymiarach 3600x1500, h=900/1700mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża
- 3x nadstawka kolumnowa "1200", wyspowa (4x 2gniazda 230V/16A, 2x półka)
Zabudowa pod blatem od lewej z każdej strony taka sama: 3x 2strony x

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana (1x szuflada, 1x drzwiczki, 1x półka) – w sumie 6szt
- 1x miejsce do siedzenia "600" (maskownica tylna miejsca do siedzenia) – w sumie 6szt

74. Półka o wymiarach 1200x1000mm – 1szt.

- laminowana, przycięta na wymiar, dostosowana do istniejącego stołu

75. Szafa laminowana z nadstawką o wymiarach 800x500, h=2500mm – 2szt.

- szafa laminowana, 1x przegroda (2 komory), na cokole

- 2x drzwi pełne, zamek

- jedna komora z drążkiem na ubrania, druga z 5 półkami

- nadstawka (2x drzwiczki, półka, zamek)

76. Biurko kątowe o wymiarach 1800x2000x700, h=750mm – 2szt.

- laminowane

- 1x szafka „400” (3x szuflada)

- 1x kontenerem jezdny „400” (3xszuflada)

- półka wysuwana na klawiaturę

- półka jezdna na jednostkę centralną komputera

- nadstawka podwyższająca na monitor

77. Regał o wymiarach 600x320, h=1800mm -4szt

- laminowany na cokole

- 4x półka

78. Stanowisko do mycia o wymiarach 800x550, h=900mm – 1szt.

- szafka na nóżkach z regulacją wysokości

- umywalka ceramiczna

- bateria z mieszaczem

79. Zabudowa wnęki szafą laminowaną o wymiarach 1000x320, h=2000mm – 1szt

- szafa laminowana z przegrodą, na cokole

- 2x drzwi pełne, zamek, 5x półka

80. Szafka o wymiarach 1000x600, h=500mm – 2szt

- laminowana

- 2x drzwiczki, zamek, półka

81. Zabudowa wnęki szafą laminowaną o wymiarach 1000x660, h=2000mm – 1szt.

- szafa laminowana na cokole

- 2x drzwi pełne, zamek, 5x półka

82. Zabudowa wnęki szafą laminowaną z nadstawką o wymiarach 1700x600, h=2500mm – 1szt.

- szafa laminowana, 2x przegroda (3 komory), na cokole

- 3x drzwi pełne, 2x zamek

- jedna komora z drążkiem na ubrania, 2 pozostałe z 5 półkami

- nadstawka (3x drzwiczki, półki, 2x zamki)

83. Szafka o wymiarach 900x500, h=1000mm – 1szt

- laminowana na cokole

- 2x drzwiczki, zamek, półka

84. Szafa o wymiarach 900x500, h=2000mm – 1szt.

- dolna część wysokości ok. 750mm: 2x drzwiczki, półka, zamek

- górna część: 2x drzwiczki, drążek na ubranie, zamek

85. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 2100x750, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat konglomerat granitowo- kwarcowy bez podniesionego obrzeża

Zabudowa pod blatem od lewe:

- 1x szafka podwieszana „900” (2x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana „1200” (2x drzwiczki, półka)

86. Szafka o wymiarach 1580x600, h=2200mm – 1szt.

- laminowana na cokole

- dzielona w pionie na trzy części

- 3x drzwi, 3x zamek,  5x półka (w każdej części)

87. Krzesło laboratoryjne wysokie – 12szt.
- siedzisko i oparcie z czarnego PU
- regulacja wysokości 
- pięcioramienna podstawa z podnóżkiem w formie pierścienia

88. Krzesło obrotowe niskie, komputerowe – 4szt.
- siedzisko i oparcie tapicerowane, obrotowe, skóropodobne
- kolumna z regulacją wysokości,

- regulacja pochylenia oparcia 
- podłokietnik

Część B1 - P1

89. Stanowisko do mycia o wymiarach 800x550, h=900mm – 1szt.

- szafka na nóżkach z regulacją wysokości

- umywalka ceramiczna

- bateria z mieszaczem

90. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 900x500, h=2500mm – 1szt

- laminowana na cokole

- 2xdrzwiczki, 4x półka, zamek

- nadstawka laminowana, 2x drzwiczki, 1x półka, zamek

91. Szafka niska o wymiarach 400x500, h=900mm – 1szt.

- laminowana na cokole, z blatem laminowanym

- 1x drzwiczki, 1x półka,

92. Stanowisko robocze w kształcie litery T – 1szt

a) Stół roboczy 4000x600, h=750mm

- stelaż typ C

- blat laminowany

zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "450"L (1x drzwiczki)

- 1x miejsce do siedzenia "600"

- 1x szafka podwieszana "450" P(1x szuflada, 1x drzwiczki)

- miejsce na dostawkę z ppkt.c)

- 1x szafka podwieszana "450" L(1x drzwiczki)

- 1x miejsce do siedzenia "600"

- 1x szafka podwieszana "450" P(1x szuflada, 1x drzwiczki)

b) szafki wiszące nad blatem na całej długości stołu 4szt. 1000x300x700mm (pełne drzwiczki, półka)

c) dostawka poprzeczna 600x600, h=750mm

- oparta na stelażu

- blat laminowany

- stanowiąca całość ze stołem „a)”

93. Regał laboratoryjny o wymiarach 1000x400, h=2000mm – 2szt

- laminowany na cokole

- przegroda, 5x półka

94. Stolik niski na kółkach o wymiarach 600x600, h=600mm – 1szt

- blat laminowany

95. Fotel do stolika z poprzedniej pozycji 94 – 2szt

96. Fotel komputerowy – 2szt.

- siedzisko i oparcie czarne

- pneumatyczna regulacja wysokości

- podstawa pięcioramienna na kółkach

Część B1 – P2

97. Stanowisko do mycia o wymiarach 800x550, h=900mm – 1szt.

- szafka na nóżkach z regulacją wysokości

- umywalka ceramiczna

- bateria z mieszaczem

98. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 900x500, h=2500mm – 2szt.

- laminowana na cokole

- 2xdrzwiczki, 4x półka

- nadstawka laminowana, 2x drzwiczki, 1x półka

99. Stanowisko robocze o wymiarach 2500x750, h=750mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany

zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "600" (1x szuflada, 1x drzwiczki)

- 1x miejsce do siedzenia "600"

- 1x szafka podwieszana "1200" (2x szuflada, 2x drzwiczki)

- szafki wiszące nad blatem 2 szt. 1200x300x700mm (pełne drzwiczki, półka)

100. Stanowisko robocze o wymiarach 2000x750, h=750mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany

- 1x szafka podwieszana "450" (1x szuflada, 1x drzwiczki)

- 1x szafka podwieszana "900" (2x szuflada, 2x drzwiczki)

- 1x miejsce do siedzenia "600"

- szafki wiszące na całej długości stołu (pełne drzwiczki, półka)

101. Szafka o wymiarach 400x500; h=900 – 1 szt

- laminowana na cokole, z blatem laminowanym

- 1x drzwiczki, 1x półka

102. Regał laboratoryjny o wymiarach 2000x300, h=1200mm – 1szt.

- wiszący

- 2x półka

103. Stolik z blatem laminowanym o wymiarach 1200x800mm, h=750mm – 1szt.

- blat laminowany w kształcie ośmiokąta

- 4x noga

104. Fotel do stolika z poz. 103 – 2szt

105. Fotel komputerowy – 2szt.

- siedzisko i oparcie czarne

- pneumatyczna regulacja wysokości

- podstawa pięcioramienna na kółkach

Część B1 – P3

106. Stanowisko do mycia o wymiarach 700x550, h=900mm – 1szt.

- szafka na nóżkach z regulacją wysokości

- umywalka ceramiczna

- bateria z mieszaczem

107. Stanowisko robocze o wymiarach 2400x750, h=750mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany

zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana L "450" (1x drzwiczki)

- 1x miejsce do siedzenia "600"

- 1x szafka podwieszana "450" (3x szuflada)

- 1x szafka podwieszana "900" (2x drzwiczki, półka)

- szafki wiszące na całej długości stołu 2szt. 1200x300x700mm (pełne drzwiczki, półka)

108. Fotel komputerowy – 2szt.

- siedzisko i oparcie czarne

- pneumatyczna regulacja wysokości

- podstawa pięcioramienna na kółkach

Część B1 – P4

109. Stanowisko robocze o wymiarach 1500x750, h=750mm – 1szt

- stelaż typ C

- blat laminowany

- 1x szafka podwieszana "450"L (1x drzwiczki)

- 1x miejsce do siedzenia "600"

- 1x szafka podwieszana "450" (3x szuflada)

- szafki wiszące na całej długości stołu (pełne drzwiczki, półka)

110. Stanowisko robocze o wymiarach 2400x750, h=750mm – 1szt

- stelaż typ C

- blat laminowany

- 1x szafka podwieszana "450"L (1x drzwiczki)

- 1x miejsce do siedzenia "600"

- 1x szafka podwieszana "450" (3x szuflada)

- 1x miejsce do siedzenia "600"

- 1x szafka podwieszana "450" (3x szuflada)

- szafki wiszące na całej długości stołu (pełne drzwiczki, półka)

111. Szafa laboratoryjna o wymiarach 900x500, h=1800mm – 2szt.

- laminowana na cokole

- 2xdrzwiczki, 4x półka

112. Fotel komputerowy – 2szt.

- siedzisko i oparcie czarne

- pneumatyczna regulacja wysokości

- podstawa pięcioramienna na kółkach

Część B1 – P5

113. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 900x500, h=2500mm - 1 szt.

- laminowana na cokole

- 2xdrzwiczki, 4x półka

- nadstawka laminowana, 2x drzwiczki, 1x półka

114. Szafa laboratoryjna z nadstawką o wymiarach 600x500, h=2500mm - 3 szt.

- laminowana na cokole

- 2xdrzwiczki, 4x półka

- nadstawka laminowana, 2x drzwiczki, 1x półka

115. Laboratoryjny stół przyścienny, kątowy o wymiarach 5600x2700x600, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C wzmocniony dodatkową poprzeczką

- blat konglomerat granitowo- kwarcowy bez podniesionego obrzeża

- zlew ze stali nierdzewnej, dwukomorowy, z płytą ociekową

- bateria laboratoryjna wody c/z

- ociekacz kołkowy typu „jeż”

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana „900” zlewozmywakowa

- 1x szafka podwieszana "600" L(1x drzwiczki, półka)

- 1x maskownica miejsca do siedzenia  „1050”

- 1x szafka podwieszana "600" P(1x drzwiczki, półka)

- 3x szafka podwieszana „600” (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana kątowa

- 1x maskownica miejsca do siedzenia  „600”

- 3x szafka podwieszana „600” (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- na długości 6000mm połka wisząca o głębokości 250mm nad stołem, na wsporniku

Część B1 – P6

116. Laboratoryjny stół przyścienny kątowy o wymiarach 1500x3150, h=900mm -1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming

- zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (z lewej strony)

- bateria wody c/z z mieszaczem

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana „600” zlewozmywakowa

- 1 x szafka podwieszana "600" L (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsca do siedzenia „675”

- 1 x szafka podwieszana "600" L (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsca do siedzenia „675”

117. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 3150x500, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 2x szafka podwieszana "1200" (2x szuflada, 2x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana „600” (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

118. Krzesło laboratoryjne wysokie – 2szt.
- siedzisko z czarnego poliuretanu
- podstawa pod nogi w formie pierścienia
- kolumna z regulacją wysokości
- podłokietnik

Część B1 – P7

119. Laboratoryjny stół przyścienny zakończony stanowiskiem do mycia o wymiarach 3150x750, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat konglomerat granitowo – kwarcowy bez podniesionego obrzeża

- 1x zlew ceramiczny 450x450

- 1x bateria laboratoryjna wody c/z

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 2x szafka podwieszana "1200" (2x szuflada, 2x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana „600” (zlewozmywakowa)

- 3x szafki wiszące 900x300x700 na długości 2700mm (pełne drzwiczki, półka)

120. Regał wzmocniony, specjalny na akwaria o wymiarach 1000x450mm; h=1800mm – 3szt

- regał wykonany z kształtowników stalowych 30x30mm na kółkach z hamulcem

- 6x półki z polipropylenu w kształcie jednostronnie otwartej kuwety z wydrążoną rynienką z tyłu oraz otworem odpływowym w tylnym rogu

- półki zamocowane pod kątem 5 stopni nachylenia od poziomu (spad w kierunku tylnym), z możliwością regulacji wysokości

121. Regał wzmocniony, na akwaria o wymiarach 900x450mm; h=1800mm – 1szt

- regał wykonany z kształtowników stalowych 30x30mm

- 4x półki

- półki z możliwością regulacji wysokości

122. Krzesło laboratoryjne wysokie – 3szt.
- siedzisko z czarnego poliuretanu
- podstawa pod nogi w formie pierścienia
- kolumna z regulacją wysokości
- podłokietnik

Część B1 – P8

123. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 2100x600, h=900mm – 1szt

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "600" L (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsca do siedzenia z maskownicą "600"

- 1x szafka podwieszana "1200" (2x drzwiczki, półka)

124. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 2700x600, h=900mm – 1szt

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x miejsca do siedzenia z maskownicą "600"

- 1x szafka podwieszana "1200" (2x drzwiczki, półka)

- 1x miejsca do siedzenia z maskownicą "600"

- szafki wiszące na długości 2700mm 3szt. 900x300x700mm (pełne drzwiczki, półka)

125. Krzesło laboratoryjne wysokie – 3szt.
- siedzisko z czarnego poliuretanu
- podstawa pod nogi w formie pierścienia
- kolumna z regulacją wysokości
- podłokietnik

Część B1 – P9

126. Laboratoryjny stół przyścienny, kątowy o wymiarach 2900x2700x600, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "600" (4x szuflada)

- 1x miejsca do siedzenia z maskownicą "600”

- 1x szafka podwieszana "600" P (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana kątowa

- 1x szafka podwieszana "600" P (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsca do siedzenia z maskownicą "600”

- 1x szafka podwieszana "600" (4x szuflada)

- szafki wiszące na długości 2700mm 3szt. 900x300x700mm(pełne drzwiczki, półka)

127. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 1200x600, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming

- 1x szafka podwieszana "1200" (2x szuflada, 2x drzwiczki, półka)

128. Krzesło laboratoryjne wysokie – 2szt.
- siedzisko z czarnego poliuretanu
- podstawa pod nogi w formie pierścienia
- kolumna z regulacją wysokości
- podłokietnik

Część B1 – P10

129. Dygestorium szczelinowe o wymiarach 1200x900, h=2400+350(przy otwartym oknie) – 1szt
- blat wykonany z ceramiki litej wielkogabarytowej z podniesionym obrzeżem,
- komora robocza z ceramiki litej wielkogabarytowej
- oświetlenie komory roboczej
- 2x wylewka zimnej wody
- zlewik ceramiczny
- 3x gniazdo elektryczne
- szafka laminowana wentylowana

130. Laboratoryjny stół wyspowy o wymiarach 3300x1500, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming

- 1x zlew ceramiczny 450x450 (na szczycie wyspy)

- 1x bateria laboratoryjna wody c/z

- 1x zlewik ceramiczny

- 2x bateria wody zimnej z blatu

Zabudowa pod blatem od lewej:

Jedna strona wyspy
- 1x szafka podwieszana "600" zlewozmywakowa

- 1x szafka podwieszana "450" L (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia z maskownicą „600”

- 1x szafka podwieszana "600" L (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia z maskownicą „600”

- 1x szafka podwieszana "450" P (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

Zabudowa pod blatem od lewej:

druga strona wyspy
- 1x szafka podwieszana "600" zlewozmywakowa

- 1x szafka podwieszana "450" L (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia z maskownicą „600”

- 1x szafka podwieszana "600" L (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia z maskownicą „600”

- 1x szafka podwieszana "450" P (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

Nadstawka do stołu wyspowego o wymiarach 2700x400; h=900mm – szt.

- 2x półka

131. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 3600x600, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 3x szafka podwieszana "1200" (2x szuflada, 2x drzwiczki, półka)

132. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 2700x600, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat ceramika lita wielkogabarytowa bez podniesionego obrzeża

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "1200" (2x szuflada typu „cargo”)

- 1x szafka podwieszana "900" (2x szuflada typu „cargo”)

- 3x szafka wisząca nad stołem, pełna 900x320, h=720mm (2x drzwiczki, półka)

133. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 8800x600, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "450" L (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia z maskownicą „600”

- 1x szafka podwieszana "450" P (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "900" (4x szuflada, 1x drzwiczki P, półka)

- 1x szafka podwieszana P "600" (1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "450" L (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia z maskownicą „600”

- 1x szafka podwieszana "450" P (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "900" (4x szuflada, 1x drzwiczki P, półka)

- 1x szafka podwieszana P "600" (1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "450" L (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia z maskownicą „600”

- 1x szafka podwieszana "450" P (1x szuflada, 1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "1200" (2x szuflada, 2x drzwiczki, półka)

Część B1 – P11

134. Laboratoryjny stół przyścienny , kątowy w kształcie litery "U" o wymiarach 2600x2600x2600x600, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat laminowany HPL typu postforming (na końcach stołu ścięte narożniki)

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana kątowa

- 1x szafka podwieszana "900" (2x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "600" L (narożnikowa)

- 1x szafka podwieszana „450” (1x drzwiczki P, 1x szuflada, półka)

- 1x szafka podwieszana "600" P (narożnikowa)

- 1x szafka podwieszana kątowa

- zlew laboratoryjny 1-komorowy

Zabudowa nad blatem od lewej:

- 2x szafka wisząca nad stołem, pełna 900x300, h=700mm (2x drzwiczki, półka)

- 1x szafka wisząca kątowa

- 2x szafka wisząca nad stołem, pełna 900x300, h=700mm (2x drzwiczki, półka)

Część B2

135. Biurko laminowane kształcie litery "L" o wymiarach 1500x2000x650, h=750mm – 1szt.
- laminowane
- 1x szafka "1350" na cokole (2x drzwiczki)
- 1x kontenerek jezdny "450"

136. Regał otwarty o wymiarach 900x500, h=1800mm – 2szt
- laminowany na cokole
- 4x półka

137. Szafa pełna o wymiarach 900x500, h=1800mm – 1szt.
- laminowany na cokole
- 2x drzwi pełne
- 4x półka

138. Stolik z blatem laminowanym o wymiarach 1000x750, h=750mm – 1szt

139. Fotel do stolika (niski, miękkie, tapicerowane oparcie i siedzisko) – 2szt.

140. Krzesło obrotowe niskie, komputerowe – 1szt.
- siedzisko i oparcie tapicerowane, obrotowe, skóropodobne
- kolumna z regulacją wysokości, 
- podłokietnik

Część B3

141. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 5400x750, h=900mm – 1szt.

- stelaż typ C

- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża

- 1x zlew ceramiczny 450x450x300mm (z lewej części stołu)

- 1x bateria laboratoryjna wody c/z (przy zlewie)

- 1x ociekacz kołkowy typu "jeż" (przy zlewie)

- 2x nadstawka przyścienna "900", kolumnowa, 2x półka (początek nadstawki w odległości  2100mm od początku stołu)

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "900" laminowana, zlewozmywakowa

- 1x szafka podwieszana "1200" laminowana (1x drzwiczki, 4x szuflada)

- 2x maskownica tylna miejsca do siedzenia "1000"

- 1x szafka podwieszana "1200" laminowana (2x drzwiczki, półka)

Zabudowa nad blatem w miejscu wskazanym przez zamawiającego:

- 2x szafka wisząca nad stołem "1200" (2x drzwi pełne, półka)

142. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 5000x750, h=900mm  1szt.

- stelaż typ C

- blat konglomerat granitowo- kwarcowy bez podniesionego obrzeża

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana L (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia "600" (maskownica tylna miejsca do siedzenia, półka wysuwana pod komputer

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana P (1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "600" (4x szuflada)

- 1x maskownica tylna miejsca do siedzenia "800"

- 1x szafka podwieszana "600" laminowana P (1x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana "600" otwarta

- 1x miejsce do siedzenia "600" (maskownica tylna miejsca do siedzenia, półka wysuwana pod komputer

Zabudowa nad blatem w miejscu wskazanym przez zamawiającego:

- 2x szafka wisząca nad stołem "900", laminowana, 2x drzwiczki, półka, na dole część odkryta

143. Szafka na cokole o wymiarach 600x420, h=900mm – 1szt.

- laminowana, otwarta,

- 2x półka

- z blatem z konglomeratu na wysokości blatu od stołu z poz. 142

144. Taboret laboratoryjny wysoki – 2szt.

- siedzisko z miękkiego poliuretanu

- kolumna z regulacją wysokości

- podnóżek w formie pierścienia

Część C

POMIESZCZENIE A

145. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 3650x750, h=900mm – 1szt.

- Stół 1500mm

- stelaż wzmocniony

- blat konglomerat granitowo-kwarcowy

- szafka podwieszana 3 * 3 szuflady

- Półka z konglomeratu 950mm x 350mm oparta na ramie stalowej malowanej proszkowo, zawieszona 300mm poniżej blatu roboczego (przymocowana do stelaży wzmocnionych stołów poz. 1 oraz 4).

- Półka z konglomeratu 950mm x 350mm oparta na ramie stalowej malowanej proszkowo, zawieszona 250mm poniżej półki z pozycji 2

- Stół 1200mm

- stelaż wzmocniony

- szafka podwieszana 600mm z szufladami (po lewej)

- maskownica miejsca do siedzenia (po prawej)

- blat konglomerat granitowo-kwarcowy

- Stół narożny prawy 600mm z nietypowym narożnikiem dostosowanym do warunków w pomieszczeniu

- szafka podwieszana

Pozycje 4 i 5 – wspólny blat

- Szafki wiszące

- 1200x320, h=720mm

- 1500x320, h=720mm

- pod szafkami 1200 i 1500 podwieszona półka o szerokości 150mm (odległość od szafek 200mm)

- Szafka 650x320, h=310mm (pojedyncze drzwi)

146. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 1200x750, h=900mm – 1szt.

- stelaż wzmocniony 600mm

- szafka podwieszana z drzwiczkami „600” (po lewej)

- miejsce na zamrażarkę (wolnostojąca h = 86 cm, szerokość 50 cm) – po prawej

- blat konglomerat granitowo-kwarcowy 120 cm wysunięty nad zamrażarkę

- podparcie blatu po stronie zamrażarki – dwie nogi profil stalowy kwadratowy

- szafka wisząca 1200x320, h=720mm (2x drzwiczki pełne, półka)

POMIESZCZENIE B

147. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 2350x750, h=900mm – 1szt.

- Stół 850mm

- stelaż typ C wzmocniony

- szafka jezdna „800” 2x3 szuflady

- blat laminowany HPL typu postforming

- Stół 1500mm

- stelaż C wzmocniony

- szafka podwieszana 2 * 3 szuflady + drzwiczki

- blat laminowany HPL typu postforming

Podwyższenie h = 10 cm od strony ściany nad blatem

Pozycja 1 oraz 2 – wspólny blat

148. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 2700x900, h=900mm z dodatkowym  blatem 1800x380mm odchodzącym pod kątem prostym – 1szt.

- Stół narożny (lewostronnie ścięty) lewy 600mm

- stelaż typ C wzmocniony

- szafka podwieszana

- blat laminowany HPL typu postforming

- Stół 1200mm

- stelaż typ C wzmocniony

- uchwyt do podwieszana na komputera - w pełni metalowy, bez taśm i pasków, umożliwiający obrót i wysunięcie,

- blat laminowany HPL typu postforming

- Stół 900mm

- stelaż typ C wzmocniony

- szafka podwieszana drzwiczki „600” + „300” (300mm część nieruchoma bez uchwytu, zawias w pozycji zamkniętej 180 stopni)

- blat laminowany HPL typu postforming

Pozycja 1, 2, 3 – wspólny blat

- Blat 1800mm x 380mm na wspornikach mocowanych do ściany

Listwa przyścienna z tworzywa o łączenie długości 5400mm

POMIESZCZENIE C

149. Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach 2350x750; h = 900mm – 1szt.

- Stanowisko do mycia 1400mm

- stelaż typ C

- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podwyższenia

- zlew pojedynczy z żywicy epoksydowej 400x400 (±10) po stronie prawej

- bateria do wody dejonizowanej

- bateria do wody ciepłej i zimnej

- Blat z konglomeratu granitowo-kwarcowego 950x750 do przykrycia zmywarki (po stronie prawej)

- 1x szafka wisząca 1200x320, h=720mm (2x drzwi pełne, półka)

150. Szafka o wymiarach 600x300, h=1200mm – 1szt.

- Przykryta blatem z konglomeratu granitowo-kwarcowego 500x600mm

- Pojedyncze drzwiczki

- Nogi stalowe, malowane proszkowo, z regulowaną wysokością, h= 200mm

Część D

151. Szafa o wymiarach 1500x500, h=1800mm – 1szt.

- laminowana odzieżowa na cokole

- 3x drzwi pełne

- drążek na ubranie, półka u góry (2/3 szerokości)

- 4x półka (1/3 szerokości)

152. Stół przyścienny kątowy z poszerzonym stanowiskiem na aparaturę o wymiarach 4400x3000x750/1200, h=900mm – 1szt.

- stelaż typu C

- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża

- 1x zlew ceramiczny

- 1x bateria laboratoryjna wody c/z

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "600" zlewozmywakowa

- 1x szafka podwieszana "1200" (1x szuflada, 2x drzwiczki)

- 1x szafka podwieszana "900" (2x szuflada, 2x drzwiczki)

- puste miejsce kątowe

- 1x szafka podwieszana "900" (2x szuflada, 2x drzwiczki)

153. Stanowisko laboratoryjne przyścienno-kątowe o wymiarach 2700x2200x800, h=950mm

- stelaż typu C

- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "600" (4x szuflada)

- 1x szafka podwieszana "900" (2x drzwiczki, półka)

- 1x szafka podwieszana kątowa

- 1x miejsce przeznaczone na lodówkę

- 3x szafka wisząca nad stołem 900x300x700mm laminowana (2x drzwi pełne, półka)

154. Stanowisko laboratoryjne przyścienne o wymiarach 2000x800, h=900mm

- stelaż typu C

- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża

- 2x szafka podwieszana "900" (2x szuflada, 2x drzwiczki, półka)

- 2x szafka nad stołem wisząca 900x300x720mm laminowana (2x drzwi pełne, półka)

155. Stół przyścienny kątowy ze stanowiskiem do mycia o wymiarach 2000x1350x750, h=900mm

- stelaż typu C

- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża

- 1x zlew ceramiczny

- 1x bateria laboratoryjna wody c/z

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "900" (2x drzwiczki, półka)

- 1x maskownica tylna 1000mm

- 1x szafka podwieszana "600" (zlewozmywakowa)

Część E

156. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 4700x800, h=750mm – 2szt.

- stelaż typu C wzmocniony

- blat laminowany HPL typu postforming

Zabudowa pod blatem od lewej:

- 1x szafka podwieszana "600" L (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia „730” (maskownica tylna)

- 1x szafka podwieszana "600" L (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia „730” (maskownica tylna)

- 1x szafka podwieszana "600" L (1x drzwiczki, półka)

- 1x miejsce do siedzenia „730” (maskownica tylna)

- 1x szafka podwieszana "600" P (1x drzwiczki, półka)

157. Szafa laboratoryjna o wymiarach 900x500, h=2000mm -1szt.

- laminowana na stelażu z regulacją wysokości

- 2xdrzwiczki, 4x półka

158. Stanowisko do mycia o wymiarach 800x550, h=900mm – 1szt.

- szafka na nóżkach z regulacją wysokości

- umywalka ceramiczna

- bateria z mieszaczem

159. Fotel komputerowy – 6szt.

- siedzisko i oparcie czarne skóropodobne

- pneumatyczna regulacja wysokości

- podstawa pięcioramienna na kółkach