Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy :   3 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZEŚĆ NR 1	
PH-METR

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO POMIARU PH |
| A. | ZESTAW DO POMIARU PH |
| A.1. | Wymagania dla zestawu do pomiaru pH: - pomiar pH i temperatury - dokładność pomiaru pH : 0,01 (±0.01) - kalibracja 1÷ 3 punktowa - automatyczne wykrywanie wartości pH buforu ( pH 4.00, 7.00, 9.00) - automatyczna kompensacja temperatury - zasilanie bateryjne lub przez zasilacz - możliwość pracy w terenie - czujnik temperatury - kombinowana elektroda pH na kablu - automatyczne wyłączanie urządzenia chroniące przed rozładowaniem baterii | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| A.2. | Dostawa urządzenia powinna obejmować: przenośny miernik pH, elektrodę, pojemnik do transportowania oraz czujnik temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B. | ZESTAW DO POMIARU PH |
| B.1. | Wymagania dla zestawu do pomiaru pH: - pomiar pH, mV, temperatury - wyświetlacz LCD minimum 75 x 60 mm - nastawny interwał kalibracji - współpraca z czujnikami temperatury NTC 30 i Pt 1000 - wskaźnik zużycia elektrody - funkcja stabilizacji wyniku pomiarowego - zakres pomiarowy pH: -2,000 ÷ 19,999 pH - zakres pomiarowy temperatury: -5°C ÷ 120°C - trzy punktowa kalibracja pH - osłona przeciwkurzowa - zasilanie akumulatorowe - zasilacz - wejście typu DIN - roztwory buforowe do kalibracji (4,01; 6,87) - elektroda pH z diafragmą platynową - statyw na elektrodę na ruchomym ramieniu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| B.2. | Dostawa urządzenia powinna obejmować: pH-metr, elektrodę pH z diafragmą platynową, statyw na elektrodę, zasilacz, roztwory buforowe do kalibracji (4,01; 6,87), osłonę przeciwkurzową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | PH-METR STACJONARNY |
| 2.1. | Wymagania dla ph-metru stacjonarnego: - przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem; - podświetlany wyświetlacz; - kalibracja: 1÷5 punktowa; - automatyczne wykrywanie wartości buforów, których wartość może zmieniać użytkownik; - automatyczne uwzględnianie poprawki wpływu temperatury na wartość pH dla wzorców zgodnych z PN; - automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury; - automatyczna ocena stanu membrany elektrody; - funkcja zegara z kalendarzem; - pamięć wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą; - pamiętanie wyników i charakterystyk elektrod niezależne od zasilania; - wyjście USB; - elektroda pH uniwersalna do roztworów; - czujnik temperatury; - zestaw buforów kalibracyjnych; - statyw; - sprzęt fabrycznie nowy pH mV °C zakres -2 do 16,00[pH] ±1000[mV] -50 do +199,9[C] rozdzielczość (±1 cyfra) 0,001 lub 0,01[pH] 0,1[mV] 0,1[C] dokładność (±1 cyfra) ±0,002[pH] ±0,1[mV] ±0,1[C] | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | PH – METR STACJONARNY Z WBUDOWANĄ DRUKARKĄ |
| 3.1.. | Wymagania dla ph-metru: - automatyczne wykrywanie wartości buforów, których wartość może zmieniać użytkownik, - automatyczne uwzględnianie poprawki wpływu temperatury na wartość pH dla wzorców zgodnych z PN, - pamięć wyników z temperaturą, czasem i datą, - kalibracja 1÷ 5 punktowa, - automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury, - automatyczna ocena stanu membrany elektrody, - zapamiętywanie wyników i charakterystyk elektrod, - funkcja zegara z kalendarzem, - wyjścia RS-232; - elektroda pH uniwersalna do roztworów - czujnik temperatury - zestaw buforów kalibracyjnych - zasilanie - zasilacz 12V - statyw, - sprzęt fabrycznie nowy, - dane techniczne: pH mV °C zakres -2 do 16,00[pH] ±1000[mV] -50 do +199,9[C] rozdzielczość (±1 cyfra) 0,001 lub 0,01[pH] 0,1[mV] 0,1[C] dokładność (±1 cyfra) ±0,002[pH] ±0,1[mV] ±0,1[C] | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 2
TERMOMETRY DO POMIARU TEMPERATURY KISZONEK W SILOSACH

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TERMOMETRY DO POMIARU TEMPERATURY KISZONEK W SILOSACH |
| 1.1. | Termometr bagnetowy z sondą o długości 500 mm - zakres temperatury od – 50 do +200(C - rozdzielczość 0,1(C - czas osiągnięcia temp. 90(C maksymalnie 4 s - wyświetlacz LCD - funkcja HOLD umożliwiająca zachowanie temperatury na wyświetlaczu - sonda pomiarowa ze stali szlachetnej o dł. 500 mm - średnica sondy 3,5 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 3
HOMOGENIZATOR

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | HOMOGENIZATOR |
| 1.1. | Wymagania dla homogenizatora: - zakres pojemności od 0,1 do 2000 ml - prędkość obrotowa 30 000 obr./min. - moc min. 350 W - średnica noża min. 12 mm - prędkość końcówki min. 14 m/s - w skład dostawy wchodzi odpowiedni napęd, nóż i statyw | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 4
LAMPY DO NAŚWIETLANIA PRÓB PASZ

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LAMPY DO NAŚWIETLANIA PRÓB PASZ |
| 1.1. | Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Trwałość promiennika minimum 8000 godzin | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Licznik czasu pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Waga kopuły nie większa niż 2100 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wymiary kopuły 510 x 130 x 90 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Długość uchwytu lampy minimum 210 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 5
ZAMRAŻARKI

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZAFA CHŁODNICZA |
| 1.1. | Szafa chłodnicza wykonana w całości ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Dane techniczne: - szerokość: do 680 mm; - głębokość: do 810 mm; - wysokość: do 2010 mm; - pojemność całkowita/użytkowa: 650 l - zakres temperatury: od 0 do +8oC; - zasilanie: 230 V; - elektroniczny termostat; - cyfrowy wyświetlacz; - automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin; - filtr przeciwpyłkowy; - regulowane nóżki ze stali nierdzewnej; - w komplecie 6 półek z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości; - samodomykające drzwi z zamkiem; - profilowany uchwyt otwierający drzwi; - drzwi dzielone; - kolor biały; - sprzęt fabrycznie nowy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | LODÓWKA SZUFLADOWA AGD |
| 2.1. | Wymagania dla lodówki: - zakres temperatur wg ogólnie obowiązujących norm w tego typu sprzęcie - pojemność min. 200 l - ilość koszy 5 – 6 - klasa zużycia energii A (zużycie energii maks. 0,65 - wymiary (wys. X szer. X gł.) – maks. 160x60x60cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | ZAMRAŻARKA ( TEMP. DO – 30OC) SZUFLADOWA |
| 3.1. | Wymagania dla zamrażarki: - zakres temperatur wg ogólnie obowiązujących norm w tego typu sprzęcie - pojemność min. 250 l - ilość koszy min. 7 – 8 - poziom hałasu – max. 44 - klasa energooszczędności – A - wymiary (wys. X szer. X gł.) – max. 180 x 60 X 60cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA ( DO – 30OC) |
| 4.1. | Wymagania dla zamrażarki: - zakres temperatur ujemnych min. -25( do -30 ( - pojemność min. 210 l - poziom hałasu - maks. 44 - klasa energooszczędności – A - wymiary(wys. X szer. X gł.) – maks100x60x60cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA |
| 5.1. | Wymagania techniczne: - liczba drzwi: 2; - kolor obudowy: biały; - wymiary(wys/szer/gł): 201.1x60x63 cm; - elektroniczny termostat; - cyfrowy wyświetlacz; - liczba kompresorów: 2; - poj. użytkowa łączna: 398 l; - poj. - kom. chłodnicza: 287 l; - poj. - kom. zamrażania: 111 l; - zakres temperatury komory: chłodniczej : od 0 do +8oC; zamrażania do -25 oC; - metoda odszraniania kom. chłodnicza: automat. kom. zamrażania: automat. - obustronny montaż drzwi. - sprzęt fabrycznie nowy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | KUCHENKA MIKROFALOWA |
| 6.1. | Wymagane parametry: - pojemność(l): 20; - moc mikrofal(W): 800; - moc grilla(W): 1000; - średnica talerza obrotowego(mm): 270; - sterowanie elektroniczne; - pokrętło regulacji czas; - zegar cyfrowy; - sygnał zakończenia pracy; - lustrzane drzwiczki; - 5 zakresów mocy + rozmrażanie; - funkcja podgrzewania; - rozmrażanie; - kolor: biały; - wymiary kuchenki: wysokość(mm) - 277; szerokość(mm) - 464; głębokość(mm) - 380; - sprzęt fabrycznie nowy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 6
WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYTRZĄSARKA |
| 1.1. | Wymagania dla wytrząsarki: - do pracy krótkotrwałej, z funkcją Touch lub pracy ciągłej - płynna regulacja ustawień prędkości obrotowej 500 do 2500 min-1 - proste zatrzaskowe mocowanie uchwytów - ruch wstrząsający kołowy - suw przy wstrząsaniu 4 mm - wymiary (szer. x głęb. x wys.) 127 x 149 x 136 mm ± 5%. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA ZE STOLIKIEM NA MIKROPROBÓWKI |
| 2.1. | Wymagania dla wytrząsarki: - ruch kołowy; - amplituda min. 4,5 mm; - obciążenie min. 0,5 kg; - wymiary maks. 15 x 21 x 6,5 cm; - bezstopniowa regulacja prędkości 0 - 3000 obr./min. - waga maks. 3 kg, - platforma na min. 14 probówek typu Eppendorf - sprzęt fabrycznie nowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Stolik zamienny do mikroprobówek kompatybilny z wytrząsarką | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | WYTRZĄSARKA DO PROBÓWEK TYPU WROTEX |
| 3.1. | Wymagania dla wytrząsarki: - do mieszania cieczy w probówkach i niewielkich pojemnikach; - pokrętło regulacyjne ustawiające żądaną częstość drgań w zakresie 0 - 48[Hz]; - praca w trybie ciągłym lub też pod wpływem chwilowego nacisku na głowicę; - przyssawki, gumowe nóżki. - sprzęt fabrycznie nowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 7
PIPETY

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW PIPET O ZMIENNEJ POJEMNOŚCI |
| 1.1. | Wymagania dla zestawu pipet: - w zestawie pipety o poj. 0,5-10 μl; 10-100 μl i 100-1000 μl w pojemnikach do ponownego napełniania z 3 uchwytami na pipety - obsługa dwoma przyciskami funkcyjnymi - z możliwością sterylizowania w autoklawie (dolnej części) - z indywidualną kalibracją, zgodną z wymaganiami GLP - odporne na odczynniki chemiczne - obsługiwane jednoręcznie (optymalne zabezpieczenie przed nieumyślnym przestawieniem) - z niewymagającym konserwacji stożkiem roboczym - posiadające 4-cyfrowy czytnik pojemności wyposażony w lupę - wymienne końcówki pipet - sprzęt fabrycznie nowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | PIPETY JEDNOKANAŁOWE O ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI |
| 2.1. | Wymagane parametry techniczne: - regulacja objętości za pomocą pokrętła, - 4 pozycyjny wskaźnik objętości - wyrzutnik końcówek - oddzielny przycisk pipetowania i dozowania - oddzielny przycisk rekalibracji inną cieczą niż woda - łatwy powrót do ustawień fabrycznych za pomocą oddzielnego przycisku - system amortyzujący część dolną pipety - indywidualny certyfikat zgodności - możliwość kalibracji przez użytkownika - błąd dozowania max. 0,6% - współczynnik powtarzalności min. 0,2% - pipeta w całości autoklawowalna - odporne na promieniowanie UV - zakres objętości: 10-100 µl – 1 sztuka 100-1000 µl – 2 sztuki 500-5000 µl – 3 sztuki 1-10 ml – 2 sztuki - sprzęt fabrycznie nowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Dodatkowe wymagania: - statyw karuzelowy na min. 6 pipet wymienionych w specyfikacji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | PIPETA AUTOMATYCZNA |
| 3.1. | W skład zestawu muszą wchodzić: - pipeta manualna nastawna o zakresie objętości 100 -1000μl: R (błąd dokładności dozowania) = 0,7%, CV (współczynnik powtarzalności wyników) = 0,25% – 1sztuka; - pipeta manualna nastawna o zakresie objętości 1000 -10000μl : R (błąd dokładności dozowania) = 0,8%, CV (współczynnik powtarzalności wyników) = 0,2% – 1sztuka. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Wymagania dla pipet: - wszystkie pipety wchodzące w skład zestawu muszą być tego samego typu. - wszystkie pipety muszą być przystosowane do autoklawowania w całości. - obsługa pipety (nabieranie, dozowanie i zrzut końcówki) musi odbywać się za pomocą jednego przycisku. - bezwzględnie wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionej objętości w postaci blokady mechanicznej, zwalnianej oddzielnym przyciskiem. - do każdej pipety należy dołączyć pudełko z końcówkami. - statyw do w/w pipet mający co najmniej 2 miejsca. - sprzęt fabrycznie nowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 8
MIESZADŁO MAGNETYCZNE SILNIKOWE Z GRZANIEM

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIESZADŁO MAGNETYCZNE SILNIKOWE Z GRZANIEM |
| 1.1. | Wymagane parametry techniczne: - objętość mieszanej cieczy 20 l lub więcej - zakres obrotów do min. 1400 obr./min. - dokładność nastawy liczby obrotów ±2%/ - wyświetlacz LCD temperatury i prędkości obrotowej - temperatura grzania 20-300 oC - elektroniczna regulacja temperatury płyty grzewczej - dokładność ustawienia temperatury ±1oC - powierzchnia grzewcza min. 145 mm - bardzo dobre przewodnictwo cieplne, - odporność na zadrapania – materiał - wykonania płyty grzewczej Silumin (stop odlewniczy z grupy Al-Si) z ceramiczną warstwą - zabezpieczenie przed przegrzaniem płyty grzewczej - odporność na chemikalia - zestaw min. 6 mieszadełek dł. od 2 do 4 cm - sprzęt fabrycznie nowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 9
WAGA ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA |
| 1.1. | Wymagane parametry techniczne: - obciążenie maksymalne: 600g ; - obciążenie minimalne: 20mg; - dokładność odczytu: 1mg; - zakres tary: -600g; - powtarzalność: 1mg; - liniowość: ±2mg; - czas stabilizacji: max 3s; - dopuszczalna wilgotność: max 80%RH; - temperatura pracy: +15°C – +30°C; - wymiary szalki (Ø mm): 130 (±5%); - kalibracja automatyczna, wewnętrzna; - obudowa ze stali nierdzewnej; - złącze RS 232 (na PC lub drukarkę GLP/ISO – protokołowanie wyników); - wyświetlacz LCD (z podświetleniem); - kalibracja i legalizacja; - sprzęt fabrycznie nowy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

CZEŚĆ NR 10
SZKŁO LABORATORYJNE DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZKŁO LABORATORYJNE DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH |
| 2.1. | Wymagane jest, aby zestaw zawierał: - kolba szklana stożkowa z wąską szyją 3000 ml – 3szt; - kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 2000 ml – 10 szt.; - kolba szklana stożkowa z wąską szyją 1000 ml – 4 szt.; - kolba szklana stożkowa z wąską szyją 300 ml – 40 szt.; - kolba szklana stożkowa z szeroką szyją 250 ml – 40szt.; - kolba szklana stożkowa z wąską szyją 200 ml – 40szt.; - kolba szklana stożkowa z wąską szyją 100 ml – 20 szt.; - zlewka szklana z wylewem 100 ml – 10 szt.; - cylinder miarowy szklany klasy A 1000 ml – 3 szt.; - cylinder miarowy szklany klasy A 100 ml – 10 szt.; - probówki okrągłodenne szklane o pojemności 22[ml], średnicy zewnętrznej 16[mm], niejałowe bez korka – 1500 szt.; - probówki okrągłodenne szklane o pojemności 10[ml], średnicy zewnętrznej 16[mm], niejałowe bez korka – 250 szt.; - szalka Petriego szklana Ø 90mm – 50 szt.; - szalka Petriego szklana Ø 200mm – 20 szt.; - pinceta 145mm metalowa precyzyjna prosta – 10 szt.; - łyżka metalowa dwustronna 200mm – 2 szt.; - nożyczki metalowe 145mm precyzyjne proste – 2 szt.; - perełki szklane średnica 5mm – 1kg; - palnik Mecker'a duży – 5 szt. - statyw do probówek 18mm 20 miejscowy – 30 szt.; - oprawka do ez platynowych 250mm – 4 szt.; - dozownik butelkowy wieloobjętościowe: zakres objętości (ml) 2.0 - 10.0; dokładność nastawy (ml) 0.25; pojemność butelki w zestawie (ml) -1000; możliwość autoklawowania bez demontażu dozownika – 1 szt. - sprzęt fabrycznie nowy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 11
ŁAŹNIA WODNA

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŁAŹNIA WODNA |
| 1.1. | Wymagane parametry techniczne: - zbiornik tłoczony ze stali nierdzewnej z grzałkami rozmieszczonymi na całej powierzchni pod dnem wanny - głębokość wanny 200 mm - sterowanie mikroprocesorowe - panel sterowania w języku polskim - płynna regulacja temperatury od temperatury otoczenia do 100°C z możliwością ustawienia co 0,1°C - zabezpieczenie przed przegrzaniem - rozkład temperatury w zbiorniku max. 1°C - dokładność ustawionej temperatury min. 0,5°C - stabilność długoczasowa ±0,2°C - zakres nastaw czasu do 100 h, co 1 min. - wyświetlacz LCD z podświetleniem min 2x16 znaków - zasilanie 230 V - złącze RS232 - pokrywa (płyta) 2-stanowiskowa na fajerki średnica największej fajerki maks. 100 mm +/- 9% - 3 sztuki - pokrywa (płyta) 4-stanowiskowa na fajerki średnica największej fajerki maks. 87 mm - 1 sztuka - pokrywa dwuspadowa nieprzezroczysta do użycia jednocześnie z pokrywą na fajerki - statyw na próbówki wkładany do fajerek szt. 4 do każdej łaźni (po 1 szt. na próbówki 30 mm i 3 szt. na próbówki 16 mm) - perforowana półka 15 mm - nadzór nad dopuszczalną tolerancją temperatury kąpieli - zestaw walidacyjny z czujnikiem pomiarowym do wzorcowania i sprawdzania urządzenia oraz do rejestracji online i wizualizacji procesu inkubacji - biblioteka ulubionych nastaw temperatury i czasu - możliwość bezpiecznej korekty kalibracji przez użytkownika - podwójny układ zabezpieczeń przed przegrzaniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..