Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 12

Prasa CBR/Marshall wraz z ubijakiem do przygotowania próbek i uchwytem Leutnera do badania połączeń międzywarstwowych nawierzchni bitumicznych  do 50 kN

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model .......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Badanie nawierzchni bitumicznych. Urządzenie zgodne z PN-EN 12697 | Tak |  |
|  | Uniwersalna prasa do badań mieszanek mineralno-asfaltowych metodą Marshalla o nośności 50 kN ±1%, wyposażona w elektroniczny czujnik siły i osiadania wraz z ubijakiem Marshalla i zestawem form oraz uchwytem Leutnera do pomiaru sił ścinających w układzie warstw asfaltowych dla próbek o średnicy 100 mm możliwość odczytu danych zarejestrowanych w elektronicznym module oraz wydruku wyników w postaci tabelarycznej i wykresu | Tak |  |
|  | Prasa CBR/Marshall z cyfrowym odczytem siły do 50 kN; 2 prędkości 1,27 i 50,8 mm/min; mikroprocesorowy układ sterowania i pomiaru siły - do 50 kN; odkształcenia o skoku 50 mm - 0,10; opcja zapamiętania i rejestracji wartości maksymalnych. Wyjście RS 232 do komunikacji z komputerem PC i wydruku. Odczyt na ekranie. | Tak |  |
|  | Możliwość badań: Stabilności i odkształceń MMA - ocena odporności na odkształcenia w wysokich temperaturach, odporności na działanie wody i mrozu poprzez badanie wytrzymałości na rozłupywanie wytrzymałości na ścinanie w płaszczyźnie połączenia międzywarstwowego | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do testu CBR. Możliwość zmiany skali oraz wizualizacji: -przyrost siły i deformacji w czasie testu -maksymalne wartości siły i deformacji -możliwość opisu testu | Tak |  |
|  | Przystawki do prasy: Wkładka do rozłupywania zgodnie z PN EN 12697-12 1szt.; Zestaw 2 czujników elektronicznych (10 mm) do odczytu odkształcenia 1 szt. | Tak |  |
|  | Akcesoria do prasy (po 1 szt.) MARSHALL Trzpień Szczęki do badania stabilizacji Trzpień penetracyjny do testu CBR Czujnik przemieszczenia 10 x 0,01 mm Forma CBR 6 -kompletna z perforowaną podstawą i nadstawką Filtr siatkowy Pierścień dystansowy Perforowana płyta podstawy Statyw pod czujnik odkształcenia Obciążnik Obciążnik dzielony Nakładka na formę przy pobieraniu próbek nienaruszonych Ostrze do usuwania nadmiaru materiału z formy Podstawa formy bez perforacji Forma CBR 6 dzielona - kompletna z pełną podstawą i nadstawką Filtr papierowy fi 150 mm (100 szt) PERFORATED BASE FOR CBR MOULD SOAKING TANK Wkładki: do badań stabilności i odkształceń MMA - ocena odporności na odkształcenia w wysokich temperaturach, do oceny odporności na działanie wody i mrozu poprzez badanie wytrzymałości na rozłupywanie do oceny wytrzymałości na ścinanie w płaszczyźnie połączenia międzywarstwowego | Tak |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | Tak |  |
|  | Minimum 24 miesiące gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
|  | Dostawa i montaż plus szkolenie personelu | Tak |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy