Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 22

Ubijak Marshalla do badania nawierzchni bitumicznych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Badanie nawierzchni bitumicznych | Tak |  |
|  | Aparat przeznaczony jest do zagęszczania próbek mas mineralno- asfaltowych, przy oznaczaniu ich stabilności i odkształcenia, według normy PN-EN 12697-30 Drogi samochodowe i lotniskowe. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w elektroniczny licznik uderzeń młota z samoczynnym wyłącznikiem | Tak |  |
|  | Wysokość spadania młota 460 mm | Tak |  |
|  | Częstotliwość uderzeń młota 60/min | Tak |  |
|  | Spełnione wymagania PN EN 12697-30 | Tak |  |
|  | Minimum 4 formy do próbek | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: szafka wyciszająca, komplet form normowych | Tak |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z Prasą CBR/Marshall | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | Tak |  |
|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
|  | Dostawa i szkolenie u zamawiającego | Tak |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy