Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 31

Aparat do badania wodoszczelności betonu

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model .......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Aparat do badania wodoszczelności betonu |
| --- |
| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| Wymagania dotyczące aparatu do badania wodoszczelności betonu |
| . | Możliwość określania stopnia wodoszczelności w zakresie od W2 do W14 | TAK |  |
| . | Możliwość pomiaru poboru wody | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego badania minimum 6 próbek | TAK |  |
|  | Urządzenie kompletne wraz z wytwornicą ciśnienia | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyłącznik czasowy | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyłącznik umożliwiający wyłączenie po uzyskaniu określonego ciśnienia wody | TAK |  |
|  | Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 12390-8 oraz PN-88/B-06250 | TAK |  |
|  | Zasilanie z sieci energetycznej 220 -230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Niski poziom hałasu (<55dB) | TAK |  |
| . | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi po dostawie do Laboratorium w terminie obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Dostawa do Laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

| 2. | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
| 4. | Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta. | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy