Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 33

Aparat Ve-Be

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Aparat Ve-Be |
| --- |
| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
|  | Kompletny aparat wyposażony w stolik wibracyjny, formę stożkową, płytę dociskową (pręt z krążkiem), naczynie cylindryczne o średnicy 240 mm i wysokości 200 mm, formę w kształcie stożka, lej zasypowy, ubijak fi=16 mm | TAK |  |
|  | Częstotliwość drgań wibracyjnych 3600/min | TAK |  |
|  | Masa badanej próbki do 30 kg | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości amplitudy drań wibracyjnych | TAK |  |
|  | Średnia amplituda drgań wibracyjnych 0,5 mm | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z PN EN 12350 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V lub | TAK |  |
|  | Stolik wibracyjny o częstotliwości drgań 50 Hz i amplitudzie 0,5 mm | TAK |  |
|  | Dostawa do Laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy