Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 39

Ekstraktor z redestylarką do bitumów

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonywanie ekstrakcji składów MMA | TAK |  |
|  | Zgodny z PN EN 12697 | TAK |  |
|  | Dla sit 200 mm | TAK |  |
|  | Wstrząsarka na sita | TAK |  |
|  | Wirówka 11000 obr/min | TAK |  |
|  | Redestylarka do odzysku rozpuszczalnika | TAK |  |
|  | Zestaw sit (),075; 0,18; 0,425; 2,0; 5,0; pokrywa plus zbiornik, uszczelki odporne na temperaturę i rozpuszczalnik | TAK |  |
|  | Gilza 120 mm | TAK |  |
|  | Bibuły filtracyjne | TAK |  |
|  | Automatyczne sterowanie procesem | TAK |  |
|  | Rozpuszczalnik | TAK |  |
|  | Dostawa i szkolenie personelu u zamawiajacego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |
|  | 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy