Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 47

Wstrząsarka do określania wskaźnika piaskowego do badania kruszyw drogowych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw wraz z wstrząsarką | TAK |  |
| 2 | Pojemnik z skoncentrowanym roztworem o pojemności 250 ml. | TAK |  |
| 3 | Wstrząsarka: | TAK |  |
| 4 | Zgodny z PN EN 933 | TAK |  |
| 5 | Przesunięcie 203 mm - tempo 175 przesunięć/min. | TAK |  |
| 6 | Silnik elektryczny o mocy 0,18 kW | TAK |  |
| 7 | Automatyczne zatrzymanie maszyny przy końcu testu | TAK |  |
| 8 | Osłona zabezpieczająca z wyłącznikiem | TAK |  |
| 9 | Zasilanie: 220 V, 50 Hz, | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy