Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 50

Bęben Los Angeles ośrednicy ok. 700 mm, badanie ścieralności kruszyw drogowych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie automatyczne | TAK |  |
|  | Badanie materiałów kamiennych i kruszyw | TAK |  |
|  | Średnica ok. 700 mm | TAK |  |
|  | Stalowy bęben ze stali odpornej na ścierania | TAK |  |
|  | Elektroniczny sterownik umożliwiający automatyczne zatrzymanie po wykonaniu ustawionej liczby obrotów | TAK |  |
|  | Napięcie 230V; prędkość 30-33 obr/min | TAK |  |
|  | Stalowa kuweta do odbioru próbki po badaniu | TAK |  |
|  | Obudowa zmniejszająca poziom hałasu | TAK |  |
|  | Elektroniczny panel programowalny licznik obrotów (automatyczne zatrzymanie po zakończonym cyklu) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu po dostarczeniu do laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z PN EN 13286 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Gwarancja min 2 lata | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy