Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 52

Maszyna wytrzymałościowa do łamania betonów drogowych z wyposażeniem do - kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników (wymagany fundament)

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model .......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Badanie wyrobów drogowych | TAK |  |
|  | Zestaw do badania : - kostki brukowej zgodne z PN EN 1338 - płyt chodnikowych zgodne z PN EN 1339 - krawężników zgodne z PN EN 1340 | TAK |  |
|  | Klasa dokładności 1w pełnym zakresie, | TAK |  |
|  | Odczyt cyfrowy, system śledzenia wartości siły, możliwość testowania próbki różnych wytrzymałości, | TAK |  |
|  | Urządzenie sterujące i rejestrujące – automatyczne sterowanie procedurą badań oraz rejestracja wyników za pomocą urządzenia elektronicznego z mikroprocesorem, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, połączenie z komputerem – rejestracja i śledzenie wyników | TAK |  |
|  | Dodatkowe opcje: moduły raportowania, obróbki graficznej danych i moduł rozszerzonej kontroli | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Możliwość programowania przebiegu badania | TAK |  |
|  | Szyba ochronna strefy ściskania | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż plus szkolenie personelu | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy