Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 1

Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej

Ro produkcji...............Producent..............................................Typ/model ...........................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej |
| --- |
| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| Wymagania dotyczące aparatu do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej |
|  | Aparat wyposażony w pompkę powietrza | TAK |  |
|  | Pojemność pojemnika na mieszankę min. 5 dm3 | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ciśnieniomierz | TAK |  |
|  | Możliwość kalibracji | TAK |  |
|  | Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 12390-8 oraz PN-88/B-06250 | TAK |  |
|  | Dostawa do Laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy