Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 6

Komplety (3) sit do badań uziarnienia kruszyw budowlanych wraz z wstrząsarką

Rok produkcji ............... Producent. .............................................Typ/model ...........................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sita ze stali nierdzewnej zgodne z ISO 3310 | TAK |  |
|  | Siatki tkane o wymiarach oczek: 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 31,5; 45,0; 63,0 mm plus pokrywa i dno | TAK |  |
|  | Średnica 300 mm, wysokość min 50 mm, | TAK |  |
|  | Wstrząsarka elektryczna | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Wstrząsarka z drganiami pionowo-skrętne | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji amplitudy drgań | TAK |  |
|  | Częstotliwość 50Hz | TAK |  |
|  | Masa próbki do 6 kg | TAK |  |
|  | Dostawa do Laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi wstrząsarki w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy