Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 8

Łaźnia wodna Marshalla do badania nawierzchni bitumicznych Typ LWC16 (na 16 próbek)

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łaźnia do badania spoiw budowlanych | TAK |  |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne 300x250x190 mm | TAK |  |
|  | Wyposażona w pokrywę i czasowy sterownik (0 do 60 min) | TAK |  |
|  | Gwarancja uzyskania temperatury 100oC w czasie 30 min. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Dostawa do Laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy