Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 9

Mieszarka laboratoryjna do wykonywania mieszanek asfaltowych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model ......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mieszarka do wykonywania mieszanek mineralno asfaltowych z podgrzewanym naczyniem do przygotowywania próbek do badania Marshalla | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości mieszania, | TAK |  |
|  | Zbiornik min 10 dm3 ze stali, | TAK |  |
|  | Dodatkowe zbiorniki wymienny 10 i 20 dm3, | TAK |  |
|  | Elementy ogrzewania do obu zbiorników, | TAK |  |
|  | Haki do ugniatania do obu zbiorników, mieszadła do obu zbiorników | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż plus szkolenie personelu | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy