Załącznik Nr 1

Nr sprawy: 3/PN/POPW.01.03.00-28-021/09/2010

Część 10

Mikro-Deval do badania ścieralności kruszyw drogowych.

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model .......................................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Badanie ścieralności kruszyw drogowych. | TAK |  |
|  | Osłona bezpieczeństwa i wyciszenie. | TAK |  |
|  | Czterostanowiskowy. | TAK |  |
|  | Średnica bębna 200 mm;100 obr/min. | TAK |  |
|  | Mechanizm liczący | TAK |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Zgodna z PN EN 12350 i PN EN 1097 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V | TAK |  |
|  | Zapasowy zestaw kul | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Świadectwo zgodności dopuszczające do stosowania | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź serwisu w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż plus szkolenie personelu | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

……………………							……………………………………..

Data miejscowość							Podpis Wykonawcy