Załącznik nr 8 SIWZ

Nr postępowania: 30/2009/PN/DZP/RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

CZĘŚĆ  nr 1

DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI IZOTOPOWEJ

| L. p. | PARAMETRY MYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące pieca hybrydyzacyjnego: |  |  |
| 1. | Przedział temperatur od 10oC do 99,9oC co 1oC |  |  |
| 2. | Stabilizacja temperatury wewnątrz pieca 0,3oC do temp. 68oC, wewnątrz butelek 0,1oC do temp. 68oC |  |  |
| 3. | Pojemność pieca -20 butelek o wymiarach maks. 35x150 mm lub 10 butelek o wymiarach maks. 35x300 mm |  |  |
| 4. | Wyposażenie pieca: Butelka o wymiarach 35x150 mm – 1 szt Butelka o wymiarach 35x300 mm – 1 szt |  |  |
| Wymagania dotyczące zestawu Vacuus Transfer: |  |  |
| 5. | Komora do transferu z dwoma wkładami podporowymi |  |  |
| 6. | Porowata płyta nośna o wymiarach nie mniejszych niż 20x30 cm |  |  |
| 7. | Rama, górny zbiornik z uszczelką |  |  |
| 8. | Maskownice z oknami na żele |  |  |
| 9. | Pokrywa aparatu |  |  |
| 10. | Wąż podciśnieniowy do połączeń |  |  |
| 11. | Pompa podciśnieniowa (50Hz/220V) |  |  |
| Wymagania dotyczące pojemników do przechowywania odpadów promieniotwórczych |  |  |
| Pojemniki typu I – 2 sztuki |  |  |
| 12. | Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 200x140x80 mm |  |  |
| 13. | Przeznaczony do przechowywania materiałów promieniotwórczych |  |  |
| 14. | Uchylna pokrywa |  |  |
| 15. | We wnętrzu statyw na probówki 1,5 ml |  |  |
| Pojemniki typu II – 2 sztuki |  |  |
| 16. | Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 250x250x250 mm |  |  |
| 17. | Przeznaczony do zbierania jednorazowych końcówek do pipet, probówek |  |  |
| 18. | Pokrywa pojemnika zamocowana na zawiasach |  |  |
| Pojemniki typu III – 2 sztuki |  |  |
|  | Pojemniki typu III – 2 sztuki |  |  |
| 19. | Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 300x300x600 mm |  |  |
| 20. | Kółka ułatwiające przemieszczanie |  |  |
| 21. | Wbudowana klapa oraz uchwyty |  |  |
| 22. | Przeznaczony do krótkotrwałego przechowywania probówek, fiolek, jednorazowych końcówek do pipet |  |  |
| Wymagania dotyczące ekranów ochronnych do pracy z materiałem radioaktywnym |  |  |
| 23. | Ekran ochronny przedni: |  |  |
| 24. | Wykonany z plexi o grub. min. 1 cm |  |  |
| 25. | Szerokość minimum 38 cm, wysokość minimum 50 cm |  |  |
| 26. | Dwie ściany: przednia i dolna |  |  |
| 27. | Kąt pochylenia płyty przystosowany zarówno do pracy stojącej, jak i siedzącej |  |  |
| 28. | Ekran ochronny z wycięciami: |  |  |
| 29. | Wykonany z plexi o grub. min. 1 cm |  |  |
| 30. | Szerokość minimum 48 cm, wysokość minimum 42 cm |  |  |
| 31. | Trzy ściany: przednia i 2 boczne |  |  |
| 32. | Ściany boczne nachylone względem ściany przedniej pod kątem 135° |  |  |
| 33. | Ściany boczne z wycięciami na ręce |  |  |
| 34. | Ekran ochronny zewnętrzny: |  |  |
| 35. | Wykonany z plexi o grub. minimum 1 cm |  |  |
| 36. | Szerokość minimum 45 cm, wysokość minimum 50 cm |  |  |
| 37. | Trzy ściany: przednia i 2 boczne |  |  |
| 38. | Ściany boczne pod kątem 90° względem ściany przedniej |  |  |
| Inne wymagania |  |  |
| 39. | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |  |
| 40. | Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta. |  |  |

CZĘŚĆ nr 2

DOSTAWA MONITORA SKAŻEŃ RADIOAKTYWNYCH

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor skażeń radioaktywnych przeznaczony do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma. |  |  |
|  | Monitor musi wskazywać dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach: -Bq/cm2 - skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa -cps - skażenie radioaktywnymi izotopami beta -µSv/h - przestrzenny równoważnik mocy dawki promieniowania X i gamma. |  |  |
|  | Detektor: okienkowy licznik Geigera -Müllera. |  |  |
|  | Zakresy pomiarowe: moc dawki: 0,01 do 1000 µSv/h skażenie powierzchni: 0,1 do 10000 Bq/cm2 częstość impulsów: 0,1 do 10000 cps |  |  |
|  | Zakres energetyczny pomiaru: dla X i gamma: od 50 keV do 1,5 MeV, ±30% promieniowanie beta: powyżej 100 keV promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV |  |  |
|  | Podstawowy błąd pomiaru: dla promieniowania X i gamma nie większy niż ± 15% dla promieniowania alfa i beta < ±50% |  |  |
|  | Czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 godz |  |  |
|  | Wymiary: nie więcej niż 100 mm x 170 mm x 85 mm (z uchwytem). |  |  |
|  | Masa: maksymalnie 550 g |  |  |
|  | Urządzenie ma posiadać możliwość współpracy z komputerem PC – przesyłania wyników pomiaru |  |  |
|  | Funkcja odejmowania tła naturalnego promieniowania jonizującego |  |  |
|  | Okres gwarancyjny minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta |  |  |

CZĘŚĆ nr 3

DOSTAWA WYPOSAŻENIA ZWIERZĘTARNI

Dostawa niniejszego wyposażenia obejmuje również montaż.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące regałów na klatki dla myszy i szczurów |  |  |
|  | 1 regał wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, polerowany, całkowicie demontowany, wyposażony w min. 6 półek o dł. 1650 mm ± 10 mm, 4 statywy o wysokości 1834 mm ± 10 mm, 4 kółka, w tym dwa z hamulcami. |  |  |
|  | 2 regały wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, polerowane, całkowicie demontowane wyposażone w min. 6 półek o dł. 1780 mm ± 10 mm, 4 statywy o wysokości 1834 mm ± 10 mm, 4 kółka, w tym dwa z hamulcami. |  |  |
| Wymagania dotyczące klatek dla szczurów (24 sztuki) |  |  |
|  | Klatki wykonane z poliwęglanu – przeźroczysty materiał, odporny na sterylizacje w temp.121°C przez minimum 20 min. |  |  |
|  | Podstawa klatki o wymiarach nie mniejszych niż: 480x265x210 mm, o powierzchni minimum 940 cm2 |  |  |
|  | Pokrywa ze stali nierdzewnej – wysokiej jakości, certyfikowanej |  |  |
|  | Kratka z dzielnikiem na karmę i butelkę wykonana ze stali |  |  |
|  | Butelka o pojemności 650-750 ml, wykonana z poliwęglanu, z uszczelką, odporna na autoklawowanie w temp.121°C przez minimum 20 min |  |  |
|  | Kapsle do butelki ze stali nierdzewnej, nosek minimum 25 mm, średnica minimum 1,8 mm |  |  |
| Wymagania dotyczące klatek dla myszy (12 sztuk) |  |  |
|  | Klatki wykonane z poliwęglanu – przeźroczysty materiał, odporny na sterylizacje w temp. 121°C przez minimum 20 min. |  |  |
|  | Podstawa klatki o wymiarach nie mniejszych niż: 369x156x132 mm, o powierzchni minimum 435 cm2 |  |  |
|  | Pokrywa ze stali nierdzewnej – wysokiej jakości, certyfikowanej |  |  |
|  | Kratka z dzielnikiem na karmę i butelkę wykonana ze stali |  |  |
|  | Butelka o pojemności 200-300 ml, z uszczelką, wykonana z poliwęglanu odporna na autoklawowanie w temp. 121°C przez minimum 20 min |  |  |
|  | Kapsle do butelki ze stali nierdzewnej, nosek minimum 25 mm, średnica minimum 0,8 mm |  |  |
| Wymagania dotyczące klatek dla królików (1 sztuka) |  |  |
|  | Zewnętrzna klatka do gnieżdżenia się królików o powierzchni podłogi minimum 1500 cm2 |  |  |
|  | Wykonana z materiału odpornego na autoklawowanie w temp. 121°C przez minimum 20 min |  |  |
| Inne wymagania |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące na regały i 12 miesięcy na klatki |  |  |
|  | Montaż regałów wliczony w cenę |  |  |
|  | Regały muszą posiadać certyfikat dla stali AISI304 i/lub AISI316 |  |  |
|  | Regały muszą posiadać certyfikat ISO 9001 |  |  |

CZĘŚĆ nr 4

DOSTAWA LAMP FITOTRONOWYCH

W skład niniejszej części zamówienia wchodzą:

- Wysokoprężne lampy sodowe z oprawami: 3 egzemplarze

- Świetlówki emitujące światło niebieskie: 10 egzemplarzy

- Świetlówki światła emitujące światło zielone: 10 egzemplarzy

- Świetlówki światła emitujące światło czerwone: 10 egzemplarzy

- Świetlówki światła emitujące światło żółte: 10 egzemplarzy

- Oprawy do świetlówek o mocy 18 W (2 x 18 W) : 4 egzemplarze

- Projekt wykonania montażu

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysokoprężna lampa sodowa z oprawą |  |  |
|  | z podwyższoną emisją światła niebieskiego stymulującego wegetację roślin |  |  |
|  | Moc 400 W, napięcie 220 V |  |  |
|  | Oprawa płytoszczelna i strugoodporna |  |  |
| Świetlówki emitujące światło niebieskie |  |  |
|  | Moc 18 W |  |  |
|  | Emisja światła niebieskiego z maksimum emisji w zakresie fal ok. 420-480 nm |  |  |
| Świetlówki emitujące światło zielone |  |  |
|  | Moc 18 W |  |  |
|  | Emisja światła zielonego z maksimum emisji w zakresie fal ok. 530-560 nm |  |  |
| Świetlówki emitujące światło czerwone |  |  |
|  | Moc 18 W |  |  |
|  | Emisja światła czerwonego z maksimum emisji w zakresie fal ok. 620-670 nm |  |  |
| Świetlówki emitujące światło żółte |  |  |
|  | Moc 18 W |  |  |
|  | Emisja światła żółtego z maksimum emisji w zakresie fal ok. 550-620 nm |  |  |
| Oprawy do świetlówek o mocy 18 W (2x18W) |  |  |
|  | Zaopatrzone w układ elektroniczny, eliminujący niepożądane efekty (buczenie), gwarantujące bezmigotliwy zapłon oraz wydłużenie żywotności świetlówek z dodatkowym statecznikiem pozwalającym na samodzielne działanie pojedynczej świetlówki. Wyposażone w szkło hartowane oraz nierdzewna obudowa. Oprawa płytoszczelna i strugoodporna. |  |  |
| Projekt wykonania montażu |  |  |
| 1. | Projekt rozmieszczenia lamp sodowych w pomieszczeniu fitotronowym oraz wykonania stanowiska ze świetlówkami. |  |  |

CZĘŚĆ nr 5

DOSTAWA SYSTEMU DO FRAKCJONOWANIA BIAŁEK W GRADIENCIE

Dostawa obejmuje 1 egzemplarz wskazanego systemu.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące automatycznego systemu do gradientowej separacji białek: |  |  |
|  | System niskociśnieniowy |  |  |
|  | 3-kanałowa, niskopulsacyjna pompa perystaltyczna |  |  |
|  | Duży kolektor frakcji |  |  |
|  | Detektor UV z filtrami 254 i 280 nm |  |  |
|  | Celka przepływowa 4-6 mm |  |  |
|  | Statyw do przekłuwania fiolek od dołu |  |  |
|  | Półka do zestawienia systemu |  |  |
|  | Urządzenie gotowe do pracy |  |  |
| Inne wymagania |  |  |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych |  |  |
|  | Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |

CZĘŚĆ nr 6

FITOFOTOMETR

Dostawa obejmuje 1 egzemplarz

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiar promieniowania fotosyntetycznie czynnego w zakresie od 400 nm do 700 nm / naturalnego /słonecznego/ i sztucznych źródeł światła |  |  |
|  | Przyrząd przenośny do pracy w różnych warunkach. |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy |  |  |

CZĘŚĆ nr 7

LUKSOMIERZ

Dostawa obejmuje  2 egzemplarze luksomierza

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pomiar ilości oświetlenia w Lx i Fc (food candel) |  |  |
|  | funkcja kalibrowania punktu zerowego przy każdym włączeniu |  |  |
|  | manualny i automatyczny wybór zakresu |  |  |
|  | czujnik światła zintegrowany w urządzeniu |  |  |
|  | zakres pomiaru od 0 do 40 000 lx lub od 0 do 4 000 fc |  |  |
|  | podstawowa dokładność -/+ 3% +5 digits, |  |  |
|  | rozdzielczość 0,01 do 10 lx lub 0,001 do 1 fc, częstość pomiarów min. 2 na sek., |  |  |
|  | przyrząd przenośny do pracy w różnych warunkach. |  |  |

CZĘŚĆ nr 8

WYWOŁYWARKA AUTOMATYCZNA DO ZDJĘĆ

Dostawa obejmuje 1 egzemplarz z regeneratorem odczynników.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wywoływanie zdjęć od rozmiaru 2x3 cm do 18x24 cm. Maksymalna szerokość zdjęcia 26 cm. |  |  |
|  | Możliwość regulacji i ustawiania wszystkich parametrów (czas wywoływania , temperatura odczynników oraz efektywność suszenia). |  |  |
|  | Możliwość regulacji dozowania świeżych odczynników za pomocą regeneratora odczynników. |  |  |
|  | Wyposażenie wywoływarki powinno obejmować: węże do podłączenia dopływu i odpływu wody, filtr wody, szczotkę do czyszczenia wałków. |  |  |
|  | Wywoływarka powinna pracować na odczynnikach dowolnych firm: Kodak, Agfa, Durr Dental, Fuji oraz FOTON. |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony przez sprzedawcę |  |  |
|  | Dostawa montaż, uruchomienie, przeszkolenie w obsłudze |  |  |

CZĘŚĆ nr 9

PIPETY AUTOMATYCZNE

Dostawa obejmuje  pipety automatyczne - 191 sztuk oraz montaż

Pipety dostarczane w zestawach o zakresach pojemności:

- Zestaw nr 1: 0,2 – 2µl, 2 – 20µl, 20 – 200µl, 100 – 1000µl - 20 sztuk

- Zestaw nr 2: 1 – 10µl, 10 – 100µl, 100 – 1000µl – 22 sztuk

- Zestaw nr 3: 10 – 100µl, 100 – 1000µl, 1 – 10 ml – 15 sztuk

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące parametrów pipet jednokanałowych o zmiennej pojemności |  |  |
|  | Pipety jednokanałowe autoklawowalne w całości, dostarczane w zestawach |  |  |
|  | Każdy zestaw powinien składać się z: a) kompletu pipet zgodnego z numerem zestawu, b) autoklawowalnych pudełek z tipsami, odpowiadających pipetom typem – liczba pudełek zgodna z ilością pipet c) statywu na co najmniej 6 pipet – w celu szybkiego i łatwego odczytywania objętości, pipety powinny być wieszane na stelażu w jednym rzędzie (nie dopuszcza się statywów karuzelowych) |  |  |
|  | Pipety autoklawowalne w całości, wykonane z ciemnego tworzywa odpornego na UV, reagenty oraz wysoką wilgotność |  |  |
|  | Zrzutnik tipsów oraz stożek na tipsy z tworzywa sztucznego (nie dopuszcza się elementów metalowych) bez dodatkowych elementów uszczelniających tj. gumowe O-ringi |  |  |
|  | Zrzutnik demontowany przez użytkownika, bez użycia żadnych narzędzi |  |  |
|  | Każda pipeta powinna posiadać samonośny mechanizm regulacji objętości, odizolowany termicznie od obudowy pipety, niewrażliwy na zmiany objętości wywołane ciepłem ręki operatora |  |  |
|  | Okienko z wartością ustawionej objętości umieszczone z boku uchwytu pipety, osłonięte przezroczystym tworzywem |  |  |
|  | Obok okienka z wartością objętości, fabrycznie przygotowane miejsce do umieszczenia wkładki z opisem pipety, osłonięte demontowaną obudową z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | W celu łatwej identyfikacji odpowiednich końcówek, pipety powinny posiadać kolory kodowe, umieszczone w co najmniej 3 miejscach na obudowie (np. przycisk, uchwyt na palec wskazujący, obok informacji o zakresie objętości pipety) |  |  |
|  | Dwudzielny przycisk, z ruchomą, niedemontowalną, górną częścią, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą objętości |  |  |
|  | W celu łatwej i wygodnej obsługi, wybór odpowiedniej objętości dokonywany tylko poprzez przekręcanie przycisku tłoka, bez współosiowych tulei lub innych rozwiązań, utrudniających pracę |  |  |
|  | Każda pipeta o objętości mniejszej niż 50 µl w celu zapewnienia dokładnych i powtarzalnych wyników, powinna posiadać funkcję wydmuchu, tzw.” blow out” |  |  |
|  | Pipetę należy dostarczyć z indywidualnym protokołem badań producenta |  |  |
|  | Produkt musi być oznaczony jako zgodny z IVD – potwierdzenie w CE załączonym do oferty wraz z tłumaczeniem |  |  |
|  | Parametry potwierdzone w folderze producenta |  |  |
|  | Dopuszcza się załączanie do oferty folderów w języku angielskim |  |  |
|  | Gwarancja producenta na pipety – minimum 5 lat |  |  |
|  | W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem |  |  |
|  | Wyposażenie musi być dostarczane, montowane i serwisowane w systemie zarządzania jakością: Wykonawca musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty |  |  |

CZĘŚĆ nr 10

ZESTAW PRZYRZĄDÓW DO CHROMATOGRAFII CIENKOWARSTWOWEJ I WYTWORNICA SUCHEGO LODU

Wymagania dotyczące zestawu przyrządów do chromatografii cienkowarstwowej – 1 szt.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora podwójna na płytki min. 10x10 cm z pokrywką ze stali nierdzewnej |  |  |
|  | Komora podwójna na płytki min. 20x10 cm z pokrywką ze szkła |  |  |
|  | Podajnik kapilar: uchwyt kapilar + magazynek kapilar (pojemność 1 ul) + zapas kapilar (500 szt.) |  |  |
|  | Komora do TLC pozioma z dozownikiem eluenta (na płytki o wym. min. 10 cm x10 cm) |  |  |
|  | Lampa UV dwuzakresowa 254/366 nm, 8 W |  |  |
|  | Komora do obserwacji chromatogramów (viewing box) z zamknięciem odcinającym dostęp światła zewnętrznego, dopasowana do lampy UV (poz. 5) |  |  |
|  | Zapas płytek chromatograficznych (100 płytek krzemionkowych o wymiarach min. 20 cm x 20 cm i porowatości 60 Angstremów) |  |  |
|  | Spryskiwacz ręczny do TLC (o pojemności min. 6 ml) |  |  |
|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia dostarczenia zestawu |  |  |
|  | Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta |  |  |

Wymagania dotyczące wytwornicy suchego lodu

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne Tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prosta w montażu przez bezpośrednie podłączenie z cylindrem CO2. |  |  |
|  | Tabletki suchego lodu gotowe po wyjęciu z maszyny. |  |  |
|  | Produkcja suchego lodu odbywa się w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. |  |  |
|  | Ciężar pojedynczej tabletki suchego lodu w zakresie - 1-sza sztuka: 40-60 g, 2-ga sztuka: 240-260 g |  |  |
|  | Wydajność (przy cylindrze CO2 około 22 kg): 1-sza sztuka minimum 80 tabletek, 2-ga sztuka: minimum 15 tabletek |  |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |  |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych |  |  |

CZĘŚĆ nr 11

DOSTAWA OBEJMUJE AUTOMATYCZNĄ WYWOŁYWARKĘ RENTGENOWSKĄ (ZE STOJAKIEM) DO OBRÓBKI KLISZ RENTGENOWSKICH OGÓLNO DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ AUTORADIOGRAFICZNYCH  - 1 SZTUKA

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| Lp. | ParametrY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wydajność średnia wywoływanych filmów: od 70 do 80 na godzinę |  |  |
|  | Procesor nastołowy z podstawą |  |  |
|  | Czas wywołania jednego filmu od 90 do 105 sekund |  |  |
|  | Dozowanie (regeneracja) odczynników za pomocą pomp mieszkowych |  |  |
|  | Wbudowany układ STAND-BY zatrzymujący samoczynnie ruch wałków |  |  |
|  | Format filmów od 7 x 10 cm do 35 x 43 cm |  |  |
|  | Temperatura wody płuczącej od 5o do 30oC |  |  |
|  | Automatyczne dozowanie odczynników chemicznych |  |  |
|  | Zużycie wywoływacza nie większe niż 340 ml/m2 filmu |  |  |
|  | Zużycie utrwalacza nie większe niż 360 ml/m2 filmu |  |  |
|  | Automatyczne suszenie filmów nadmuchem powietrza |  |  |
|  | Wydawanie suchych filmów na stolik na pokrywie |  |  |
|  | Pojemność zbiorników na odczynniki chemiczne: - wywoływacza – nie większa niż 25 L - utrwalacza – nie większa niż 25 L |  |  |
|  | Wymiary 42 cm x 59 cm x 77 cm ± 5% |  |  |
|  | Producent procesora musi być jednocześnie producentem filmów i odczynników w ramach unifikacji procesu fotochemicznego. |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy |  |  |
|  | Serwis dostępny w Polsce. Czas reakcji serwisu 24-36 godz. w dni robocze, czas naprawy w przypadku sprowadzenia części z zagranicy 14 dni roboczych. |  |  |

CZĘŚĆ nr 12

Dostawa urządzeń umożliwiających przygotowanie preparatów biologicznych 
i biomateriałów do badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym

W skład zestawu urządzeń wchodzą: ultramikrotom, łamarka szkła, płytka grzewcza

Pozycja nr 1 Ultramikrotom - 1 szt.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

|  | Ultramikrotom | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość krojonych skrawków w zakresie skrawków ultracienkich od 5 nm do 5 μm |  |  |
| 2 | Szybkość cięcia w zakresie od 0,2 do 90 mm/s |  |  |
| 3 | Wbudowany układ antywibracyjny |  |  |
| 4 | Układ oświetlający do oświetlenia górnego, dolnego oraz przez próbkę z diodami LED |  |  |
| 5 | Automatyczny przesuw preparatu z silnikiem krokowym przód-tył i na boki |  |  |
| 6 | Pompka perystaltyczna |  |  |
| 7 | Blok noża obracany w zakresie 360 stopni |  |  |
| 8 | Uchwyt noży 6-12 mm szklanych i diamentowych |  |  |
| 9 | Pamięć ustawień dla grubości i szybkości cięcia |  |  |
| 10 | Uniwersalny uchwyt preparatu |  |  |
| 11 | Mikroskop stereoskopowy z obiektywem 0,63x lub 1,0x |  |  |
| 12 | Sterowanie pracą urządzenia realizowane poprzez układ elektroniczny z panelem sterującym |  |  |
| 13 | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |  |
| 14 | Serwis na terenie Polski – czas reakcji max. 72 godziny. |  |  |

Pozycja nr 2 Łamarka szkła -1 szt.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

|  | Łamarka noży szklanych do ultramikrotomu działająca zgodnie z zasadą zbalansowanego łamania | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość łamania pasków szkła o szerokości 25 mm, o grubości od 6 do 8 mm |  |  |
| 2 | Kąt łamiący 45º |  |  |
| 3 | Układ z kołem rysującym plus wkład zapasowy |  |  |
| 4 | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |  |
| 5 | Dostawa do Zamawiającego i instruktaż w zakresie obsługi wliczone w cenę |  |  |

Pozycja nr 3 Płytka grzewcza – 2 szt.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

|  | Płytka grzewcza do obróbki (montowania i barwienia) skrawków półcienkich | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość ustawienia trzech temperatur grzania. |  |  |
| 2 | W zestawie: szpatułka do nakładania wosku, wosk, pojemniki na wodę. |  |  |

CZĘŚĆ nr 13

Dostawa urządzeń umożliwiających przygotowanie materiału biologicznego do badań w mikroskopach świetlnych

Pozycja nr 1 Kriostat – 1 szt.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| 1 | Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Regulacja temperatury komory: do -35ºC |  |  |
| 3 | Urządzenie powinno posiadać półkę szybkiego zamrażania na co najmniej 10 preparatów z regulacją temperatury do minimum -40ºC |  |  |
| 2 | Dodatkowo, półka szybkiego zamrażania powinna posiadać przystawkę Peltiera pozwalającą na schłodzenie minimum dwóch preparatów do temperatury poniżej -60ºC |  |  |
| 3 | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 1 μm do 60 μm |  |  |
| 4 | Baza na uchwyt do nożyków wymiennych |  |  |
| 5 | Uchwyt do nożyków wymiennych niskoprofilowanych |  |  |
| 6 | Zakres ruchu pionowego: min 58 mm |  |  |
| 7 | Zakres ruchu poziomego: min 25 mm |  |  |
| 8 | Dwustopniowa regulacja prędkości wstępnego wysuwu preparatu: 0,2 mm/sek lub 0,7 mm/sek. |  |  |
| 9 | Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy |  |  |
| 10 | Możliwość precyzyjnej zmiany położenia przestrzennego próbki (X/Y) o 8º z możliwością obrotu o 360º |  |  |
| 11 | Komora wykonana z materiału odpornego na korozję, własnym oświetleniem i półkami na akcesoria |  |  |
| 12 | W górnej części całej obudowy – podgrzewane rozsuwane „okno” |  |  |
| 13 | Parametry pracy: temperatura wewnątrz komory, czas rzeczywisty, czas rozmrażania, stan systemu „Peltier” wyświetlane na wyświetlaczu. |  |  |
| 14 | Funkcja ręcznego rozmrażania komory i „Półki szybkiego zamrażania” zaopatrzona w czujnik ostrzegający sygnałem dźwiękowym o rozpoczętym procesie rozmrażania. |  |  |
| 15 | Panel sterowania wyposażony w klawisz blokujący, który zabezpiecza przed przypadkową zmianą parametrów programu. |  |  |
| 16 | Panel sterowania wyposażony w piktogramy opisujące wszystkie najważniejsze funkcje urządzenia. Dodatkowo wszystkie przyciski pokryte folią, chroniącą je przed zanieczyszczeniami. |  |  |
| 17 | System dezynfekcji komory kriostatu promieniowaniem UV po zakończeniu pracy. |  |  |
| 18 | Możliwość dezynfekcji promieniowaniem UV – szybkiej/zgrubnej (krótka do 30 min.) – np. po zakończonej pracy z konkretnym materiałem skażonym. – dokładnej (dłuższa do 180 min.) – np. na koniec dnia po zakończeniu pracy. |  |  |
| 19 | Wymagany prawem certyfikat zgodności CE |  |  |
| 20 | Czas gwarancji minimum 18 miesięcy |  |  |
| 21 | Termin wykonania zamówienia – maks. 6 tygodni |  |  |
| 22 | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 72 godziny (rozumiany jako przyjazd serwisu do miejsca awarii i podjecie naprawy) |  |  |

Pozycja nr 2 Zatapiarka parafinowa – 1 szt.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| 1 | Parafiniarka z podgrzewanym polem roboczym do zatapiania preparatów | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parafiniarka z podgrzewanym polem roboczym do zatapiania preparatów |  |  |
| 2 | Pojemność zbiornika na parafinę min : 3,7 litra |  |  |
| 3 | Regulacja temp. parafiny do +70(C |  |  |
| 4 | Regulacja powierzchni roboczej do +70(C |  |  |
| 5 | Grawitacyjny system dozowania i przepływu parafiny |  |  |
| 6 | Wymiary podgrzewanego pola roboczego nie mniejsze niż: 23 x 23 cm |  |  |
|  | Czas gwarancji minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Termin wykonania zamówienia – maks. 6 tygodni |  |  |
|  | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 72 godziny (rozumiany jako przyjazd serwisu do miejsca awarii i podjecie naprawy) |  |  |

Pozycja nr 3 Mikrotom rotacyjny – 1szt.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| 1 | Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z elektromechanicznym przesuwem głowicy | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo – liniowych) |  |  |
| 3 | Zakres oraz kroki nastaw grubości cięcia: Zakres 0,5 – 100 µm w krokach: od 0,5 – 5 µm w krokach co 0,5µm od 5 – 20 µm w krokach co 1µm od 20 – 60 µm w krokach co 5µm od 60 – 100 µm w krokach co 10µm |  |  |
| 4 | Zakres oraz kroki nastaw grubości trymowania: Zakres 1 – 600 µm w krokach: od 1 – 10 µm w krokach co 1µm od 10 – 20 µm w krokach co 2µm od 20 – 50 µm w krokach co 5µm od 50 – 100 µm w krokach co 10µm od 100 – 600 µm w krokach co 50µm |  |  |
| 5 | Mikrotom musi posiadać funkcję retrakcji z regulacją wartości w zakresie od 5 – 100 µm z możliwością jej całkowitego wyłączenia. |  |  |
| 6 | Poziomy zakres ruchu głowicy min. 28 mm (( 1 mm) |  |  |
| 7 | Pionowy zakres ruchu głowicy min. 70 mm |  |  |
| 8 | Elektromechaniczne podprowadzenie preparatu z minimum dwoma różnymi prędkościami 300 µm/s oraz 900 µm/s. |  |  |
| 9 | Uchwyt do żyletek mikrotomowych. |  |  |
| 10 | Uchwyt do kasetek standardowych. |  |  |
| 11 | System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0( oraz wskazaniami zmian położenia co 2(. |  |  |
| 12 | System szybkiej wymiany uchwytów. |  |  |
| 13 | Minimum dwa niezależne mechanizmy blokady ręcznego koła napędowego. |  |  |
| 14 | Wymagana możliwość późniejszej pełnej integracji z urządzeniem oświetlenia powierzchni roboczej oraz stereomikroskopu. |  |  |
| 15 | Opakowanie żyletek mikrotomowych min 50 szt. |  |  |
| 16 | W zestawie powinna znajdować się płyta grzewcza o następujących parametrach: - Regulacja temperatury min. do + 70○C - Elektroniczny system kontroli zapewniający stabilność temperatury z odchyleniem do 0,2○C - Powierzchnia robocza nie mniejsza niż 30x30cm |  |  |
| 17 | W zestawie powinien znajdować się mikroskop posiadający tubus ze zintegrowanymi okularami (10x/20), min. cztery obiektywy o powiększeniach: 4x, 10x, 40x, 100x oil, bezzębatkowy stolik, diodowe oświetlenie. |  |  |
| 18 | Certyfikat CE |  |  |
|  | Termin wykonania zamówienia – maks. 6 tygodni |  |  |
|  | Gwarancja minimum - 18 miesiecy (mikrotom, mikroskop) Gwarancja minimum – 24 miesiące (płyta grzewcza) |  |  |
|  | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki maksymalnie 72 godziny (rozumiany jako przyjazd serwisu do miejsca awarii i podjecie naprawy) |  |  |

CZĘŚĆ nr 14

DOSTAWA ZGRZEWARKI DO FOLII - 1 egzemplarz

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zgrzewarka typu stołowego |  |  |
|  | Długość zgrzewu do 30 cm |  |  |
|  | Zgrzewane materiały: PP, PE o grubości do 0,2 mm |  |  |
|  | Rolka na folię i stolik na zamykane materiały |  |  |
|  | Mechaniczny nóż tnący w odległości do 8 mm od zgrzewu |  |  |
|  | Regulator intensywności lub czasu nagrzewania |  |  |
|  | W zapasie co najmniej dwie elektrody |  |  |
|  | Zapas folii PP (1 kg, grubość 0,040 mm, szerokość 30 cm) |  |  |
|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia dostarczenia zestawu |  |  |
|  | Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta |  |  |

CZĘŚĆ nr 15

DOSTAWA URZĄDZENIA DO TERMICZNEJ STERYLIZACJI POWIETRZA – 1 egzemplarz

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie odkażające powietrze w pomieszczeniu o kubaturze do 60 m3 |  |  |
|  | Niewielkie zużycie prądu (maks. do 60 W) |  |  |
|  | Działanie bez wytwarzania ozonu, promieni UV |  |  |
|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia dostarczenia zestawu |  |  |
|  | Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta |  |  |

CZĘŚĆ nr 16

DOSTAWA KULKOWEGO STERYLIZATORA NARZĘDZI – 1 szt.

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura w komorze sterylizacyjnej co najmniej 230°C |  |  |
|  | Wymiary komory sterylizacyjnej co najmniej 40 mm (średnica) x 80 mm (głębokość) |  |  |
|  | Zalecany czas sterylizacji narzędzi (pinceta, skalpel) nie dłuższy niż 1 min |  |  |
|  | Czas nagrzewania do osiągnięcia temp. roboczej najwyżej 15 min |  |  |
|  | Wskaźnik osiągnięcia temperatury sterylizacji |  |  |
|  | Pokrywka komory sterylizacyjnej |  |  |
|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia dostarczenia zestawu |  |  |
|  | Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta |  |  |

CZĘŚĆ nr 17

MIERNIK PROMIENIOWANIA FOTOSYNTETYCZNIE AKTYWNEGO – 1 egzemplarz

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miernik promieniowania słonecznego z czujnikiem wykalibrowanym na promieniowanie fotosyntetycznie aktywne (PAR); powinien być skorygowany tak, aby odpowiadał widmowej charakterystyce fotosyntezy, tzn. powinien wykazywać lokalne minimum czułości w zakresie 450-550 nm |  |  |
|  | Odczyt w mikroEinsteinach PAR/m2/s lub podobnych, łatwych do przeliczenia jednostkach |  |  |
|  | Oprogramowanie do komputera IBM PC pozwalające na ciągłe zapisywanie danych |  |  |
|  | Zasilanie pozwalające na ciągły pomiar |  |  |
|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia dostarczenia zestawu |  |  |
|  | Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta |  |  |
|  | Odnośniki do przynajmniej dwóch oryginalnych publikacji naukowych z zakresu fizjologii roślin, w których zastosowano proponowany czujnik PAR |  |  |

CZĘŚĆ nr 18

DOSTAWA BATERII ZAWORÓW PRÓŻNIOWYCH – 1 egzemplarz

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora ciśnieniowa z przezroczystego tworzywa odpornego na typowe rozpuszczalniki organiczne stosowane w chromatografii, wyposażona w manometr |  |  |
|  | Pokrywa wyposażona w co najmniej dwadzieścia zaworków pozwalających na podłączenie tyluż kolumn SPE (solid phase extraction) i regulację szybkości przepływu |  |  |
|  | Stojak na naczynia odbiorcze różnego typu (probówki o wymiarach 10x75 mm, 16x100 mm, 16x125 mm lub podobne, naczynka scyntylacyjne o średnicy 12 mm, kolbki o pojemności 10 ml) |  |  |
|  | Zapas naczyń odbiorczych (1000 probówek), igieł i rurek do odprowadzania eluentu |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w pompę próżniową |  |  |
|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia dostarczenia zestawu |  |  |
|  | Konieczne dostarczanie wraz z ofertą folderów producenta |  |  |

CZĘŚĆ nr 19

###### DOSTAWA PRJEKTORA MULTIMEDIALNEGO - 3 sztuki

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przetwornik obrazu min. 0.7˝ LCD x 3 |  |  |
|  | Lampa min. 300W |  |  |
|  | Żywotność lampy co najmniej 3000 godzin |  |  |
|  | Jasność co najmniej 2 600 lumenów |  |  |
|  | OBIEKTYW: F od 1,65 do 1,93 f od 18,53 do 22,18 mm |  |  |
|  | Kontrast co najmniej 500:1 |  |  |
|  | ROZDZELCZOŚĆ: Rzeczywista XGA Maksymalna UXGA |  |  |
|  | Rozdzielczość 4:3; 16:9 |  |  |
|  | Jasność rzeczywista min. 2 600 ANSI LM Jasność efektywna min. 3 900 ANSI LM |  |  |
|  | Zakres synchronizacji pion/poziom 15−91 kHz/50−85 Hz |  |  |
|  | Kompatybilność wideo PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43 |  |  |
|  | Rozmiar obrazu od 33˝ do 300˝ |  |  |
|  | Przesunięcie osi optycznej co najmniej 5:1 |  |  |
|  | Zakres korekcji Keystone'a w pionie min. ±30° |  |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 48 x 163 x 24,5 mm ± 5% |  |  |
|  | Pobór energii nie więcej niż 240 W |  |  |
|  | Głośność nie więcej niż 29 dB |  |  |
|  | Funkcja podtrzymania układu chłodzenia |  |  |
|  | Zabezpieczenia antykradzieżowe |  |  |
|  | TERMINALE POŁĄCZENIOWE: PC: D-sub HD 15-pin x 2, PC 2 wej./PC 1 wyj. S-Video Mini-DIN 4-pin x 1 Kompozytowe wejście wideo RCA x 1 Audio dla component/video RCA x 1, L-R Wyjście monitora Audio M3 x 1, stereo Seryjne mini-DIN 8-pin x 1 |  |  |
|  | Łącze bezprzewodowe WLAN 54Mb/s |  |  |
|  | AKCESORIA STANDARDOWE: Pilot zdalnego sterowania, bateria pilota zdalnego sterowania, przewód zasilający, Kabel RGB, Torba ochronna, Oprogramowanie |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |  |

CZĘŚĆ nr 20

DOSTAWA EKRANU ŚCIENNEGO ELEKTRYCZNIE ROZWIJANEGO -  3 egzemplarze

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ścienno-sufitowy |  |  |
|  | sterowany elektrycznie za pomocą włącznika w ścianie |  |  |
|  | używany do wyświetlania prezentacji |  |  |
|  | powierzchnia projekcyjna jednoformatowa: 4:3 |  |  |
|  | rodzaj powierzchni: biała matowa (Matt White) |  |  |
|  | kaseta w kolorze białym bez ramki |  |  |
|  | wielkość ekranu: długość nie mniej niż 190 cm i nie więcej niż 200 cm; wysokość: nie mniej niż 140 cm i nie więcej niż 150 cm |  |  |

CZĘŚĆ nr 21

DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH - 20 sztuk

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

1. Centralna jednostka sterująca:

| Lp. | Specyfikacja: | Typ i parametry wymagane | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor x86 – zapewniający : minimum 169 punktów w benchmarku SYSmark 2007 Preview Rating minimum 177 punkty w benchmarku SYSmark 2007 E-Learning minimum 190 punkty w benchmarku SYSmark 2007 Produktivity minimum 139 punkty w benchmarku SYSmark 2007, Video Creation lub równoważny |  |  |
| 2 | Karta grafiki | 512 MB DDR (128-bit), wyjście DVI, wyjście tv; PCI-Express x16 |  |  |
| 3 | RAM | DDR2 4GB (2x2048 dual channel) 800MHz, z możliwością rozbudowy do 8 GB |  |  |
| 4 | Dysk HDD | 320 GB Serial ATA/300, 7200rpm, cache 16MB; podzielony na dwie równe partycje |  |  |
| 5 | Nagrywarka DVD+/-RW | Zapis płyt dwuwarstwowych z technologią LightScribe; oprogramowanie |  |  |
| 6 | Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 |  |  |
| 7 | Płyta główna | Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora, współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi Ilość slotów PCI: 2 Ilość slotów PCI-E: 1 x PCI-Ex16, 3 x PCI-Ex1 Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 800MHz Zakresy częstotliwości FSB (MHz): 1066/1333 Ilość gniazd pamięci: 4 Kontrolery dysków: 1xFDD, 1xIDE (100), 4xSATA II Ilość portów USB 2.0: 8 Złącze COM: 1 Złącze LPT: 1 Czujnik otwarcia obudowy |  |  |
| 8 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana, układ dźwiękowy (8 kanałów), |  |  |
| 9 | Czytnik kart pamięci | 24w1 |  |  |
| 10 | Obudowa | MIDI ATX ( 3 zew. zatoki 5.25”, 2 zew. zatoki 3.5”, 2 wew. zatoki 3.5”) Zasilacz: 400 W PFC 2 x USB z na przednim panelu obudowy Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy |  |  |
| 13 | Klawiatura | Przewodowa, wysokiej jakości klawiatura, ergonomiczna, w układzie QWERTY, klawisze multimedialne kalkulator, poczta, klawisze numeryczne, przewodowa, z podpórką pod nadgarstki, złącze USB |  |  |
| 14 | Mysz | Przewodowa mysz optyczna; USB + PS/2, 3 przyciski (jeden w pokrętle), 1 pokrętło, czterokierunkowy scroll, optyczny sensor o rozdzielczości minimum 800 dpi |  |  |
| 15 | Listwa zasilająca | Minimum 1,5 m, liczba gniazd zasilających 10A PL: 5 sztuk, minimum 1 bezpiecznik 10A/250V (topikowy) |  |  |

System: sztuk 20

| System | Windows 7 Professional PL OEM 32-bit (nośnik) | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego systemu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |

Monitor: sztuk 20

Monitor ekranowy:

| Typ i parametry wymagane | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- |
| Typ ekranu Rozmiar plamki Jasność Kontrast Inne | TFT 22” (panorama) 0,282 mm 300 CD/m2 1000:1 Wbudowane głośniki |  |  |
| Czas reakcji matrycy | Nie większy niż 5 ms |  |  |
| Rozdzielczość optymalna | 1680x1050 |  |  |
| Złącza: | 15-stykowe złącze D-sub, DVI 1 x wejście audio, 1 x wyjście słuchawkowe, |  |  |
| Kable: | kabel VGA ; kabel DVI • kabel audio • kabel zasilający |  |  |

CZĘŚĆ nr 22

DOSTAWA DRUKAREK  WRAZ Z KABLAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI

Przedmiot zamówienia : .................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Producent: ……………………………………………………………………………………

Typ urządzenia: ………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….........

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry graniczne tak/nie | Dane techniczne oferowanego sprzętu/nazwa /rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka laserowa mono; prędkość druku 17 str./min, rozdzielczość 600x600 dpi czas wydruku 1 strony 9 sekund, pamięć 8 MB, procesor 266 MHz, Wydajność: 5000 str./mies. Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 2. | Drukarka laserowa kolorowa, szybkość druku (mono): 12 str./min.; (kolor): 8 str./min.; A4; rozdzielczość (mono): 600 x 600 dpi; (kolor): 600 x 600 dpi; wydajność: 30 000 str./mies.; zainstalowana pamięć: 96 MB; prędkość procesora: 450 MHz; złącza zewnętrzne: 1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), 1 port 10/100Base - TX ze złączem RJ45; standardowe języki drukarki : HP PCL 6, emulacja Postscript level 3; zainstalowane opcje: podajnik do 150 arkuszy, tacka odbiorcza do 125 arkuszy; zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, toner magenta, toner yellow, toner black, toner cyan wszystkie o średniej wydajności około 750 stron. Do drukarki należy dołączyć po 1 sztuce wskazanego tonera. Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |