Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy :   31 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZEŚĆ NR 1	
Zestaw do wykonywania, obróbki i archiwizacji zdjęć produktów spożywczych

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Aparat fotograficzny |
| 1. | Aparat fotograficzny : cyfrowa lustrzanka. |  |  |
| 2. | Matryca światłoczuła: czujnik CMOS 36 x 23,9mm. Efektywna liczba pikseli ok. 12,1 miliona. |  |  |
| 3. | Mnożnik ogniskowej obiektywu: x1 |  |  |
| 4. | Rodzaj pamięci: karty CompactFlash™ (typu I, zgodne ze standardem UDMA). |  |  |
| 5. | Celownik optyczny z pryzmatem, TTL, pole widzenia około 100%, wyposażony w regulacje korekcji optycznej okularu od -3 do +1 dpt. Powiększenie: około 0,7x (z obiektywem 50 mm F/1.4). |  |  |
| 6. | Monitor LCD: 3 cale, niskotemperaturowy, polisilikonowy ekran LCD w technologii TFT, 920 tys. punktów (VGA), kąt widzenia 170°, 100% pola widzenia. Możliwość regulowania jasności wyświetlacza. Tryb "Podgląd na żywo". |  |  |
| 7. | Ustawienie może być dokonywane ręcznie (MF) lub automatycznie (AF). W trybie pojedynczym AF [S], ciągłym AF [C] i manualnym [M] w zakresie od -1 EV do +19 EV. Śledzenie ostrości włączane automatycznie w trybie pojedynczego AF [S] lub ciągłego AF [C]. Metody pomiaru ostrości: system wykrywania ostrości TTL, zakres działania: od - 1 do +19 EV (zasięg AF przy krawędziach: EV od 0 do +19) [w normalnej temperaturze (20°C), czułość równoważna ISO 100], minimum 51 pól ostrości, w tym 15 czujników krzyżowych: możliwość wyboru spośród 51 lub 11 pól ostrości, dynamiczny przydział pól AF (dostępny spośród minimum: 9 punktów, 21 punktów, 51 punktów, 51 punktów w systemie 3D śledzenia obiektu). Możliwość zablokowania ustawienia ostrości poprzez właściwy przycisk lub częściowy nacisk spustu migawki (w trybie pojedynczego AF). |  |  |
| 8. | Tryby naświetlania: - Automatyczny program sterowania naświetleniem z możliwością ingerencji w parametry ekspozycji. - Automatyczny dobór przysłony do ręcznie nastawionego czasu otwarcia migawki. - Automatyczny dobór czasu otwarcia migawki do ręcznie nastawionej przysłony. - Ręczne nastawianie obu parametrów naświetlenia. - Korekta obrazu: ostrość, kontrast, jasność, nasycenie, odcień, zabarwienie. |  |  |
| 9. | Rodzaje pomiaru światła: - matrycowy: obiektywy z procesorem lub bez procesora, jeśli użytkownik wprowadzi ich dane. - centralny: przypisanie ok. 75% wagi pomiaru do koła o średnicy ok. 12 mm na środku kadru (średnicę koła można zmienić na 8, 15 lub 20 mm) lub uśrednienie pomiaru z całego kadru (w przypadku używania obiektywu bez procesora używane koło o średnicy 12 mm lub średnia z całego kadru). - punktowy: pomiar w kole o średnicy 4 mm (około 1,5% powierzchni kadru) na środku wybranego pola ostrości (w centralnym polu ostrości, gdy jest używany obiektyw bez procesora). |  |  |
| 10. | Czasy otwarcia migawki: od 30s do 1/8000s., B, synchronizacja z lampą przy 1/250s. |  |  |
| 11. | Korekcja ekspozycji: od -5EV do +5EV ze skokiem 1/3, 1/2 lub 1 EV. Autobracketing: 2 do 9 klatek w krokach co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV. |  |  |
| 12. | Balans bieli: - auto (balans bieli TTL określany z użyciem matrycy aparatu i min. 1005-pikselowego czujnika RGB), - światło żarowe, - światło jarzeniowe (min. 7 ustawień), - światło słoneczne, - lampa błyskowa, - pochmurno, - cień, - pomiar manualny (możliwość zapisu min. 5 wartości). - wybór temp. barwowej (od 2500 do 10 000 K), wszystkie z dokładną regulacją. - braketing balansu bieli: od 2 do 9 klatek w krokach co 1, 2 lub 3. |  |  |
| 13. | Ekwiwalent czułości filmu: ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800. Tryb Lo: ISO 100, HI1: ISO 25600, HI2: ISO 51200, HI3: ISO 102400. |  |  |
| 14. | Współpraca z lampą błyskową: - zaawansowane sterowanie i-TTL (z informacją o temperaturze barwowej) dla lampy zewnętrznej. - Tryb manualny. Kontrola błysku: synchronizacja na przednią kurtynę migawki, synchronizacja na tylną kurtynę migawki, redukcja efektu czerwonych oczu, redukcja efektu czerwonych oczu przy długich czasach ekspozycji, sterowanie grupami lamp przy wykorzystaniu lamp i-TTL. |  |  |
| 15. | Szybkość robienia zdjęć: z prędkością min. 9 obrazów na sekundę lub - 11 klatek na sekundę (zdjęcia szybkie przy użyciu funkcji szybkiego kadrowania, która wycina środek obrazu). |  |  |
| 16. | Formaty zapisu: NEF (12-bitowe lub 14-bitowe pliki RAW z kompresją lub bez), TIFF (RGB), JPEG: Exif 2.21 zgodny ze standardami DCF 2.0 i DPOF. |  |  |
| 17. | Rozmiary zdjęć: format FX: 4256 x 2832 (L), 3184 x 2120 (M), 2128 x 1416 (S); format 1,2x: 3552 × 2368 (L), 2656 × 1776 (M), 1776 × 1184 (S), format DX: 2784 x 1848 (L), 2080 x 1384 (M), 1392 x 920 (S); format 5:4: 3552 x 2832 (L), 2656 x 2120 (M), 1776 x 1416 (S). Rozmiar klatki filmu: 1280 x 720 pikseli/24 kl./s, 640 x 424pikseli/24 kl./s, 320 x 216pikseli/24 kl./s. |  |  |
| 18. | Inne funkcje: samowyzwalacz 2, 5, 10 lub 20 s, histogram RGB, notatki dźwiękowe, menu w języku polskim. |  |  |
| 19. | Zasilanie: akumulator litowo-jonowy EN-EL4a lub opcjonalnie EN-EL4. |  |  |
| 20. | Zawartość zestawu: - Lustrzanka cyfrowa. - Pasek na szyję. - Akumulator litowo-jonowy EN-EL4a. - Ładowarka. - Przewód audio/video. - Przewód USB. - Dekiel do korpusu. - Osłona na sanki mocujące. - Pokrywa komory na baterie. - Zacisk kabla USB. - CD-ROM z oprogramowaniem. |  |  |
| Pozycja Nr 2. Obiektyw |
| 1. | Profesjonalny, długoogniskowy, 5-krotny zoom, z systemem redukcji drgań. |  |  |
| 2. | Ogniskowa: 80-400 mm. |  |  |
| 3. | Przesłona: 4,5-5,6. |  |  |
| 4. | Konstrukcja optyczna: 17 soczewek w 11 grupach. |  |  |
| 5. | Napęd: przenoszony z aparatu. |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: 30o10’-6o10’. |  |  |
| 7. | Minimalny otwór przysłony: 32. |  |  |
| 8. | Minimalna odległość ostrzenia: 2,3 m. |  |  |
| 9. | Średnica filtra: 77 mm. |  |  |
| 10. | Zawartość zestawu : - dekiel przedni i tylni. - osłona przeciwsłoneczna. - pokrowiec. |  |  |
| Pozycja Nr 3. Obiektyw |
| 1. | Obiektyw kompaktowy z 11,2-krotnym zoomem |  |  |
| 2. | Ogniskowa: 18-200 mm. |  |  |
| 3. | Przesłona: 3,5-5,6. |  |  |
| 4. | Konstrukcja optyczna: 16 soczewek w 12 grupach |  |  |
| 5. | Napęd: silnik SWM. |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: 76o-8o. |  |  |
| 7. | Minimalny otwór przysłony: 22-36. |  |  |
| 8. | Minimalna odległość ostrzenia: 0,5 m. |  |  |
| 9. | Średnica filtra: 72 mm. |  |  |
| 10 | Zawartość zestawu : - dekiel przedni i tylni. - osłona przeciwsłoneczna. - pokrowiec. |  |  |
| Pozycja Nr 4. Obiektyw |
| 1. | Stałoogniskowy obiektyw makro |  |  |
| 2. | Ogniskowa: 50 mm. |  |  |
| 3. | Przesłona: 1,4. |  |  |
| 4. | Konstrukcja optyczna: 8 soczewek w 7 grupach. |  |  |
| 5. | Napęd: silnik ultradźwiękowy |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: 46o. |  |  |
| 7. | Minimalny otwór przysłony: 16. |  |  |
| 8. | Minimalna odległość ostrzenia: 0,45 m. |  |  |
| 9. | Średnica filtra: 58 mm. |  |  |
| 10. | Zawartość zestawu : - dekiel przedni i tylni, - osłona przeciwsłoneczna, - pokrowiec |  |  |
| Pozycja Nr 5. Obiektyw Micro |
| 1. | Stałoogniskowy obiektyw makro |  |  |
| 2. | Ogniskowa: 105 mm. |  |  |
| 3. | Przesłona: 2,8. |  |  |
| 4. | Konstrukcja optyczna: 14 soczewek w 12 grupach, 1 soczewka ED, 1soczewka z powłoką nanokrystaliczną |  |  |
| 5. | Napęd: Silnik SWM |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: 23o20’. |  |  |
| 7. | Minimalny otwór przysłony: 32. |  |  |
| 8. | Minimalna odległość ostrzenia: 0,31 m. |  |  |
| 9. | Średnica filtra: 62 mm. |  |  |
| 10. | Zawartość zestawu : - dekiel przedni i tylni, - osłona przeciwsłoneczna, - pokrowiec. |  |  |
| Pozycja Nr 6. Obiektyw Micro |
| 1. | Stałoogniskowy, wysokiej jasności obiektyw |  |  |
| 2. | Ogniskowa: 60 mm |  |  |
| 3. | Przesłona: 2,8. |  |  |
| 4. | Konstrukcja optyczna: 8 soczewek w 7 grupach |  |  |
| 5. | Napęd: przenoszony z aparatu SWM |  |  |
| 6. | Kąt widzenia: 39o40’. |  |  |
| 7. | Minimalny otwór przysłony: 32. |  |  |
| 8. | Minimalna odległość ostrzenia: 0,219 m. |  |  |
| 9. | Średnica filtra: 62 mm. |  |  |
| 10. | Zawartość zestawu : - dekiel przedni i tylni, - osłona przeciwsłoneczna, - pokrowiec |  |  |
| Pozycja Nr 7. Filtr ochronny |
| 1. | Filtr ochronny : B+W UV MRC Lim. |  |  |
| 2. | Średnica: 77 mm. |  |  |
| Pozycja Nr 8. Filtr ochronny |
| 1. | Filtr ochronny: B+W UV MRC Lim. |  |  |
| 2. | Średnica: 72 mm. |  |  |
| Pozycja Nr 9. Filtr ochronny |
| 1. | Filtr ochronny: B+W UV MRC Lim. |  |  |
| 2. | Średnica: 58 mm. |  |  |
| Pozycja Nr 10. Filtr ochronny |
| 1. | Filtr ochronny : B+W UV MRC Lim. |  |  |
| 2. | Średnica: 62 mm. |  |  |
| Pozycja Nr 11. Lampa błyskowa do makrofotografii |
| 1. | Liczba przewodnia: 2 x 10 (przy 35mm, ISO 100), 14 (przy ISO 200). |  |  |
| 2. | Kąt rozsyłu błysku: krycie dla obiektywu 24 mm (minimum 60° w pionie i 78° w poziomie). |  |  |
| 3. | Główkę lampy można pochylić w dół (w kierunku osi optycznej) o min. 60° z krokiem co min. 15° lub w górę o min. 45° (w przeciwnym kierunku) z krokiem co 15°. |  |  |
| 4. | Tryby ekspozycji: - automatyka błysku i-TTL, - automatyka D-TTL, - tryb ręczny. |  |  |
| 5. | Zasilanie: bateria litowa CR123A (3 V). |  |  |
| 6. | Inne funkcje: - synchronizacja z krótkimi czasami migawki Auto FP, - blokada mocy błysku, - białe światło pilotażowe LED. |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - bezprzewodowy wyzwalacz błysku, - pierścień mocujący, - lampy błyskowe, - adaptery do makrofotografii z bardzo bliskich dystansów, - pierścienie pośrednie (52, 62, 67, 72, 77 mm); - uchwyty na filtry barwne + zestawy filtrów barwnych SJ-R200, - dyfuzor, - podstawki lamp błyskowych, - panel na podczerwień do aparatów z wbudowaną lampą błyskową, -pokrowiec na sterownik, - pokrowce na lampy błyskowe, - pokrowiec na pierścień mocujący, - pokrowiec na zestaw |  |  |
| Pozycja Nr 12. Lampa błyskowa |
| 1. | Liczba przewodnia: 40 (przy 50 mm) i 56 (przy 200 mm) |  |  |
| 2. | Kąt rozsyłu błysku: - Automatyczny zoom w zakresie ogniskowych 17-200 mm. Zakres zoomu rozszerza się do kąta widzenia obiektywu 14 mm podczas korzystania z wbudowanego dyfuzora lub nasadki. - Kąt rozbłysku światła automatycznie dostosowany do formatu przetwornika obrazowego. |  |  |
| 3. | Regulacja głowicy: - w pionie -7° w dół i 90° w górę z sygnalizacją zaskoczenia kliknięciem przy ustawieniach -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°; - w poziomie 180° w lewo i w prawo z sygnalizacją zaskoczenia kliknięciem przy ustawieniach 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°. |  |  |
| 4. | Tryby ekspozycji: automatyka błysku i- TTL, Automatyka D-TTL, Automatyka TTL, błysku z automatyczną regulacją przysłony, automatyczny bez TTL, tryb ręczny, błysk wielokrotny. |  |  |
| 5. | Inne funkcje: - błysk próbny, - przedbłyski monitorujące, - dioda wspomagająca AF, - błysk modelujący, - synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki Auto FP, - blokada mocy błysku.. |  |  |
| 6. | Zasilanie: cztery baterie AA o napięciu maks. 1,5 V alkaliczno-manganowe, litowe, tlenkowo-niklowe lub akumulatory niklowo-wodorkowe. |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - podstawka do lampy. - nasadka rozpraszająca. - zestaw filtrów barwnych. - uchwyt na filtry barwne. - futerał. |  |  |
| Pozycja Nr 13. Torba |
| 1. | Torba z funkcją bezpiecznego przenoszenia lustrzanki z wyposażeniem |  |  |
| 2. | Pojemność: 1 lustrzanka, 1-3 obiektywy, lampa błyskowa, akcesoria. |  |  |
| 3. | Materiał zewnętrzny: wodoodporny nylon. |  |  |
| 4. | Wymiary wewnętrzne: min. 24x9x19 cm. |  |  |
| Pozycja Nr 14. Akumulator |
| 1. | Rodzaj: Li-ion. |  |  |
| 2. | Napięcie: 11,1 V. |  |  |
| 3. | Wymiary: kompatybilny z lustrzanką |  |  |
| Pozycja Nr 15. Zasilacz sieciowy lustrzanki cyfrowej |
| 1. | Prąd wejściowy: AC 100-240V, 50/60 Hz. |  |  |
| 2. | Prąd wyjściowy: zgodny z charakterystyką lustrzanki.. |  |  |
| Pozycja Nr 16. Karta pamięci |
| 1. | Karta pamięci : SanDisk Extreme III CompactFlasch. |  |  |
| 2. | Pojemność: 32 GB. |  |  |
| 3. | Prędkość odczytu i zapisu: min. 30 MB/s. |  |  |
| 4. | Zawartość zestawu : - futerał podróżny. - program do odzyskiwania przypadkowo skasowanych danych. |  |  |
| Pozycja Nr 17. Wizjer kątowy |
| 1. | Skala odwzorowania obrazu: 1:1 lub 1:2 |  |  |
| 2. | Regulacja dioptrażu: dla skali 1:1 od -8 do +3,5 dpt, a dla skali 1:2 od -5 do +6 dpt. |  |  |
| 3. | Typ pryzmatu: dachowy. |  |  |
| Pozycja Nr 18. Elektroniczny wężyk spustowy |
| 1. | Długość: min. 85 cm. |  |  |
| 2. | Wyświetlacz LCD z możliwością podświetlenia |  |  |
| 3. | Funkcje: - Dioda gotowości spustu migawki. - Wybierak wielofunkcyjny. - Interwałometr. - Samowyzwalacz. - Mechanizm wstrzymywania spustu migawki. |  |  |
| Pozycja Nr 19. Zestaw do czyszczenia matryc pełnoformatowych |
| 1. | Zawartość: - pojemnik pod ciśnieniem 400 ml, - pojemnik z filtrem na kurz, - rura ssąca, - końcówki ssące, - saszetki ze szpatułkami |  |  |
| Pozycja Nr 20. Program komputerowy do obróbki zdjęć |
| 1. | - Aplikacja do edycji obrazu współpracująca z technologią U Point TM. - Program zoptymalizowany do obróbki plików NEF (RAW), współpracujący także z plikami typu JPEG i TIFF dowolnego pochodzenia. - Umożliwia: definiowanie wybranych obszarów kolorów i odcieni, podniesienie ostrości detali, rozmycia fragmentów obrazów, redukcję szumów. Korekcje muszą być możliwe dla całych zdjęć lub ich wybranych fragmentów |  |  |
| Pozycja Nr 21. Statyw do aparatu fotograficznego |
| 1. | Materiał: Stop ATM. |  |  |
| 2. | Wysokość maksymalna: 190 cm (+/- 10%) |  |  |
| 3. | Wysokość minimalna: 65 cm (+/- 10%) |  |  |
| 4. | Długość złożonego statywu: ok. 75 cm (+/- 10%) |  |  |
| 5. | Obciążenie statywu: min. 5 kg |  |  |
| 6. | Waga statywu: do 3,5 kg |  |  |
| 7. | Nogi: 3, regulowany rozstaw. |  |  |
| 8. | Głowica z płytką umożliwiającą szybkie zwalnianie aparatu. |  |  |
| 9. | Kolumna : centralna, obracana |  |  |
| Pozycja Nr 22. Stół bezcieniowy |
| 1. | - Wymiary: 60x130 cm (+/-5%), - oprawki podwójne na świetlówki, - świetlówki Philips 23W 6500K lub równoważne. Stół barwy białej przy parametrach naświetlania f4 1/30s (ASA 100). |  |  |
| Pozycja Nr 23. Namiot bezcieniowy sześcienny |
| 1. | - Zdejmowana ścianka przednia (z otworem). - Aksamitne tła: czarne, białe, niebieskie i czerwone. - Bok sześcianu – 150 cm (+/-5%) - Pokrowiec do transportu.. |  |  |
| Pozycja Nr 24. Blenda |
| 1. | - Powierzchnia odbijająca światło. - Kształt trójkątny z uchwytem. - Wymiar: 30x30 cm (+/-5%) - Barwa – srebrna. - Pokrowiec |  |  |
| Pozycja Nr 25. Lampa błyskowa |
| 1. | - Typ Yinyan 45Ws lub równoważny - Moc 45 Ws. - Wyzwalana z fotoceli wewnętrznej lub przewodu synchro 3 m. - Czas ładowania ok. 5 sek. |  |  |
| Pozycja Nr 26. Oprawka potrójna na gwint E27 |
| 1. | Pozwala na zamocowanie 2 lamp błyskowych, żarówki pilotującej i parasolki. Wyposażona w niezależne włączniki. Wykonana z mocnego tworzywa. |  |  |
| Pozycja Nr 27. Statyw |
| 1. | Do mocowania oprawki potrójnej. Wysokość maksymalna 100 cm, minimalna 40 cm (+/- 10%). Dwa mocowania oprawki – na szczycie i u podstawy |  |  |
| Pozycja Nr 28. Świetlówka |
| 1. | Energooszczędna świetlówka o temperaturze barwowej 5500 K, gwint E27, moc pobierana 125 W |  |  |
| Pozycja Nr 29. Żarówka LED |
| 1. | Gwint E27, kąt świecenia ok. 15 st., zbudowana z 36 diod o zimnym świetle. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 2
Drukarka wielkoformatowa

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Drukarka wielkoformatowa |
| 1. | Technologia druku: wielowarstwowe nakładanie barw |  |  |
| 2. | Dysze głowicy drukującej: 304 |  |  |
| 3. | Pamięć standardowa: 64 MB |  |  |
| 4. | Standardowy język drukarki: PCL 3-GUI RGB 24-bitowy Contone |  |  |
| 5. | Opcjonalny język drukarki: Addobe Post Script przez programowy procesor obrazu |  |  |
| 6. | Prędkość druku min 4 min./str. – błyszczący nośnik A3, 12 min/str. – błyszczący nośnik formatu A1 |  |  |
| 7. | Jakość wydruku – mono: min. 2400x1200 dpi |  |  |
| 8. | Jakość wydruku – kolor: min. 2400x1200 dpi |  |  |
| 9. | Precyzja linii: +/- 0,2% |  |  |
| 10. | Maksymalna długość drukowania: min. 15 m |  |  |
| 11. | Minimalna grubość linii: 0,04 mm |  |  |
| 12. | Marginesy: maksymalnie; dolny – 12 mm (arkusz), 5 mm (nośnik z roli). Pozostałe – 5 mm |  |  |
| 13. | Zewnętrzne porty: 1 port równoległy, 1 x USB 2.0, 1 x EIO |  |  |
| 14. | Kolory wkładów drukujących: czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny, jasnopurpurowy |  |  |
| 15. | Podajnik: min. 70 ark., ręczny pojedynczych arkuszy z przodu i z tyłu, z rolki |  |  |
| 16. | Odbiornik: min. 50 ark. |  |  |
| 17. | Obsługiwane nośniki: papier typu bond i powlekany, fotograficzny, typu proofing |  |  |
| 18. | Gramatura nośników: podajnik, rolka – od 65 do 150 g/m2 Ścieżka tylna – min. 300 g/m2 |  |  |
| 19. | Wymiary nośników: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4 |  |  |
| 20. | Maksymalna szerokość nośnika : do 625 mm |  |  |
| 21. | Długość rolki: do 15 m |  |  |
| 22. | Obsługiwane systemy operacyjne : - Microsoft Windows 7 - Microsoft Windows Vista - Microsoft Windows XP |  |  |
| 23. | Dołączone sterowniki: Windows PCL 3-GUI, Auto CAD, USB i ECP |  |  |
| 24. | Przewód podłączeniowy do komputera: 1 x 5m |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 3
Zestaw komputerowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Centralna jednostka sterująca. |
| 1. | Typ obudowy: Midi Tower |  |  |
| 2. | Procesor: czterordzeniowy |  |  |
| 3. | Częstotliwość procesora: min. 2,6 GHz |  |  |
| 4. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5,86 GT/s |  |  |
| 5. | Pojemność pamięci casche: 8 MB |  |  |
| 6. | Ilość zainstalowanych dysków: 2 |  |  |
| 7. | Dysk : SATA II lub równoważny |  |  |
| 8. | Pojemność dysku: 1 TB |  |  |
| 9. | Sterowniki dysków: 6 x SATA lub równoważne |  |  |
| 10. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 11. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 12. | Pojemność pamięci: min. 4096 MB |  |  |
| 13. | Maksymalna pojemność pamięci: 49152 MB |  |  |
| 14. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 15. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 16. | Chipset: 5520 |  |  |
| 17. | Zainstalowana karta graficzna: PCI Express x 16, 768 MB GDDR3 SDRAM, Full Shader Model 4.0 (OpenGL 2.1/DirectX 10), OpenGL 3.0, DirectX 10.0 |  |  |
| 18. | Zainstalowana pamięć video: 768 MB |  |  |
| 19. | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |  |
| 20. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 21. | Sloty PCI – 2 szt. |  |  |
| 22. | Wolne sloty PCI – 2 szt. |  |  |
| 23. | Sloty PCI-E 8x – 2 szt. |  |  |
| 24. | Sloty PCI-E 16x – 2 szt. |  |  |
| 25. | Wolne sloty PCI-E 16x – 1 szt. |  |  |
| 26. | Dodatkowe informacje n/t slotów PCI: - 2 x slot PCI (standard) - 2 x slot PCI-E 8x (standard) [8 x mechanicznie, 4 x elektrycznie] - 2 x slot PCI-E 16x (standard) |  |  |
| 27. | Wolne kieszenie 3.5 (wewnętrzne) - 3 szt. |  |  |
| 28. | Wolne kieszenie 5.25 (zewnętrzne) -2 szt. |  |  |
| 29. | Interfejsy: - PS/2 (klawiatura) - PS/2 (mysz) - 12 x USB 2.0 - 1 x RJ-45 (LAN) - 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) - 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) - 1 x wyjście na mikrofon (na froncie obudowy) - 1 x wejście liniowe - 1 x wyjście liniowe - 1 x wejście na mikrofon - 1 x Serial - 1 x Seata |  |  |
| 30. | Port USB: 2 x USB 2.0 (przedni panel) 6 x USB 2.0 (tylny panel) |  |  |
| 31. | Dodatkowe informacje o portach eSATA: 1 x eSATA (tylny panel) |  |  |
| 32. | Napęd: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |  |  |
| 33. | Klawiatura: -układ klawiszy standardowy - klawisze multimedialne, internetowe i numeryczne - komunikacja radiowa - interfejs USB |  |  |
| 34. | Mysz: laserowa ,komunikacja radiowa, interfejs USB, rozdzielczość – min. 1000 dpi, liczba przycisków - 5, rolek – 1 |  |  |
| Pozycja Nr 2. Monitor |
| 1. | Format ekranu: panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 26 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,287 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min.1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-82 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 550 x 344 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min. 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln |  |  |
| 19. | Regulacja cyfrowa: OSD |  |  |
| 20. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 21. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 22. | Pozostałe złącza: 1 x HDMI, 4 x USB 2.0, 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 23. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 24. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 25. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |
| Pozycja Nr 3. System operacyjny |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 4. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Microsoft Office 2007 Standard |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: Word – edytor tekstu, Excel – arkusz kalkulacyjny, PowerPoint – program do tworzenia prezentacji Outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 5. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Autodesk AutoCAD LT 2010 |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 6. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 6. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: CorelDRAW Graphics Suite X4 |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: CorelDRAW X4, Corel PHOTO-PAIN X4, Corel Power TRACE X4, Corel CAPTURE X4 |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 7. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Ahead Nero 9 |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 6. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 8. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Symantec Norton SystemWorks |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 6. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 4
Zestaw komputerowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Centralna jednostka sterująca |
| 1. | Typ obudowy: Tower |  |  |
| 2. | Procesor : czterordzeniowy |  |  |
| 3. | Ilość zainstalowanych procesorów: 2 |  |  |
| 4. | Częstotliwość procesora: min. 2,4 GHz |  |  |
| 5. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2.5 GT/s |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 7. | Ilość zainstalowanych dysków: 2 |  |  |
| 8. | Dysk: SATA II lub równoważny |  |  |
| 9. | Pojemność dysku: 500 GB 500 GB |  |  |
| 10. | Sterowniki dysków: 4 x SATA lub równoważne |  |  |
| 11. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 12. | Sterownik macierzy: PERC S100 (SATA Software RAID) |  |  |
| 13. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 14. | Pojemność pamięci: 4096 MB |  |  |
| 15. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 16. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 18. | Ilość slotów PCI-E 16x v. 2.0 : 1szt. |  |  |
| 19. | Ilość slotów PCI-E 8x v. 2.0 : 2 szt. |  |  |
| 20. | Ilość slotów PCI-E 1x szt. 1 |  |  |
| 21. | Zainstalowana karta graficzna: 8 MB |  |  |
| 22. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 23. | Ilość wolnych kieszeni 3.5 (wewnętrznych): 2szt. |  |  |
| 24. | Ilość wolnych kieszeni 5.25 (zewnętrznych): 1 szt. |  |  |
| 25. | Ilość półek na dyski Non Hot Swap- 4 szt. |  |  |
| 26. | Ilość zasilaczy: 1 szt. |  |  |
| 27. | Napęd wbudowany: DVD±RW |  |  |
| 28. | Dodatkowe informacje: -dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16) -jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8) -kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) [zdalne zarządzanie] |  |  |
| 29. | Klawiatura: przewodowa, układ standardowy, klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne, długość kabla - minimum 1,8 m, regulacja kąta nachylenia |  |  |
| 30. | Mysz: przewodowa, optyczna, 3 przyciski (jeden w pokrętle), długość kabla – min. 1,8 m |  |  |
| Pozycja Nr 2. System operacyjny |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Zawartość zestawu : - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 3. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: - Word – edytor tekstu, - Excel – arkusz kalkulacyjny, - PowerPoint – program do tworzenia prezentacji, - Outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 4. Monitor |
| 1. | Format ekranu: panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 24 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,27 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT S-IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-94 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 518 x 324 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane: 2 szt. |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln |  |  |
| 19. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 20. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 21. | Pozostałe złącza: 1 x HDMI-HDCP 4 x USB 2.0, 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 22. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 23. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 24. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 5
Zestaw komputerowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Laptop. |
| 1. | Typ procesora: dwurdzeniowy |  |  |
| 2. | Prędkość procesora: 2,4 GHz |  |  |
| 3. | Dysk twardy: Min. 500 GB |  |  |
| 4. | Pamięć RAM: 8 GB |  |  |
| 5. | Typ pamięci : SO-DIMM DDR2 800 MHz |  |  |
| 6. | Ilość banków pamięci: 2 |  |  |
| 7. | Przekątna ekranu: 15,4” |  |  |
| 8. | Rozdzielczość ekranu: min. 1280x800 |  |  |
| 9. | Karta graficzna: DirectX 10,Wsparcie Blu-Ray BD,Wsparcie Vista |  |  |
| 10. | Pamięć karty graficznej: 512 MB |  |  |
| 11. | Pamięć współdzielona: 1279 MB |  |  |
| 12. | Karta dźwiękową: zintegrowana 16-bitowa, |  |  |
| 13. | Napęd: Blu-Ray ROM + SuperMulti DVDR/RW |  |  |
| 14. | Gniazda rozerzeń: ExpressCard 34 / ExpressCard 54 |  |  |
| 15. | Urządzenie wskazujące: tabliczka dotykowa z wyłącznikiem i wydzieloną strefą przesuwania poziomego i pionowego, regulacja głośności, przyciski wyciszania, przycisk szybkiego uruchamiania |  |  |
| 16. | Rodzaj baterii: litowy |  |  |
| 17. | Czas pracy na baterii: min. 3 godziny |  |  |
| 18. | RJ-45 |  |  |
| 19. | Złącze USB 2.0 |  |  |
| 20. | Złącze IEEE 1394 |  |  |
| 21 | Złącze monitora zewnętrznego |  |  |
| 22 | Pozostałe złącza: Line in, Line out, HDMI |  |  |
| 23. | Bezprzewodowa karta sieciowa: 802.11a/g/n |  |  |
| 24. | Bluetooth |  |  |
| 25. | IR |  |  |
| 26. | Czytnik kart pamięci: SD / MMC / MS / xD / MS Pro |  |  |
| 27. | Wbudowana kamera: 1,3 MPx |  |  |
| 28. | Pilot zdalnego sterowania |  |  |
| 29. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL, |  |  |
| 30. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 31. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 32. | Okres licencji: Bezterminowa |  |  |
| 33. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| 34. | Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard |  |  |
| 35. | Składowe pakietu: Word, Excel, PowerPoint, Outlook |  |  |
| 36. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 37. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 38. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 39. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 40. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| 41. | Waga : max.2,7 kg |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZEŚĆ NR 6
Projektor multimedialny

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Projektor multimedialny |
| 1. | Typ matrycy : DLP |  |  |
| 2. | Moc lampy : 230 W (+/- 2%) |  |  |
| 3. | Żywotność lampy (normal) : min. 2000 h |  |  |
| 4. | Żywotność lampy (econo) : min. 3000 h |  |  |
| 5. | Głośniki : 1 x 3 W |  |  |
| 6. | Waga : max. 3,4 kg |  |  |
| 7. | Rozdzielczość podstawowa : WXGA (1280 x 800) |  |  |
| 8. | Rozdzielczość max : WUXGA (1920 x 1200) |  |  |
| 9. | Współczynnik kontrastu : 2800 :1 |  |  |
| 10. | Jasność : 3000 ANSI lumen |  |  |
| 11. | Format obrazu (standardowy) : 16:10 |  |  |
| 12. | Zoom optyczny : 1,15 :1 |  |  |
| 13. | Korekcja pionowa (Keystone) : automatyczna |  |  |
| 14. | Minimalna wielkość obrazu : 40 cali |  |  |
| 15. | Maksymalna wielkość obrazu : min. 300 cali |  |  |
| 16. | Wejście HDMI |  |  |
| 17. | Wejście D-Sub 15pin |  |  |
| 18. | Wejście S-Video mini DIN |  |  |
| 19. | Wejście kompozytowe |  |  |
| 20. | Sygnał video : NTSC, PAL, SEZAM |  |  |
| 21. | Wyposażenie : - kabel VGA, - kabel zasilający, - karta gwarancyjna, - pilot, torba |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 7
System spektralnej absorpcji atomowej z wyposażeniem

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Spektrometr absorpcji atomowej |
| 1. | Spektrometr absorpcji atomowej pracujący w technice płomieniowej i kuwety grafitowej: -- monochromator o długości, co najmniej 33 cm w systemie Eberta lub Fastie-Eberta. - System dwuwiązkowy. - Siatka dyfrakcyjna holograficzna 1800 L/mm. - Zmienna regulowana szczelina monochromatora w zakresie regulacji od 0,1 do 2,0 nm z krokiem co 0.1 nm. - Zmieniacz lamp na 8 lamp z katodą wnękową. - Wyposażony w inertną komorę mgielną. - Wyposażony w rozpylacz do pracy z roztworami wodno-kwaśnymi oraz organicznymi. - Detektor – fotopowielacz. - Palnik tytanowy acetylen-powietrze 100 mm. - Spektrometr musi mieć możliwość pracy z kuwetą grafitową z korekcją deuterową. - Automatycznie ustawiany palnik w płaszczyźnie pionowej i poziomej. - Automatyczny obrót palnika. - Deuterowa korekcja tła w technice płomieniowej. |  |  |
| 2. | Piec grafitowy: z deuterową korekcją tła z zamkniętym układem chłodzenia |  |  |
| 3. | Kamera we wnętrzu pieca grafitowego umożliwiająca podgląd wnętrza kuwetki grafitowej |  |  |
| 4. | Zasilacz wbudowany w zmieniacz lamp obsługujący tzw. Super Lampy czyli lampy o podwyższonej intensywności |  |  |
| 5. | Oprogramowanie: w języku polskim |  |  |
| 6. | Okap: nad aparat do podłączenia do istniejącej sieci wyciągowej |  |  |
| 7. | Zasilanie: 230V, 50 Hz |  |  |
| 8. | Roztwory wzorcowe : o stęż. 1000 ppm, min. 100 ml do ozn. Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, K, Na, Zn. |  |  |
| 9. | Lampy: z katodą wnękową do ozn. Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, K, Na, Zn. |  |  |
| Pozycja Nr 2. Centralna jednostka sterująca |
| 1. | Oprogramowanie: w języku polskim pracujące w środowisku Microsoft Windows 7 Professional PL umożliwiające pełne sterowanie oraz akwizycję danych |  |  |
| 2. | Typ obudowy: Tower |  |  |
| 3. | Procesor: czterordzeniowy |  |  |
| 4. | Częstotliwość procesora: min. 2,4 GHz |  |  |
| 5. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2.5 GT/s |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 7. | Dysk: SATA II lub równoważny |  |  |
| 8. | Pojemność dysku: 500 GB |  |  |
| 9. | Sterowniki dysków: SATA lub równoważne |  |  |
| 10. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 11. | Sterownik macierzy: PERC S100 (SATA Software RAID) |  |  |
| 12. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 13. | Pojemność pamięci: 4096 MB |  |  |
| 14. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 15. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 16. | Ilość slotów PCI-E 16x v. 2.0 : 1 |  |  |
| 17. | Ilość slotów PCI-E 8x v. 2.0 : 2 |  |  |
| 18. | Ilość slotów PCI-E 1x : 1 |  |  |
| 19. | Zainstalowana karta graficzna: 8 MB |  |  |
| 20. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 21. | Ilość wolnych kieszeni 3.5 (wewnętrznych): : 2 szt. |  |  |
| 22. | Ilość wolnych kieszeni 5.25 (zewnętrznych): 1 szt. |  |  |
| 23. | Ilość półek na dyski Non Hot Swap : 4 szt. |  |  |
| 24. | Ilość zasilaczy: 1 szt. |  |  |
| 25. | Napęd wbudowany: DVD±RW |  |  |
| 26. | Dodatkowe informacje: -dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16), -jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8), -kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) [zdalne zarządzanie], |  |  |
| 27. | Klawiatura: - przewodowa - układ standardowy - klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne - długość kabla - minimum 1,8 m - regulacja kąta nachylenia |  |  |
| 28. | Mysz: - przewodowa - optyczna - 3 przyciski (jeden w pokrętle) - długość kabla – minimum 1,8 m |  |  |
| Pozycja Nr 3. System operacyjny |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: Bezterminowa |  |  |
| 5. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 4. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: Word – edytor tekstu, Excel – arkusz kalkulacyjny, PowerPoint – program do tworzenia prezentacj, Outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: Bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 5. Monitor |
| 1. | Format ekranu: Panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 24 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,27 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT S-IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-94 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 518 x 324 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min.400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min. 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane: 2 szt. |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB, DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln |  |  |
| 19. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 20. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 21. | Pozostałe złącza: - 1 x HDMI-HDCP - 4 x USB 2.0 - 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 22. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 23. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 24. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |
| Pozycja Nr 6. Drukarka |
| 1. | Typ wydruku: laserowy |  |  |
| 2. | Rodzaj wydruku: kolorowy |  |  |
| 3. | Sposób komunikacji: USB, LAN (Ethernet), Wireless LAN |  |  |
| 4. | Rodzaje kaset z tonerem: czarny, błękitny (cyan), purpurowy (magneta), żółty (yellow) |  |  |
| 5. | Ilość kaset z tonerem: 4 szt. |  |  |
| 6. | Maksymalny format papieru: A4 |  |  |
| 7. | Obsługiwana gramatura papieru: 60 - 163 g/m2 |  |  |
| 8. | Podajnik papieru: na min. 250 ark. |  |  |
| 9. | Taca odbiorcza: na min. 100 ark. |  |  |
| 10. | Wyświetlacz: wbudowany LCD |  |  |
| 11. | Szybkość druku w czerni: min. 16 str./min. |  |  |
| 12. | Rozdzielczość druku w czerni: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 13. | Szybkość druku w kolorze: min. 16 str./min. |  |  |
| 14. | Rozdzielczość druku w kolorze : min. 2400x600 dpi |  |  |
| 15. | Prędkość procesora : 300 MHz |  |  |
| 16. | Wbudowana pamięć: min. 64 MB |  |  |
| 17. | Wymiary: 466x409x250 mm (+/- 10%) |  |  |
| 18. | Waga: 19 kg (+/- 10%) |  |  |
| 19. | Zawartość zestawu: - komplet kaset z tonerami, - przewód zasilający, - przewód do podłączenia z komputerem, - sterowniki |  |  |
| Pozycja Nr 7. Mineralizator |
| 1. | - O mocy min. 1400 W dostarczanej w sposób niepulsacyjny w krokach co 1 W, wyposażony w czujnik IR kontrolujący temperaturę każdego naczynia. Wbudowany sterownik i oprogramowanie zapewniające automatyczny dobór mocy do temperatury, regulację czasu pracy i ciśnienia oraz szybkości narostu ciśnienia. - Zestaw startowy zawierający rotor min. 8-pozycyjny z kompletem naczyń o pojemności min. 100 ml każde, wykonanych z wysokiej jakości teflonu, zabezpieczonych przed zbyt wysokim ciśnieniem (dodatkowe osłony na naczynia, metalowe dyski bezpieczeństwa). Każde naczynie musi być indywidualnie testowane i dostarczane z certyfikatem testu wytrzymałości ciśnienia. - Wbudowany w rotor czujnik ciśnienia zapewniający kontrolę ciśnienia każdego naczynia. - Wkładanie naczyń do rotora poza piecem. - Możliwość osiągnięcia ciśnienia roboczego 60 atm i utrzymania go przez 60 min. - Możliwość osiągnięcia temperatury pracy 260OC i utrzymania jej przez 60 min. - Wbudowany system chłodzenia naczyń we wnętrzu pieca, pozwalający na schłodzenie naczyń z temp. 300oC do temp. 60oC w czasie krótszym, niż 20 min. - Możliwość rozbudowy do systemu syntez mikrofalowych. - Zestaw podstawowych części zużywających się na ok. 1 rok. - Zestaw teflonowych naczyń wewnętrznych - dodatkowe 8 szt. - Zestaw do konserwacji śrub wentylujących. - Stojak do naczyń teflonowych i stojak do odważania próbek. - Zestaw do jednoczesnego formowania 8 pokrywek. - Przewoźny stół pod rotor z blatem o regulowanej wysokości. |  |  |
| 2. | Zasilanie: 230V, 50 Hz |  |  |
| Pozycja Nr 8. Zmywarka |
| 1. | Zmywarka do szkła laboratoryjnego: System do zmywania szkła, stosowanego do analizy śladowej technikami AAS, ICP i ICP-MS, przy użyciu pary powstałej z wody destylowanej, kwasu azotowego lub solnego. |  |  |
| Pozycja Nr 9. Destylarka |
| 1. | Destylarka kwarcowa: System oczyszczania kwasów, do otrzymywania ultraczystych kwasów (H2SO4, HCl, HNO3), a także ultraczystej wody, stosowanych w technikach AAS, ICP i ICP-MS, podwójna (2 x 500ml). |  |  |
| Pozycja Nr 10. Wyposażenie pomocnicze |
| 1. | Drobne wyposażenie + odczynniki : - Pipeta automatyczna 100-1000ul z wyrzutnikiem; - Pipeta automatyczna 1000ul-5000ul z wyrzutnikiem; - Kolba miarowa szkl.kl.A 100ml, korek pl.,NS 12/21,skala nieb.-CERT.SERII; - Kolba miarowa szkl.kl.A 50ml,korek pl.,NS 12/21,skala nieb.-CERT.SERII; - Kolba miarowa szkl.kl.A 25ml,korek pl.,NS 10/19,skala nieb.-CERT.SERII; - Zlewka miarowa PP skala nieb. 10 ml; - Zlewka miarowa PP skala nieb. 100 ml ; - Lejek analityczny PP śred.46 ; - Lejek analityczny PP śred.27 ; - Kolba miarowa PMP z korkiem PP kl.A 50ml certyfikat serii; - Kolba miarowa PMP z korkiem PP kl A 100ml, certyfikat serii; - Kolba miarowa PMP z korkiem PP klA 25 ml certyfikat Serii; - Kwas azotowy ultra czysty po 1000 ml; - Kwas solny ultra czysty po 1000 ml |  |  |
| 2. | Oprogramowanie: dodatkowo na nośnikach |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………….

CZEŚĆ NR 8
Wieloparametrowy miernik laboratoryjny

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. System pomiaru i rejestracji danych |
| 1. | Ilość kanałów pomiarowych: min. 8 |  |  |
| 2. | Zakres pomiarowy mV: -1000 do +1000 mV +/-0.03 mV. |  |  |
| 3. | Zakres pomiarowy: pH: 0-14 (w zależności od elektrody). |  |  |
| 4. | Sonda pomiarowa pH/Mv : kombinowana elektroda pH z wejściem BNC. |  |  |
| 5. | Impedancja wejściowa: >1012Ω. |  |  |
| 6. | Ilość kroków pomiarowych: 1-1000. |  |  |
| 7. | Pauza między pomiarami: 1sek.- 4.5 godz. |  |  |
| 8. | Elektrody domyślne: wsp. kalibracji Eo=300 mV, B=-59 mV/pH. |  |  |
| 9. | Kalibracja elektrod: wielopunktowa (min. 2 punkty pomiarowe) |  |  |
| 10. | Ilość elektrod: dowolna |  |  |
| 11. | Tryby pracy: sterowany z komputera PC |  |  |
| 12. | Rodzaje pomiarów: kinetyka, kalibracja. |  |  |
| 13. | Ilość profili konfiguracyjnych: dowolna. |  |  |
| 14. | Format pliku pomiaru: POM, XLS, HTML, XML. |  |  |
| 15. | Przyłącze do komputera: port RS232C oraz USB. |  |  |
| 16. | System operacyjny: Windows 7 Professional PL |  |  |
| 17. | Zasilanie: zasilacz zewnętrzny, stabilizowany +12V/1000mA. |  |  |
| Pozycja Nr 2 Elektrody. |
| 1. | pH |  |  |
| 2. | Wapniowa |  |  |
| Pozycja Nr 3. Akcesoria. |
| 1. | Z płaszczem termostatowym naczynia pomiarowe 30 ML+ dele z 3 podejściami |  |  |
| 2. | Mieszadło magnetyczne |  |  |
| 3. | Czujnik temperatury |  |  |
| 4. | Zasilacz |  |  |
| 5. | Oprogramowanie: dodatkowo na nośnikach |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 9
Sterylizator parowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Sterylizator parowy |
| 1. | Pojemność użytkowa : 80 l , pompa próżniowa suszenie próżniowe, automatyczne sterowanie umożliwiające nastawienie aparatu do pracy (steryzliacji) ciał stałych i płynnych. Ruchoma sonda temperatury do sterylizacji cieczy. Elektroniczne wyświetlanie parametrów pracy i możliwość ich rejestracji. Różnorodność programów sterylizacji. Integralna wytwornica pary pracy sterylizatora. Zakres pracy 100oC-135oC, Komora ze stali nierdzewnej, Automatyczna blokada drzwi |  |  |
| Pozycja Nr 2.Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Drukarka parametrów : zintegrowana |  |  |
| 2. | Demineralizator wody z konduktometrem |  |  |
| 3. | Kosze ze stali nierdzewnej |  |  |
| Pozycja Nr 3. Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie :( 400V / 50Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 10
Dyspenser do szalek Petriego

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Automatyczny dyspenser do szalek Petriego |
| 1. | Automatyczny dyspenser do szalek Petriego z pompą perystaltyczną w zestawie: - wyświetlanie stanu procesu na ekranie aparatu. - wydajność ok. 1200 szalek na godzinę - wbudowana funkcja kalibracji pompy perystaltycznej - możliwość zainstalowania drukarki do nadruku etykiet - wyjście RS 232 na komputer. |  |  |
| Pozycja Nr 2. Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Zasobnik karuzelowy |  |  |
| Pozycja Nr 3. Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie:( 230V / 50Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 11
Analizator mikrobiologiczny

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Automatyczny analizator mikrobiologiczny |
| 1. | Aparat do automatycznej analizy jakościowej i ilościowej wybranych grup drobnoustrojów w różnych próbkach żywności z możliwością analizy jakościowej i ilościowej: ogólnej liczby mezofilnej flory tlenowej, pałeczek grupy coli, Escherichia coli, pałeczek z rodziny Enterobiacteriaceae, bakterii kwasu mlekowego, gronkowców koagulazo-dodatnich, pleśni i drożdży |  |  |
| Pozycja Nr 2. Stanowisko przygotowania próbek |
| 1. | Zestaw umożliwiający przygotowanie próbek do analizy przy użyciu analizatora mikrobiologicznego. Zestaw składa się z: komputera najnowszej generacji i drukarki, oprogramowania, statywu dla podłoży i kart pomiarowych, dyspenserów do uwadniania podłoży, napełniacza, statywów do napełniania kart pomiarowych, statywów do inkubacji/odczytu. |  |  |
| Pozycja Nr 3. Stanowisko odczytu |
| 1. | Zestaw umożliwiający odczyt wyników z analizatora. Zestaw składa się z: bezprzewodowego przekaźnika WIFI, czytnika identyfikującego próbkę badaną, oprogramowania do odczytu i zarządzania wynikami |  |  |
| Pozycja Nr 4. Centralna jednostka sterująca |
| 1. | Oprogramowanie: pracujące w środowisku Microsoft Windows 7 Professional PL umożliwiające zbieranie i przetwarzanie danych |  |  |
| 2. | Typ obudowy: tower |  |  |
| 3. | Procesor : czterordzeniowy |  |  |
| 4. | Częstotliwość procesora: min..2,4 GHz |  |  |
| 5. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2.5 GT/s |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 7. | Dysk: SATA II lub równoważny |  |  |
| 8. | Pojemność dysku: 500 GB |  |  |
| 9. | Sterowniki dysków: SATA lub równoważne |  |  |
| 10. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 11. | Sterownik macierzy: PERC S100 (SATA Software RAID) |  |  |
| 12. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 13. | Pojemność pamięci: 4096 MB |  |  |
| 14. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 15. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 16. | Ilość slotów PCI-E 16x v. 2.0 : 1 |  |  |
| 17. | Ilość slotów PCI-E 8x v. 2.0 : 2 |  |  |
| 18. | Ilość slotów PCI-E 1x : 1 |  |  |
| 19. | Zainstalowana karta graficzna: 8 MB |  |  |
| 20. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 21. | Ilość wolnych kieszeni 3.5 (wewnętrznych): 2 szt. |  |  |
| 22. | Ilość wolnych kieszeni 5.25 (zewnętrznych): 1 szt. |  |  |
| 23. | Ilość półek na dyski Non Hot Swap : 4 szt. |  |  |
| 24. | Ilość zasilaczy: 1 szt. |  |  |
| 25. | Napęd wbudowany: DVD±RW |  |  |
| 26. | Dodatkowe informacje: -dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16), -jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8), -kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) [zdalne zarządzanie] |  |  |
| 27. | Klawiatura: - przewodowa - układ standardowy - klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne - długość kabla - minimum 1,8 m - regulacja kąta nachylenia |  |  |
| 28. | Mysz: - przewodowa - optyczna - 3 przyciski (jeden w pokrętle) - długość kabla – minimum 1,8 m |  |  |
| Pozycja Nr 5. System operacyjny |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT S-IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-94 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 518 x 324 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min. 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane: 2 szt. |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln |  |  |
| 19. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 20. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 21. | Pozostałe złącza: - 1 x HDMI-HDCP - 4 x USB 2.0 - 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 22. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 23. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 24. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |
| Pozycja Nr 7. Drukarka |
| 1. | Typ wydruku: Laserowy |  |  |
| 2. | Rodzaj wydruku: Kolorowy |  |  |
| 3. | Sposób komunikacji: USB, LAN (Ethernet), Wireless LAN |  |  |
| 4. | Rodzaje kaset z tonerem: czarny, błękitny (cyan), purpurowy (magneta), żółty (yellow) |  |  |
| 5. | Ilość kaset z tonerem: 4 szt. |  |  |
| 6. | Maksymalny format papieru: A4 |  |  |
| 7. | Obsługiwana gramatura papieru: 60 - 163 g/m2 |  |  |
| 8. | Podajnik papieru: na min. 250 ark. |  |  |
| 9. | Taca odbiorcza: na min. 100 ark. |  |  |
| 10. | Wyświetlacz: wbudowany LCD |  |  |
| 11. | Szybkość druku w czerni: min. 16 str./min. |  |  |
| 12. | Rozdzielczość druku w czerni: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 13. | Szybkość druku w kolorze : min. 16 str./min. |  |  |
| 14. | Rozdzielczość druku w kolorze: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 15. | Prędkość procesora : 300 MHz |  |  |
| 16. | Wbudowana pamięć: min. 64 MB |  |  |
| 17. | Wymiary: 466x409x250 mm (+/- 10%) |  |  |
| 18. | Waga: 19 kg (+/- 10%) |  |  |
| 19. | Zawartość zestawu: - komplet kaset z tonerami, - przewód zasilający, - przewód do podłączenia z komputerem, - sterowniki |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 12
Automatyczny licznik kolonii z komputerem

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Automatyczny licznik kolonii bakterii |
| 1. | Półautomatyczny licznik kolonii bakterii. Pomiar za pomocą obrazu kamery video, z możliwością wydruku, z funkcją zoom, z funkcą selekcji światła, software zgodny z GLP/GMP |  |  |
| Pozycja Nr 2.Wyposażenie dodatkowe . Komputer typu laptop z niezbędnym oprogramowaniem |
| 1. | Oprogramowanie specyficzne dla tego typu sprzętu umożliwiające pracę w zakresie liczenia kolonii bakterii i archiwizowania danych, funkcja selekcji wybranych typów kolonii z możliwością odczytywania danych z szalek o średnicy 50-90 mm |  |  |
| 2. | Procesor: - Typ: dwurdzeniowy - Częstotliwość: 2,13 GHz - Pamięć podręczna: 3072 KB - Magistrala systemowa: 1066 MHz |  |  |
| 3. | Ekran: - wielkość matrycy: 15,5 cala - współczynnik kształtu obrazu: 16:9 - rodzaj matrycy: WXGA - rozdzielczość: 1366 x 768 pikseli - typ ekranu: X-black LCD - technologia matrycy: błyszcząca |  |  |
| 4. | Dysk twardy: - pojemność: 500 GB - prędkość: 5400 rpm |  |  |
| 5. | Pamięć: - rodzaj: DDR2 - wielkość: 4096 MB - taktowanie: 800 MHz |  |  |
| 6. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Home Premium PL |  |  |
| 7. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 8. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 9. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 10. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| 11. | Karta graficzna: zgodna z DirectX 9 lub wyższym, Pixel Shader 2.0 |  |  |
| 12. | Napęd optyczny: DVD-RV |  |  |
| 13. | Obsługiwane nośniki: CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW |  |  |
| 14. | Karta dźwiękowa: zintegrowana |  |  |
| 15. | Wbudowane głośniki |  |  |
| 16. | Wbudowany mikrofon |  |  |
| 17. | Złącza zewnętrzne: - 3 x USB 2.0 - D-Sub (VGA) - ExpressCard slot - FireWire (IEEE 1394) - HDMI - LAN ((RJ-45) - Mikrofon - Słuchawki |  |  |
| 18. | Czytnik kart pamięci: - MemoryStick - MemoryStick Duo - MemoryStick Pro -MemoryStick Pro Duo - SecureDigital |  |  |
| 19. | Urządzenie wskazujące: Touchpad |  |  |
| 20. | Karta sieciowa bezprzewodowa: 802.11a/b/g/n |  |  |
| 21. | Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 MBit LAN |  |  |
| 22. | Bateria: - rodzaj: litowo-jonowa - czas pracy: minimum 4 godz. |  |  |
| 23. | Zasilacz z kablem |  |  |
| 24. | Waga : max. 2,7 kg |  |  |
| 25. | Kabel do podłączenia komputera |  |  |
| Pozycja Nr 3. Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie, :( 230V / 50Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 13

Homogenizator

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Homogenizator próbek typu Stomacher |
| 1. | Stomacher – (dla torebek 400 ml) z tacą ociekową oraz regulacją częstotliwości uderzeń. Stal nierdzewna w całości urządzenia, drzwiczki całkowicie otwierane ułatwiające czyszczenie |  |  |
| Pozycja Nr 2.Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Torebki : Poj.400 ml, pakowane sterylnie: o wymiarch 19 x 30 cm |  |  |
| 2. | Pipeta do pobierania przesącza : 0.1 i 1 ml |  |  |
| 3. | Końcówki do pipety : do poboru 0.1 i 1 ml przesącza |  |  |
| 4. | Statyw na 10 torebek 400 ml |  |  |
| 5. | Specjalne zaciski do woreczków zabezpieczające sterylność próbki |  |  |
| Pozycja Nr 3. Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie : :( 230V / 50Hz |  |  |
| 2. | Możliwość ustawienia czasu pracy : 30, 60, 90, 120, 180, 210 sekund lub na praca ciągła, |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 14

Urządzenie do badania przepuszczalności tlenu materiałów opakowaniowych z wyposażeniem

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Tester przepuszczalności gazów |
| 1. | Zakres pomiaru : od 0,1 do 100000 cm3/m2/24h/0,1 MPa |  |  |
| 2. | Zakres temperatury : temperatura otoczenia |  |  |
| 3. | Poziom próżni : poniżej 26 Pa |  |  |
| 4. | Gazy testowe : N2, O2, CO2 |  |  |
| 5. | Ilość próbek podczas testu : 3 |  |  |
| 6. | Rozmiar próbki : Średnica ok. 80 mm |  |  |
| 7. | Metoda pomiaru : manometryczna |  |  |
| 8. | Badane materiały : Folie z tworzyw sztucznych i laminatów |  |  |
| 9. | Ciśnienie wejściowe gazu testowego : 0,4-0,6 MPa |  |  |
| 10. | Zasilanie : 230 V/50 Hz |  |  |
| 11. | Folie testowe |  |  |
| 12. | Butle z gazami |  |  |
| 13. | Części zamienne |  |  |
| 14. | System rejestracji i analizy danych |  |  |
| Pozycja Nr 2. Tester przenikalności tlenu |
| 1. | Metoda pomiaru : Ciśnieniowa |  |  |
| 2. | Badane materiały : Folie i butelki z tworzyw sztucznych i laminatów |  |  |
| 3. | Zakres pomiaru : od 0,1 do 10000 ml/m2/24h |  |  |
| 4. | Rozdzielczość pomiaru : 0,01 ml/m2/24h |  |  |
| 5. | Średnica próbki : ok. 140 mm |  |  |
| 6. | Grubość próbki : ok. 1-3 mm |  |  |
| 7. | Powierzchnia testowa : ok. 100 cm2 |  |  |
| 8. | Ilość próbek podczas testu : 3 |  |  |
| 9. | Zakres temperatury : temperatura otoczenia |  |  |
| 10. | Zasilanie : 230 V / 50 Hz |  |  |
| 11. | Butle z gazami |  |  |
| 12. | Materiały testowe |  |  |
| 13. | Części zamienne |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 15

Tester pochłanialności metodą Cobb’a

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Tester pochłanialności wody metodą Cobb’a |
| 1. | Metoda : Badanie przepuszczalności lub nieprzepuszczalności wody |  |  |
| 2. | Badane materiały : Papiery zwykłe i uszlachetnione, kartony i tektury |  |  |
| 3. | Powierzchnia testowa : ok. 100 cm2, średnica ok. 115 mm |  |  |
| 4. | Tester : głębokość wody ok. 10 mm; objętość wody ok. 100 ml |  |  |
| 5. | Wałek :m 10 kg, średnica ok. 100 mm |  |  |
| 6. | Szablony do próbek : Wymiary 125x125 mm |  |  |
| 7. | Bibuły zgodne z ISO 20535 : Gramatura 250 ( 25 g/m2; pochłanianie 450 ( 50 g/m2; arkusze o średnicy 180 mm |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 16

Aparat do przyśpieszonych badań starzeniowych

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Aparat do przyśpieszonych badań starzeniowych |
| 1. | Lampa ksenonowa : chłodzona powietrzem o mocy ok. 1,7 kW |  |  |
| 2. | Mikroprocesorowy kontroler z kolorowym ekranem dotykowym z możliwością wpisania ok. 10 programów testów, interfejs RS-232, karta pamięci do rejestracji przebiegu badania |  |  |
| 3. | Programowanie, pomiar promieniowania.: automatyczna regulacja i odczyt natężenia promieniowania |  |  |
| 4. | Zakres regulacji promieniowania : 25-65 W/m2 w zakresie widmowym 300 do 400 |  |  |
| 5. | Programowanie, pomiar czarnego wzorca : automatyczna regulacja i odczyt w zakresie temperatur od 40 do 100oC |  |  |
| 6. | Programowanie czasu trwania badania : W godzinach lub przez określenie dawki w MJ |  |  |
| 7. | Odczyt temperatury powietrza w komorze roboczej |  |  |
| 8. | System wymiennych filtrów do zmiany zakresu promieniowania w obszarze UV. Oświetlenie sklepowe; światło zza szyby okiennej; światło zewnętrzne |  |  |
| 9. | Czas życia i gwarancja palnika ksenonowego : Minimum 1500 h |  |  |
| 10. | Zasilanie : 230 V / 50 Hz |  |  |
| 11. | Powierzchnia ekspozycji : ok. 1100 cm2; stolik na próbki ok. 400x300 mm |  |  |
| 12. | Zestaw uchwytów na próbki : wymiary ok. 135x50 mm |  |  |
| 13. | Palnik ksenonowy zamienny : czas życia i gwarancja – minimum 1500 h |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 17
Przyrząd do badania przepuszczalności pary wodnej

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Tester do pomiaru szybkości przenikania pary wodnej |
| 1. | Metoda pomiaru : metoda wagowa |  |  |
| 2. | Badane materiały : arkusze folii i laminatów |  |  |
| 3. | Ilość testowanych próbek : 3 |  |  |
| 4. | Średnica próbki : ok. 74 mm; powierzchnia testowa ok. 35 cm2 |  |  |
| 5. | Zakres regulacji temperatury : od 15 do 55oC ( 0,1 |  |  |
| 6. | Zakres kontroli wilgotności : od 10%RH do ok. 98%RH (1% |  |  |
| 7. | Zakres pomiaru : od 0,1 do 10000 g/m2/24h ( 0,01 |  |  |
| 8. | Grubość próbki : ok. 3 mm |  |  |
| 9. | Pojemność komory testowej : 15 l |  |  |
| 10. | Gaz nośny : powietrze |  |  |
| 11. | Szybkość przepływu powietrza : 0,5-2,5 m/s |  |  |
| 12. | Ciśnienie wejściowe gazu : 0,6 MPa |  |  |
| 13. | Interfejs : RS-232 |  |  |
| 14. | Przyłącze gazu źródłowego : średnica 4 mm |  |  |
| 15. | Zasilanie : 230 V / 50 Hz |  |  |
| 16. | Butla z gazem i zaworem redukcyjnym : powietrze |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 18

Analizator cech reologicznych produktów żywnościowych z wyposażeniem

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Reometr rotacyjny |
| 1. | Reometr rotacyjny ma służyć do pomiaru cech reologicznych cieczy i produktów mleczarskich o konsystencji pasty lub żelu. Jednostka pomiarowa posiadająca możliwość podłączenia różnych modułów pomiarowych (w szczególności: cylindry koncentryczne, mieszadło skrzydełkowe, czujnik kulkowy), Przyrząd powinien umożliwiać: - pomiary lepkości dynamicznej, - pomiary prędkości ścinania, - pomiary naprężenia stycznego, - pomiary momentu obrotowego, - pomiary temperatury itd. Możliwość wyliczania lepkości kinematycznej (po wprowadzeniu gęstości ) |  |  |
| 2. | Budowa: - statyw, - jednostka pomiarowa, - jednostka kontroli temperatury próbki w zakresie od -20 do 80 oC - moduł pomiarowy (kompletny) w układzie współosiowych cylindrów, - moduł pomiarowy (kompletny) w układzie z kulką (typu ball measuring system), - układ, system lub moduł akwizycji i rejestracji temperatury próbki podczas pomiaru. Parametry: - moment obrotowy mierzony i regulowany w zakresie 0,25 ÷ 75 mNm, - prędkość obrotowa mierzona i regulowana w zakresie 0,01 ÷ 1200 obr/min, - przedział mierzonej lepkości 1 – 109 mPas - temperatura mierzona w zakresie od -20 do + 80°C - automatyczne wykrywanie rodzaju i typu podłączonego elementu pomiarowego (z jego wymiarami i parametrami, lub automatycznie pobierać te wielkości z własnej bazy danych); - współpraca on-line z komputerem - w cenie zakupu dedykowane oprogramowanie i kable do połączenia z komputerem; - możliwość zapisu mierzonych parametrów w formacie akceptowanym przez MS Office; - możliwość pomiaru immersyjnego (przez zanurzenie elementu pomiarowego w zbiorniku z badanym produktem); - możliwość zadawania pomiaru w warunkach zdefiniowanej przez użytkownika, zmiennej w czasie, szybkości ścinania (pomiar w trybie CSR); - możliwość zadawania pomiaru w warunkach zdefiniowanego przez użytkownika, zmiennego w czasie, naprężenia ścinającego (pomiar w trybie CSS); - wyświetlanie na ekranie komputera lub jednostki pomiarowej wartości lepkości dynamicznej, szybkości ścinania, naprężenia stycznego, temperatury. |  |  |
| 3. | - System pomiarowy cylindryczny optymalny do produktów mleczarskich - Program sterujący pracą reometru - Mieszadło skrzydełkowe - STANDARD MEASURING SYSTEM - System kulowy składający się z kubka, uchwytu kubka pomiarowego oraz sondy temperaturowe - System pomiarowy kulowy - Termostat cyrkulacyjny, zakres -28 do 200o |  |  |
| Pozycja Nr 3. Centralna jednostka sterująca |
| 1. | Oprogramowanie: umożliwiające sterowanie oraz archiwizację i obróbkę danych |  |  |
| 2. | Typ obudowy: tower |  |  |
| 3. | Procesor: czterordzeniowy |  |  |
| 4. | Częstotliwość procesora: min. 2,4 GHz |  |  |
| 5. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2.5 GT/s |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 7. | Dysk: SATA II lub równoważny |  |  |
| 8. | Pojemność dysku: 500 GB |  |  |
| 9. | Sterowniki dysków: SATA lub równoważne |  |  |
| 10. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 11. | Sterownik macierzy: PERC S100 (SATA Software RAID) |  |  |
| 12. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 13. | Pojemność pamięci: 4096 MB |  |  |
| 14. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 15. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 16. | Ilość slotów PCI-E 16x v. 2.0 : 1 |  |  |
| 17. | Ilość slotów PCI-E 8x v. 2.0 : 2 |  |  |
| 18. | Ilość slotów PCI-E 1x : 1 |  |  |
| 19. | Zainstalowana karta graficzna: 8 MB |  |  |
| 20. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 21. | Ilość wolnych kieszeni 3.5 (wewnętrznych): szt. 2 |  |  |
| 22. | Ilość wolnych kieszeni 5.25 (zewnętrznych): szt. 1 |  |  |
| 23. | Ilość półek na dyski Non Hot Swap : szt. 4 |  |  |
| 24. | Ilość zasilaczy: 1 szt. |  |  |
| 25. | Napęd wbudowany: DVD±RW |  |  |
| 26. | Dodatkowe informacje: -dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16), -jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8,) -kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) [zdalne zarządzanie] |  |  |
| 27. | Klawiatura: - przewodowa - układ standardowy - klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne - długość kabla - minimum 1,8 m - regulacja kąta nachylenia |  |  |
| 28. | Mysz: - przewodowa - optyczna - 3 przyciski (jeden w pokrętle) - długość kabla – minimum 1,8 m |  |  |
| Pozycja Nr 4. System operacyjny |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 5. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: - Word – edytor tekstu - Excel – arkusz kalkulacyjny - PowerPoint – program do tworzenia prezentacji - Outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: Bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 6. Monitor |
| 1. | Format ekranu: Panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 24 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,27 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT S-IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-94 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 518 x 324 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min. 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min.16,7 mln |  |  |
| 19. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 20. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 21. | Pozostałe złącza: -1 x HDMI-HDCP - 4 x USB 2.0 - 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 22. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 23. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 24. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |
| Pozycja Nr 7. Drukarka |
| 1. | Typ wydruku: laserowy |  |  |
| 2. | Rodzaj wydruku: kolorowy |  |  |
| 3. | Sposób komunikacji: USB, LAN (Ethernet), Wireless LAN |  |  |
| 4. | Rodzaje kaset z tonerem: czarny, błękitny (cyan), purpurowy (magneta), żółty (yellow) |  |  |
| 5. | Ilość kaset z tonerem: szt. 4 |  |  |
| 6. | Maksymalny format papieru: A4 |  |  |
| 7. | Obsługiwana gramatura papieru: 60 - 163 g/m2 |  |  |
| 8. | Podajnik papieru: na min. 250 ark. |  |  |
| 9. | Taca odbiorcza: na min. 100 ark. |  |  |
| 10. | Wyświetlacz: wbudowany LCD |  |  |
| 11. | Szybkość druku w czerni: min. 16 str./min. |  |  |
| 12. | Rozdzielczość druku w czerni: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 13. | Szybkość druku w kolorze: min. 16 str./min. |  |  |
| 14. | Rozdzielczość druku w kolorze:m. 2400x600 dpi |  |  |
| 15. | Prędkość procesora: 300 MHz |  |  |
| 16. | Wbudowana pamięć: min. 64 MB |  |  |
| 17. | Wymiary: 466x409x250 mm (+/- 10%) |  |  |
| 18. | Waga: 19 kg (+/- 10%) |  |  |
| 19. | Zawartość zestawu: - komplet kaset z tonerami, - przewód zasilający, - przewód do podłączenia z komputerem, -sterowniki |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 19

Urządzenie dozująco-titrujące

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Automat do miareczkowania |
| 1. | Jednostka główna z możliwością automatycznego miareczkowania potencjometrycznego, pH-metrycznego. Biureta 20 ml, Dokładność dozowania odczynnika 0,01 ml, jednostka podstawowa, statyw oraz uchwyt na elektrodę i dozownik, biureta o pojemności 20 ml, mieszadło magnetyczne z elementem mieszającym, końcówka dozownika oraz elektroda 14 pH z kablem i zestawem buforów, przeznaczona do miareczkowań w układzie pH/mV. Zasilanie 220-230V / 50 Hz. Interfejs: RS-232C |  |  |
| Pozycja Nr 2. Wyposażenie uzupełniające |
| 1. | Złącze na butelkę GL45, przewody z rurką odpowietrzającą oraz butelką o obwodzie kwadratowym: pojemność butelki ze szkła brązowego 1 l |  |  |
| 2. | Elektrolit do elektrody |  |  |
| 3. | Bufory standardowe : - pH 1.68, butelka 250 ml, - pH 4.01, butelka 250 ml, - pH 6.87, butelka 250 ml, - pH 9.18, butelka 250 ml |  |  |
| Pozycja Nr 3. Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie:( 220V / 50Hz |  |  |
| 2. | Rozdzielczość: 0.01ml |  |  |
| 3. | Dokładność: 0,1% |  |  |
| 4. | Interfejs:RS-232C |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 20

Automat myjąco – dezynfekujący z agregatem suszącym i wyposażeniem uzupełniającym

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Komora z dwoma poziomami mycia |
| 1. | Komora z dwoma poziomami mycia - wysoka wydajność mycia. Dwa ramiona myjące (trzecie ramię myjące przy koszu górnym) - dokładne mycie. Wydajność: Wymiary: w 850, s 600, g 600 mm Stal szlachetna |  |  |
| 2. | Bezpośrednie sprzężenie koszy górnych i wózków iniekcyjnych z przewodem wodnym - maksymalne wykorzystanie roztworu myjącego. |  |  |
| 3. | Zmiękczacz wody - ciągła regeneracja podczas mycia |  |  |
| 4. | Możliwość ustawienia jako urządzenie wolnostojące lub do zabudowy |  |  |
| 5. | Urządzenie stojące, ładowane od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej |  |  |
| 6. | Komora i obieg wody : wysokogatunkowa stal szlachetna |  |  |
| 7. | Kontrola i określanie ilości wpływającej wody przy pomocy liczników łopatkowych - dokładne określenie ilości wpływającej wody i tym samym optymalne dopasowanie ilości wody do dozowanych środków myjących i dezynfekcyjnych: |  |  |
| 8. | Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem |  |  |
| 9. | Agregat suszący/dmuchawa promieniowa susząca gorącym powietrzem |  |  |
| 10. | Elektryczna blokada drzwi - bezpieczeństwo personelu - wysoka niezawodność procesu. |  |  |
| Pozycja Nr 2. Opcje i wyposażenie |
| 1. | Szeregowy port komunikacyjny RS232 z możliwością podłączenia komputera osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu |  |  |
| 2. | Kondensator pary/wymiennik ciepła. |  |  |
| 3. | Urządzenie dozujące dla środków myjących w płynie i płynnych środków dezynfekujących. |  |  |
| Pozycja Nr 3. Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie:( 220V / 50Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 21

Zamrażarka głębokiego mrożenia

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Zamrażarka głębokiego mrożenia (pionowa) |
| 1. | Zamknięty kaskadowy system chłodzenia z 2 wysokowydajnymi hermetycznymi kompresorami chłodzonymi powietrzem: Pojemność zamrażarki ok. 500 l |  |  |
| 2. | Czynniki chłodzące: bezfreonowe, nie wybuchowe, nietoksyczne |  |  |
| 3. | 4 drzwiczki wewnętrzne, izolowane termicznie |  |  |
| 4. | Parownik z maksymalnym przyleganiem do ścianek zamrażarki w celu szybkiego schładzania. |  |  |
| 5. | Izolacja termiczna komory zamrażarki : pianka poliuretanowa min. 12 mm |  |  |
| 6. | Podstawa zamrażarki poziomowana, Wyposażenie w kółka do łatwego przemieszczania |  |  |
| 7. | Komora zamrażarki z zaokrąglonymi rogami do łatwego czyszczenia |  |  |
| 8. | Panel kontrolny na wysokości oczu, filtr kondensera łatwy do wyjęcia i czyszczenia. Port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki |  |  |
| 9. | Poziom hałasu : <60 dBA |  |  |
| 10. | System ogrzewania uszczelek przeciwdziałający narastaniu lodu |  |  |
| Pozycja Nr 2. System sterowania i kontroli |
| 1. | Szeregowy port komunikacyjny RS232 z możliwością podłączenie komputera osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu |  |  |
| 2. | Mikroprocesorowy panel sterujący, własne zasilanie oraz zasilanie bateryjne (awaryjne), alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, alarm otwartych drzwi, alarm braku zasilania, alarm zbyt wysokiej temperatury kondensora, alarm zbyt niskiego poziomu napięcia baterii, powiadomienie o za niskim poziomie zasilania, system zabezpieczenia kompresorów, system zabezpieczenia prądowego układów zamrażarki, system rejestracji stanów alarmowych, wbudowany zegar czasu rzeczywistego, panel blokowany hasłem, gniazdo do podłączenia zewnętrznego systemu alarmowego |  |  |
| Pozycja Nr 3. Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | System zasilania awaryjnego CO2 z możliwością ustawiania czasu wstrzykiwania i czasu przerw pomiędzy wstrzyknięciami |  |  |
| 2. | System kontroli zużycia gazu w butli CO2 |  |  |
| 3. | Szuflady do przechowywania pudełek na fiolki/probówki |  |  |
| 4. | Rejestrator temperatury |  |  |
| 5. | Rękawice ochronne |  |  |
| 6. | Alarmowy system powiadamiania telefonicznego |  |  |
| 7. | System kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych, system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania) |  |  |
| Pozycja Nr 4. Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie : ( 230V / 50Hz, |  |  |
| 2. | Zakres pracy min. : – 80oC |  |  |
| 3. | Bezpieczeństwo pracy : Znak CE |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 22
Inkubator grzejno-chłodzący

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Inkubator grzejno – chłodzący |
| 1. | Pojemność 105 litrów ± 5L. - obudowa zewnętrzna i komora wewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej, wewnętrzne drzwi szklane - elektroniczny sterownik mikroprocesorowy z systemem automatycznego diagnozowania i korekty temperatury - cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy, funkcja menu wyświetlana na dodatkowym alfa-numerycznym wyświetlaczu - zabezpieczenie przed przegrzaniem z możliwością samodzielnego regulowania zakresów - sygnalizacja awarii, wymuszony obieg powietrza z możliwością regulowania mocy wentylatora - programowanie czasu pracy, - port kart CHIP - w dostawie 1 karta stanowiąca zewnętrzną pamięć urządzenia Zakres temperatur od 0 do 60oC. Wymiary zew. maksymalne (szer. x wys. x gł.) ok. 700x1000x600 mm. Wyjście RS 232 na drukarkę (możliwość wydruku parametrów pracy). Dokładność rozkładu temp. ±0,3oC Certyfikat kalibracyjny w temp. 37oC Znak CE |  |  |
| Pozycja Nr 2.Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Perforowane półki ze stali nierdzewnej |  |  |
| Pozycja Nr 3. Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie : ( 230V / 50Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 23
Łaźnia wodna z wytrząsarką

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Łaźnia wodna z wytrząsarką |
| 1. | Łaźnia wodna z cyfrowym wyświetlaczem wartości zadanych: - pojemność łaźni min. 22 litry - zakres temperaturowy do 95oC i punkt wrzenia - wykonana ze stali nierdzewnej - elementy grzejne rozłożone równomiernie na całym obwodzie komory łaźni - płyta fajerkowa z 6 otworami o śr. min. 85 mm. - zabezpieczenie w przypadku przekroczenia temperatury zadanej o 10°C - pokrywa wypukła ze stali nierdzewnej |  |  |
| 2. | Wytrząsarka elektroniczna o zakresie wytrząsania 10 do 150 ruchów posuwisto zwrotnych / min i amplitudzie 15 mm, jako nadstawka na łaźnię w pełni kompatybilna z nią |  |  |
| Pozycja Nr 2.Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Płyta na uchwyty na butelki 100ml, 200ml, wraz z uchwytami |  |  |
| Pozycja Nr 3. Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie :( 230V / 50Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 24
Uniwersalna wirówka stołowa

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Wirówka stołowa z chłodzeniem |
| 1. | Wirówka stołowa z chłodzeniem : 300-15000 obr/min - przyspieszenie 20 000 x g - sterowanie mikroprocesorowe - wyłącznik czasowy - cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy - zakres pracy -20 do 20oC - funkcja otwierania awaryjnego pokrywy po zaniku zasilania - silnik bezawaryjny – bezszczotkowy, sterowany mikroprocesorem. Nie wymaga wymiany szczotek, bardzo cicha praca |  |  |
| 2. | Wirnik kątowy : 6 x 50 ml, hermetycznie uszczelniany |  |  |
| Pozycja Nr 2.Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Wkładki redukcyjne : 30 ml |  |  |
| 2. | Wkładki redukcyjne : 15 m |  |  |
| 3. | Wirnik kątowy : 6 x 30 ml, 15000 obr./min, hermetycznie uszczelniany |  |  |
| 4. | Wirnik kątowy : 10 x 15 ml. 10000 obr./min. hermetycznie uszczelniany |  |  |
| Pozycja Nr 3. Dane techniczne |
| 1. | Zasilanie :( 230V / 50Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 25

System oczyszczania wody

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. System oczyszczania wody |
| 1. | System oczyszczania wody : - wydajność ok. 30 l /h - wytwarzanie wody I i II klasy czystości wg normy PN ISO 3696:1999 - filtracja na filtrach mechanicznych - filtracja na węglu aktywnym - zastosowanie (RO) odwróconej osmozy -demineralizacja na złożach jonowymiennych - możliwość dezynfekcji wody promieniowaniem UV - informacja o stanie filtrów - automatyczne wyłączenie przy pełnym zbiorniku |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 26
 pH-metr

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. pH-metr |
| 1. | pH-metr laboratoryjny, klawiatura wodoszczelna, obudowa odporna na agresywne substancje chemiczne; duży, wyraźny wyświetlacz wyników. Automatyczny system testowania przydatności elektrody, automatyczna kalibracja i kompensacja temperatury.- Wyjście RS-232C, dwukierunkowy oraz port USB automatyczne rozpoznawanie numeru seryjnego podłączonego czujnika pH, dane z ostatniej kalibracji przechowywane w transponderze, praca zgodnie z GLP - Zakres pomiarowy: 1/ -2,000 do +19,999 pH z dokładnością pomiarową do 0,005 pH ±1 cyfra, 2/ -999,9 do +999,9 mV, -1999 do +1999 mV z dokładnością pomiarową 0,3 mV ±1 cyfra, 3/ -5,0oC do +120,0oC z dokładnością pomiarową 0,1oC ±1 cyfra, |  |  |
| Pozycja Nr 2.Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Bufory : Zestaw roztworów buforowych |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 27
Waga analityczna

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Waga analityczna |
| 1. | Waga analityczna z dużą dokładnością do 1 mg, Nośność 500 mg, Wysoka wiarygodność i stabilność wyniku, Prosta obsługa, Estetyczna, trwała obudowa, |  |  |
| 2. | Odważnik kalibracyjny |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 28
Piec konwekcyjno-parowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Piec konwekcyjno-parowy |
| 1. | Funkcje-przeznaczenie : - pieczenie w gorącym powietrzu do 260oC, - gotowanie w gorącym powietrzu 70-260oC oraz parze 30-60%, - gotowanie w gorącym powietrzu 70-260oC oraz nawilżanie 10-20%, - gotowanie na parze w temperaturze 99-105oC, para 100%, - gotowanie produktów pakowanych próżniowo w temperaturze 70-85oC, para 100%, - pieczenie /grillowanie / zapiekanie w gorącym powietrzu 70-260oC z osuszaniem 10-100%, - gotowanie z sondą (wszystkie programy z określeniem temperatury w rdzeniu potrawy 0-100oC), - utrzymywanie produktu w optymalnej temperaturze powyżej 70oC, - regeneracja wcześniej przygotowanych potraw 85-130oC, para 30-60%. |  |  |
| 2. | Wymiary: 574x717x468 mm (+/- 5%) |  |  |
| 3. | Moc: 3,2 kW (+/- 5%) |  |  |
| 4. | Zasilanie: 230V, 50Hz |  |  |
| 5. | Pojemność: 3 x GN 2/3 |  |  |
| 6. | Ilość półek: 3 |  |  |
| 7. | Ilość drzwi: 1 |  |  |
| 8. | Wyposażenie standardowe: - wentylator o zmiennym kierunku obrotów, - system bezpośredniej produkcji pary, - system osuszania komory, - system cyrkulacji powietrza, - cyfrowe sterowanie, - sonda temperatury, - halogenowe oświetlenie |  |  |
| 9. | Podstawa |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………

CZEŚĆ NR 29
Refraktometr

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Refraktometr |
| 1. | System pomiarowy : System detekcji krytycznego kąta załamania światła |  |  |
| 2. | Termostatowanie : Wbudowany termostat Peltier |  |  |
| 3. | Mierzone wielkości : - nD Współczynnik refrakcji, - Brix (Automatyczna Kompensacja Temperatury), - skale użytkownika (możliwość zdefiniowania do 30 skal) |  |  |
| 4. | Zakres pomiarowy : -Współczynnik refrakcji (nD) 1,32500 do 1,70000, - Brix 0,00 do 95,00% |  |  |
| 5. | Minimalne wskazania : - współczynnik refrakcji (nD) 0,00001 lub 0,0001 (do wyboru), - Brix 0,01% lub 0,1% (do wyboru), - temperatura 0,010oC |  |  |
| 6. | Dokładność pomiarowa : - współczynnik refrakcji (nD) ±0,00004 (nD 1,33299 do 1,42009 przy temperaturze 10,00 do 30,00oC), - współczynnik refrakcji (nD) ±0,00010 (dla pozostałych zakresów), - Brix ±0,03% (Brix 0,00 do 50,00% przy temperaturze 10,00 do 30,00oC), - Brix ±0,03% (Brix 50,01 do 95,00% przy temperaturze 10,00 do 30,00oC), - Brix ±0,10% (Dla pozostałych zakresów, z roztworem sacharozy w MODE1) |  |  |
| 7. | Tryby pomiarów : - TRYB1 – Termostat pracuje w sposób ciągły. Naciśnij klawisz START po nałożeniu próbki na pryzmat. Pomiar rozpoczyna się automatycznie po osiągnięciu przez próbkę zadanej temperatury, - TRYB2 – Termostat pracuje w sposób ciągły. Naciśnij klawisz START po nałożeniu próbki na pryzmat. Aparat będzie mierzył współczynnik refrakcji oraz temperaturę w stałych odstępach czasowych, a na wyświetlaczu będzie pokazywana szacowana wartość przy zadanej temperaturze. W porównaniu z trybem 1 dokładność pomiaru jest niższa, ale skraca się czas pomiaru, ponieważ nie czeka się na osiągnięcie przez próbkę końcowej temperatury, - TRYB3 – Pomiar rozpoczyna się tuż po naciśnięciu klawisza START. Wartość mierzona wyświetli się po 4 sekundach. Czas opóźnienia pomiaru od naciśnięcia klawisza START może być zmieniony. Termostat może być włączony lub wyłączony |  |  |
| 8. | Zakres temperatur (oraz automatycznej kompensacji temperatury): 5,00 do 70,00oC |  |  |
| 9. | Dokładność wyświetlania temperatur : ±0,05oC |  |  |
| 10. | Wyświetlacz : duży, wyraźny ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości 320 x 240 z podświetlaniem |  |  |
| 11. | Wprowadzanie skali użytkownika : możliwość zdefiniowania do 30 skal. Po wprowadzeniu 3 punktów z odpowiadającymi im wartościami współczynnika refrakcji, aparat powinien wyświetlać przeliczoną wartość w zdefiniowanych jednostkach |  |  |
| 12. | Pamięć : wyświetlanie i drukowanie do 30 ostatnich pomiarów |  |  |
| 13. | Zerowanie : zerowanie na wodzie destylowanej |  |  |
| 14. | Wyjścia : wyjście do podłączenia opcjonalnej drukarki, RS-232C do podłączenia komputera |  |  |
| 15. | Zintegrowana drukarka w zestawie |  |  |
| 16. | Akcesoria opcjonalne możliwe do dokupienia za dodatkową opłatą : adapter na próbki lotne, cela przepływowa |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 30
Zestaw do mineralizacji na mokro

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Mineralizator |
| 1. | Zastosowanie: oznaczanie popiołu i popiołu siarczanowego. Mokre spopielanie/mineralizacja. Odparowanie lotnych kwasów i zasad |  |  |
| 2. | Temperatura pracy: 100-550oC |  |  |
| 3. | Źródło grzewcze: lampa halogenowa |  |  |
| 4. | Możliwość pamięci parametrów pracy |  |  |
| 5. | Moc: min. 1100 W |  |  |
| 6. | Wymiary: 470x290x370 mm (+/- 10%) |  |  |
| 7. | Masa: 12 kg (+/- 10%) |  |  |
| Pozycja Nr 2. Płytka ceramiczna |
| 1. | Przeznaczenie: do tygli |  |  |
| Pozycja Nr 3. Skruber |
| 1. | Funkcja: odbieranie i neutralizacja oparów. |  |  |
| 2. | Moc: min. 140 W |  |  |
| 3. | Wymiary: 260x450x480 mm (+/- 10%) |  |  |
| 4. | Masa: 13 kg (+/- 10%) |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 31

Zestaw do oznaczania białka/azotu metodą Kjeldahla

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Piec do mineralizacji |
| 1. | Blok grzewczy: - aluminiowy blok grzewczy mineralizatora na 12 stanowisk roboczych. - łatwy sposób montażu kolb w kasetonie pieca. - konstrukcja kolektora ssącego przystosowana specjalnie do mineralizacji próbek ciekłych (brak możliwości kontaminacji) |  |  |
| 2. | Zakres temperatury pracy: od Tot. do + 450oC z cyfrowym wyświetlaczem monitorującym aktualną temperaturę w bloku podczas pracy urządzenia. |  |  |
| 3. | Winda: Automatyczna całego bloku probówek |  |  |
| 4. | Stabilność temperatury pracy w bloku : ± 2.0oC. |  |  |
| 5. | Wyświetlacz: Cyfrowy LC parametrów pracy urządzenia. |  |  |
| 6. | Zabezpieczenie bloku grzewczego przed przegrzaniem |  |  |
| 7. | Cyfrowe programowanie czasu trwania oraz temperatury mineralizacji |  |  |
| 8. | Sterowanie: - mikroprocesorowe z regulacją oraz kontrolą temperatury w bloku grzewczym mineralizatora, - min 9 programów mineralizacji, - wbudowany zegar czasu umożliwiający wystartowanie pieca o dowolnym czasie |  |  |
| 9. | Mineralizacja: w szklanych kolbach/tubusach o pojemności 500 ml o grubości szkła nie mniej niż 2.2 mm |  |  |
| 10. | Gabaryty urządzenia: szerokość 435 mm x wysokość 527 mm x głębokość 776 mm (+/- 10%) |  |  |
| 11. | Moc grzewcza: równa 2200 W |  |  |
| 12. | Zaślepki: piec wyposażony w min. 8 zaślepek pozwalających mineralizować mniejsze ilości prób. |  |  |
| 13. | Statyw: 12 stanowiskowy do przygotowywania prób |  |  |
| 14. | Kolby do mineralizacji |  |  |
| 15. | Zasilanie: 220-230V / 50-60Hz. |  |  |
| Pozycja Nr 2. Aparat do pochłaniania oparów z 3 stopniowym zabezpieczeniem |
| 1. | Pochłanianie oparów: przez neutralizację w roztworze alkalicznym |  |  |
| 2. | Pompa: chemicznie odporna, o sile ssania nie mniejszej niż 0,7 l/min |  |  |
| 3. | Neutralizator: wyposażony w układ chłodnica zwrotna - odbieralnik (o poj. min. 1,2 litra) gdzie następuje wykraplanie/odbieranie z oparów pary wodnej |  |  |
| 4. | Zbiornik neutralizatora: o poj. min 3 litry na alkaliczny roztwór. |  |  |
| 5. | Trzeci stopień zabezpieczenia na wylocie: w postaci przepływowego naczynia ze złożem absorbcyjnym (np. węgiel aktywny) przez które ostatecznie są odprowadzane opary po przeprowadzonej neutralizacji do otoczenia. |  |  |
| 6. | Gabaryty: szer /wys/głęb 260/ 460/480 mm (+/- 10%) |  |  |
| 7. | Zasilanie: 230V/ 50/60Hz , moc 200W |  |  |
| Pozycja Nr 3. Destylarka z parą wodną |
| 1. | Obudowa: zwarta, nowoczesna i funkcjonalna, z tworzywa sztucznego, odporna na działanie silnych kwasów i zasad towarzyszących procesowi oznaczania azotu Kjeldahla w pracowni, wydłużająca żywotność urządzenia. |  |  |
| 2. | Regulacja pary: automatyczna destylacja z parą wodną z możliwością cyfrowej regulacji wydajności generowanej pary do układu destylacyjnego w zakresie od 30 do 100% w zależności od aplikacji. |  |  |
| 3. | Rozcieńczanie próbki: całkowicie automatyczne przed rozpoczęciem analizy oraz dodawanie ługu NaOH i roztworu do odbieralnika destylatu (np. kwasu borowego H3BO3). |  |  |
| 4. | Programowanie: cyfrowe czasu destylacji oraz ilości podawanych substancji pośredniczących w procesie destylacji azotu Kjeldahla tj. H2O, NaOH oraz H3BO3. |  |  |
| 5. | Opróżniane kolby : automatyczne oraz naczynia z próbką po zakończeniu procesu miareczkowania. |  |  |
| 6. | Wyświetlacz: - cyfrowy, kolorowy LCD wszystkich parametrów pracy urządzenia. - klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca pełny opis próbek wbudowana w aparat. |  |  |
| 7. | Sterowanie regulacją oraz kontrolą wszystkich parametrów pracy urządzenia: - mikroprocesorowe. - oprogramowanie aparatu w języku polskim. |  |  |
| 8. | Diagnostyka: aktywna funkcja diagnostyki oraz monitorowania poprawności pracy składowych elementów wykonawczych urządzenia. |  |  |
| 9. | Naczynia: Destylacja w szklanych kolbach / tubusach o pojemności min. 500 ml. |  |  |
| 10. | Miareczkowanie: możliwość podłączenia zewnętrznej jednostki dozującej w celu miareczkowania potencjometrycznego – titrtator – sterowanego z poziomu destylarki i zewnętrznej klawiatury dla wygodniejszego programowania parametrów destylacji. |  |  |
| 11. | Zabezpieczenia: - aktywne systemy zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, obecności kolby destylacyjnej z próbką itp. - czujnik przepływu wody chłodzącej przez chłodnicę oraz system oszczędnego jej zużycia (otwieranie dopływu do chłodnicy na początku i zamykanie dopływu po zakończeniu destylacji). - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem. |  |  |
| 12. | Wyjście na drukarkę : USB 2. |  |  |
| 13. | Gabaryty zewnętrzne : szerokość 400 mm x wysokość 660 mm x głębokość 360 mm (+/- 10%) |  |  |
| 14. | Ekrany: przeźroczyste pozwalające na obserwacje procesu destylacji na każdym jej etapie. Tacka ociekowa zapewniająca czystość przestrzeni roboczej. |  |  |
| 15. | Pamięć: możliwość zachowania w pamięci urządzenia przynajmniej 500 wyników pomiarowych (zużycie roztworu miareczkującego). |  |  |
| 16. | Programowanie: możliwość programowania i magazynowania w pamięci przynajmniej 50 metod własnych destylacji z parą wodną. Oprogramowanie i komunikaty na wyświetlaczu w j. polskim |  |  |
| 17. | Wyposażenie uzupełniające: - komplet przewodów podłączeniowych. - kanistry (ług, kwas, woda destylowana) - szczypce do zdejmowania probówki |  |  |
| 18. | Parametry analiz: - limit detekcji ≥ 0,1 mg azotu. - powtarzalność ≤ ± 1 %. - odzysk minimum ≥ 99,5%. |  |  |
| 19. | Moc grzewcza: Min. 2200 W. |  |  |
| 20. | Zasilanie: 220-230V / 50-60Hz. |  |  |
| Pozycja Nr 4. Urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego |
| 1. | Miareczkowanie: - do punktu końcowego (EP) – kwasowość lub azot N kjeldahla lub równoważnikowego (EQ) – np. oznaczanie chlorków. - dynamicznie lub w sposób liniowy ze stałą, zadaną dozą titranta. - możliwość przejścia na miareczkowanie "ręczne" przez obsługującego - praca oraz raport zgodne z wymogami GLP, W urządzeniu powinny być wbudowane funkcje do okresowego sprawdzania poprawności dozowania zainstalowanej biurety zgodnie z wytycznymi EN ISO 8655/ 6. |  |  |
| 2. | Wyposażenie dodatkowe: - elektroda pH-metryczna, - mieszadło magnetyczne, - butelka na titrant. |  |  |
| 3. | Objętość biurety: 20 ml |  |  |
| 4. | Rozdzielczość: 0,01 ml |  |  |
| 5. | Dokładność: min. 0,1% |  |  |
| 6. | Interfejs: RS-232C |  |  |
| 7. | Moc grzewcza : min. 2200 W. |  |  |
| 8. | Zasilanie: 220-230V / 50-60Hz. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 32

Chłodziarko-zamrażarka

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Lodówka 2 drzwiowa |
| 1. | Wymiary (wys. x szer. x gł.) : 175,3 x 89,4 x 75,3 cm (+/- 5%) |  |  |
| 2. | Kolor : tytanowy |  |  |
| 3. | Położenie zamrażarki : side by side |  |  |
| 4. | Pojemność chłodziarki : 365 litrów (+/- 5%) |  |  |
| 5. | Pojemność zamrażarki : 172 litry (+/- 5%) |  |  |
| 6. | Liczba agregatów : 1 |  |  |
| 7. | Liczba termostatów : 2 |  |  |
| 8. | Klasa energetyczna : A+ |  |  |
| 9. | Roczne zużycie prądu : 440 kWh (+/- 5%) |  |  |
| 10. | Poziom hałasu : do 40 dB |  |  |
| 11. | Zdolność zamrażania : 12 kg/24h |  |  |
| 12. | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania : min. 5 godzin |  |  |
| 13. | Bezszronowa : |  |  |
| 14. | Sterowanie : elektroniczne |  |  |
| 15. | Szybkie zamrażanie |  |  |
| 16. | Funkcje dodatkowe : - szuflada z kontrolą wilgotności, - automatyczna kostkarka do lodu, - barek, - wyświetlacz elektroniczny, - filtr wody, - system Multi Airflow, - elektroniczna regulacja temperatury, - oświetlenie w zamrażarce, - podajnik wody |  |  |
| 17. | Bezpieczeństwo użytkowania : półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi, blokada panelu sterowania |  |  |
| 18. | Wyposażenie : - 2 szuflady w zamrażarce, - 2 szuflady świeżości, - 4 półki szklane w chłodziarce, - 5 półek szklanych w zamrażarce, - 8 półek w drzwiach, - rączki zewnętrzne |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 33

Zestaw do odparowywania próbek

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Wyparka |
| 1. | Łaźnia wodno-olejowa |  |  |
| 2. | Regulacja temperatury : cyfrowa w przedziale 20-210°C (+/- 5%) |  |  |
| 3. | Regulacja obrotów : cyfrowa |  |  |
| 4. | Maksymalna pojemność kolby wyparnej : min. 5 litrów |  |  |
| 5. | Licznik czasu pracy (timer) |  |  |
| 6. | Podnośnik : ręczny / mechaniczny |  |  |
| 7. | Prędkość obrotowa : od 20 do 280 obr./min |  |  |
| 8. | Pionowa chłodnica skraplająca |  |  |
| 9. | Uszczelka : płaska, z PTFE z wypełnieniem grafitowym do pracy bez smarowania, bez kołnierza silikonowego i pierścienia metalowego |  |  |
| 10. | Rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego |  |  |
| 11. | Uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego, zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki |  |  |
| 12. | Możliwość montażu opcjonalnego zaworu próżniowego lub butelki Woulffa |  |  |
| 13. | Możliwość regulacji poziomego wysunięcia łaźni pozwalające obsługiwać pułapkę na pianę |  |  |
| 14. | Cyfrowy panel sterowania umieszczony poniżej łaźni, na froncie |  |  |
| 15. | Panel sterowania Cyfrowy, umieszczony poniżej łaźni, na froncie. Demontowalny (do zdalnego sterowania urządzeniem w odległości do 1,3 m np. możliwość kontroli procesu poza dygestorium) |  |  |
| 16. | Wyposażenie dodatkowe : - zestaw węży do podłączenia próżni i wody do wyparki i pompy. - szklana pułapka na pianę pasująca do zaoferowanego szkła |  |  |
| Pozycja Nr 2. Pompa próżniowa |
| 1. | Trójstopniowa pompa membranowa |  |  |
| 2. | Próżnia uzyskiwana bezolejowo : do 2 mbar +/- 5% |  |  |
| 3. | Zestaw próżniowy z kontrolerem Z kontrolerem umożliwiający niezależne wykorzystanie pompy z kontrolą próżni do innych aplikacji |  |  |
| 4. | Ekran kontrolera : LCD, podświetlany, graficzny |  |  |
| 5. | Jednostki ciśnienia (przełączane) : Mbar, Torr, Pa |  |  |
| 6. | Szybkość przepływu : 1,7 m3 na godzinę (+/- 5%) |  |  |
| 7. | Kontroler posiadający funkcję w pełni automatycznego wyszukiwania próżni odpowiedniej do danego procesu (np. destylacji itp.) |  |  |
| 8. | Menu wyświetlacza w języku polskim |  |  |
| 9. | Wszystkie części pompy stykające się z gazami lub parami rozpuszczalników wykonane z odpornych chemicznie fluorowanych tworzyw sztucznych |  |  |
| 10. | Próżnia bez histerezy uzyskiwana przez pełną kontrolę szybkości silnika pompy |  |  |
| 11. | Zabezpieczenie pompy na wlocie i odzysk rozpuszczalników niemal w 100% |  |  |
| 12. | Waga pompy : ok.10 kg (+/- 5%) |  |  |
| 13. | Zakres pomiaru próżni : ok. 1060 - 1 mbar |  |  |
| 14. | Port RS 232C |  |  |
| 15. | Kontroler zfunkcją graficznego wyświetlania danych procesu oraz cyfrowego i analogowego odczytu próżni z dokładnością do 0,1 mbar |  |  |
| 16. | Wbudowany zawór odpowietrzający |  |  |
| 17. | Zawór gazu balastowego |  |  |
| 18. | Zawór gazu balastowego |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 34

Bioluminometr

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Bioluminometr – zestaw do szybkiej kontroli higieny |
| 1. | Wyświetlanie wyników: wyświetlanie natężenia światła (pochodzącego z bioluminescencji) we względnych jednostkach światła. |  |  |
| 2. | Zakres roboczy : liniowy: 0 - 99.000 RLU, Logarytmiczny: 0,0 – 4,99 log10 RLU |  |  |
| 3. | Samosprawdzenie : - automatyczne samo sprawdzenie wobec wbudowanego wzorcowego źródła światła powinno być wykonywane, kiedy aparat jest włączony. - automatyczna korekta sygnału tła wykonywana przed każdym pomiarem. - automatyczna kompensacja temperatury podczas każdego pomiaru (eliminacja wpływu temperatury na wynik). |  |  |
| 4. | Zarządzanie danymi : - możliwość przechowywania 2000 wyników pomiarów razem z pełnymi zapisami danych (wynik pomiaru / data / godzina / miejsce pomiaru /użytkownik / interpretacja Pass-Fail). - wyświetlanie informacji o pojemności wolnej pamięci. Oprogramowanie do konstruowania planów monitoringu oraz pełnej analizy danych w postaci tabel i wykresów (także w języku polskim). |  |  |
| 5. | Graficzny wyświetlacz, ciekłokrystaliczny o 14 wierszach i regulowanym kontraście |  |  |
| 6. | Praca przenośna : na normalne suche baterie lub suche akumulatory. |  |  |
| 7. | Język : polski |  |  |
| 8. | Wbudowana drukarka termiczna |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 35
Spektrofotometr

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Spektrofotometr UV-VIS |
| 1. | System optyczny : dwu wiązkowy |  |  |
| 2. | Szybkość skanowania : 1000 nm/min |  |  |
| 3. | Zakres : 190-900 nm |  |  |
| 4. | Powtarzalność fotometryczna : +0,01A; 0-0,5A +0,01A; 0,5-1A 0,15%T (0~100%T) |  |  |
| 5. | Dokładność fotometryczna: 0,3%T 0,300%T |  |  |
| 6. | Szczelina spektralna: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 nm |  |  |
| 7. | Dokładność długości fali : ±0,3 nm |  |  |
| 8. | Źródło światła : - lampa halogenowo wolframowa, - lampa deuterowa |  |  |
| 9. | Powtarzalność długości fali : 0,1 nm |  |  |
| 10. | Detektor : R928 |  |  |
| 11. | Tryb pracy : A, T, C, E |  |  |
| 12. | Wyświetlacz : graficzny LCD |  |  |
| 13. | Zakres fotometryczny : -4 ÷ 4A |  |  |
| 14. | Współpraca z komputerem : poprzez RS 232 |  |  |
| 15. | Stabilność linii bazowej : ±0,001A |  |  |
| 16. | Stabilność : <0,004A/h (500nm) |  |  |
| 17. | Zawarte akcesoria : - 8 kuwet ze szkła optycznego 10x10mm, - 2 kwarcowe, - pokrywa przeciw kurzowi |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………

CZEŚĆ NR 36
Mikroskop badawczy do obserwacji kolonii bakteryjnych z kamerą cyfrową

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Statyw mikroskopu |
| 1. | Wbudowany transformator oraz oświetlacz o mocy 30W : - wysokiej jakości optyka - mechanizm powrotu do płaszczyzny ostrości |  |  |
| 2. | Przysłona polowa |  |  |
| 3. | Sterowanie stołem z prawej strony 30 |  |  |
| 4. | Olejek mersyjny syntetyczny |  |  |
| 5. | Przewód zasilający |  |  |
| Pozycja Nr 2. Stół mechaniczny |
| 1. | Uchwyt na 2 próbki |  |  |
| Pozycja Nr 3. Nasadka trinokularowa |
| 1. | Pole widzenia 22/25 mm |  |  |
| 2. | Okulary o powiększeniu 10x |  |  |
| Pozycja 4. Rewolwer obiektywowy – sześciogniazdowy |
| Pozycja 5. Kondensor Abbego |
| Pozycja 6. Wysokiej klasy obiektywy |
| 1. | Obiektyw : Powiększenie 4x |  |  |
| 2. | Obiektyw : Powiększenie 10x |  |  |
| 3. | Obiektyw : Powiększenie 20x |  |  |
| 4. | Obiektyw : Powiększenie 40x |  |  |
| 5. | Obiektyw : Powiększenie 100x |  |  |
| Pozycja Nr 7. Wyposażenie do cyfrowej analizy obrazu |
| 1. | Łącznik YT-TV umożliwiający podłączenie kamery. |  |  |
| 2. | Mikroskopowa kolorowa kamera cyfrowa : rozdzielczość nie mniej niż 3Mpix, czas ekspozycji w zakresie 0.12ms - 166 ms, |  |  |
| 3. | Podłączenie poprzez port USB 2.0 |  |  |
| Pozycja Nr 8. Oprogramowanie umożliwiające sterowanie kamerą z modułem pomiarowym |
| 1. | Pobieranie obrazu z aparatów i kamer. S Sterowanie funkcjami kamery cyfrowej z poziomu oprogramowania do analizy obrazu. |  |  |
| 2. | Funkcja jasności, balansu bieli, koloru, nasycenia |  |  |
| 3. | Funkcje pomiarowe : funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie, obwodów, pól powierzchni, kątów, zliczania obiektów, funkcje pomiarów stereologicznych. Automatyczna statystyka pomiarów przedstawiana liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach |  |  |
| 4. | Kontroler kamery 2427 : przewód połączeniowy kamera – kontroler, zasilacz kontrolera, przewód zasilający |  |  |
| 5. | Kalibracja |  |  |
| 6. | Obsługa wielu formatów zapisu : TIFF, JPEG, JPEG2000, PNG, BMP |  |  |
| 7. | Możliwość bezpośredniego wydruku obrazów |  |  |
| Pozycja Nr 9. Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Komputer typu notebook umożliwiający sprawną pracę z mikroskopem, kamerą cyfrową i oprogramowaniem |  |  |
| 2. | Procesor : - typ: Dwurdzeniowy - częstotliwość: 2,13 GHz - pamięć podręczna: 3072 KB - magistrala systemowa: 1066 MHz |  |  |
| 3. | Ekran: - wielkość matrycy: 15,5 cala - współczynnik kształtu obrazu: 16:9 - rodzaj matrycy: WXGA - rozdzielczość: 1366 x 768 pikseli - typ ekranu: X-black LCD - technologia matrycy: błyszcząca |  |  |
| 4. | Dysk twardy: - pojemność: 500 GB - prędkość: 5400 rpm |  |  |
| 5. | Pamięć: - rodzaj: DDR2 - wielkość: 4096 MB - taktowanie: 800 MHz |  |  |
| 6. | System operacyjny: - microsoft Windows 7 Home Premium PL - wersja językowa: Polska - wersja produktu: BOX - okres licencji: bezterminowa - Zawartość zestawu: nośnik instalacyjny, licencja, certyfikat autentyczności, klucz produktu |  |  |
| 7. | Karta graficzna: - zgodna z DirectX 9 lub wyższym, - Pixel Shader 2.0 |  |  |
| 8. | Napęd optyczny: DVD-RV |  |  |
| 9. | Obsługiwane nośniki: CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW |  |  |
| 10. | Karta dźwiękowa: zintegrowana |  |  |
| 11. | Wbudowane głośniki |  |  |
| 12. | Wbudowany mikrofon |  |  |
| 13. | Złącza zewnętrzne: - 3 x USB 2.0 - D-Sub (VGA) - ExpressCard slot - FireWire (IEEE 1394) - HDMI - LAN ((RJ-45) - Mikrofon - Słuchawki |  |  |
| 14. | Czytnik kart pamięci: - MemoryStick - MemoryStick Duo - MemoryStick Pro - MemoryStick Pro Duo - SecureDigital |  |  |
| 15. | Urządzenie wskazujące: touchpad |  |  |
| 16. | Karta sieciowa bezprzewodowa: 802.11a/b/g/n |  |  |
| 17. | Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 MBit LAN |  |  |
| 18. | Bateria: rodzaj: litowo-jonowa, czas pracy: min. 4 godz. |  |  |
| 19. | Zasilacz z kablem |  |  |
| 20. | Waga : max.2,7 kg |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 37
Mikroskop

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Mikroskop odwrócony |
| 1. | Mikroskop odwrócony ze stabilnym statywem ze śrubą makro i mikrometryczną, tubus z wyjściem do podłączenia głowicy konfokalnej oraz dodatkowym wyjściem do zainstalowania kamery. |  |  |
| 2. | Ustawianie ostrości : automatyczne w osi Z, krok oraz powtarzalność min. 25 nm |  |  |
| 3. | Zmotoryzowany przełącznik portów optycznych |  |  |
| 4. | Wyświetlanie informacji o parametrach pracy mikroskopu: na ekranie LCD na korpusie statywu |  |  |
| 5. | System utrzymywania ostrości: sprzętowy, aktywny, wykorzystujący diodę podczerwoną i detektor wiązki odbitej od preparatu. Nie dopuszcza się systemów wykorzystujących programowy autofokus do utrzymania preparatu w ostrości jako nie gwarantujących poprawnej pracy. |  |  |
| 6. | Fluorescencja: zmotoryzowana, sterowania z oprogramowania |  |  |
| 7. | Sterowanie: zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu z poziomu oprogramowania do pobierania zdjęć |  |  |
| 8. | Zmieniacz powiększeń: wbudowany w statyw, o powiększeniu min. 1.5 x z obecnością powiększenia we wszystkich portach optycznych, śruby ustawienia ostrości widzenia mikro/makrometryczne, regulacja oporu ruchu. |  |  |
| 9. | Nasadka okularowa: dwuoczna z okularami o powiększeniu co najmniej 10x, ergonomiczne osłony gumowe |  |  |
| 10. | System oświetlenia: wbudowany, halogenowy o mocy min. 100W do obserwacji preparatów w świetle przechodzącym |  |  |
| 11. | Kondensor: obrotowy umożliwiający zastosowanie kontrastu Nomarskiego (DIC) |  |  |
| 12. | 6-miejscowy rewolwer obiektywowy, wyposażony w zestaw obiektywów wyspecjalizowanych do technik konfokalnych o parametrach minimalnych: -CFI Plan Fluor 10X N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm -CFI S Plan Fluor ELWD 20XC N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9mm Zakres korekcji na grubosć dna szalki min. 0-2.0 mm -CFI S Plan Fluor ELWD 40XC N.A. 0.6, W.D. 3.6-2.8mm Zakres korekcji na grubosć dna szalki min. 0-2.0 mm - CFI Plan Apochromat VC 60XH N.A. 1.40, W.D. 0.13mm olejowy - N.A. – apertura numeryczna, - W.D.- odległość robocza Optyka korygowana do nieskończoności. Długość optyczna min. 55 mm. |  |  |
| 13. | Kontrast Nomarskiego: na wszystkich obiektywach |  |  |
| 14. | Stolik skaningowy: z możliwością automatycznego przesuwu w osiach x, y, dający możliwość swobodnej obserwacji w pełnym zakresie szalek Petriego, i klasycznych preparatów szkiełkowych |  |  |
| 15. | System fluorescencyjny: z lampą rtęciową o mocy co najmniej 200W, oświetlacz do fluorescencji z regulacją natężenia świecenia. Co najmniej trzy zestawy filtrów fluorescencyjnych o wzbudzeniach: UV (np. DAPI, Hoechst, Indo), niebieskim (np. FITC, GFP/EGFP, GFP2, Alexa Green, Fluo-4, Calcum greek) i zielonym (np. Rhodamine/TRITC, Cy3, Texas Red, Alexa Red, RFP) |  |  |
| 16. | System konfokalny: posiadający co najmniej 3 kanały konfokalne wyposażone w detektory – fotopowielacze z możliwością jednoczesnej rejestracji obrazów na wszystkich trzech detektorach, zawierający przynajmniej trzy, podłączane światłowodowo, lasery zapewniające wzbudzenie próbki w następujących długościach fali 405 nm (diodowy), 488 nm (diodowy lub laser na ciele stałym), 543 nm (laser gazowy) z głowicą skanującą z wbudowanymi regulowanymi przesłonami i układem skanującym o stałej, liniowej wartości przesuwu. Możliwość rozbudowy o kanał detekcji światła przechodzącego. System konfokalny podłączany do komputera sterującego standardowym kablem Ethernetowym |  |  |
| 17. | Rozdzielczość: skanowania konfokalnego ustawiana w zakresie do min. 2048x2048 pikseli |  |  |
| 18. | Zoom optyczny: regulowany w zakresie min 1x - 1000x |  |  |
| 19. | Tryby skanowania: linie, obrazy dwuwymiarowe w osiach xy, obrazy trójwymiarowe w osiach xyz oraz dodatkowo rejestrowane w sekwencjach czasowych xyzt. |  |  |
| 20. | Kamera cyfrowa: Kolorowa, chłodzona, o rozdzielczości minimalnej 5 milionów pikseli. Podłączana przez port USB. - rozmiar przetwornika, co najmniej 2/3 cala, - rozdzielczości wykonywanych zdjęć: 2560 x 1920 pikseli, 1280 x 960 pikseli, 640 x 480 pikseli, - chłodzenie o co najmniej 20 stopni Celsjusza poniżej temperatury otoczenia, - czułość w jednostkach ISO co najmniej 1250, - prędkości obrazu przekazywanego na żywo co najmniej: 7.2 klatki na sekundę w rozdzielczości 1280 x 960 pikseli, 11.5 klatki na sekundę w rozdzielczości 640 x 480,22 klatki na sekundę w rozdzielczości w trybie pracy częścią przetwornika, - zakres czasów ekspozycji: od nie dłużej niż 1/1000 sekundy do co najmniej 600 sekund, - zoom cyfrowy co najmniej 2400%, - zakres czasów przerw dla zdjęć poklatkowych od maksymalnie 5 sekund do co najmniej 12 godzin |  |  |
| 21. | Oprogramowanie: Do pobierania obrazu z kamery i analizy obrazów z kamery i konfokalnych - parametry minimalne: - oprogramowanie w języku polskim - sterowanie kamerą (np. pobieranie obrazu, czas ekspozycji, rozdzielczość) - analiza i obróbka obrazów konfokalnych - składanie obrazu z poszczególnych kanałów fluorescencyjnych w jeden obraz (fluorescencja wielokanałowa) - kreator pobierania fluorescencji wielokanałowej obsługujący min. dwanaście kanałów - możliwość pobierania zdjęć z krokiem czasowym - możliwość nagrywania filmów - ręczne pomiary na płaszczyźnie – także na przekazywanym na żywo obrazie z kamery - pomiary automatyczne (np. liczba obiektów, długość, szerokość, pole powierzchni, jasność, współczynniki kształtu) płaszczyźnie – także na przekazywanym na żywo obrazie z kamery - nanoszenie na zdjęciach: opisów, strzałek, skali, znaczników płaszczyźnie – także na przekazywanym na żywo obrazie z kamery - regulacja kontrastu, nasycenia, odcieni z możliwością natychmiastowego podglądu - obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego płaszczyźnie – także na przekazywanym na żywo obrazie z kamery - zapisywanie odczytywanie zdjęć w formatach jpeg2000, JPG, tiff, bmp - możliwość bezpośredniego drukowania pobranych zdjęć - matematyczne operacje na obrazach (nakładanie, dodawanie, odejmowanie) - zautomatyzowana konwersja sekwencji plików na inne formaty z opcja zmiany wymiarów obrazu - kreator tworzenia (składania) obrazów większych niż pole widzenia kamery - wyznaczanie profili jasności wzdłuż zadanych linii |  |  |
| 22. | Zasilanie: 230 V, 50 Hz |  |  |
| Pozycja Nr 2. Centralna jednostka sterująca |
| 1. | Oprogramowanie : Sterujące funkcjami skanowania systemu konfokalnego do akwizycji obrazów konfokalnych umożliwiającym: - funkcję zapisywania istotnych parametrów skanowania wraz z obrazem, możliwość automatycznego odtwarzania tych parametrów - otwieranie, sortowanie, edytowanie, drukowanie, eksportowanie obrazów - zapisywanie istotnych parametrów skanowania wraz z obrazem i możliwość automatycznego odtwarzania tych parametrów - możliwość analizy danych podczas skanowania - tryby akwizycji: punkt, linia, ramka, Z-scan, serie czasowe oraz ich kombinacje - pełną obsługą zmotoryzowanych elementów mikroskopu oraz głowicy skanującej z poziomu oprogramowania - rekonstrukcja i animacja 3D, - pomiary geometryczne (odległość, obwód, pole powierzchni), nanoszenie skali, opisów, wskaźników, obróbka obrazu - możliwość importu oraz eksportu danych do powszechnie wykorzystywanych formatów np. tif, jpg, bmp, ICS/IDS |  |  |
| 2. | Typ obudowy: tower |  |  |
| 3. | Procesor: Czterordzeniowy |  |  |
| 4. | Częstotliwość procesora: min. 2,4 GHz |  |  |
| 5. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2.5 GT/s |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 7. | Dysk: SATA II lub równoważny |  |  |
| 8. | Pojemność dysku: 500 GB |  |  |
| 9. | Sterowniki dysków: SATA lub równoważne |  |  |
| 10. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 11. | Sterownik macierzy: PERC S100 (SATA Software RAID) |  |  |
| 12. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 13. | Pojemność pamięci: 4096 MB |  |  |
| 14. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 15. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 16. | Ilość slotów PCI-E 16x v. 2.0 : 1 |  |  |
| 17. | Ilość slotów PCI-E 8x v. 2.0 : 2 |  |  |
| 18. | Ilość slotów PCI-E 1x : 1 |  |  |
| 19. | Zainstalowana karta graficzna: 8 MB |  |  |
| 20. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 21. | Ilość wolnych kieszeni 3.5 (wewnętrznych): 2 szt. |  |  |
| 22. | Ilość wolnych kieszeni 5.25 (zewnętrznych): 1 szt. |  |  |
| 23. | Ilość półek na dyski Non Hot Swap : 4 szt. |  |  |
| 24. | Ilość zasilaczy: 1 szt. |  |  |
| 25. | Napęd wbudowany: DVD±RW |  |  |
| 26. | Dodatkowe informacje: - dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16) -jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8) -kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) [zdalne zarządzanie] |  |  |
| 27. | Klawiatura: - przewodowa - układ standardowy - klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne - długość kabla - minimum 1,8 m - regulacja kąta nachylenia |  |  |
| 28. | Mysz: - przewodowa - optyczna - 3 przyciski (jeden w pokrętle) - długość kabla – minimum 1,8 m |  |  |
| Pozycja Nr 3. System operacyjny |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: Bezterminowa |  |  |
| 5. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 4. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: - Word – edytor tekstu - Excel – arkusz kalkulacyjny - PowerPoint – program do tworzenia prezentacji - Outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: Bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 5. Monitor |
| 1. | Format ekranu: panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 24 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,27 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT S-IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-94 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 518 x 324 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min. 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB, DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln |  |  |
| 19. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 20. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 21. | Pozostałe złącza: - 1 x HDMI-HDCP - 4 x USB 2.0 - 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 22. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 23. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 24. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |
| Pozycja Nr 6. Drukarka |
| 1. | Typ wydruku: laserowy |  |  |
| 2. | Rodzaj wydruku: kolorowy |  |  |
| 3. | Sposób komunikacji: -USB, - LAN (Ethernet), - Wireless LAN |  |  |
| 4. | Rodzaje kaset z tonerem: czarny, błękitny (cyan), purpurowy (magneta), żółty (yellow) |  |  |
| 5. | Ilość kaset z tonerem: 4 szt. |  |  |
| 6. | Maksymalny format papieru: A4 |  |  |
| 7. | Obsługiwana gramatura papieru: 60 - 163 g/m2 |  |  |
| 8. | Podajnik papieru: na min. 250 ark. |  |  |
| 9. | Taca odbiorcza: na min. 100 ark. |  |  |
| 10. | Wyświetlacz: wbudowany LCD |  |  |
| 11. | Szybkość druku w czerni: min. 16 str./min. |  |  |
| 12. | Rozdzielczość druku w czerni: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 13. | Szybkość druku w kolorze: min. 16 str./min. |  |  |
| 14. | Rozdzielczość druku w kolorze: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 15. | Prędkość procesora : 300 MHz |  |  |
| 16. | Wbudowana pamięć: min. 64 MB |  |  |
| 17. | Wymiary: 466x409x250 mm (+/- 10%) |  |  |
| 18. | Waga: 19 kg (+/- 10%) |  |  |
| 19. | Zawartość zestawu: - komplet kaset z tonerami, - przewód zasilający, - przewód do podłączenia z komputerem, - sterowniki |  |  |
| Pozycja Nr 7. Zestaw narzędzi do przygotowania preparatów |
| 1. | - szkiełka preparatowe - szkiełka nakrywkowe - skalpele chirurgiczne + zapasowe ostrza. - zakraplacze jednorazowe ok. 2 ml pojemności. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 38
Chromatograf jonowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Chromatograf jonowy |
| 1. | Gradientowy chromatograf jonowy, w którym materiał części stykających się z fazą ruchomą jest odporny na kwasy i wodorotlenki oraz wolny od metali (PEEK) |  |  |
| 2. | System musi zapewniać: - równoległą (w tym samym czasie) analizę anionów i kationów w tej samej próbce, - niezależną od siebie analizę anionów i kationów w różnych próbkach w tym samym czasie, - wykonywanie analiz dwuwymiarowych, - pracę jednej linii analitycznej bez konieczności pracy drugiej linii. |  |  |
| 3. | Podwójny system podawania eluentów: złożony przynajmniej z dwóch pomp gradientowych (4 składniki dla każdej pompy): - pompy seryjne dwutłokowe, - ciśnienie maksymalne: 5000 psi. - zakres przepływu: od 0,001 do 10ml/min, - wbudowany degazer eluentu. |  |  |
| 4. | Moduł chromatograficzny: - dwa zawory nastrzykowe Rheodyne, - dwa termostaty kolumn w zakresach: od 15 do 40oC ze skokiem 0,1oC oraz co najmniej od 10 do 70oC ze skokiem 0,1oC. |  |  |
| 5. | Dwa cyfrowe detektory konduktometryczne kompatybilne z samoregenerującymi się tłumikami jonowymi: - automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału, - zakres pomiarowy: 0 – 15 000 µS, - objętość celi < 1 µl. |  |  |
| 6. | Cyfrowy detektor elektrochemiczny: - zakres potencjałów: od -2,00 do 2,00V ze skokiem 0,001V, - praca w trybie amperometrii stałoprądowej w zakresie: 5pA – 74µA, - praca w trybie amperometrii pulsowej i integracyjnej w zakresie: 50pC – 200µC, - praca w trybie woltamperometrii cyklicznej, - możliwość wykonywania pomiarów amperometrycznych 3D (odpowiedź detektora, czas retencji, częstotliwość fali nośnej), - elektroda robocza wykonana ze srebra, - konstrukcja celi musi umożliwiać wymianę elektrody roboczej na elektrody wykonane z innych materiałów (platyna, złoto, grafit), - objętość celi (elektroda robocza) < 0,5µl. |  |  |
| 7. | Detektor UV/VIS: - pomiar przy czterech długościach fali, - minimalny zakres długości fali: 190 - 900 nm, - dokładność długości fali +/- 1 nm, - poziom szumów: +/- 2,5 µAU przy 254 nm, - dryft < 0,1 mAU/h, - elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane z PEEK. |  |  |
| 8. | Automatyczny generator eluentów pracujący w trybie on-line: - elektrolityczna generacja eluentu zarówno o stałym stężeniu KOH jaki i generacja gradientu stężenia KOH do analizy anionów, - elektrolityczna generacja eluentu zarówno o stałym stężeniu kwasu metanosulfonowego jaki i generacja gradientu stężenia kwasu metanosulfonowego do analizy kationów, - wkład KOH do analizy anionów, - wkład kwasu metanosulfonowego do analizy kationów, - kolumna pułapkująca ślady anionów, - kolumna pułapkująca ślady kationów. |  |  |
| 9. | Samoregenerujący się tłumik/wzmacniacz anionowy: - typu membranowego, - min. pojemność tłumienia 50 µeq/min, - pracujący w układzie ciągłej regeneracji, - pracujący bez konieczności podawania agresywnych odczynników, np.: kwasu siarkowego, - objętość martwa poniżej 15 µl. |  |  |
| 10. | Samoregenerujący się tłumik/wzmacniacz kationowy: - typu membranowego, - minimalna pojemność tłumienia 37,5 µeq/min, - pracujący w układzie ciągłej regeneracji, - objętość martwa poniżej 15 µl. |  |  |
| 11. | Kolumna analityczna (2x250 mm) wraz z dwoma kolumnami ochronnymi (2x50 mm) do analizy jodków: - wykonanie z PEEK-u, - kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie 0-14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, Pojemność minimum 11 µeq. |  |  |
| 12. | Kolumna analityczna (2x250 mm) z dwoma kolumnami ochronnymi (2x50 mm) do analizy anionów nieorganicznych i anionów kwasów organicznych: - wykonanie z PEEK-u, - kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie 0-14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, - pojemność: minimum 11 µeq. |  |  |
| 13. | Kolumna analityczna (3x250 mm) z dwoma kolumnami ochronnymi (3x50 mm) do analizy kationów I i II grupy głównej układu okresowego oraz kationu amonowego: - wykonanie z PEEK-u, - kompatybilna w 100% z acetonitrylem, - pojemność: minimum 3000 µeq. |  |  |
| 14. | Kolumna analityczna anionowymienna (2x250 mm) wraz z dwoma kolumnami ochronnymi (2x50 mm) do analizy białek: - wykonanie z PEEK-u, - kompatybilna z fazami ruchomymi o pH od 2 do 12. |  |  |
| 15. | Kolumna analityczna kationowymienna (2x250 mm) wraz z dwoma kolumnami ochronnymi (2x50 mm) do analizy białek: - kompatybilna z fazami ruchomymi o pH od 2 do 12. |  |  |
| 16. | Moduł do usuwania węglanów z próbki |  |  |
| 17. | Automatyczny podajnik próbek: - pojemność minimum 99 x 1,5 ml, - termostowanie próbek w zakresie od 4oC do 60oC ze skokiem 1oC - minimalna objętość nastrzyku: 1µl z błędem +/- 0,1 µl (w zakresie: od 1 do 100 µl), - powtarzalność nastrzyku: <0,3% RSD przy 20 µl, - podajnik musi umożliwiać nastrzyk próbki poprzez przepełnienie pętli oraz nastrzyk zdefiniowanej części objętości pętli, - naczynka o pojemności 1,5 ml zabezpieczone septami w ilości 500 sztuk, - komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB. |  |  |
| 18. | System do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania chromatografu jonowego składający się z: Program powinien umożliwiać: - przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji, - akwizycję i obróbkę danych z dwóch kanałów jednocześnie, - komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB. |  |  |
| Pozycja Nr 2. Centralna jednostka sterująca |
| 1. | Oprogramowanie: umożliwiające pełne sterowanie chromatografem oraz akwizycję i obróbkę danych |  |  |
| 2. | Typ obudowy: tower |  |  |
| 3. | Procesor: czterordzeniowy |  |  |
| 4. | Częstotliwość procesora: min. 2,4 GHz |  |  |
| 5. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2.5 GT/s |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 7. | Dysk: SATA II lub równoważny |  |  |
| 8. | Pojemność dysku: 500 GB |  |  |
| 9. | Sterowniki dysków: SATA lub równoważne |  |  |
| 10. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 11. | Sterownik macierzy: PERC S100 (SATA Software RAID) |  |  |
| 12. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 13. | Pojemność pamięci: 4096 MB |  |  |
| 14. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 15. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 16. | Ilość slotów PCI-E 16x v. 2.0 : 1 |  |  |
| 17. | Ilość slotów PCI-E 8x v. 2.0 : 2 |  |  |
| 18. | Ilość slotów PCI-E 1x : 1 |  |  |
| 19. | Zainstalowana karta graficzna: 8 MB |  |  |
| 20. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 21. | Ilość wolnych kieszeni 3.5 (wewnętrznych): 2 szt. |  |  |
| 22. | Ilość wolnych kieszeni 5.25 (zewnętrznych): 1 szt. |  |  |
| 23. | Ilość półek na dyski Non Hot Swap : 4 szt. |  |  |
| 24. | Ilość zasilaczy: 1 szt. |  |  |
| 25. | Napęd wbudowany: DVD±RW |  |  |
| 26. | Dodatkowe informacje: -dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16) -jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8) -kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) [zdalne zarządzanie] |  |  |
| 27. | Klawiatura: -przewodowa - układ standardowy - klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne - długość kabla - minimum 1,8 m - regulacja kąta nachylenia |  |  |
| 28. | Mysz: - przewodowa - optyczna - 3 przyciski (jeden w pokrętle) - długość kabla – minimum 1,8 m |  |  |
| Pozycja Nr 3. System operacyjny |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 4. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: - Word – edytor tekstu - Excel – arkusz kalkulacyjny - PowerPoint – program do tworzenia prezentacji - Outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: Bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 5. Monitor |
| 1. | Format ekranu: panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 24 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,27 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT S-IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-94 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 518 x 324 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min. 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego : RGB, DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln |  |  |
| 19. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 20. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 21. | Pozostałe złącza : - 1 x HDMI-HDCP - 4 x USB 2.0 - 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 22. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 23. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 24. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |
| Pozycja Nr 6. Drukarka |
| 1. | Typ wydruku: laserowy |  |  |
| 2. | Rodzaj wydruku: kolorowy |  |  |
| 3. | Sposób komunikacji: USB, LAN (Ethernet),Wireless LAN |  |  |
| 4. | Rodzaje kaset z tonerem: czarny, błękitny (cyan), purpurowy (magneta), żółty (yellow) |  |  |
| 5. | Ilość kaset z tonerem: 4 szt. |  |  |
| 6. | Maksymalny format papieru: A4 |  |  |
| 7. | Obsługiwana gramatura papieru: 60 - 163 g/m2 |  |  |
| 8. | Podajnik papieru: na min. 250 ark. |  |  |
| 9. | Taca odbiorcza: na min. 100 ark. |  |  |
| 10. | Wyświetlacz: wbudowany LCD |  |  |
| 11. | Szybkość druku w czerni: min. 16 str./min. |  |  |
| 12. | Rozdzielczość druku w czerni: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 13. | Szybkość druku w kolorze: min. 16 str./min. |  |  |
| 14. | Rozdzielczość druku w kolorze: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 15. | Prędkość procesora : 300 MHz |  |  |
| 16. | Wbudowana pamięć: min. 64 MB |  |  |
| 17. | Wymiary: 466x409x250 mm (+/- 10%) |  |  |
| 18. | Waga: 19 kg (+/- 10%) |  |  |
| 19. | Zawartość zestawu: - komplet kaset z tonerami, - przewód zasilający, - przewód do podłączenia z komputerem, - sterowniki |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 39
Chromatograf cieczowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Chromatograf |
| 1. | Pompa gradientowa: gradientowa min 2-tłokową z możliwością mieszania 4 różnych składników w tym samym czasie (z degazerem próżniowym czterokanałowym zintegrowanym wymiarami z pozostałymi modułami) o precyzji przepływu <0,07 % RSD, zakres przepływu: 0,001 – 10,000 ml/min, dokładność przepływu nie gorsza niż 0,001 ml/min, wymagana zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki i 4 butle po 1 l |  |  |
| 2. | Autosampler: na minimum 100 próbek o zakresie nastrzyku 0,1-100 μl o precyzji nastrzyku nie gorszej niż 0.25% RSD, błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0.1 % |  |  |
| 3. | Termostat kolumnowy: o zakresie temperatur: co najmniej od 10 oC poniżej temp otoczenia do + 80 oC, stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0.15 °C, dokładność temperatury nie gorsza niż : ± 0.8 °C |  |  |
| 4. | Detektor Diodowy: o zakresie co najmniej: 190-950 nm posiadający minimum 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8, 16 nm, dryft nie gorszy niż : 2 x 10 -3 AU/h przy 254 nm, szumy krótkotrwałe : nie gorzej niż ± 1.0 x 10 -5 AU przy 254 nm |  |  |
| 5. | Detektor Fluorescencyjny pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 700 nm i emisja min. : 280 – 900 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line (w czasie analizy); powtarzalność długości fali nie gorsza niż: ±0,2 nm, widmo Ramana H2O >500, cela przepływowa o objętości nie większej niż 8 ul |  |  |
| Pozycja Nr 2. Centralna jednostka sterująca |
| 1. | Oprogramowanie: do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm. |  |  |
| 2. | Typ obudowy : tower |  |  |
| 3. | Procesor: czterordzeniowy |  |  |
| 4. | Częstotliwość procesora: min. 2,4 GHz |  |  |
| 5. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2.5 GT/s |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 7. | Dysk: SATA II lub równoważny |  |  |
| 8. | Pojemność dysku: 500 GB |  |  |
| 9. | Sterowniki dysków: SATA lub równoważne |  |  |
| 10. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 11. | Sterownik macierzy: PERC S100 (SATA Software RAID) |  |  |
| 12. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 13. | Pojemność pamięci: 4096 MB |  |  |
| 14. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 15. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 16. | Ilość slotów PCI-E 16x v. 2.0 : 1 |  |  |
| 17. | Ilość slotów PCI-E 8x v. 2.0 : 2 |  |  |
| 18. | Ilość slotów PCI-E 1x : 1 |  |  |
| 19. | Zainstalowana karta graficzna: 8 MB |  |  |
| 20. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 21. | Ilość wolnych kieszeni 3.5 (wewnętrznych): 2 szt. |  |  |
| 22. | Ilość wolnych kieszeni 5.25 (zewnętrznych): 1 szt. |  |  |
| 23. | Ilość półek na dyski Non Hot Swap : 4 szt. |  |  |
| 24. | Napęd wbudowany : DVD±RW |  |  |
| 25. | Dodatkowe informacje: -dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16), -jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8), -kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) [zdalne zarządzanie] |  |  |
| 26. | Konieczna współpraca chromatografu z komputerem: poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu |  |  |
| 27. | Klawiatura: - przewodowa - układ standardowy - klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne - długość kabla - minimum 1,8 m - regulacja kąta nachylenia |  |  |
| 28. | Mysz: - przewodowa - optyczna - 3 przyciski (jeden w pokrętle) - długość kabla – minimum 1,8 m |  |  |
| Pozycja Nr 3. System operacyjny. |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: - Word – edytor tekstu - Excel – arkusz kalkulacyjny - PowerPoint – program do tworzenia prezentacji - Outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 5. Monitor |
| 1. | Format ekranu: panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 24 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,27 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT S-IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-94 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 518 x 324 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB, DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln |  |  |
| 19. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 20. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 21. | Pozostałe złącza: - 1 x HDMI-HDCP - 4 x USB 2.0 - 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 22. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 23. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 24. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |
| Pozycja Nr 6. Drukarka |
| 1. | Typ wydruku: laserowy |  |  |
| 2. | Rodzaj wydruku: kolorowy |  |  |
| 3. | Sposób komunikacji: USB, LAN (Ethernet), Wireless LAN |  |  |
| 4. | Rodzaje kaset z tonerem: czarny, błękitny (cyan), purpurowy (magneta), żółty (yellow) |  |  |
| 5. | Ilość kaset z tonerem: 4 szt. |  |  |
| 6. | Maksymalny format papieru: A4 |  |  |
| 7. | Obsługiwana gramatura papieru: 60 - 163 g/m2 |  |  |
| 8. | Podajnik papieru: na min. 250 ark. |  |  |
| 9. | Taca odbiorcza: na min. 100 ark. |  |  |
| 10. | Wyświetlacz: wbudowany LCD |  |  |
| 11. | Szybkość druku w czerni: min. 16 str./min. |  |  |
| 12. | Rozdzielczość druku w czerni: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 13. | Szybkość druku w kolorze: min. 16 str./min. |  |  |
| 14. | Rozdzielczość druku w kolorze: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 15. | Prędkość procesora: 300 MHz |  |  |
| 16. | Wbudowana pamięć: min. 64 MB |  |  |
| 17. | Wymiary: 466x409x250 mm (+/- 10%) |  |  |
| 18. | Waga: 19 kg (+/- 10%) |  |  |
| 19. | Zawartość zestawu: - komplet kaset z tonerami, - przewód zasilający, - przewód do podłączenia z komputerem, - sterowniki |  |  |
| Pozycja Nr 7. Uwagi uzupełniające |
| 1. | Wymagana kolumna: Poroshell 120,SB-C18, 4.6x150mm,2.7um |  |  |
| Pozycja Nr 8. Materiały uzupełniające |
| 1. | Zestaw fiolek i filtrów |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 40
Zestaw chromatografów gazowych

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Chromatograf gazowy – układ A |
| 1. | Chromatograf gazowy z pełną elektroniczną kontrolą przepływów i ciśnień gazów EPC, o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż: 0,001 psi (0,007 kPa) [na dozowniku]. |  |  |
| 2. | Charakterystyka: - autosampler na minimum 150 próbek o szybkości nastrzyku 0,1 s. lub lepszej z możliwością termostatowania próbek zewnętrznym obiegiem płynu - dozownik typu split/splitless z EPC - EPC musi umożliwiać kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym - konieczna możliwość nastrzyku w trybie pulsed split, pulsed splitless - detektor MS/MS typu potrójny kwadrupol - źródło jonów do EI wykonane z inertego stopu, z podwójnym filamentem - wymagana możliwość grzania źródła jonów przynajmniej w zakresie 110-350oC - hiperboliczne kwadrupolowe analizatory mas (2) z kwarcu pokrytego złotem - możliwość grzania kwadrupoli w zakresie temperatur przynajmniej 110 – 200oC - zakres dynamiczny detektora nie węższy niż 10x6 - heksapolowa, liniowa komora kolizyjna - możliwość programowania energii kolizyjnej w komorze przynajmniej do 60 eV - wymagana szybkość MRM – nie mniej niż 500 przejść /sekundę - możliwość wykonywania automatycznego lub ręcznego strojenia aparatu - system próżniowy – pompa turbomolekularna o wysokiej wydajności chłodzona powietrzem - oprogramowanie umożliwiające sterowanie pracą całego systemu GC/MS/MS, zbieranie i analizę danych oraz tworzenie raportów - zakres temperatur pieca nie gorszy niż 40– 450oC (co najmniej 15 ramp temperaturowych pieca). - czułości w trybie EI MS/MS (MRM) nie gorszej niż S/N RMS 500:1 dla 100 fg dla OFN, potwierdzonej przy instalacji; - biblioteka widm (NIST 2008 min. 200 000 widm) - zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy (złączki, zakręcane fiolki 100, septy (25), linery, Ferrule ... itp) - kolumna HP-5MS, 30 m x 0,25 mm x 0,25um lub odpowiednik. Konieczna współpraca chromatografu z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu |  |  |
| Pozycja Nr 2. Centralna jednostka sterująca. |
| 1. | Oprogramowanie: do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych, z systemem operacyjnym odpowiednim do zainstalowanego oprogramowania sterującego |  |  |
| 2. | Typ obudowy: tower |  |  |
| 3. | Procesor: czterordzeniowy |  |  |
| 4. | Częstotliwość procesora: min. 2,4 GHz |  |  |
| 5. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2.5 GT/s |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 7. | Dysk: SATA II lub równoważny |  |  |
| 8. | Pojemność dysku: 500 GB |  |  |
| 9. | Sterowniki dysków: SATA lub równoważne |  |  |
| 10. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 11. | Sterownik macierzy: PERC S100 (SATA Software RAID) |  |  |
| 12. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 13. | Pojemność pamięci: 4096 MB |  |  |
| 14. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 15. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 16. | Ilość slotów PCI-E 16x v. 2.0 : 1 |  |  |
| 17. | Ilość slotów PCI-E 8x v. 2.0 : 2 |  |  |
| 18. | Ilość slotów PCI-E 1x : 1 |  |  |
| 19. | Zainstalowana karta graficzna: 8 MB |  |  |
| 20. | Zintegrowana karta sieciowa : 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 21. | Ilość wolnych kieszeni 3.5 (wewnętrznych): 2 szt. |  |  |
| 22. | Ilość wolnych kieszeni 5.25 (zewnętrznych): 1 szt. |  |  |
| 23. | Ilość półek na dyski Non Hot Swap : 4 szt. |  |  |
| 24. | Napęd wbudowany: DVD±RW |  |  |
| 25. | Dodatkowe informacje: -dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16), -jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8) -kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) [zdalne zarządzanie] |  |  |
| 26. | Konieczna współpraca komputera z chromatografem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu |  |  |
| 27. | Klawiatura: - przewodowa - układ standardowy - klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne - długość kabla - minimum 1,8 m - regulacja kąta nachylenia |  |  |
| 28. | Mysz: - przewodowa - optyczna - 3 przyciski (jeden w pokrętle) - długość kabla – minimum 1,8 m |  |  |
| Pozycja Nr 3. System operacyjny |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja -certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 4. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: - Word – edytor tekstu - Excel – arkusz kalkulacyjny - PowerPoint – program do tworzenia prezentacji - Outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa:Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 5. Monitor |
| 1. | Format ekranu: panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 24 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,27 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT S-IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-94 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 518 x 324 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min. 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB, DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min.16,7 mln |  |  |
| 19. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 20. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 21. | Pozostałe złącza: - 1 x HDMI-HDCP - 4 x USB 2.0 - 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 22. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 23. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 24. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |
| Pozycja Nr 6. Drukarka |
| 1. | Typ wydruku: laserowy |  |  |
| 2. | Rodzaj wydruku: kolorowy |  |  |
| 3. | Sposób komunikacji: USB,LAN (Ethernet),Wireless LAN |  |  |
| 4. | Rodzaje kaset z tonerem: czarny, błękitny (cyan), purpurowy (magneta), żółty (yellow) |  |  |
| 5. | Ilość kaset z tonerem: 4 szt. |  |  |
| 6. | Maksymalny format papieru: A4 |  |  |
| 7. | Obsługiwana gramatura papieru: 60 - 163 g/m2 |  |  |
| 8. | Podajnik papieru: na min. 250 ark. |  |  |
| 9. | Taca odbiorcza: na min. 100 ark. |  |  |
| 10. | Wyświetlacz: wbudowany LCD |  |  |
| 11. | Szybkość druku w czerni: min. 16 str./min. |  |  |
| 12. | Rozdzielczość druku w czerni: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 13. | Szybkość druku w kolorze: min. 16 str./min. |  |  |
| 14. | Rozdzielczość druku w kolorze: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 15. | Prędkość procesora: 300 MHz |  |  |
| 16. | Wbudowana pamięć: min. 64 MB |  |  |
| 17. | Wymiary: 466x409x250 mm (+/- 10%) |  |  |
| 18. | Waga: 19 kg (+/- 10%) |  |  |
| 19. | Zawartość zestawu: - komplet kaset z tonerami, - przewód zasilający, - przewód do podłączenia z komputerem, - sterowniki |  |  |
| Pozycja Nr 7. Chromatograf gazowy – układ B |
| 1. | Chromatograf gazowy z pełną elektroniczną kontrolą przepływów i ciśnień gazów, o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż: 0,001 psi (0,007 kPa) [na dozownikach i detektorach]. |  |  |
| 2. | Charakterystyka: - autosampler na minimum 150 próbek o szybkości nastrzyku 0,1 s. lub lepszej - EPC musi umożliwiać kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym - dozowniki typu split/splitless z EPC - Konieczna możliwość nastrzyku w trybie pulsed split, pulsed splitless - detektor typu FID z możliwością pracy z make-up gazem o szybkości akwizycji danych minimum 400 Hz o czułości nie gorszej niż 1,8 pg C/sek - detektor typu ECD o czułości nie gorszej niż 6 fg/s (dla lindanu) i szybkości akwizycji danych minimum 50 Hz - możliwość zastosowania podczas analizy minimum 12 ramp temperaturowych pieca - konieczna możliwość rozbudowy o detektor emisji atomowej AED (do analizy związków metaloorganicznych) - przystawka typu Headspace do współpracy z chromatografem wykorzystująca dozowanie próbki z zastosowaniem termostatowanej pętli i zaworu. Przystawka musi zawierać podajnik próbek na minimum 70 pozycji z możliwością termostatowania min. 12 próbek, o zakresie temperatur linii transferowej minimum 50-250 oC i zakresie temperatur pętli i zaworu minimum 45-250 oC. Powinien posiadać inertną linię przenoszenia próbki oraz stwarzać możliwość wytrząsania próbki. - konieczna współpraca chromatografu z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu. - HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25u(lub odpowiednik) - DB-1701 30m. 0,25 mm, 0,25u (lub odpowiednik - DB-23 60m. 0,25 mm, 0,25u (lub odpowiednik - DB-624 30m. 0,25 mm, 1,40u (lub odpowiednik Zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy (złączki, ferrule, septy, itp) |  |  |
| Pozycja Nr 8. Centralna jednostka sterująca |
| 1. | Oprogramowanie: do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych |  |  |
| 2. | Typ obudowy: tower |  |  |
| 3. | Procesor: czterordzeniowy |  |  |
| 4. | Częstotliwość procesora: min. 2,4 GHz |  |  |
| 5. | Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2.5 GT/s |  |  |
| 6. | Pojemność pamięci cache: 8 MB |  |  |
| 7. | Dysk: SATA II lub równoważny |  |  |
| 8. | Pojemność dysku: 500 GB |  |  |
| 9. | Sterowniki dysków: SATA lub równoważne |  |  |
| 10. | Typ pamięci: ECC |  |  |
| 11. | Sterownik macierzy: PERC S100 (SATA Software RAID) |  |  |
| 12. | Rodzaj pamięci: DDR3 |  |  |
| 13. | Pojemność pamięci: 4096 MB |  |  |
| 14. | Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz |  |  |
| 15. | Ilość banków pamięci: 4 |  |  |
| 16. | Ilość slotów PCI-E 16x v. 2.0 : 1 |  |  |
| 17. | Ilość slotów PCI-E 8x v. 2.0 : 2 |  |  |
| 18. | Ilość slotów PCI-E 1x : 1 |  |  |
| 19. | Zainstalowana karta graficzna: 8 MB |  |  |
| 20. | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 21. | Ilość wolnych kieszeni 3.5 (wewnętrznych): 2 szt. |  |  |
| 22. | Ilość wolnych kieszeni 5.25 (zewnętrznych): 1 szt. |  |  |
| 23. | Ilość półek na dyski Non Hot Swap : 4 szt. |  |  |
| 24. | Ilość zasilaczy: 1 szt. |  |  |
| 25. | Napęd wbudowany: DVD±RW |  |  |
| 26. | Dodatkowe informacje: -dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16), -jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8), -kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) [zdalne zarządzanie] |  |  |
| 27. | Klawiatura: - przewodowa - układ standardowy - klawisze: multimedialne, internetowe, numeryczne - długość kabla - minimum 1,8 m - regulacja kąta nachylenia |  |  |
| 28. | Mysz: - przewodowa - optyczna - 3 przyciski (jeden w pokrętle) - długość kabla – minimum 1,8 m |  |  |
| Pozycja Nr 9. System operacyjny |
| 1. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL |  |  |
| 2. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 3. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 4. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 5. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 10. Oprogramowanie |
| 1. | Pakiet oprogramowania: Office 2007 Standard |  |  |
| 2. | Składowe pakietu: - Word – edytor tekstu - Excel – arkusz kalkulacyjny - PowerPoint – program do tworzenia prezentacji - Outlook – menedżer poczty elektronicznej |  |  |
| 3. | Wersja językowa: Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 5. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 6. | Platforma systemowa: Windows 7 |  |  |
| 7. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny - licencja - certyfikat autentyczności - klucz produktu |  |  |
| Pozycja Nr 11. Monitor |
| 1. | Format ekranu: panoramiczny |  |  |
| 2. | Przekątna ekranu: 24 cali |  |  |
| 3. | Wielkość plamki: 0,27 mm |  |  |
| 4. | Typ panela LCD: TFT S-IPS |  |  |
| 5. | Technologia podświetlenia: CCFL |  |  |
| 6. | Rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1200 pikseli |  |  |
| 7. | Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz |  |  |
| 8. | Częstotliwość odchylania poziomego: 28-94 kHz |  |  |
| 9. | Częstotliwość odchylania pionowego: 50-76 Hz |  |  |
| 10. | Widoczny obszar ekranu: 518 x 324 mm |  |  |
| 11. | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |  |  |
| 12. | Jasność: min. 400 cd/m2 |  |  |
| 13. | Kontrast: min. 1000:1 |  |  |
| 14. | Głośniki wbudowane |  |  |
| 15. | Typ sygnału wejściowego: RGB, DVI |  |  |
| 16. | Kąt widzenia poziomy: 178 stopni |  |  |
| 17. | Kąt widzenia pionowy: 178 stopni |  |  |
| 18. | Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln |  |  |
| 19. | Złącze sygnałowe: 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP) |  |  |
| 20. | Wbudowany hub USB |  |  |
| 21. | Pozostałe złącza: - 1 x HDMI-HDCP - 4 x USB 2.0 - 1 x wejście audio (stereo mini jack) |  |  |
| 22. | Możliwość pochylenia panela |  |  |
| 23. | Regulacja wysokości monitora |  |  |
| 24. | Obrotowa podstawa monitora |  |  |
| Pozycja Nr 12. Drukarka |
| 1. | Typ wydruku: laserowy |  |  |
| 2. | Rodzaj wydruku: kolorowy |  |  |
| 3. | Sposób komunikacji: USB, LAN (Ethernet),Wireless LAN |  |  |
| 4. | Rodzaje kaset z tonerem: czarny, błękitny (cyan), purpurowy (magneta), żółty (yellow) |  |  |
| 5. | Ilość kaset z tonerem: 4 szt. |  |  |
| 6. | Maksymalny format papieru: A4 |  |  |
| 7. | Obsługiwana gramatura papieru: 60 - 163 g/m2 |  |  |
| 8. | Podajnik papieru: na min. 250 ark. |  |  |
| 9. | Taca odbiorcza: na min. 100 ark. |  |  |
| 10. | Wyświetlacz wbudowany LCD |  |  |
| 11. | Szybkość druku w czerni: min. 16 str./min. |  |  |
| 12. | Rozdzielczość druku w czerni: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 13. | Szybkość druku w kolorze: min. 16 str./min. |  |  |
| 14. | Rozdzielczość druku w kolorze: min. 2400x600 dpi |  |  |
| 15. | Prędkość procesora : 300 MHz |  |  |
| 16. | Wbudowana pamięć: min. 64 MB |  |  |
| 17. | Wymiary: 466x409x250 mm (+/- 10%) |  |  |
| 18. | Waga: 19 kg (+/- 10%) |  |  |
| 19. | Zawartość zestawu: - komplet kaset z tonerami, - przewód zasilający, - przewód do podłączenia z komputerem, - sterowniki |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 41
Suszarki, cieplarki, inkubatory, komory klimatyczne

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Pozycja 1. Suszarka |
| 1. | Pojemność komory : 50 – 60 litrów |  |  |
| 2. | System komór podgrzewających |  |  |
| 3. | Komora ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach, wytłaczane uchwyty półek i zdejmowane ścianki |  |  |
| 4. | 2 półki w standardzie |  |  |
| 5. | Obudowa ze stali ocynkowanej z powłoką proszkową |  |  |
| 6. | Zakres temperatury: od 5° C powyżej temperatury otoczenia do 300° C, z możliwością nastawienia temperatury z dokładnością do 1°C |  |  |
| 7. | Jednorodność temp. w 70oC w (oC 0,8 oC |  |  |
| 8. | Jednorodność temp. w 150oC w (oC 2,0 oC |  |  |
| 9. | Jednorodność temp. w 300oC w (oC 3,7oC |  |  |
| 10. | Kanał wentylacyjny |  |  |
| 11. | Zamek drzwiowy dwupunktowy |  |  |
| 12. | Wymiary zew. (szer x wys x gł) [mm] : 634 x 622 x 575 +/- 5% |  |  |
| 13. | Wymuszony obieg powietrza |  |  |
| 14. | Dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |  |
| 15. | Wyświetlacz cyfrowy parametrów pracy z możliwością programowania: - czasu pracy - temperatury |  |  |
| Pozycja Nr 2. Suszarka |
| 1. | Pojemność komory : 110 – 120 litrów |  |  |
| 2. | System komór podgrzewających |  |  |
| 3. | Komora ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach, wytłaczane uchwyty półek i zdejmowane ścianki |  |  |
| 4. | Jednorodność temp. w 70oC w (oC : min. 0,7 |  |  |
| 5. | Jednorodność temp. w 150oC w (oC : min. 1,8 |  |  |
| 6. | Jednorodność temp. w 300oC w (oC : min. 3,9 |  |  |
| 7. | 4 półki |  |  |
| 8. | Obudowa ze stali ocynkowanej z powłoką proszkową |  |  |
| 9. | Zakres temperatury od 5° C powyżej temperatury otoczenia do 300° C, z możliwością nastawienia temperatury z dokładnością do 1° C |  |  |
| 10. | Kanał wentylacyjny |  |  |
| 11. | Zamek drzwiowy dwupunktowy |  |  |
| 12. | Wymiary zew. (szer x wys x gł) [mm] : 834 x 702 x 645 +/- 5% |  |  |
| 13. | Wymuszony obieg powietrza |  |  |
| 14. | Dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |  |
| 15. | Wyświetlacz cyfrowy parametrów pracy z możliwością programowania : - czasu pracy - temperatury |  |  |
| Pozycja Nr 3. Cieplarka |
| 1. | System komór podgrzewających |  |  |
| 2. | Naturalny obieg powietrza |  |  |
| 3. | Zakres temperatury: temp. ot +5oC do 99.9oC |  |  |
| 4. | Wewnętrzne drzwiczki szklane |  |  |
| 5. | Komora ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach, wytłaczane uchwyty półek i zdejmowane ścianki |  |  |
| 6. | Obudowa ze stali ocynkowanej z powłoką proszkową |  |  |
| 7. | Szklane drzwiczki z klejonymi zawiasami |  |  |
| 8. | Zamek drzwiowy dwupunktowy |  |  |
| 9. | Wymiary zew. ok. (szer x wys x gł) [mm] : 634 x 621 x 575 +/-5% |  |  |
| 10. | Pojemność: 50-60 litrów |  |  |
| 11. | Liczba półek min. 2 |  |  |
| 12. | Jednorodność temp. w 37oC w (oC : Min. 0,4 |  |  |
| 13. | Jednorodność temp. w 50oC w (oC : Min. 1,3 |  |  |
| 14. | Czas nagrzewania do temp. 37oC [min] : Max. 10 |  |  |
| 15. | Mikroprocesorowy kontroler temp. PID z wyświetlaczem LED |  |  |
| 16. | Zintegrowany cyfrowy zegar wielofunkcyjny 0-99h |  |  |
| 17. | Norma bezp. temp. 3.1 |  |  |
| 18. | Port RS 422 |  |  |
| 19. | Kanał wentylacyjny |  |  |
| 20. | Moc [W] : 300 – 500 |  |  |
| 21. | Napięcie [V] : 230 |  |  |
| Pozycja Nr 4. Cieplarka |
| 1. | System komór podgrzewających |  |  |
| 2. | Wymuszony obieg powietrza |  |  |
| 3. | Zakres temperatury: temp. ot +5oC do 100oC |  |  |
| 4. | Wewnętrzne drzwiczki szklane |  |  |
| 5. | Komora ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach, wytłaczane uchwyty półek i zdejmowane ścianki |  |  |
| 6. | Obudowa ze stali ocynkowanej z powłoką |  |  |
| 7. | Szklane drzwiczki z klejonymi zawiasami |  |  |
| 8. | Zamek drzwiowy dwupunktowy |  |  |
| 9. | Wymiary zew. (szer x wys x gł) [mm] : 634 x 617 x 575 +/- 5% |  |  |
| 10. | Pojemność: 50 - 60 litrów |  |  |
| 11. | Liczba półek min. 2 |  |  |
| 12. | Jednorodność temp. w 37oC w (oC : min. 0,4 |  |  |
| 13. | Jednorodność temp. w 50oC w (oC : min. 1,3 |  |  |
| 14. | Czas nagrzewania do temp. 37oC [min] : max. 10 |  |  |
| 15. | Mikroprocesorowy kontroler temp. PID z wyświetlaczem LED |  |  |
| 16. | Zintegrowany cyfrowy zegar wielofunkcyjny 0-99h |  |  |
| 17. | Norma bezp. temp. 3.1 |  |  |
| 18. | Port RS 422 |  |  |
| 19. | Kanał wentylacyjny |  |  |
| 20. | Moc [W] : 300 – 500 |  |  |
| 21. | Napięcie [V] : 230 |  |  |
| Pozycja Nr 5. Cieplarka |
| 1. | System komór podgrzewających |  |  |
| 2. | Wymuszony obieg powietrza |  |  |
| 3. | Zakres temperatury: od +5oC do 100oC |  |  |
| 4. | Wewnętrzne drzwiczki szklane |  |  |
| 5. | Komora ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach, wytłaczane uchwyty półek i zdejmowane ścianki |  |  |
| 6. | Obudowa ze stali ocynkowanej z powłoką |  |  |
| 7. | Szklane drzwiczki z klejonymi zawiasami |  |  |
| 8. | Zamek drzwiowy dwupunktowy |  |  |
| 9. | Wymiary zew. (szer x wys x gł) [mm] : 834 x 702 x 645+/- 5% |  |  |
| 10. | Pojemność : 110-120 litrów |  |  |
| 11. | Liczba półek : 4 |  |  |
| 12. | Dokładność temp. w 37oC w (oC : min. 0,3 |  |  |
| 13. | Stabilność temperatury w 37oC w (oC : min. 0,2 |  |  |
| 14. | Mikroprocesorowy kontroler temp. PID z wyświetlaczem LED |  |  |
| 15. | Zintegrowany cyfrowy zegar wielofunkcyjny 0-99h |  |  |
| 16. | Norma bezp. temp. 3.1 |  |  |
| 17. | Port RS 422 |  |  |
| 18. | Kanał wentylacyjny |  |  |
| 19. | Moc [W] : 300 – 500 |  |  |
| 20. | Napięcie [V] : 230 |  |  |
| Pozycja Nr 6. Inkubator z chłodzeniem |
| 1. | System komór podgrzewających |  |  |
| 2. | System chłodzenia DCT dla zakresu temperatur –10°C do 100°C |  |  |
| 3. | Programator pracy w cyklu tygodniowym z licznikiem czasu rzeczywistego |  |  |
| 4. | Regulowana prędkość nawiewu : (0 – 100%) |  |  |
| 5. | Zakres temperatury : -5 - 100oC |  |  |
| 6. | Wewnętrzne drzwiczki szklane |  |  |
| 7. | Komora ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach, wytłaczane uchwyty półek |  |  |
| 8. | Obudowa ze stali ocynkowanej z powłoką proszkową |  |  |
| 9. | Szklane drzwiczki z klejonymi zawiasami |  |  |
| 10. | Zamek drzwiowy dwupunktowy |  |  |
| 11. | Wymiary zew. (szer x wys x gł) [mm] : 834 x1022 x 646+/- 5% |  |  |
| 12. | Pojemność : 110-120 litrów |  |  |
| 13. | Liczba półek : 4 |  |  |
| 14. | Jednorodność temp. w 10oC w (oC : min. 0.5 |  |  |
| 15. | Jednorodność temp. w 37oC w (oC : min. 0.4 |  |  |
| 16. | Stabilność temp. w oC : min. 0,1 |  |  |
| 17. | Czas nagrzewania do temp. 37oC [min] : max. 25 |  |  |
| 18. | Czas chłodzenia z temp. ot. do 10oC [min] : max. 35 |  |  |
| 19. | Mikroprocesorowy kontroler temp. PID z wyświetlaczem LED |  |  |
| 20. | Zintegrowany cyfrowy zegar wielofunkcyjny 0-99h |  |  |
| 21. | Norma bezp. temp. 3.1 |  |  |
| 22. | Port RS 422 |  |  |
| 23. | Kanał wentylacyjny |  |  |
| 24. | Moc [W] : 400 – 500 |  |  |
| 25. | Napięcie [V] : 230 |  |  |
| Pozycja Nr 7. Inkubator CO2 |
| 1. | Inkubator CO2 z kontrolą O2 z autosterylizacją gorącym powietrzem w temp. min. 180 ºC |  |  |
| 2. | System grzania : Płaszcz powietrzny |  |  |
| 3. | Pojemność komory [litr] : ok.150 +/- 5% |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne : (szer. x wys. x głęb.) [mm] : 680 x 919 x 715 +/- 5% |  |  |
| 5. | Zakres temperatury pracy : min od Tot+7oC do +60oC |  |  |
| 6. | Dokładność temperatury w 37 ºC : 0.3 ºC |  |  |
| 7. | Fluktuacja temperatury : 0.1 ºC |  |  |
| 8. | Zakres regulacji CO2 : min 0 do 20% |  |  |
| 9. | Dokładność ustawienia CO2: min. 0.1 % |  |  |
| 10. | Sposób mierzenia stężenia CO2: czujnik IR |  |  |
| 11. | Wilgotność (stała): min. 95 % RH |  |  |
| 12. | Napięcie: 230 V |  |  |
| 13. | Mikroprocesorowy kontroler z wyświetlaczem, z technologią 4-kanałową dla temperatury i CO2 |  |  |
| 14. | Możliwość programowania w czasie rzeczywistym |  |  |
| 15. | Wentylator wspomagający system płaszcza powietrznego |  |  |
| 16. | Zakres regulacji O2 : min 0.2 do 95 % |  |  |
| 17. | Dokładność ustawienia stężenia O2 : min. 0.1 % |  |  |
| 18. | System nawilżania i utrzymywania poziomu wilgotności |  |  |
| 19. | Komora wewnętrzna bezspoinowa, wykonana z jednego kawałka ze stali nierdzewnej |  |  |
| 20. | Program do sterylizacji komory w 180 ºC |  |  |
| 21. | Szczelne zamykane szklane drzwi wewnętrzne (śluza) dzielone na części (drzwiczki) |  |  |
| 22. | System autodiagnozy błędów elektronicznych z beznapięciowym przekaźnikiem wyjścia z alarmem akustycznym i wizualnym |  |  |
| 23. | Klasa bezpieczeństwa : TWW 3.1 zgodnie z normą DIN 12880 |  |  |
| 24. | System homogenizacji gazów |  |  |
| 25. | Port komunikacyjny |  |  |
| 26. | Perforowane półki ze stali nierdzewnej 1.4301/V2A nakładane na ścianki komory (bez statywów) : min. 3 |  |  |
| 27. | Zestaw podłączeniowy dla CO2, z reduktorem ciśnienia gazu do 10 bar, wraz ze złączkami przyłączeniowymi i 5 m przewodu |  |  |
| 28. | Zestaw podłączeniowy dla O2, z reduktorem ciśnienia gazu do 10 bar, wraz z złączkami przyłączeniowymi i 5 m przewodu |  |  |
| 29. | Zestaw podłączeniowy dla N2, z reduktorem ciśnienia gazu do 10 bar, wraz z złączkami przyłączeniowymi i 5 m przewodu |  |  |
| Pozycja Nr 8. Komora klimatyczna |
| 1. | System komór podgrzewających APT.Line |  |  |
| 2. | Kontroler z pamięcią 25 programów (po 100 kroków każdy) – maksymalnie 500 segmentów programowych |  |  |
| 3. | Ekran LCD z wyświetlaczem graficznym z możliwością wyboru opcji wyświetlania |  |  |
| 4. | Licznik czasu rzeczywistego |  |  |
| 5. | Zakres temperatury (min) – z : 10 - 100 oC |  |  |
| 6. | Zakres temperatury (min) – bez wilgotności : -10 - 90oC |  |  |
| 7. | Zakres wilgotności : 10 – 90% |  |  |
| 8. | Wewnętrzne drzwiczki szklane z klejonymi zawiasami |  |  |
| 9. | Komora ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach, wytłaczane uchwyty półek i zdejmowane ścianki |  |  |
| 10. | Obudowa ze stali ocynkowanej z powłoką proszkową |  |  |
| 11. | Otwór inspekcyjny o średnicy 30 mm umieszczony po lewej stronie |  |  |
| 12. | Zamek drzwiowy dwupunktowy |  |  |
| 13. | Wymiary zew. (szer x wys x gł) [mm] : 920 x 1460x 800 +/- 5% |  |  |
| 14. | Pojemność : 110 - 120 litrów |  |  |
| 15. | Liczba półek : min. 2 |  |  |
| 16. | Jednorodność temp. w 10oC : 0.4 |  |  |
| 17. | Norma bezp. temp. 3.1 |  |  |
| 18. | Port RS 422 |  |  |
| 19. | Zestaw podłączeniowy do wody wodociągowej |  |  |
| 20. | Kanał wentylacyjny |  |  |
| 21. | Moc [W] |  |  |
| 22. | Napięcie [V] : 230 |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 42
Zmywarka laboratoryjna

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Zmywarka laboratoryjna |
| 1. | Wymiary zewnętrzne : nie większe niż (wys x szer x głęb)mm: 850 x 900 x 700 |  |  |
| 2. | Wymiary komory roboczej : nie mniejsze niż (wys x szer x głęb)mm: 510 x 530 x 510 |  |  |
| 3. | Co najmniej 2 poziomy mycia |  |  |
| 4. | Wydajność pompy recyrkulacyjnej : nie mniej niż 350l/min |  |  |
| 5. | Maksymalny pobór mocy : nie większy niż 7 kW |  |  |
| 6. | Hałas : Nie więcej niż 65 dB |  |  |
| 7. | Komora robocza, drzwiczki oraz obudowa : ze stali klasy co najmniej AISI 304L |  |  |
| 8. | Ramiona myjące : ze stali o klasie co najmniej AISI 304L, na górze i na dole komory roboczej zmywarki z możliwością zainstalowania koszy posiadających własne ramiona |  |  |
| 9. | 2 pompy perystaltyczne : automatycznie dozujące detergenty oraz substancje neutralizujące |  |  |
| 10. | Komora robocza zmywarki : pozwalająca na wymienne ustawienie 2 koszy z bezpośrednim doprowadzeniem wody w tylnej ścianie zmywarki do każdego kosza osobno |  |  |
| 11. | Liczba programów : Co najmniej 6 programów z możliwością zaprogramowania 50 parametrów (chronionych hasłem) |  |  |
| 12. | Alarmy : wizualno akustyczny system alarmowy informujący o nieprawidłowościach |  |  |
| 13. | Zmywarka wyposażona w kondensor pary |  |  |
| 14. | System sterowania za pomocą podświetlanego wyświetlacza LCD umieszczonego na wysokości oczu bez pokręteł, odporny na zalanie |  |  |
| 15. | Suszenie przy pomocy systemu rozprowadzającego wodę (wszystkie poziomy na raz)z użyciem filtracji HEPA. Wbudowana funkcja suszenia w temperaturze 110st.C |  |  |
| 16. | Zasilanie : 400V/50hz, 3 fazy |  |  |
| 17. | Wbudowana szafka na odczynniki z detekcją poziomu detergentów(płynów) |  |  |
| 18. | Drzwi zabezpieczone przed otwarciem podczas cyklu mycia |  |  |
| 19. | Zmywarka powinna posiadać program mycia szkła miarowego |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 43
Zamrażarka pionowa

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Ultrazamrażarka pionowa |
| 1. | Zakres temperatury : od -400C do -850C |  |  |
| 2. | Dokładność ustawienia temperatury : ±1K |  |  |
| 3. | Objętość komory : 390 litrów +/- 10% |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 72 x 75,5 x 208,9 cm +/- 10% |  |  |
| 5. | Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 48x59x140 cm +/- 10% |  |  |
| 6. | Ilość półek : min 4 |  |  |
| 7. | Grubość warstwy izolacyjnej : min. 12 cm |  |  |
| 8. | Rodzaj czynnika chłodzącego : EP88 lub równoważny |  |  |
| 9. | Liczba kompresorów : 1 |  |  |
| 10. | Alarmy audiowizualne |  |  |
| 11. | Alarm w przypadku awarii zasilania, otwarcia drzwi, awarii czujnika temperatury |  |  |
| 12. | Wyświetlanie komunikatów dotyczących alarmów |  |  |
| 13. | Wyświetlacz cyfrowy |  |  |
| 14. | Interfejs RS 485 oraz USB |  |  |
| 15. | Materiał obudowy : lakierowana stal nierdzewna |  |  |
| 16. | Materiał komory wewnętrznej : stal nierdzewna |  |  |
| 17. | Poziom hałasu : <55dBa |  |  |
| 18. | Zasilanie : 230 V / 50 Hz |  |  |
| 19. | Pobór mocy : 11 kWh/doba +/- 10% |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 44
Wirówka szybkoobrotowa

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Wirówka szybkoobrotowa |
| 1. | Wirówka wolnostojąca, chłodzona |  |  |
| 2. | Maksymalne obroty : min. 23.100 rpm (+/-5%) |  |  |
| 3. | Dokładność ustawienia obrotów : min. 25 rpm |  |  |
| 4. | Obroty minimalne : max. 300 rpm |  |  |
| 5. | Maksymalne przyspieszenie (RCF) : min. 58.000 x g (+/-5%) |  |  |
| 6. | Maksymalna pojemność : min. 4200 ml (+/-5%) |  |  |
| 7. | Zakres programowania temperatury pracy : min. -20 do +40oC |  |  |
| 8. | Poziom głośności : < 64 dB(A) |  |  |
| 9. | Sterowanie mikroprocesorowe, czytelny, cyfrowy wyświetlacz LED parametrów rzeczywistych / zadanych |  |  |
| 10. | Pamięć programów użytkownika : min. 30 |  |  |
| 11. | Możliwość programowania profili rozpędzania / hamowania : min. 9/9 |  |  |
| 12. | Istotne funkcje kontrolera: - programowania prędkości wg obrotów lub RCF, - programowanie opóźnionego startu, - programowanie całki wirowniczej, - ochrona dostępu hasłem Użytkownika, - programowanie w trybie czasu rzeczywistego, - programowanie chłodzenia wstępnego - funkcja wirowania stopniowanego („Step-run”) |  |  |
| 13. | Automatyczna identyfikacja rotora |  |  |
| 14. | Silnik bezszczotkowy |  |  |
| 15. | System bezpróżniowy |  |  |
| 16. | Wykonanie mobilne bez konieczności kotwiczenia podpór |  |  |
| 17. | Możliwość wyposażenia w szeroką gamę rotorów w tym: - rotor wychylny min. 4x750 ml, 4.800xg (+/-5%) - rotor wychylny min. 8x10 ml, 47.500xg (+/-5%) - rotor kątowy kompozytowy min. 6x500 ml, min. 21.500 x g (+/-5%) - rotor kątowy min. 6x250 ml, 33.500 x g (+/-5%) - rotor kątowy min. 8x50 ml, 50.000 x g (+/-5%) - rotor kątowy min. 12x14 ml, 53.000x g (+/-5%) - rotor kątowy min. 30x2 ml, 58.000x g (+/-5%) - rotor przepływowy min. 8x50 ml, min. 50.000 x g (+/-5%) - rotor przepływowy min. 1x1350 ml, min. 40.000 x g (+/-5%) |  |  |
| 18. | Głośność przy prędkości maksymalnej : < 64 dB |  |  |
| 19. | Zasilanie 400V/3+N / 50 Hz |  |  |
| Pozycja Nr 2. Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Rotor kątowy min. 8x50 ml, 50.000x g (+/-5%) |  |  |
| 2. | Zestaw startowy butelek zakręcanych PP 50 ml |  |  |
| 3. | Rotor kątowy min. 12x14 ml, 53.000x g (+/-5%) |  |  |
| 4. | Zestaw startowy probówek zamykanych, PP 14 ml |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 45
Wirówka

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Wirówka |
| 1. | Wirówka stołowa, chłodzona |  |  |
| 2. | Obroty maksymalne: min. 16.000 rpm +/- 5%, |  |  |
| 3. | Maksymalne RCF: min 27.100 x g +/- 5% |  |  |
| 4. | Maksymalna pojemność łączna: min. 1600 ml |  |  |
| 5. | Poziom głośności przy obrotach maksymalnych: < 55 dB(A), |  |  |
| 6. | Sterowanie: - mikroprocesorowe z czytelnym wyświetlaczem LCD, - precyzyjne ustawienie parametrów wirowania wg. obrotów lub RCF, - minimum 6 programów Użytkownika, - minimum 9 stopni rozpędzania i 10 hamowania, - zakres regulacji czasu wirowanie nie gorszy niż do 9 godz. 59 minut lub praca ciągła, - funkcja chłodzenia wstępnego, - możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania. |  |  |
| 7. | Zakres ustawiania temperatury : -10 do +40 oC, |  |  |
| 8. | Silnik: Niskoprofilowy silnik bezszczotkowy |  |  |
| 9. | Rozpoznania zainstalowanego rotora : System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora i kontrola niewyważenia |  |  |
| 10. | System mocowania rotora : system zatrzaskowy nie wymagający użycia narzędzi |  |  |
| 11. | Systemy zabezpieczeń: -zabezpieczenie przed otwarciem komory wirowniczej podczas wirowania, - możliwość awaryjnego otwarcia komory wirowniczej w przypadku braku zasilania. |  |  |
| 12. | Wykonanie komory roboczej: opancerzona komora robocza odporna na korozję, |  |  |
| 13. | Szeroki zakres rotorów w tym: Rotor uchylny o pojemności 4 x 400 ml z możliwością stosowania adapterów na probówki i butelki o pojemnościach w zakresie 1,5 do 400ml i RCF ok. 4.700xg, Rotor uchylny o pojemności 4 x 180 ml z możliwością stosowania adapterów na probówki i butelki o pojemnościach w zakresie 1,5 do 180ml i RCF ok. 5.600xg, Rotor uchylny osłonięty o zwiększonym bezpieczeństwie mikrobiologicznym i pojemności 4 x 180 ml z możliwością stosowania adapterów na probówki i butelki o pojemnościach w zakresie 1,5 do 180 ml, RCF ok. 5.100xg, Rotor uchylny do płytek mikrotitracyjnych o pojemności minimum 2 x 1 płytka głęboka lub 2 x 3 płytki standardowe i RCF > 2.250 x g, Rotor kątowy min 6 x 100 ml z możliwością stosowania adapterów na probówki i butelki o pojemnościach w zakresie 1,5 do 94 ml i RCF > 18.500xg, Rotor kątowy min 30 x 15 ml z RCF ok. 5.000 x g, - Mikrolitrowy rotor kątowy o pojemności min. 30 x 2,0 ml i RCF min. 25.800 x g |  |  |
| 14. | Zasilanie i pobór mocy : 230V / 50Hz, ok. 1400W |  |  |
| 15. | Wymiary (wys. x szer. x gł.): 350 x 600 x 580 mm +/- 5% |  |  |
| Pozycja Nr 2. Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Rotor horyzontalny : - Rotor uchylny o pojemności 4 x 400 ml z możliwością stosowania adapterów na probówki i butelki o pojemnościach w zakresie 1,5 do 400 ml i RCF ok. 4.700xg, - komplet kubków okrągłych o pojemności 400 ml każdy wraz z hermetycznymi pokrywami, - komplet adapterów na probówki 15 ml Falcon pozwalający na wirowanie w jednym procesie minimum 36 probówek, - komplet adapterów na probówki 50 ml Falcon pozwalający na wirowanie w jednym procesie minimum 16 probówek. |  |  |
| 2. | Rotor kątowy wysokoobrotowy : - Rotor kątowy ok. 100 ml z możliwością stosowania adapterów na probówki i butelki o pojemnościach w zakresie 1,5 do 94 ml i RCF > 18.500xg, - komplet adapterów na probówki 1 x 50 ml Falcon, - komplet adapterów na probówki 2 x 12 ml DIN (16 x 95 mm). |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 46
Mikrowirówka

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Wirówka |
| 1. | Mikrowirówka stołowa, wentylowana |  |  |
| 2. | Obroty maksymalne: min. 14.000 rpm (+/-5%) |  |  |
| 3. | Maksymalne RCF: min 17.800 x g (+/-5%) |  |  |
| 4. | Dokładność kontroli obrotów: 100 rpm, |  |  |
| 5. | Maksymalna pojemność: min. 24 x 1,5/2,0 ml, |  |  |
| 6. | Poziom głośności: < 55 dB(A) |  |  |
| 7. | Sterowanie : mikroprocesorowe, ustalanie parametrów szczelną klawiaturą foliową, odczyt na wyświetlaczu LED, |  |  |
| 8. | Silnik: bezszczotkowy |  |  |
| 9. | Szybkie hamowanie / rozpędzanie: ok. 12 s. (+/- 10%) |  |  |
| 10. | System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora |  |  |
| 11. | Komora robocza odporna na korozję o skutecznej wentylacji |  |  |
| 12. | Zakres rotorów : rotor kątowy 45o o pojemności minimum 24 x 1,5 / 2,0 ml i obrotach min 13.300 1/min z możliwością stosowania adapterów na probówki o pojemnościach w zakresie 0,2 PCR do 2,0 ml z systemem zamknięcia ClickSeal (o podwyższonej odporności na bio-kontaminację) rotor kątowy 45o o pojemności minimum 36 x 0,5 z pokrywa zakręcaną rotor kątowy 60o na 8 pasków 8 x PCR z pokrywa zakręcaną rotor kątowy 45o na 4 pasków 8 x PCR z systemem zamknięcia ClickSeal (o podwyższonej odporności na bio-kontaminację) - rotor kątowy 45o dwurzędowy o pojemności minimum 18 x 2,0/0,5 ml bez konieczności stosowania adapterów - rotor hematokrytowy 24 poz. |  |  |
| 13. | Zasilanie i pobór mocy : 230V / 50Hz, ok. 180W |  |  |
| 14. | Wymiary (wys. x szer. x gł.): 220 x 240 x 350 mm +/- 5% |  |  |
| Pozycja Nr 2. Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Rotor kątowy 45o o pojemności minimum 24 x 1,5 / 2,0 ml i obrotach min 13.300 1/min z możliwością stosowania adapterów na probówki o pojemnościach w zakresie 0,2 PCR do 2,0 ml z systemem zamknięcia ClickSeal (o podwyższonej odporności na bio-kontaminację) |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 47
Wirówka z chłodzeniem

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Wirówka z chłodzeniem |
| 1. | Wirówka uniwersalna z chłodzeniem |  |  |
| 2. | Zasilanie : 230 V 50/60 Hz / 115 V 60 Hz |  |  |
| 3. | Moc : 870 W (+/- 10%) |  |  |
| 4. | Pojemność maksymalna : 1 l |  |  |
| 5. | Obroty max. : 18000 min -1 (+/- 2%) |  |  |
| 6. | Przyspieszenie max : 30065 x g (+/- 2%) |  |  |
| 7. | Czas wirowania 0 ÷ 99 min, 59 sek. lub ∞ |  |  |
| 8. | Zakres regulacji temperatury : -20oC ÷ +40oC |  |  |
| 9. | Wymiary : 640 x 410 x 370 mm (+/- 10%) |  |  |
| 10. | Waga bez wyposażenia : 59 kg (+/- 10%) |  |  |
| 11. | Silnik : bezobsługowy silnik indukcyjny |  |  |
| 12. | Wyświetlacz LCD |  |  |
| 13. | Programowanie : - 99 programów eksploatacyjnych prędkości obrotowej lub RCF czasu od startu lub od osiągnięcia prędkości maksymalnej - Możliwość pracy w trybie „short”. - Magnetyczna identyfikacja wirników. - Monitorowanie parametrów podczas wirowania |  |  |
| 14. | System identyfikacji błędów : -Niewyważenia - niewłaściwie wybranego rotora - przerwania realizacji zadanego programu |  |  |
| 15. | Komora wirowania wykonana ze stali kwasoodpornej |  |  |
| 16. | Rejestracja parametrów pracy : RS 232, za pośrednictwem PC lub przez drukarkę z podłączeniem szeregowym |  |  |
| 17. | Układ chłodzenia - z czynnikiem - możliwość wstępnego schładzania - program schładzania po skończeniu pracy - precyzyjna stabilizacja temperatury |  |  |
| 18. | Zabezpieczenia przed otwieraniem pokrywy podczas wirowania, uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie |  |  |
| Pozycja Nr 2. Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Wirnik kątowy : 12x2,2/1,5ml hermetycznie uszczelniany (kąt 45º) |  |  |
| 2. | Wirnik kątowy : 6x8x0,2ml PCR hermetycznie uszczelniany (kąt 45º) |  |  |
| 3. | Wirnik kątowy : 10x15ml Falcon hermetycznie uszczelniany (kąt 30º) |  |  |
| 4. | Probówki Kompatybilne z rotorami |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 48
Automatyczny aparat do badania tłuszczów

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Aparat automatyczny do badania tłuszczów w wersji temperaturowej |
| 1. | Kompletne urządzenie do oznaczania stabilności oksydacyjnej lipidów (tłuszczów, olejów i innych produktów spożywczych) – w wersji temperaturowej |  |  |
| 2. | Urządzenie powinno składać się z: - automatycznego aparatu, sterowanego mikroprocesorowo, w wersji temperaturowej umożliwiającej badanie tłuszczów i olejów spożywczych i innych produktów żywnościowych, - blok do wstępnego chłodzenia, - notebooka z oprogramowaniem do analizy wyników oraz drukarki, - akcesoriów do pracy (na badania w/w próbek tłuszczów i olejów spożywczych i innych produktów żywnościowych) przez ok. 1 rok, w tym: - zestaw do kalibracji ciśnienia (manometr cyfrowy 0-10 bar/dokładność 0,1% skali. Wskazania w kPa, barach, PSI) - zestaw do kalibracji temperatury - szmatki czyszczące - o-ringi vitonowe - pipetki plastykowe - naczynka PTFE do próbek - rurkę do podawania tlenu - reduktor do gazu (tlenu) |  |  |
| 3. | Urządzenie powinno charakteryzować się: - sterowaniem mikroprocesorowym, - możliwością zapamiętywania co najmniej 20 ostatnich wyników, - możliwością wyboru programu, ustawień testu i niezależnego przeglądu wyników na wbudowanym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu, - dobrą powtarzalnością i odtwarzalnością wyników, - kompaktowymi (niewielkimi) wymiarami oraz możliwością eksploatacji w terenie, - małą objętością próbki, - szybkim czasem oznaczenia, - wyposażeniem w czujnik ciśnieniowy 0 – 2000 kPa, - wyposażeniem w czujnik temperatury Pt do 200°C, - możliwością rejestracji parametrów ciśnienia i temperatury, - parametrami zasilania prądem: 230V; 50/60 Hz |  |  |
| 4. | Aparat powinien pozwalać na bezpieczną pracę, powinien posiadać: - automatyczne zabezpieczenia ciśnieniowe oraz przed przegrzaniem) - automatyczne napełnianie tlenem z zabezpieczeniami, - automatycznym grzaniem i chłodzeniem, - automatycznym pomiarem ciśnienia |  |  |
| 5. | Aparat powinien posiadać - interfejs do logowania i transmisji danych do komputera (port USB + interfejs bluetooth), -oprogramowanie do analizy wyników |  |  |
| Pozycja Nr 2. Komputer rejestrujący |
| 1. | Procesor: dwurdzeniowy - Częstotliwość: 2,13 GHz - Pamięć podręczna: 3072 KB - Magistrala systemowa: 1066 MHz |  |  |
| 2. | Ekran: - Wielkość matrycy: 15,5 cala - Współczynnik kształtu obrazu: 16:9 - Rodzaj matrycy: WXGA - Rozdzielczość: 1366 x 768 pikseli - Typ ekranu: X-black LCD - Technologia matrycy: błyszcząca |  |  |
| 3. | Dysk twardy: -Pojemność: 500 GB - Prędkość: 5400 rpm |  |  |
| 4. | Pamięć: - Rodzaj: DDR2 - Wielkość: 4096 MB - Taktowanie: 800 MHz |  |  |
| 5. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Home Premium PL |  |  |
| 6. | Wersja językowa: Polsk |  |  |
| 7. | Wersja produktu: BOX |  |  |
| 8. | Okres licencji: bezterminowa |  |  |
| 9. | Zawartość zestawu: - nośnik instalacyjny, - licencja, - certyfikat autentyczności, - klucz produktu |  |  |
| 10. | Karta graficzna: zgodna z DirectX 9 lub wyższym, Pixel Shader 2.0 |  |  |
| 11. | Wbudowany mikrofon |  |  |
| 12. | Złącza zewnętrzne: - 3 x USB 2.0 - D-Sub (VGA) - ExpressCard slot - FireWire (IEEE 1394) - HDMI - LAN ((RJ-45) - Mikrofon - Słuchawki |  |  |
| 13. | Czytnik kart pamięci: -MemoryStick -MemoryStick Duo -MemoryStick Pro -MemoryStick Pro Duo -SecureDigital |  |  |
| 14. | Urządzenie wskazujące : Touchpad |  |  |
| 15. | Karta sieciowa bezprzewodowa: 802.11a/b/g/n |  |  |
| 16. | Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 MBit LAN |  |  |
| 17. | Bateria: litowo-jonowa, czas pracy: minimum 4 godz. |  |  |
| 18. | Zasilacz z kablem |  |  |
| 19. | Waga : max. 2,7 kg |  |  |
| Pozycja Nr 3. Urządzenie wielofunkcyjne |
| 1. | Funkcje urządzenia: - drukarka - kopiarka - skaner |  |  |
| 2. | Szybkość druku – mono (najniższa jakość, A4): Min. 30 stron na minutę |  |  |
| 3. | Szybkość druku – kolor (najniższa jakość, A4): min.23 stron na minutę |  |  |
| 4. | Szybkość druku – mono (normalna jakość, A4): min. 8 stron na minutę |  |  |
| 5. | Szybkość druku – kolor (normalna jakość, A4): min. 5 stron na minutę |  |  |
| 6. | Jakość druku – kolor (najwyższa jakość): rozdzielczość optymalizowana 4800x1200 dpi |  |  |
| 7. | Jakość druku – mono (najwyższa jakość): min. 1200 dpi |  |  |
| 8. | Normatywny cykl pracy : min.1000 stron |  |  |
| 9. | Prędkość kopiowania – mono, A4: min. 30 kopii na minutę |  |  |
| 10. | Prędkość kopiowania – kolor, A4: min. 23 kopii na minutę |  |  |
| 11. | Zmniejszanie/powiększanie kopii: od 50 do 400% |  |  |
| 12. | Rozdzielczość kopiowania (kolorowy tekst i grafika): optymalizowana do 4800x1200 (kopiowanie na papierze foto i skanowanie z rozdzielczością 1200 dpi) |  |  |
| 13. | Rozdzielczość kopiowania: min. 1200x1200 dpi |  |  |
| 14. | Poziom odcieni szarości: 256 |  |  |
| 15. | Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 dpi |  |  |
| 16. | Rozmiar skanowania: co najmniej 215x297 mm |  |  |
| 17. | Typ skanera: płaski |  |  |
| 18. | Rozszerzona rozdzielczość skanowania : do 19200 dpi |  |  |
| 19. | Sprzętowa rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 dpi |  |  |
| 20. | Skalowanie obrazu: od 50 do 400% |  |  |
| 21. | Kodowanie koloru: 48-bit |  |  |
| 22. | Podajnik papieru: min. 100 arkuszy |  |  |
| 23. | Odbiornik papieru: min. 50 arkuszy |  |  |
| 24. | Obsługiwane nośniki: - Papier A4, A5, A6, B5, C6 - Koperty - Folia A4 |  |  |
| 25. | Karta sieciowa: 802.11g/b |  |  |
| 26. | Podłączenia: USB 2.0, gniazda kart pamięci |  |  |
| 27. | Obsługiwane systemy operacyjne: - Microsoft Windows 7 - Microsoft Windows Vista - Microsoft Windows XP |  |  |
| 28. | Zawartość zestawu: - Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją - Wkład atramentowy – czarny - Wkład atramentowy – kolor - Kabel zasilający - Kabel do podłączenia z komputerem (min. 3 m) |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 49
Kamera termowizyjna

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Kamera termowizyjna |
| 1. | - Typ detektora - matryca niechłodzona FPA, - Rozdzielczość detektora 320 x 240, - Rozdzielczość termiczna dla 30°C < 0,05°C, - Rozdzielczość widmowa 2,18 mrad, - Pole widzenia/min. ogniskowa 25°x19°/0,40m, - Minimalna odległość od obiektu 0,4m, - Zakres widmowy 7,5 do 13µm, - Ostrość regulowana ręcznie lub autofocus, - Zoom do x 8, - Częstotliwość obrazu 9Hz, - Optyka wymienna 6, 15, 45, 90 stopni |  |  |
| 2. | Kamera światła widzialnego 1,3 i 3,1 Megapixela |  |  |
| 3. | Prezentacja obrazu : - Wyświetlacz Monitor LCD 3,5", dotykowy - Wyjście wideo PAL/NTSC, USB - Picture in Picture skalowany - Rodzaj obrazów termowizyjne, wizyjne, Picture in Picture, Stop klatka |  |  |
| 4. | Wskaźnik laserowy : klasyfikacja Klasa 2 Typ Półprzewodnikowa dioda AlGaInP, 1mW/635nm, czerwona |  |  |
| 5. | Pomiar: - Zakres temperatur do 1200 st.C - Dokładność ±2°C lub ±2% - Jednoczesność pomiarów z udziałem różnych funkcji - Wielokrotność punktów pomiarowych /do 5/ i obszarów pomiarowych /do 5/, wartość maksymalna, minimalna i średnia z obszaru, izoterma - Sygnalizacja temperatury kolorowy alarm powyżej poniżej żądanej wartości. |  |  |
| 6. | Ustawienia : data i czas, jednostki temperatury (°C/°F), wybór języka (w tym język polski), wybór skali palety kolorów (żelaza, tęczy, czarno-biała) |  |  |
| 7. | Warunki pracy : - Zakres temperatur -15°C do +50°C - Zakres temperatur przechowywania -40°C do +70°C - Wilgotność 24godz., 95%, IEC 60068-2-30 - Odporność na szok 25G, IEC 68-2-29 - Odporność na wibracje 2G, IEC 68-2-6 |  |  |
| 8. | Zapis obrazu : typ SD o pojemności 1GB |  |  |
| 9. | Inrefejsy : USB Transmisja obrazu (termalnego i wizyjnego), danych pomiarowych do komputera |  |  |
| 10. | Baterie : Typ litowo-jonowe wielokrotnego ładowania. Czas pracy 4 godzin ciągłej pracy System ładowania W kamerze (adapter AC lub 12V z samochodowej zapalniczki) Zasilanie zewnętrzne Adapter AC 90-260V, 50/60Hz lub 12V z samochodowej zapalniczki |  |  |
| 11. | Własności fizyczne : Waga 600g z baterią Wymiary 201mm x 106mm x 125mm Gniazdo pod statyw 1/4” – 20 |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 50
Penetrometr stożkowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Penetrometr stożkowy |
| 1. | Automatyczny aparat do szybkiego badania reologii (konsystencji) produktów mleczarskich (stałych i półstałych), w tym tłuszczów stołowych – parametrem mierzonym jest głębokość penetracji standardowego trzpienia (stożka) w badanym materiale, w określonym – zadanym czasie. |  |  |
| 2. | Budowa : - statyw - panel sterowniczy - stożek pomiarowy |  |  |
| 3. | Programowany czas penetracji : 0 – 999 min |  |  |
| 4. | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wartości granicznej skali pomiarowej |  |  |
| 5. | Prędkość pionowego przesuwania systemu pomiarowego (stożka) : możliwość wyboru – min. 4 stopnie |  |  |
| 6. | Sposób odczytu wyniku : odczyt głębokości w czasie rzeczywistym do 0.1 lub 0.01 mm, z opto-elektroniczną detekcją |  |  |
| 7. | Końcówka pomiarowa : stożek przystosowany do badania reologii (konsystencji) masła i tłuszczów stołowych |  |  |
| 8. | Wyjście na komputer : poprzez RS232 |  |  |
| 9. | Zasilanie : 230V, 50Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 51
Ekstraktor

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Ekstraktor |
| 1. | Temperatura maksymalna : min. 300ºC |  |  |
| 2. | Moc : min. 400 W |  |  |
| 3. | Liczba stanowisk : 2 |  |  |
| 4. | Zabezpieczenia przed przegrzaniem : Wtyczki bezpieczeństwa: 135ºC, 200ºC oraz 300ºC |  |  |
| 5. | Ciśnienie wody: min. 0,3 bara |  |  |
| 6. | Blok grzejny : aluminiowy |  |  |
| 7. | Sposób gromadzenia rozpuszczalnika : zbiornik ze wskaźnikiem poziomu rozpuszczalnika umieszczony wewnątrz urządzenia |  |  |
| 8. | Przebieg ekstrakcji : min. 5 kroków |  |  |
| 9. | Programowanie parametrów procesu ekstrakcji: jednostka sterująca wyposażona w oprogramowanie pozwalające tworzyć metody oraz edytować parametry przebiegu procesu ekstrakcji |  |  |
| 10. | Interfejs : 2 x 485 |  |  |
| 11. | Napęd układu podnoszącego zlewki : pneumatyczny |  |  |
| 12. | Napęd układu unoszącego szybę : pneumatyczny |  |  |
| 13. | System ochrony użytkowników : szyba ochronna automatycznie zamykana po uruchomieniu procesu ekstrakcji i otwierana po zakończonym procesie |  |  |
| 14. | Sposób ochrony w przypadku spadku ciśnienia wody : przerwanie procesu ekstrakcji i uniesienie zlewek nad gniazda bloku grzejnego |  |  |
| 15. | Zakres dostawy : - Ekstraktor, - Kompresor, - Szczypce do naczyń ekstrakcyjnych, - Kamyki wrzenie, - Statyw do naczyń ekstrakcyjnych, - Wtyczki bezpieczeństwa: 135ºC, 200ºC oraz 300ºC.Wtyczki bezpieczeństwa: 135ºC, 200ºC oraz 300ºC |  |  |
| Pozycja Nr 2. Komputer sterujący |
| 1. | Oprogramowanie: umożliwiające sterowanie oraz pozwalające tworzyć metody a także edytować parametry przebiegu procesu ekstrakcji |  |  |
| 2. | Procesor: Częstotliwość taktowania: 1,60 GHz, Technologia produkcji: 45 nm, Technologie: Hyper-Threading, Pamięć Ciche: 512 KB |  |  |
| 3. | Pamięć RAM: 1024 MB (SODIMM DDRAM2, 667 MHz, maksymalnie 2 GB) |  |  |
| 4. | Ilość gniazd pamięci: 1 |  |  |
| 5. | Dysk twardy: 250 GB SATA 5400 obr. |  |  |
| 6. | Typ ekranu: LED Backlight WSVGA Screen |  |  |
| 7. | Przekątna ekranu: 10 cali (+/- 10%) |  |  |
| 8. | Nominalna rozdzielczość: 1024x600 |  |  |
| 9. | Karta graficzna: zintegrowana, zgodna z DirectX 9 lub wyższym, Piel Shader 2.0 |  |  |
| 10. | Wielkość pamięci karty graficznej: pamięć współdzielona |  |  |
| 11. | Urządzenie wskazujące: Touchpad |  |  |
| 12. | Typ baterii: litowo-jonowa 6-komorowa 5600 mAh |  |  |
| 13. | Karta dźwiękowa: zintegrowana |  |  |
| 14. | Karta sieciowa: 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n |  |  |
| 15. | Rodzaje wyjść / wejść: - 1x Bluetooth, - 1x czytnik kart 2 w 1 [MMC/ SD (SDHC)], - 1x RJ45 (LAN), - 1x VGA, - 1x wejście mikrofonowe, - 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe, - 3x USB 2.0 |  |  |
| 16. | System operacyjny: Microsoft Windows 7 Starter PL |  |  |
| 17. | Wbudowana kamera: 0,3 MP |  |  |
| 18. | Wbudowane głośniki |  |  |
| 19. | Wbudowany mikrofon |  |  |
| 20. | Zasilacz sieciowy |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 52
Myjka ultradźwiękowa

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Myjka ultradźwiękowa |
| 1. | Pojemność : ok. 4 l (+/-5%) |  |  |
| 2. | Wymiary użytkowe wanny : 480x150x70 mm (+/-5%) |  |  |
| 3. | Ciężar : max. 10 kg |  |  |
| 4. | Moc pobierana przez generator ultradźwięków: 300W |  |  |
| 5. | Zakres temperatury pracy : nie gorzej niż Tot+3oC do +40oC |  |  |
| 6. | Moc grzałek : 450 W |  |  |
| 7. | Moc pobierana całkowita : 750 W |  |  |
| 8. | Max. temperatura grzania : 55oC |  |  |
| 9. | Częstotliwość drgań ultradźwiękowych : 21,5 kHz lub 40 kHz |  |  |
| 10. | Zasilanie : 230V / 50Hz / nominalny pobór mocy do 200W |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 53
pH-metr

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. pH-metr przenośny |
| 1. | Zakres pH : -2,000 ÷ 19,999 ± 0,005 pH. |  |  |
| 2. | Temperatura : -5,0- 105,0ºC ± 0,1ºC |  |  |
| 3. | Tym miernika : przenośny |  |  |
| 4. | Kalibracja : 1,2,3,4 lub 5 punktowa |  |  |
| 5. | Pamięć kalibracji : do 5 ostatnich kalibracji |  |  |
| 6. | Wyświetlacz : podświetlany, graficzny LCD |  |  |
| 7. | Pamięć danych : 200 zestawów zapisanych ręcznie i 5000 zestawów zapisanych automatycznie |  |  |
| 8. | Sposób zapisu : ręczny i automatyczny |  |  |
| 9. | Zasilanie : akumulatorowe |  |  |
| 10. | Interfejs : USB |  |  |
| 11. | Wyjście na elektrody : DIN |  |  |
| 12. | Stan zużycia elektrody : Wskaźnik graficzny |  |  |
| 13. | Funkcja stabilizacji wyniku pomiarowego |  |  |
| 14. | W skład zestawu wchodzą : - pH-metr - walizka, - statyw na elektrodę - zestaw buforów pH - uniwersalna elektroda zanurzeniowa z diafragmą platynową - elektroda nakłuciowa z membraną stożkową i diafragmą wydrążoną |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………

CZEŚĆ NR 54
Zestaw komputerowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. Netbook |
| 1. | Procesor : Częstotliwość taktowania : 1,60 GHz, technologia produkcji : 45 nm, technologie : Hyper-Threading, Pamięć Ciche : 512 KB |  |  |
| 2. | Pamięć RAM : 1024 MB (SODIMM DDRAM2, 667 MHz, max. 2 GB) |  |  |
| 3. | Ilość gniazd pamięci : 1 |  |  |
| 4. | Dysk twardy : 250 GB SATA 5400 obr. |  |  |
| 5. | Typ ekranu : LED Backlight WSVGA Screen |  |  |
| 6. | Przekątna ekranu :10 cali (+/-10%): |  |  |
| 7. | Nominalna rozdzielczość : 1024x600 |  |  |
| 8. | Karta graficzna : zintegrowana, zgodna z Direct X9 lub wyższym, Piel Shader 2.0 |  |  |
| 9. | Wielkość pamięci karty graficznej : pamięć współdzielona |  |  |
| 10. | Urządzenie wskazujące : Touchpad |  |  |
| 11. | Typ baterii : litowo-jonowa 6-komorowa 5600 mAh |  |  |
| 12. | Karta dźwiękowa : zintegrowana |  |  |
| 13. | Karta sieciowa : 10/100 Mbps |  |  |
| 14. | Rodzaje wyjść/wejść : 1x Bluetooth 1x czytnik kart 2 w 1 (MMC/SD (SDHC) 1x RJ45 (LAN) 1 x VGA 1x wejście mikrofonowe 1x wejście słuchawkowe/głośnikowe 3x USB 2.0 |  |  |
| 15. | System operacyjny : Microsoft Windows 7 Starter PL |  |  |
| 16. | Wbudowana kamera : 0,3 MP |  |  |
| 17. | Wbudowane głośniki |  |  |
| 18. | Wbudowany mikrofon |  |  |
| 19. | Zasilacz sieciowy |  |  |
| Pozycja Nr 2. Drukarka do zdjęć |
| 1. | Typ wydruku : atramentowy |  |  |
| 2. | Rodzaj wydruku : kolorowy |  |  |
| 3. | Komunikacja : USB, PictBridge |  |  |
| 4. | Rodzaj pojemników z tuszem : czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasny błękitny, jasny purpurowy |  |  |
| 5. | Wielkość kropli atramentu : 1,5 pl |  |  |
| 6. | Obsługiwane formaty papierów fotograficznych : od 10x15cm do A3 + |  |  |
| 7. | Podajnik papieru : min. 120 szt. |  |  |
| 8. | Druk fotograficzny |  |  |
| 9. | Rozdzielczość druku w czerni : min. 5760x1440 dpi |  |  |
| 10. | Rozdzielczość druku w kolorze : min. 5760x1440 dpi |  |  |
| 11. | Druk na nośnikach CD/DVD |  |  |
| 12. | Obsługiwane systemy operacyjne : - Mac OS - Windows 95 - Windows 98 - Windows XP - Windows Vista - Windows 7 |  |  |
| 13. | W skład zestawu wchodzą : - oprogramowanie - zasilacz - kabel USB (min. 5m) - komplet pojemników z tuszem |  |  |
| Pozycja Nr 3. Drukarka do płyt CD/DVD |
| 1. | Technologia druku : termo transferowa |  |  |
| 2. | Bezpośredni nadruk : na płytach CD i DVD |  |  |
| 3. | Drukowanie : na czterech obszarach |  |  |
| 4. | Nadruk : tekst i grafika |  |  |
| 5. | W skład zestawu wchodzą : - oprogramowanie - taśma czarna - taśma niebieska - taśma czerwona - taśma zielona - kabel do podłączenia komputera |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………