Załącznik nr 1

Nr postępowania: 35/2010/PN/DZP/RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ NR 1	
Suszarka laboratoryjna

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa suszarki laboratoryjnej. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: Elektroniczny system sterowania Komora i półki z blachy nierdzewnej Obudowa z blachy lakierowanej proszkowo Obieg powietrza w suszarce wymuszony lub grawitacyjny Suszarka wyposażona w autonomiczny układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem temperatury Nastawa temperatury w zakresie od 30oC do 250oC Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ( 1oC Dokładność ustawienia i odczytu temperatury 2oC Cyfrowy pomiar temperatury Kominki wentylacyjne Obieg powietrza wymuszony Pojemność 115 l Ilość półek 4 |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 2	
Mikroskop

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statyw mikroskopu. ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji przesuwu preparatów, wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia współosiowa śruba mikro i makro wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro układ blokady wysokości stolika w lewym pokrętle śruby mikro/makro. Optyka. w systemie korekcji do nieskończoności. długość optyczna obiektywów 45mm Oświetlenie. Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy 6V 30W. Oświetlenie wg systemu Koehlera. Wyskalowane pokrętło regulacji oświetlenia. Wbudowana, regulowana, irysowa przesłona polowa oświetlenia. Dostęp do żarówki od spodu mikroskopu zabezpieczony przed niepożądanym wymontowaniem Wbudowany filtr światła dziennego LBD. Kondensor. Kondensor Abbego o aperturze NA=1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową oraz możliwością zastosowania wkładek do kontrastu fazowego. Uchwyt rewolwerowy. Uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla co najmniej 4 obiektywów. Stolik. wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min.188mm x 134mm, o trwałej powłoce ceramicznej zabezpieczonej przed porysowaniem, stolik bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie, z uchwytem na jeden lub dwa preparaty jednocześnie po lewej stronie, przesuw w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych, zakres przesuwu co najmniej 76mm na 50mm. Nasadka okularowa. Nasadka binokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, polu widzenia FN=20, z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75 mm i wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii. Okulary. Okulary szerokopolowe o FN=20 powiększenie 10x ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości roboczej (WD): Plan Achromat obiektyw 4x. Odległość robocza 18.5 mm, apertura numeryczna NA=0.10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego. Plan Achromat obiektyw 10x. Odległość robocza 10.6 mm, apertura numeryczna NA=0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe. Plan Achromat obiektyw 40x. Odległość robocza 0.6 mm, apertura numeryczna NA=0.65, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. Plan Achromat obiektyw 100x, imersyjny. Odległość robocza 0.13 mm, apertura numeryczna NA=1.25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka. Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, dodatkowa żarówka halogenowa 6V 30W, plastykowy pokrowiec ochronny, syntetyczny olejek immersyjny pojemnik min.8cc |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 3	
Autoklaw 75-litrowy  pionowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - pojemność użytkowa 75 l - waga 71 kg - wymiary 478x632x965 (szer. x głęb. x wys.) - komora ze stali nierdzewnej - 4 rodzaje programów: sterylizacja, sterylizacja z utrzymaniem podwyższonej temperatury, utrzymywanie wsadu w określonej temperaturze, sterylizacja narzędzi - temperatura sterylizacji 115 - 135 - temperatura ogrzewania 60 - 114 - czas sterylizacji 1 - 300 min. - czas ogrzewania 1 - 300 min. - czas utrzymywania ciepła 72 godziny - ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa - zabezpieczenie przed przegrzaniem i przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia - zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie pokrywy w trakcie działania urządzenia - funkcja chłodzenia powietrzem za pomocą wbudowanego wentylatora - urządzenie nie wymagające stałych przyłączy źródła i odpływu wody - dołączone akcesoria: kosze druciane ze stali nierdzewnej (3 szt.) |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 4
Autoklaw 24-litrowy pionowy

Przedmiot zamówienia: .............................................................................................................

Producent: ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ): ……………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa autoklawu 24 -litrowego. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: Pojemność komory 23,15 litra Pojemność zbiornika z czystą wodą 3,1 litra Pojemność zbiornika ze zużytą wodą 3,1 litra Zużycie wody na cykl minimalne 420 cm3 Zużycie wody na cykl maksymalne 1040 cm3 Bezwzględne (absolutne) ciśnienie robocze (maksymalne) 330kPa Maksymalne dopuszczalne zmiany napięcia ( 10%V Maksymalny pobór mocy 2800 W Emisja ciepła 0,3 J/h Dopuszczalna temperatura pomieszczenia od +15oC do +35oC |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 5	
System do oczyszczania wody

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Praca pod ciśnieniem wody wodociągowej. Stopnie oczyszczania wody: filtracja na filtrach osadowych, filtracja na filtrach węglowych, odwrócona osmoza, wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (główna kolumna), powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna końcowa), kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,22 µm. Wydajność dobowa ok. 720 dm3 (ok. 30 dm3/h). Przewodnictwo wody zdemineralizowanej poniżej 0,1 μS/cm. Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 - zasięg wylewki min. 2 m (przewodnictwo < 0,1 μS/cm). Dodatkowy punkt poboru wody - pierwsza klasy czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2 μm). Punkt poboru wody zaopatrzony w zbiornik o poj. ok. 50 dm3. Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999. Możliwość stworzenia sieci wody demineralizowanej z kilkoma punktami poboru wody. Możliwość instalacji sterylizatora UV. Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących). Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 230x450x580 mm Funkcje monitorujące pracę systemu: mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: wyświetlacz LCD 16x2 znaki konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej zegar wyświetlający datę oraz godzinę alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. manometr ciśnienia wody zasilającej Parametry wody oczyszczonej: – woda oczyszczona spełniająca wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości – otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych UV-VIS, AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych. |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 6

Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pojemność komory roboczej 105 l. ± 5 l. podwójne drzwi: wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne obudowa zewnętrzna i komora wewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej, elementy grzejne równomiernie rozłożone na całym obwodzie wewnętrznym komory elektroniczny układ sterowania z automatycznym diagnozowaniem i korektą temperatury programowanie czasu pracy w zakresie od 1 min do 99,59 godz., możliwość pracy ciągłej podwójny system zabezpieczeń przed przegrzaniem dwie półki perforowane ze stali nierdzewnej zakres temperatur od temperatury otoczenia +5oC do 70oC, regulacja temp. co 0,1 o C. wymiary zew. maksymalne (szer. x wys. x gł.) 710 x 780 x 560 mm oświadczenie producenta o upoważnieniu do oferowania przedmiotu zamówienia i posiadaniu przez oferenta autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski dołączone do oferty |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 7

Wirówka z chłodzeniem

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: obroty ustawiane płynnie 500 – 16.400 rpm (25.000 x g), wyświetlacz ciekłokrystaliczny parametrów (prędkość / przeciążenie, temperatura, czas) możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub rpm (automatyczne przeliczanie), wyłącznik czasowy 30 s - 99 min, z możliwością ustawienia pracy ciągłej funkcja krótkiego wirowania z nastawną prędkością, silnik indukcyjny - bezszczotkowy, cichy, nie wymaga konserwacji, , regulacja temperatury -9 – 40 °C, utrzymuje 4 °C przy prędkości maksymalnej, chłodzenie standby, Fast Cool – chłodzenie do 4 °C w maks. 16 min., otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania, automatyczne rozpoznanie rotora, sprzęt spełnia wymogi: ISO 9001, CE wyposażenie: rotor stałokątowy na 30 probówek typu Eppendorf 1,5/2,0 ml (z możliwością zastosowania adapterów na probówki 0,5 ml i 0,2 ml), kąt 45°, wraz z pokrywą aluminiową, autoklawowalny w całości, maksymalna prędkość obrotowa 14.000 rpm (co odpowiada rcf 20.800 x g) rotor stałokątowy na 6 pasków PCR 8 x 0,2 ml lub 48 probówek PCR 0,2 ml, maksymalna prędkość obrotowa 10.000 rpm (co odpowiada rcf 10.600 x g) |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 8

Wirówka z wymiennymi rotorami

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: objętości wirowane do 4 x 100 ml: prędkość programowana 200 - 14.000 rpm (do 20.800 x g), temperatura programowana w zakresie -9 do +40oC, pamięć 34 programów, układ kontroli wyważenia rotora funkcja lekkiego zamieszania, sygnalizator niedomknięcia pokrywy, szybkości startu i hamowania nastawne w skali 10 stopniowej, blokada elektromagnetyczna pokrywy, otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania, automatyczne przeliczanie obrotów na wartość "g" i ich odczyt podczas wirowania, automatyczne rozpoznawanie zamontowanego rotora automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora, funkcja chłodzenia wstępnego (bez obrotów), funkcja chłodzenia szybkiego ze zoptymalizowanymi obrotami rotora, komora i pokrywa ze stali nierdzewnej, programowany w zakresie 1 - 99 minut wyłącznik czasowy, sygnalizacja akustyczna odstępstw od programu wirowania, silnik indukcyjny (bezszczotkowy, nie wymagający konserwacji), głośność < 57 dB, wszystkie rotory, kosze i adaptery sterylizowalne w autoklawie w zestawie rotor stałokątowy na 30 probówek 1,5 / 2,0 ml (z możliwością zastosowania adapterów na probówki 0,2 i 0,5 ml), o maksymalnych obrotach 14000 rpm, co odpowiada WPO 20800 x g w zestawie rotor stałokątowy na 6 pasków PCR 8 x 0,2 ml (lub 48 probówek PCR 0,2 ml) o maksymalnych obrotach 12000 rpm, co odpowiada WPO 15350 x g w zestawie rotor wychylny z 4 koszami na probówki o maksymalnej objętości 100 ml, wraz z kompletami po 4 szt. adapterów na probówki: 2,6 – 7 ml (9 miejsc / adapter), 7 – 17 ml (6 miejsc / adapter) i 80 – 100 ml (1 miejsce / adapter); możliwość wirowania 8 x 50 ml Falcon (z zastosowaniem odpowiednich adapterów); maksymalne obroty 5000 rpm, w zestawie rotor wychylny z 2 koszami na płytki, maksymalne obroty 3700 rpm, co odpowiada WPO 3250 x g |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 9
Sterylizator

Przedmiot zamówienia: .............................................................................................................

Producent: ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylizatora. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: Mikroprocesorowy system sterowania Komora i półki z blachy nierdzewnej Obudowa z blachy lakierowanej proszkowo Obieg powietrza w komorze wymuszony Sterylizator wyposażony w podwójny autonomiczny układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem temperatury (ochrona wsadu) Nastawa i stabilizacja temperatury w trzech zakresach 160oC, 180oC i 200oC Program specjalny – indywidualna nastawa czasu i temperatury zgodnie z tabelą danych technicznych. Program może być wykorzystywany do suszenia wilgotnych materiałów i innych prac związanych z podwyższoną temperaturą Cyfrowy pomiar temperatury Elektromagnetyczna blokada drzwi Kominki wentylacyjne Pojemność 115 l Ilość półek 4 |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 10

Łaźnia ultradźwiękowa

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4-stopniowe działanie, zakres grzania przynajmniej od +20 do +80°C, moc grzania przynajmniej 1950 W, regulacja termostatyczna, wyświetlacz LED temperatury nastawionej i rzeczywistej z sygnałem optycznym przy przekroczeniu temperatury. Zegar do odliczania czasu pracy nastawiany na przynajmniej 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 minut lub praca ciągła. Funkcja odgazowywania roztworów Degas: ustawienie płynnej oscylacji fali dźwiękowej do usuwania niechcianych pęcherzy powietrza, wyświetlana na panelu LCD. Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 zabezpieczająca przed rozbryzgiwaniem, z klasą bezpieczeństwa przynajmniej IP 33. Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316 Ti o grubości przynajmniej 2 mm. Wyjście piku ultradźwiękowego przynajmniej 2400 W (4 razy większe niż wyjście HF dzięki modulacji fali dźwiękowej). Zasilanie 230 V, 50/60 Hz. Spust cieczy przez zawór kulowy, transduktor 16 PZT, częstotliwość pracy 35 kHz. Wymiary zewnętrzne nie większe niż (dług. x szer. x wys.) 650 x 550 x 530 mm – bez zaworu i rączek. Wymiary zbiornika nie mniejsze niż (dług. x szer. x wys.) 600 x 500 x 300 mm, pojemność całkowita co najmniej 90 litrów, robocza (do czyszczenia) co najmniej 60 litrów. |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 11

Zestaw do terapii tlenowej

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletna mobilna klatka do terapii tlenowej Wykończona panelami bocznymi i górnym z matami bitumicznymi. Możliwość postawienia na górnym panelu aparatury monitorującej. Uszczelnione drzwi z przezroczystego pleksiglasu Zamontowany elektroniczny higrometr z termometrem oraz nawilżacz i pojemnik na lód lub gorącą wodę. Kółka z blokadą Uchwyt pozwalający na łatwe manewrowanie Wymiary klatki: nie wiecej niż 1035mm x 965.2mm x 781mm W zestawie koncentrator tlenu z przepływomierzem. |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 12

Pompa infuzyjna

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa jednostrzykawkowa: Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy. Szybkość dozowania min. 1600 ml/h Szybkość dozowania Bolusa min. 1800 ml/h Bolus manualny i automatyczny Programowanie parametrów podaży Bolusa: objętość / dawka czas lub szybkość podaży Zmiana parametrów Bolusa bez wstrzymywania infuzji Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: -ng, μg, mg, - mIU, IU, kIU, - na kg wagi ciała lub nie, - na min., godz., dobę. - mol, nmol, mmol, μmol Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: - nazwy leku - koncentracji leku - szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji - parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) - parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) Pojemność biblioteki min. 100 leków Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows XP) Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 5 poziomów. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 5ml/h Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. Instalacja pompy w stacji dokującej: automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: nazwa leku, szybkość dozowania leku poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, typ wybranej do infuzji strzykawki, stan naładowania akumulatora. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim Instrukcja obsługi w języku polskim Waga do 2.5 kg Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 13

Zestaw klatek

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw 5-klatkowy 2-poziomowy zestaw klatek ze stali nierdzewnej. Poziom 2: 3 klatki nie więcej niż 610 x 762 mm. Poziom 1: 2 klatki nie więcej niż 914 x 762 mm wymiar łączny nie większy niż 1830 x 1525 x 765 mm. wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej zaokrąglone brzegi wygłuszenie dźwięku i wibracji system modułowy pozwalający na dobranie dowolnej kombinacji klatek w zestawy dopasowane do potrzeb i możliwości lokalowych. |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 14

Mobilny system dezynfekcyjny

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego systemu dezynfekcyjnego. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: Zasilanie 3 ~ Częstotliwość 50 Hz Napięcie 400 V Wydajność tłoczenia 300 – 750 l/h Ciśnienie 30 - 150 bar ( 3-15 MPa) Możliwość podgrzewania wody do 80 0C Moc przyłącza 28,5 kW Ciężar nie większy niż 100 kg 2 zbiorniki na detergenty nie mniejsze niż 25 l System dezynfekcyjny powinien być wyposażony w: Pistolet spryskujący z miękką wkładką Wąż wysokociśnieniowy nie krótszy niż 10 m Lance spryskującą długości nie mniejszej niż 1050 mm Dyszę dającą kąt spryskiwania 40° - płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej do delikatnych powierzchni Podgrzewacz elektryczny – bez emisji (24KW) Zabezpieczenie przed skręcaniem Panel kontrolny z diodami sygnalizującymi Kontrolę ciśnienia Dwa zbiorniki na detergenty b)Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego systemu dezynfekcyjnego. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: Zasilanie –N/Hz, 1/230/50, Wydajność tłoczenia min.230- 560 l/h Ciśnienie 30-150bar/ 3-15 Mpa Możliwość napełniania woda do 60 0C Moc przyłącza 3,1 kW Ciężar nie większy niż 35 kg System dezynfekcyjny powinien być wyposażony w: Pistolet spryskujący z redukcją siły nacisku na spust, z miękką wkładką Wąż wysokociśnieniowy nie krótszy niż 15 m Lance spryskującą długości nie mniejszej niż 850 mm Dyszę trójstopniowa Dysza rotacyjna Przewód umożliwiający pobór środka dezynfekcyjnego Zabezpieczenie przed skręcaniem Panel kontrolny z diodami sygnalizującymi Wąż do czyszczenia kanalizacji Dysza do czyszczenia kanalizacji |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 15

Klatka izolacyjna

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klatka izolacyjna dwupoziomowa Ażurowa, podniesiona podłoga Dolna część drzwi zabudowana pleksiglasem Wyprofilowana podłoga zapobiegająca wyciekom nieczystości. Kanał odpływowym do odprowadzania nieczystości Klatka powinna być wykonana z polietylenu odpornego na chlor Wymiary wewnętrzne klatki nie większe niż 889 x 711 x 699 mm. Wymiary zewnętrzne zestawu: nie większe niż 965 x 863 x 2006 mm. Szybka pleksi o wys. 25.40 cm - pozostała część drzwi: kratka ze stali nierdzewnej. |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 16

Chłodziarka wolnostojąca

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest 6 chłodziarek wolnostojących. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: liczba drzwi: 1 kolor obudowy: biały wymiary(wys/szer/gł): 142x55x62.8 cm klasa efektywności energetycznej: A+ Zużycie energii w ciągu 365 dni: 226 kWh liczba kompresorów: 1 obiegi chłodnicze: 1 Poj. użytkowa łączna: 263 l Poj. - kom. chłodnicza: 241 l Poj. - kom. zamrażania: 22 l Czas przechowywania w przypadku awarii: 15 godz. Zdolność zamrażania w ciągu 24 godz. [kg]: 2 Metoda odszraniania - kom. chłodnicza: automat. - kom. zamrażania: ręcznie obustronny montaż drzwi |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 17

Chłodziarko – zamrażarka No Frost

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 chłodziarko-zamrażarek. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: liczba drzwi: 2 kolor obudowy: biały wymiary(wys/szer/gł): 180x55x62.8 cm klasa efektywności energetycznej: A Zużycie energii w ciągu 365 dni: 354 kWh liczba kompresorów: 1 obiegi chłodnicze: 1 Poj. użytkowa łączna: 290 l Poj. - kom. chłodnicza: 203 l Poj. - kom. zamrażania: 87 l Czas przechowywania w przypadku awarii: 18 godz. Zdolność zamrażania w ciągu 24 godz. [kg]: 10 Metoda odszraniania - kom. chłodnicza: automat. - kom. zamrażania: ręcznie obustronny montaż drzwi |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 18

Zamrażarka wolnostaojąca

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 zamrażarek wolnostojących. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: liczba drzwi: 1 kolor obudowy: biały wymiary(wys/szer/gł): 144.7x60x63.2 cm klasa efektywności energetycznej: A+ Zużycie energii w ciągu 365 dni: 240 kWh liczba kompresorów: 1 Poj. użytkowa łączna: 197 l Poj. - kom. chłodnicza: 0 l Poj. - kom. zamrażania: 197 l Czas przechowywania w przypadku awarii: 36 godz. Zdolność zamrażania w ciągu 24 godz. [kg]: 22 Metoda odszraniania - kom. chłodnicza: ręcznie - kom. zamrażania: ręcznie |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 19

Pralko - suszarka

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa pralko-suszarki. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: Klasa energetyczna: min. A Ładowność pralki: min 5 kg Ładowność suszarki: min. 5 kg Ilość obrotów wirówki: min. 1200 obr./min. |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 20

Waga platformowa 4-czujnikowa

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - obciążenie max - 600[kg] - dokładność odczytu - 0,2[kg] - temperatura pracy -10 ° - +40 °C - stopień ochrony IP 65 - wymiar szalki 1000x1000 [mm] - wyświetlacz LCD z podświetleniem - legalizacja - 2 lata gwarancji. - zasilanie : 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe (6×AA) - średni czas pracy na akumulatorach 35 godzin |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 21

Rama do zabudowy wagi

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | -rozmiar 1000 x 1000 mm -kompatybilna do wagi platformowej 4-czujnikowej, opisanej w części nr 20 |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 22

Waga precyzyjna

Przedmiot zamówienia : ............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | obciążenie max: 600 [g] dokładność odczytu 0,01 [g] powtarzalność 0,02 [g] liniowość ± 0,02 [g] temperatura pracy +15 ° - +30 °C szalka 128×128 [mm] wyświetlacz LCD z podświetleniem zasilanie 230V AC 50Hz / 11V AC wewnętrzny akumulator SLA średni czas pracy na akumulatorach 45 godzin kalibracja wewnętrzna automatyczna legalizacja min. 2 lata gwarancji Funkcje wagi: Liczenie sztuk Ważenie zwierząt Doważanie Odchyłki procentowe Pomiar w Newtonach Zatrzask maksymalnego wskazania |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 23

Wytrząsarka o ruchu okrężnym

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarki, o ruchu okrężnym. Powinna to być kompaktowa uniwersalna wytrząsarka o niewielkich rozmiarach. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: Ruch – okrężny Orbita 4,5 mm Maks. dopuszczalne obciążenie (wraz z wyposażeniem) 0,5 kg Moc znamionowa silnika 10/8 W Zakres obrotów 0-3000 obr./min. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 148 x 205 x 63 mm Ciężar 2,9 kg Klasa bezpieczeństwa: IP 21 (zgodnie z normą DIN EN 60529) Wymagane zasilanie 100-240 V 50/60 Hz W zestawie powinna znajdować się dodatkowa nakładka uniwersalna i nakładka do płytek mikrotitracyjnych |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 24
pH - metr przenośny do żywności i pożywek

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa pH-metra przenośnego do żywności i pożywek. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: pH-metr z elektrodą penetrującą dostosowaną do analizy żywności, np. soków owocowych, jogurtów, masła, serów oraz mięs, dzięki stożkowemu zakończeniu, ze zintegrowanym czujnikiem temperatury. Jednoczesne wyświetlanie pH oraz temperatury. Wskaźnik stabilności pomiaru. Automatyczna kalibracja 1- lub 2-punktowa z zapisanymi w pamięci buforami standardowymi (pH 4.01; 7.01; 10.01). Zestaw powinien zawierać: elektrodę do żywności, roztwory buforowe pH 7.01 i pH 4.01 (1 saszetka po 20 mL każdego buforu), roztwór do czyszczenia (2 x 20 mL), 4 baterie 1.5 V typu AA wystarczające na ok. 1000 godzin pracy, futerał. Zakres pomiarowy pH 0,00 do 14,00 z rozdzielczością 0,01 pH, dokładnością ±0,01 pH. Zakres pomiarowy temperatury 0,0 do 60,0°C z rozdzielczością 0,1°C, dokładnością ±0,1°C. Automatyczna kompensacja temperatury od 0,0 do 60,0°C. Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) nie większe niż 150 x 80 x 40 mm, waga nie większa niż 250 g |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 25

Pipety automatyczne

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych, jednokanałowych pipet automatycznych ze zrzutnikami wraz ze statywem karuzelowym, sześciomiejscowym. Sprzęt musi spełniać następujące wymagania: I ) Pipety automatyczne, jednokanałowe ze rzutnikiem końcówek, o zmiennej objętości w zakresie: 1) Zakres: 0,1-2,5μl - 1 szt. 2) Zakres: 0,5-10 μl - 1 szt. 3) Zakres: 2-20 μl - 1 szt. 4) Zakres: 10-100 μl - 1 szt. 5) Zakres: 20-200 μl - 1 szt. 6) Zakres: 100-1000 μl - 1 szt. - Pipety nastawne, wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. - Autoklawowalne w całości. - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. - Oddzielne okienko, umożliwiające szybką kalibrację na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych. - Możliwość rekalibracji. - Mechanizm amortyzujący, chroniący końcówkę i nasadę pipety. - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki. - 36 miesięcy gwarancji. II) Statyw karuzelowy, sześciomiejscowy dostosowany do pipet automatycznych, scharakteryzowanych powyżej. Dostawa pipet ze statywem do odbiorcy w cenie. Dostawca musi zobowiązać się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 26

Palnik Bunsena

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 palników Bunsena Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania: Palnik Bunsena z certyfikatem DIN-DVGW nr NG-2211AN0133 Z regulacją dopływu powietrza i zaworem igłowym gazu naturalnego (ziemnego) Z wbudowaną wewnątrz świeczką |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 27

Kuchenka mikrofalowa

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterowanie elektroniczne Pojemność 20 litrów Moc mikrofali min. 800 W |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 28

Skrzynka karmikowa, 1-stanowiskowa, przeznaczona do żywienia papkowego

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skrzynka karmikowa, 1-stanowiskowa, przeznaczona do żywienia papkowego max. 15 tuczników o wadze od 30 kg do końca tuczu, cechująca się: wymiarami (wys. x szer. x głęb.) nie przekraczającymi: 100x35x35 cm pojemnością max. do 43 kg wysokością od podłoża do koryta nie przekraczającą 13 cm stabilną, solidnie wykonaną konstrukcją z PE precyzyjnym systemem podawania paszy, zapobiegającym jej zawilgoceniu specjalnie wyprofilowanym korytem ułatwiającym pobieranie paszy, wykonanym ze stali nierdzewnej okuciami wykonanymi ze stali nierdzewnej Karmidło musi zawierać poidło, wykonane z tworzywa sztucznego. |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 29

Stół zabiegowy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół zabiegowy Stół z ręczna regulacją wysokości Regulacja za pomocą korby Zakres podnoszenia blatu – 360 mm Wymiary długość nie mniej niż 600 x 1100, wysokość nie mniej niż 700 – 1060 Wykonany ze stali kwasoodpornej Stabilna podstawa – udźwig do 100 kg Blat prosty wyposażony w haki/relingi |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 30

Klatka iniekcyjna

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klatka iniekcyjna wymiary nie więcej niż 76 x 30.5 x 35.5 cm. wzmocniona konstrukcja klatki możliwość zablokowania wewnętrznego panelu, w dogodnej pozycji jedną ręką. możliwość połączenia z klatkami pułapkami o odpowiednich wymiarach. |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 31

Poskrom do chwytania zwierząt domowych i dzikich

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poskrom do chwytania zwierząt domowych i dzikich długość nie mniej niż 122-183 cm rękojeść teleskopowa lekka konstrukcja z hartowanego aluminium automatyczny mechanizm blokujący, szybkie pokrętło zwalniające oraz bezpieczna pętla wszystkie części wymienne |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 32

Poskrom – chwytak na koty

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poskrom - chwytak na koty Chwytak do bezpiecznego poskramiania kotów i małych zwierząt. Anatomiczna budowa szczęk minimalizująca dyskomfort zwierzęcia Aluminiowa konstrukcja. Długość nie mniej niż 96 cm |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 33

Stojak na kroplówki

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stojak na kroplówki – 3 szt Podstawa na kółkach Możliwość regulacji wysokości Wykonanie ze stali kwasoodpornej Koszyczek do zawieszania butelek |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 34

Autoklawy

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw duży: Pojemność 60 litrów Wymiary komory: 32 x 32 x 65 cm (szer. x wys. x głęb.) Komora kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej z precyzyjnie wykonaną powierzchnią uszczelniającą Wymiary zewnętrzne 61,6 x 149,6 x 84 cm (szer. x wys. x głęb.) Zasilanie 400/50 V/Hz Moc pobierana 10 kW Waga 197 kg Świadectwo dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia – wpis lub zgłoszenie Inne posiadane atesty i certyfikaty; CE Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2010 Wersja próżniowa (proces B) – dla narzędzi opakowanych i nieopakowanych , wgłębionych i tekstylnych Suszenie próżniowe Temperatura programowalna 121-134 0C Program szybki procesów sterylizacyjnych - dla 1 kg instrumentów 14 min. - dla 15 kg instrumentów 20 min. Niskie zużycie wody dejonizowanej 2,0 - 3,0 l na cykl dla narzędzi nieopakowanych Niskie zużycie wody dejonizowanej 3,0 – 3,6 l na cykl dla narzędzi opakowanych Niskie zużycie wody dejonizowanej 3,6 - 4,5 l na cykl dla tekstyli Rygiel zabezpieczający otwarcie drzwi pod ciśnieniem Automatyczne zamknięcie drzwiowe z regulowanym momentem obrotowym Drzwi komory kontrolowane poprzez przełącznik bezpieczeństwa Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu Próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane pompą próżniową Możliwość wstępnego podgrzania w pozycji ”stand-by” Wytwornik pary wykonany ze stali szlachetnej i zabezpieczony przed obróbką cieplną Suszenie przy pomocy pompy próżniowej Niezależna od systemu sterującego kontrola procesów Regulacja poprzez pomiar ciśnienia absolutnego, niezależna od wahań ciśnienia atmosferycznego Wyświetlacz informujący w języku polskim o pracy autoklawu Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów Komora autoklawu – gwarancja 15 lat Oszczędna pompa próżniowa wyposażona w pierścień wodny regulowany czujnikami temperatury Zbiornik ciśnieniowy wykonany ze stali szlachetnej Programy sterylizacyjne: 2 programy w temperaturze 1340C program szybki typu flash w temperaturze 1340C 1 program ochronny w temperaturze 1210C i ciśnieniu 1,1 bara dla delikatnych narzędzi 3 programy testowe: Vacuum Test, Bowie&Dick, Helix Test Regulacja temperatury przy pomocy czujników PT 1000 Dokumentacja procesu – wbudowana drukarka Złącze szeregowe RS232 do połączenia komputera Zintegrowany pomiar przewodności wody Podłączenie autoklawu do sieci wodociągowej za pomocą demineralizatora i spust do kanalizacji Dostawa, instalacja, przeszkolenie personelu Instrukcja w języku polskim |  |  |
| 2. | Autoklaw mały: Pojemność 18 litrów Wymiary komory: 18 x 16 x 28 cm (szer. x wys. x głęb.) Wymiar tacy: 18 x 28 cm (szer. x głęb.) Wymiary zewnętrzne 44 x 39 x 64 cm (szer. x wys. x głęb.) Zasilanie 230/50 V/Hz Moc pobierana 2000 W Waga 51 kg Posiadający Znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta lub zgłoszenie do RW i WM Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2010 Wersja próżniowa (proces B) – dla narzędzi opakowanych i nieopakowanych , wgłębionych i tekstylnych Suszenie próżniowe System Oceny Procesu Temperatura programowalna 117-134 0C Min. 2 programy w temperaturze 121oC Min. 2 programy w temperaturze 134oC Min. 1 program do sterylizacji płynów Programy sterylizacyjne: min. 3 programy testowe (Vacuum Test, Bowie&Dick Test, Helix Test) Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu. Wyświetlanie aktualnego etapu procesu w j. polskim – kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania System alarmów przerywający proces sterylizacji Próżnia wstępna i frakcjonowana wytwarzana pompą próżniową Suszenie przy pomocy pompy próżniowej Możliwość wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by", Komora sterylizacyjna i rama wykonane ze stali nierdzewnej gwarancja min. 8 lat Filtr bakteriologiczny Automatyczne zamykanie drzwi po rozpoczęciu cyklu i w każdym innym przypadku gdy ciśnienie wzrośnie do 0,2 bara Zbiornik wody czystej min. 2 litry Zbiornik wody zużytej min. 2 litry Licznik przeprowadzonych cykli Wyświetlacz graficzny (320x240 pixeli) informujący w języku polskim o pracy autoklawu Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów Karta do identyfikacji użytkownika i zapisu parametrów sterylizacji Czytnik kart z oprogramowaniem do archiwizacji cykli sterylizacyjnych na komputerze Dostęp do danych cykli sterylizacyjnych zabezpieczony kluczem elektronicznym System automatycznego napełniania wodą destylowaną lub demineralizowaną Bezpośredni spust zużytej wody Dostawa, instalacja, przeszkolenie personelu Instrukcja w języku polskim Podłączenie autoklawu do sieci wodociągowej za pomocą demineralizatora i spust do kanalizacji Dostawa, instalacja, przeszkolenie personelu Instrukcja w języku polskim |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 35

Komora laminarna

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna typ Biohazard, klasa bezpieczeństwa II 230V/50Hz Certyfikat EN 12469 TUV, ISO, CE dla oferowanego modelu komory, kopie załączyć do oferty Wymiary blatu roboczego: nie mniej niż 880 mm (szer.) x 600 mm (głęb.) Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż 980 mm (szer.) x 790 mm (głęb.)x 2180mm Możliwość przeprowadzenia urządzenia przez otwór drzwiowy szerokości 79 cm 2 filtry HEPA z wydajnością min. 99,999% dla cząstek 0,3 um Elektrycznie podnoszone i opuszczane okno frontowe Okno frontowe pochylone pod kątem minimum 8 stopni Automatyczne ustalenie pozycji roboczej szyby frontowej Wysokość szczeliny roboczej: minimalnie 22,5 cm Szczelne zamknięcie komory po zakończeniu pracy Funkcja „stand by” Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony Kontrola mikroprocesorowa z wyświetlaczem LCD parametrów pracy Alarm wizualny i akustyczny Panel z identyfikacją miejsca powstania awarii Ściany boczne ze szkła bezpiecznego Automatycznie kontrolowana prędkość nawiewu Głośność <55 dBA w/g standardów TUV, UE, ISO, potwierdzona katalogiem producenta Światło > 2000 lux (intensywność regulowana), bezodblaskowe Wejście RS 232 z możliwością przesłania danych pracy komory do PC Lampa UV 30 W na elektromagnesach, programowalna Gniazdo elektryczne (podwójne) na tylnej ścianie Zawór gazowy na tylnej ścianie, preferowany po stronie lewej Podstawa antywibracyjna z możliwośią regulowania wysokości w 3 pozycjach do pracy siedzącej lub stojącej |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 36

Wirówka stołowa z chłodzeniem

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratoryjna wirówka stołowa z chłodzeniem Osiągana liczba obrotów nie mniej niż 10 200 rpm Osiągane przyspieszenie > 11 200 x g (dla rotorów stałokątnych) Osiągane przyspieszenie dla rotora wychyleniowego 4 x 750 ml > 5 200 x g Kontrola obrotów ± 10 RPM Zakres temperatur wirowania od -10oC do + 40oC Wolna od CFC Napęd indukcyjny (bezszczotkowy) Kontrola czasu wirowania z dokładnością co 1 minutę od 1 do 99,59h (lub wirowanie ciągłe). Możliwość definiowania programów użytkownika. Minimum 10 niezależnych profili przyspieszenia i hamowania Sterowanie mikroprocesowe. Prosty i łatwy w obsłudze interface. Rotor wychyleniowy ze stali nierdzewnej z 4 koszami aluminiowymi o poj. 750 ml każdy. Rotor z wbudowanym systemem automatycznej identyfikacji i korekcji niewyważonych prób; dopuszczalny zakres niewyważenia do 50 g. Rotor wyposażony w pokrywy aerozoloszczelne do koszy standardowych z certyfikacją bezpieczeństwa biologicznego. Maksymalne obroty 4 750 rpm osiągalne przyspieszenie min 5 200 x g Rotor pracujący z szeroka gamą wkładów/ adapterów przeznaczonych na probówki/butelki o poj. w zakresie 1.5 ml do 750 ml. Ponadto dostosowany do wirowania worków z krwią. Dostępne także adaptery na płaskie butelki do kultur tkankowych: T-25 cm2; T-75 cm2 Możliwość wymiany koszy standardowych na platformy do umieszczania płytek 96 dołkowych. Możliwość zastosowania aerozoloszczelnych kanistrów z certyfikacją bezpieczeństwa biologicznego wraz ze specjalnie dostosowanymi wkładami/adapterami na probówki/butelki o poj. w zakresie 1.5 ml do 230 ml. 2 pełne zestawy adapterów na probówki o poj 3-5 ml i średnicy około 11 mm (łącznie 8 sztuk). 2 pełne zestawy adapterów na probówki o poj 15 ml typu Falcon (łącznie 8 sztuk). Zestaw wkładów/adapterów na probówki 50 ml typu Falcon Zestaw adapterów na probówki wirówkowe o poj 1.5 ml przeznaczonych do aeroszczelnych kanistrów pasujących do koszy standardowych o poj. 750 ml Wymiary nie większe niż (szer. x wys. x głęb.): 77cm x 34 cm x 63 cm |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 37

Wagi

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga analityczna: Obciążenie max 220[g] Obciążenie minimalne 10 [mg] Dokładność odczytu 0,1[mg] Powtarzalność 0,1 [mg] Liniowość ±0,2 [mg] Szalka Ø 85 [mm] W standardzie RS 232 Zakres tary -220[g] Temperatura pracy +10 ° - +45 °C Kalibracja wewnętrzna(automatyczna) Wyświetlacz LCD z podświetleniem Liczenie sztuk Wyznaczanie gęstości Odchyłki procentowe Czas stabilizacji 3,5 s |  |  |
|  | Waga recepturująca Obciążenie maksymalne 60 [kg] Dokładność odczytu 20 [g] Zakres tary –60 [kg] Wymiar szalki 500×500 [mm] Temperatura pracy -10° - +40 °C Sygnał wyjściowy RS 232, RS 485 Stopień ochrony IP 66/67 Zasilanie 230V AC 50Hz, akumulator 6V 3Ah Wyświetlacz LCD z podświetleniem |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZEŚĆ NR 38

Mikroskop optyczny ( z systemem do akwizycji obrazu)

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis techniczny mikroskopu optycznego z systemem do akwizycji i analizy obrazu Optyka korygowana do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45 mm Korpus mikroskopu z 5-pozycyjnym uchwytem rewolwerowym, otwór na wsuwkę z analizatorem, stolik mechaniczny o rozmiarach nie większych niż 188x134 mm z drążkiem przesuwu po prawej stronie. Uchwyt preparatów na dwa szkiełka, wbudowane zasilanie 6V 30W, przesłona polowa, blokada stolika, pokrętła ogniskowania zgrubnego i dokładnego, filtr niebieski, olejek imersyjny 8 ml, klucz montażowy. Nasadka trinokularowa; nachylenie tubusów okularowych 30; stały podział wiązki światła 50%/50%; regulacja rozstawu źrenic min. 48-75mm; regulacja dioptryjna na lewym tubusie okularowym; liczba polowa (FN) 20 Okulary szerokopolowe 10x liczba polowa (FN) 20 Filtr wyrównujący barwy (zielony) o średnicy 45mm Kondensor dla kontrastu fazowego, zawiera pierścienie fazowe PH1/PH2/PH3, przysłonę do ciemnego (dla obiektywów aż do NA 0.65) i jasnego pola, nasadka obiektywowa Plan Achromat obiektyw 4x. Odległość czołowa min. 18.5 mm, apertura numeryczna 0.10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego. Plan Achromat obiektyw 10x . Odległość czołowa min. 10.5 mm, apertura numeryczna 0.25, korygowany na dowolną grubość szkiełka nakrywkowego. Do pracy w janym polu i kontraście fazowym (PH1). Plan Achromat obiektyw 20x. Odległość czołowa min. 1.2 mm, apertura numeryczna 0.4 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. Do pracy w janym polu i kontraście fazowym (PH1). Plan Achromat obiektyw 40x. Odległość czołowa min. 0.6 mm, apertura numeryczna 0.65 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH2). Plan Achromat obiektyw 100x, imersyjny. Odległość czołowa min. 0.13 mm, apertura numeryczna 1.25, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka, do kontrastu fazowego (PH3) Adaptacja do kamery z gwintem C, Kabel zasilający, żarówka, pokrowiec na mikroskop System do akwizycji i analizy obrazu Kamera cyfrowa o parametrach: Rozdzielczość maksymalna – 2592x1944 Element światłoczuły – CMOS o wielkość 1/2,5” Wielkość piksela – 2,2x2,2 mikrona Szybkość odświeżania – QXGA-6 klatek/sek., UXGA – 10 klatek/sek., SXGA – 15 klatek/sek., XGA 21 klatek/sek., VGA 46 klatek/sek. Stosunek sygnał/szum (S/N) – 50 dB Komunikacja – USB 2.0 Sposób montowania – gwint C Kamera współpracuje z proponowanym oprogramowaniem Oprogramowanie do analizy obrazu umożliwiające: kalibrację dla każdego powiększenia (obiektywu) konieczną do pomiarów rzeczywistych, dokonywanie pomiarów liniowych w wybranych jednostkach (mikrometry, mm etc.) zapis danych w automatycznie otwieranych arkuszach Excel automatyczne tworzenie w arkuszach danych dotyczących wartości średnich pomiarów oraz odchylenia od średniej, nanoszenie na zdjęcie skali porównawczej oraz napisów i oznaczeń, zmianę parametrów obrazu: kontrastu, jasności, nasycenia barw dla składowych RGB, odwracania obrazu, zoomu cyfrowego etc. Komputer z monitorem o parametrach minimalnych: Dwurdzeniowy procesor 2,5 GHz, 800 MHz, pamięć podręczna 2 MB, standardowa obudowa Mini Tower, Genuine Windows® 7 Professional 32Bit to XP Professional SP3 (Downgrade), 1024 MB jednokanałowej pamięci SDRAM DDR2 800 MHz [1 x 1024], Standard Quietkey USB Keyboard Black, zintegrowana karta graficzna , dysk twardy Serial ATA 160 GB (7200 obr/min) z pamięcią podręczną DataBurst™ 8 MB czytnik kart pamięci typu 19 w 1, optyczna mysz dwuprzyciskowa , 16X DVD+/-RW Drive For Win7, zintegrowana karta dźwiękowa 5.1 w standardzie HD, 3-letnia gwarancja podstawowa w następnym dniu roboczym Microsoft® Works 9.0 — wersja polska NOD 32 z licencją na 2 lata Monitor LCD WIDE, przekątna ekranu: 22", rozdzielczość :1680 x 1050 pikseli, czas reakcji : 5ms; D-Sub + DVI |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 39

Komora laminarna

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 Szerokość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 1250 mm. Szerokość zewnętrzna nie większa niż 1420 mm. Głębokość wewnętrzna komory ≥ 620 mm. Głębokość zewnętrzna ≤ 820mm. Wysokość wewnętrzna komory ≥ 660 mm. Wnętrze komory wykonane z nierdzewnej stali – nie malowane, z narożnikami zaokrąglonymi. Z uwagi na przeznaczenie komory wymagane są filtry typu ULPA główny i wylotowy o typowej skuteczności 99,9997% dla cząsteczek 0,12µm. Poziom głośności < 54dBA mierzone wg PN EN 12469:2000. Wysokość robocza okna frontowego mierzona od krawędzi blatu roboczego do dolnej krawędzi szyby frontowej nie mniejsza niż 200mm. Podwójne ściany boczne komory wykonane ze stali nierdzewnej, pomiędzy którymi jest przepływ powietrza o podciśnieniu względem otoczenia. Sterowanie mikroprocesorowe. Panel sterowania zintegrowany z wskaźnikiem przepływu powietrza umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej. Panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym z wbudowanym zegarem 24 godzinnym oraz timerem przeprowadzania doświadczenia, zegarem lampy UV optymalizujący czas jej pracy. Lampa UV zainstalowana na stałe w górnej części przedniej ściany komory roboczej, uruchamiana z panelu sterującego Czasowe nastawianie czasu pracy lampy UV Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego. Dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania prędkości powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów. Czujnik rzeczywistej prędkości przepływu powietrza wraz ze wskazaniem na wyświetlaczu faktycznej prędkości strumienia wlotowego i laminarnego umieszczony poza obszarem roboczym. Filtr główny zabezpieczony dyfuzorem zwiększającym jednorodność strumienia laminarnego oraz zabezpieczający filtr przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nastawne przez użytkownika zabezpieczenie hasłem w celu uniemożliwienia pracy osobom niepowołanym. Szyba frontowa ze szkła hartowanego, nie przepuszczająca promieniowania UV, podnoszona bezstopniowo napędem elektrycznym z automatycznym zatrzymaniem w pozycji pracy, umożliwiająca całkowite zamknięcie przestrzeni roboczej, pochylona przynajmniej 10° od pionu w stosunku do blatu roboczego dla zapewnienia ergonomicznej pozycji pracy, z możliwością zatrzymania w żądanej pozycji Ergonomiczny podłokietnik dla przedramion wykonany ze stali nierdzewnej, na całej szerokości roboczej z elastyczną nakładką. Oświetlenie wewnętrzne bezodblaskowe min 1400 lux. Wszystkie malowane elementy komory znajdujące się na zewnątrz pokryte specjalną powłoką antybakteryjną. Wymagane jest, aby komora wyposażona była w: - bakteriobójczą lampę UV. - 2 gniazda elektryczne montowane na bocznych ścianach. - blat roboczy dzielony, nie perforowany ze stali nierdzewnej w możliwością autoklawowania. - poziomowany statyw umożliwiający ustawienie komory jako niezależne stanowisko pracy. - zawór gazu z palnikiem gazowym uruchamianym za pomocą sensora podczerwieni W ramach dostawy należy przeprowadzić testy instalacyjne określone w normie PN EN 12469:2000. Oświadczenie producenta o upoważnieniu do oferowania przedmiotu zamówienia i posiadaniu przez oferenta autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski dołączone do oferty. |  |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy