## ZADANIE NR 6

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System do badania wskaźników biomechanicznych skorupy jaj oraz kośćca u drobiu

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Uniwersalna jednokolumnowa elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa - model stołowy - do badań statycznych i wolnozmiennych o zakresie obciążeń +/- 5 kN, klasa pomiarowa urządzenia: 0,5; 1.1. Konstrukcja maszyny o wysokiej sztywności, zawierająca śrubową kolumnę napędową oraz jednorodną kolumnę prowadzącą. Osadzenie belki pomiarowej z wstępnym obciążeniem i kompensacją luzu. 1.2. Zakres przemieszczenia pionowego belki pomiarowej: co najmniej 880 mm 1.3. Zakres prędkości testowych belki pomiarowej w zakresie od 0,05 do 1000 mm/min. 1.4. Mikroprocesorowy system sterowania przemieszczeniem belki pomiarowej z kontrolą zmian prędkości. Zintegrowany cyfrowy system odczytu i kontroli danych z układem sprzężenia zwrotnego; Możliwość jednoczesnej prezentacji danych w czasie rzeczywistym z co najmniej 4 kanałów pomiarowych; funkcje zabezpieczenia przed przeciążeniem. 1.5. Automatyczna detekcja i kalibracja przetworników pomiarowych z opcją wyboru jednostek pomiarowych: system SI, metryczny, calowy, Cyfrowy pomiar wartości siły i przemieszczenia z częstotliwością próbkowania sygnałów sterujących i danych pomiarowych 40 kHz 1.6. Częstotliwość przesyłania grup pomiarowych na jednostkę komputera PC 100Hz, synchronicznie, we wszystkich kanałach systemu, Transmisja danych do jednostki PC poprzez dedykowany interfejs typu Ethernet z szybkością transmisji danych do jednostki PC 750 kb/s; 1.7. Cyfrowy wskaźnik stanu pracy maszyny z funkcją sygnalizacji gotowości pracy maszyny i generacji kodów serwisowych, zlokalizowany na panelu przyłączeniowym korpusu maszyny 1.8. Napęd elektryczny poprzez silnik prądu stałego; Zasilanie: 230V, 50 Hz, 1-fazowe; Max. pobór mocy: 300 VA 1.9. Głowica pomiarowa siły o obciążalności +/- 5 kN z funkcją automatycznej identyfikacji i kalibracji elektronicznej; Klasa dokładności głowicy pomiarowej siły 0,5 wg ISO 7500-1 w zakresie od 50N do 5kN 2.0. Głowica dostarczona wraz z fabrycznym certyfikatem wzorcowania potwierdzającym dokładność pomiarową. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | 2. Zestaw sterowania operatora: 2.1. Zestaw komputerowy z procesorem min. Intel Core 2 Duo 2.66 GHz, 2GB RAM, dysk twardy 160GB, 16x DVD+/-RW, monitor 19” LCD, klawiatura, mysz, system operacyjny Windows XP Professional 2.2. Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim obejmujące: testy rozciągania, ściskania, zginania sterowanie przemieszczeniem trawersy maszyny wytrzymałościowej w funkcji obciążenia, naprężenia i odkształcenia możliwość realizacji obciążeń cyklicznych i zmiennych tworzenie raportów w postaci pliku PDF, MS WORD i HTML oraz możliwość eksportu danych do programów Excel i w trybie ASCII celem ich dalszego przetwarzania moduł do wykonywania programowej kalibracji głowicy pomiarowej siły, mającej na celu sprawdzenie poprawności działania toru pomiarowego | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | 3. Zestaw akcesoriów badawczych: 3.1. Stolik do testów zginania 3-punktowego dla obciążeń do 5 kN zmienny rozstaw podpór, maksymalny rozstaw 194mm średnice kowadeł 10mm 3.2. Tarcze do testów ściskania o obciążalności co najmniej 2kN górna tarcza o średnicy 50mm dolna tarcza o średnicy w zakresie: 56-60mm taca osłonowa o rozmiarze co najmniej: 180mm x 180mm z mocowaniem umożliwiającym montaż dolnej tarczy | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | 4. Instalacja: 4.1. Instalacja w siedzibie użytkownika przez autoryzowany serwis producenta, który ma siedzibę w Polsce; 4.2. Szkolenie z zakresu obsługi maszyny i oprogramowania w siedzibie użytkownika; 4.3. Po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny zostanie dokonana kalibracja głowicy pomiarowej siły zgodnie z normą ISO 7500-1 wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa kalibracji przez serwis producenta maszyny (wg ILAC); | Tak Tak Tak |  |
|  | Termin dostawy: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min. 12 m-cy | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy