## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do wizualizacji obrazu.

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Nazwa towaru | Podstawowe parametry techniczne | Ilość (szt.) | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejestrator cyfrowy BCS-DVR1604GB (jeżeli nie ma w ofercie to zamiennik) | 16 kanałów video; kompresja H.264; pentaplex; 200kl/s w D1; 400kl/s w HD1 i CIF; 2x USB2.0; wyjście VGA, obsługa 8x HDD SATA; Shuttle Jog; sterowanie myszą; LAN, 16x audio, pilot, detekcja ruchu, sabotaż kamer, PTZ, definiowalne uprawnienia użytkowników, WATCH DOG, menu ikonowe i program zdalny w języku polskim | 1 | Tak |  |
| Dysk twardy Samsung 1TB HD 103SISATAII 32MB | HD103 SI 3,5” 1TB 32MB SATA II | 2 | Tak |  |
| Monitor CCTV LCD VTV-15LCD | kolor, 14”, 450 linii, PAL/NTSC, 9300st.K, wideo: BNC, audio: RCA, S-VHS, głośnik 8Ohm, 3W, zasilanie: 230V AC, 65W | 1 | Tak |  |
| Kamera CDR-406T | 1/3” Sony Color High Resolution CCD, 480 linii, czułość 0 Lux (IR ON – 36 wbudowanych diod – skuteczność ok. 20m), obiektyw 3,5-8mm. AWB, BLC, AGC, obudowa wandaloodporna, metalowa, kopułowa, wymiary: 120x100mm, zasilanie 12V DC, 410mA | 6 | Tak |  |
| Kamera DCC-501F | 1/3” Sony Super HAD CCD; 540 linii; czułość 0,3Lux (kolor), 0,0008Lux (b/w + sens up); funkcja dzień/noc; balans bieli: ATW/AWC/manulany; DLC, odszumianie DNR; AGC; regulacja ostrości; strefy prywatności, sens-up do 128x; mirror; obiektywy C/CS; OSD; wymiary 61x55x104,7mm, zasilanie 12V DC, 250mA | 6 | Tak |  |
| CC-606S - Kamera kolorowa 520 linii z oświetlaczem IR | 1/3" Sony CCD, Rozdzielczość telewizyjna: 520 linii TV, Obiektyw: 6mm, Kąt widzenia: 45st., Migawka elektroniczna: 1/50...1/100000 sek., Oświetlacz IR: 24 diody LED, Zasieg oświetlacza: 40-60m, Szczelność obudowy: IP67, Zasilanie: 12VDC, Pobór prądu: max 500mA, Temperatura pracy: -20...+50st, Wymiary: 120x80x75mm, Certyfikaty: CE, | 4 | Tak |  |
| Obiektyw Spacecom TAV2712DC | szklane soczewki asferyczne, długość ogniskowej 2,7-12mm, automatyczne przysłona, redukcja przesunięcia ostrości w podczerwieni- maks. poziomy kąt widzenia – ok. 97,4st., minimalna odległość ogniskowania: 0,3m, mocowanie CS, wymiary 50x40x57 | 6 | Tak |  |
| GL500 - Uchwyt 210mm do kamer | Uchwyt uniwersalny do montażu kamer przemysłowych do ściany lub sufitu. Uchwyt ma długość 155mm i jest mocowany do podłoża za pomocą kołków rozporowych (w zestawie). Właściwości: Długość uchwytu: 220mm, Miejsce montażu: ściana lub sufit, Sposób montażu: kołki rozporowe fi8 (w zestawie) | 16 | Tak |  |
| Telewizor LCD 32” | Telewizor LCD LE 32 B 530 Samsung, format obrazu 16:9, przekątna ekranu 32", Technologia DNIE+, opatentowana technologia firmy SAMSUNG poprawiająca jakość obrazu. Rozdzielczość 1920x1080 pikseli, WYSOKI KONTRAST, Full HD 1080p, Kąt widzenia 178 st. Podświetlenie CCFL, Real M0vie 1080 24p, Wide Colour Enhancer 2, Tuner analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4), 100 programów w pamięci, Obsługiwane systemy stereo NICAM, Głośniki wbudowane, Gniazdo HDMI x3 | 1 | Tak |  |
| Zasilacz AWZ820 | stabilizowany, zasilanie: 230V AC (0,41A), moc zasilacza: 45W max, napięcie wyjściowe: 12,0V DC, 3x regulacja 11,0V-15,0V DC, prąd wyjściowy: 9x 0,4A, max 3,5A, obudowa metalowa, wymiary: 230,230x98mm | 2 | Tak |  |
| Przewód YAP75+2x0,5mm2 | przewód współosiowy 75Ohm, 2 żyły zasilające 0,5mm2 – krażek 100m | 2 | Tak |  |
| Wtyki video BNC+F | wtyk BNC-F oraz wtyk F | 22 | Tak |  |
| Wtyk zasilania DC | wtyk DC, wyprowadzony przewód połączniowy | 16 | Tak |  |
| Przewód UTP | Przewód sieciowy - skrętka komputerowa UTP kat 5e – 1m | 5 | Tak |  |
| Wtyk RJ-45 | Wtyk sieciowy LAN – RJ-45 | 2 | Tak |  |
| Monitor LCD 22" monitor z tunerem TV SAMSUNG T220HD 2xHDMI MPEG-4 FULL HD | " 220HD, WIDE, z pilotem, głośniki, przekątna ekranu : 22 cali, rozdzielczość : 1680x1050, kontrast : 10000:1, czas reakcji : 5ms Rozmiar 22" Panoramiczny Rozdzielczość 1680 x 1050 Jasność (cd/m2) 300 Kontrast DC 10000:1 (1000:1) Czas reakcji (ms) 5 | 1 | Tak |  |
| Karta DVR Geovision GV250/4 | PCI, 4x video (BNC), 12kl/s, maks. rozdzielczość: 720x567, kompresja: WAVELET lub MPEG-4, detekcja ruchu, szereg zaawansowanych funkcji, wymiary: 120x95mm, | 1 | Tak |  |
| Termin dostawy | 8 tygodni od dnia podpisania umowy |  | Tak |  |
| Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące |  | Tak |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy