## ZADANIE NR 4

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Kamera termowizyjna.

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera termowizyjna znajdująca zastosowanie w wykrywaniu patologii i chorób związanych z układem krwionośnym u koni. | Tak |  |
|  | Kamera, która pozwala szybko i łatwo sprawdzić temperaturę powierzchni skóry i wykryć np. stany zapalne zanim pojawią się inne objawy | Tak |  |
|  | Kamera termowizyjna umożliwiająca pobieranie rozkładu intensywności promieniowania podczerwonego z określonej scenerii i przedstawiać go w postaci obrazu. | Tak |  |
|  | Parametry kamery: - niechłodzona, matrycowa działająca w trybie czasu rzeczywistego. - detektor o wymiarach ok. 384x288 elementów - czułość termiczna (zakres): 0.08°C - 30°C - posiadająca wbudowany aparat cyfrowy rejestrujący zdjęcia w paśmie widzialnym. - wyświetlacz LCD 3.5" o rozdzielczości 640x480pikseli z funkcjami dotykowymi - wizjer 0.6" w technologii OLED 640x480 pikseli - wyjście video VGA/PAL/NTSC - zakres pomiarowy: -20...+800°C | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | - kamera przenośna - rozdzielczość detektora termowizji 240x180 pikseli - rozdzielczość kamery min. 3 Megapixela - znacznik min. i max. temperatury - funkcje: „obraz-w-obrazie” , ruchomy obszar, ruchomy punkt - wskaźnik laserowy - podłączenie USB - zapis termogramów jako pliki JPEG, z możliwością dokonywania pomiarów oraz zmiany palety barw - możliwość zapisu na karcie SD - autofocus - zoom cyfrowy min. 2x - wymienna optyka z automatycznym rozpoznawaniem obiektywu - wyjście video - wskaźnik laserowy - oprogramowanie analityczne - czas pracy min. 4 godziny | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Termin dostawy: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy