Część 6

# Elektroniczny młotek Shmidta

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Całkowicie zintegrowane urządzenie elektroniczne umożliwiające pomiar współczynnika odbicia oraz przeliczenie na wytrzymałość betonu | TAK |  |
|  | Energia uderzenia 2,207 Nm. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru 10-100 MPa. | TAK |  |
|  | Wyposażony w system menu obrazkowego z jednym przyciskiem funkcyjnym, funkcję automatycznej detekcji i korekcji kierunku uderzenia oraz monitoringu energii uderzenia. | TAK |  |
|  | Funkcje statystyki (tryb średniej, mediany) i wprowadzania korekcji, przetwarzanie danych zgodnie z EN 12504-2, ASTM C805, JGJ/T 23-2001 | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć wewnętrzna na 4 000 pomiarów ( możliwość przeglądania wyników ostatnich 20 serii pomiarowych z poziomu młotka, całość dokonanych pomiarów widoczna w komputerze ) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz graficzny/alfanumeryczny LCD 17 x 71 pixeli. | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych do komputera przy użyciu kabla USB i odpowiedniego dołączonego oprogramowania w języku angielskim lub polskim | TAK |  |
|  | Dołączone oprogramowanie pozwalające na przegląd, sortowanie i wydruk dokonanych pomiarów lub ich export do innych aplikacji | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia własnych krzywych konwersji i ich zainstalowania w urządzeniu | TAK |  |
|  | Zasilanie – wbudowany akumulator (na min. 3000 pomiarów), ładowany z zasilacza sieciowego lub portu USB komputera. | TAK |  |
|  | Dodatkowo wyposażony w: walizkę transportową, kamień ścierny, pasek nośny, zasilacz sieciowy/USB. | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia zainstalowania aparatury*. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy, uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy