Część 8

# Betonoskop ultradźwiękowy do oceny wytrzymałości na ściskanie produktów i elementów betonowych z rejestratorem i pamięcią pomiarów wraz z  wbudowanym interfejsem i oprogramowaniem do transmisji danych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośne urządzenie, w odpornej obudowie, do ultradźwiękowego badania elementów betonowych, ceramicznych, drewnianych Zgodne z normami EN 12504-4, ASTM C597-02, BS 1881 ( część 203 ), ISO 1920-7:2004, IS 1311. | TAK |  |
|  | Pomiary metodą transmisji bezpośredniej, pół bezpośredniej i pośredniej. | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru czasu przejścia fali ultradźwiękowej w zakresie od 0.1 μs do 9999 μs, obliczania jej prędkości, odległości pomiędzy przetwornikami, głębokości szczeliny ( prostopadłej do badanej powierzchni ). | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru napięcia nadajnika ( 125 V, 250 V, 350 V, 500 V lub AUTO ) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz min. 256 x 64 pikseli | TAK |  |
|  | System menu obrazkowego. | TAK |  |
|  | Pamięć na ok. 500 pomiarów. | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych do komputera przy użyciu kabla USB i oprogramowania dołączonego w języku polskim lub angielskim | TAK |  |
|  | Dołączone oprogramowanie, w wersji językowej polskiej lub angielskiej, umożliwiające prezentację i analizę dokonanych pomiarów oraz ich export do innych aplikacji. | TAK |  |
|  | Zasilanie – bateryjne, sieciowe/adapter AC lub z portu USB komputera | TAK |  |
|  | 2 przetworniki 54 kHz | TAK |  |
|  | 2 kable BNC o długości 1,5 m każdy | TAK |  |
|  | 2 kable BNC o długości 10,m każdy | TAK |  |
|  | Pasta łącząca | TAK |  |
|  | Pręt kalibracyjny 25 μs | TAK |  |
|  | Ładowarka | TAK |  |
|  | Kabel USB | TAK |  |
|  | Walizka transportowa | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia zainstalowania aparatury*. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia po zainstalowaniu urządzenia w laboratorium | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy