Część 9

# Przyrząd do oceny jakości zabezpieczenia kabli sprężających, kontroli efektywności iniekcji, określania grubości płytowych elementów betonowych, dostępnych jednostronnie, nieniszczącej oceny ciągłości wielowarstwowych konstrukcji betonowych, lokalizacji wszelkiego rodzaju wewnętrznych uszkodzeń konstrukcji żelbetowych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Precyzyjne urządzenie wykorzystujące metodę Impact – Echo, spełniające wymogi normy ASTM C 1383-98. | TAK |  |
|  | Zestaw do wykrywania wad w betonie (np. pustek, delaminacji) | TAK |  |
|  | Pomiar grubości elementów betonowych | TAK |  |
|  | Pomiar szybkości rozchodzenia się fali typu P | TAK |  |
|  | Pomiar głębokości rys powierzchniowych | TAK |  |
|  | Zakres generowanych częstotliwości - wersja podstawowa - od 1.2 do 60 kHz. | TAK |  |
|  | Błąd pomiaru ± 1,2 %, jeżeli pomiary grubości na elemencie, poprzedzone są wykalibrowaniem przyrządu w miejscu, gdzie możliwy jest bezpośredni pomiar grubości elementu | TAK |  |
|  | Błąd pomiaru ± 3,2 %, jeżeli nie ma możliwości bezpośredniego pomiaru grubości elementu i wyznacza się ją na podstawie powierzchniowej szybkości rozchodzenia się fali typu P | TAK |  |
|  | Zestaw składa się z kompletnego systemu spełniającego wymogi normy ASTM C 1383 i dostarczany jest w dwóch walizkach | TAK |  |
|  | Pomiar głębokości rys powierzchniowych może być oszacowany z dokładnością ± 4,2 % | TAK |  |
|  | Oprogramowanie | TAK |  |
|  | Karta rozszerzająca do podłączenia urządzenia pomiarowego do laptopa | TAK |  |
|  | Pierwsza walizka: | TAK |  |
|  | Komputer przenośny ze standardową klawiaturą, zainstalowanym 32 bitowym systemem operacyjnym polskojęzycznym oraz oprogramowaniem do obsługi zestawu oraz kartą umożliwiającą podłączenie zestawu pomiarowego do komputera | TAK |  |
|  | Złącze do podłączenia zasilania 220-230 V | TAK |  |
|  | Oprogramowaniem do obsługi zestawu na nośniku optycznym | TAK |  |
|  | Walizka zawierająca ww. elementy zestawu | TAK |  |
|  | Druga walizka: | TAK |  |
|  | Przyrząd z długą rączką i dwoma przekaźnikami do wyznaczania szybkości rozchodzenia się fali typu-P i głębokości rys powierzchniowych | TAK |  |
|  | Dodatkowa krótka rączka do pomiaru głębokości rys | TAK |  |
|  | Przyrząd z impaktorami o średnicy 5, 8 i 12 mm | TAK |  |
|  | Kapturki ochronne do przekaźników – min. 40 szt. | TAK |  |
|  | Podwójny kabel | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi do programu (po polsku i angielsku) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi do zestawu (po polsku i angielsku) | TAK |  |
|  | Informacje na temat wykonywania pomiarów metodą Impact-Echo | TAK |  |
|  | Przykłady zastosowań metody Impact-Echo | TAK |  |
|  | Walizka na ww. elementy zestawu | TAK |  |

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia zainstalowania aparatury*. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia po zainstalowaniu urządzenia w laboratorium | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy