Część 10

# Przenośny aparat pomiarowy do precyzyjnej lokalizacji i przebiegu zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, średnicy, grubości otulenia oraz rozstawu prętów zbrojeniowych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrząd służący do lokalizacji prętów zbrojeniowych, pomiaru grubości otuliny w dwóch zakresach pomiarowych (z funkcją korekcji 2 warstwy) i średnicy prętów. | TAK |  |
|  | Miernik przemieszczenia sondy umożliwiający wykorzystanie funkcji wbudowanego oprogramowania do graficznego przedstawiania położenia prętów na ekranie oraz umożliwiający przedstawienie grubości otuliny pokrywającej pręty na danej powierzchni za pomocą odcieni szarości i wartości liczbowych. | TAK |  |
|  | Zaopatrzony w cyfrowy rejestrator z podświetlanym wyświetlaczem graficznym LCD i pamięcią na nie mniej niż 120 000 wartości pomiarowych. | TAK |  |
|  | Transmisja danych do PC i wydruk poprzez wbudowany interfejs i dołączony kabel transmisyjny. | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne. | TAK |  |
|  | Komplet z sondą uniwersalną z miernikiem przemieszczenia, z kablem transmisyjnym i walizką transportową. | TAK |  |
|  | Dodatkowo zaopatrzony w blok kontrolny umożliwiający sprawdzenie poprawności działania detektora zbrojenia. | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia zainstalowania aparatury*. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia po zainstalowaniu urządzenia w laboratorium | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy