Część 11

# Grubościomierz ultradźwiękowy do pomiaru grubości w niedostępnych miejscach: np. grubości powłok lub grubości elementów dostępnych jednostronnie

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie umożliwiające pomiar grubości materiału z pominięciem warstwy ochronnej | TAK |  |
|  | Pomiarów grubości elementów wykonanych ze: stali, aluminium, stopów Al., stopów Cu, tworzyw sztucznych, szkła, i innych materiałów przez które przechodzi fala ultradźwiękowa. | TAK | . |
|  | Obudowa przystosowana do pomiarów w terenie | TAK |  |
|  | Niezintegrowana z przyrządem głowica ultradźwiękowa (na przewodzie) umożliwiająca pomiary w miejscach trudno dostępnych. | TAK |  |
|  | Pomiar grubości w zakresie od 1 do 199,9mm lub z pominięciem warstwy ochronnej materiału od 2 do 199,9 mm | TAK |  |
|  | Pomiar w pełnym zakresie pracy grubościomierza przy wykorzystaniu tylko jednej głowicy, niezależnie od rodzaju o mierzonego materiału na powierzchniach płaskich jak i wypukłych | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ± 1% ± 0,1mm | TAK |  |
|  | Pamięć grubościomierza zawierająca nastawy prędkości fali ultradźwiękowej dla 13 typów materiałów: stali, aluminium, miedzi, mosiądzu, cyny, brązu, chromu, tytanu, cynku, srebra, polietylenu, plexi, szkła | TAK |  |
|  | Kalibracja dwupunktowa wykonywana przez użytkownika lub kalibracja standardowa producenta | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja głowicy w funkcji temperatury oraz zużywania się części roboczej | TAK |  |
|  | Pamięć 1999 pomiarów z możliwością tworzenia banków danych oraz oznaczenia datą wykonania pomiaru | TAK |  |
|  | Statystyka pomiarów (max., min., średnia), edycja wyników pomiarów | TAK |  |
|  | Zasilanie przyrządu oraz ładowanie akumulatorów za pośrednictwem zasilacza | TAK |  |
|  | Transfer danych do komputera lub przenośnej drukarki przez interfejs RS232 | TAK |  |
|  | Zakres temperatur pracy od -10 ºC do +40 ºC. | TAK |  |
|  | Zasilacz – ładowarka | TAK |  |
|  | Walizki transportowa | TAK |  |
|  | Futerał przeznaczony do pracy w terenie | TAK |  |
|  | Instrukcji obsługi | TAK |  |
|  | Certyfikat kalibracyjny oraz deklaracji zgodności | TAK |  |
|  | Wzorzec stalowy | TAK |  |
|  | Wzorzec aluminiowy | TAK |  |
|  | Kabel RS232 do transmisji danych | TAK |  |
|  | 2 wewnętrzne akumulatory typ AA | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia zainstalowania aparatury*. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

Inne wymagania

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

**Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy