Część 12

# Dalmierz laserowy do pomiaru odległości trudnodostępnych z pomiarem kąta nachylenia

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dalmierz laserowy połączony z cyfrowym celownikiem i czujnikiem pochylenia | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ±1,5 mm | TAK |  |
|  | Zasięg 0,05 m do 200 m | TAK |  |
|  | Dokładność dla wiązki lasera (czujnik pochylenia) ±0,15° | TAK |  |
|  | Dokładność dla obudowy (czujnik pochylenia) ±0,3° | TAK |  |
|  | Jednostki czujnika pochylenia ±90°; ±180°; ±360°, 0,00%; 0,0 mm/m; 0,00 in/ft | TAK |  |
|  | Jednostki pomiaru 0,000; 0,00 m; 0 mm; 0,00 ft; 0’ 00’’ 1/32; 0,00 1/32 ft in; 0,0 in; 0 1/32 in | TAK |  |
|  | Wywołanie 30 ostatnich pomiarów | TAK |  |
|  | Cyfrowy celownik z trzykrotnym powiększeniem | TAK |  |
|  | Ekran w skali szarości | TAK |  |
|  | Statyw | TAK |  |
|  | Okulary z czerwonymi szkłami poprawiające widoczność plamki lasera w jasnych pomieszczeniach i na zewnątrz na odległość 10-15m | TAK |  |
|  | Zasilanie 2 x AA 1,5V | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru* | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy