Część 15

# Oprzyrządowanie węzła betoniarskiego: betoniarka o pojemności 100 l, stół wibracyjny, wibrator budowlany z buławą wibrującą 38 mm i wałkiem giętkim o długości 3 m do wykonywania elementów próbnych i próbek do badań konstrukcji betonowych i żelbetowych

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| W skład oprzyrządowania węzła betoniarskiego wchodzą urządzenia o parametrach: |
|  | Betoniarka |  |  |
|  | Pojemność całkowita do 130 l | TAK |  |
|  | Pojemność zasypowa max 85 l | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania 230 V | TAK |  |
|  | Koło przechyłu z hamulcem nożnym | TAK |  |
|  | Metalowa osłona silnika | TAK |  |
|  | Wibrator budowlany z buławą wibrującą |  |  |
|  | Wibrator mechaniczny do betonu | TAK |  |
|  | Buława 38-58 mm | TAK |  |
|  | Wałek 3-5 m | TAK |  |
|  | Moc 2300W | TAK |  |
|  | Zasilanie 220-230 V | TAK |  |
|  | Stół wibracyjny |  |  |
|  | Stół o ergonomicznej wysokości umożliwiającej prawidłowe zagęszczenie mieszanki w formach | TAK |  |
|  | Powierzchnia stołu max 1,25 m2 | TAK |  |
|  | Powierzchnia stołu min. 1,10 m2 | TAK |  |
|  | Regulowana siła wymuszająca, minimum 1400 obrotów na minutę | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia zainstalowania aparatury*, | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Konieczne dostarczanie wraz z instrukcją w języku polskim. | TAK |  |
|  | Protokół kalibracyjny wagi | TAK |  |
|  | Dostawa urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy