Część 16

# Elektroniczna waga o zakresie do 30 kg do ważenia składników mieszanki betonowej.

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania odnośnie wagi |
|  | Waga przeznaczona do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne 12/30 kg | TAK |  |
|  | Dokładność odczytu 0,2/0,5 g | TAK |  |
|  | Zakres tary -30 kg | TAK |  |
|  | Powtarzalność 0,2/0,5 g | TAK |  |
|  | Liniowość ±0,2/0,5 g | TAK |  |
|  | Czas stabilizacji 3 sekundy | TAK |  |
|  | Wymiar szalki nie mniejszy jak 290×360mm | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V AC 50Hz / 11V AC oraz akumulatorowe | TAK |  |
|  | Wewnętrzny akumulator | TAK |  |
|  | Złącze RS 232 | TAK |  |
|  | Szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD gwarantujący dobrą czytelność wyniku | TAK |  |
| Wymagania odnośnie programu zapewniającego współpracę wagi z komputerem |
|  | Współpraca z jednym z dwóch portów szeregowych z możliwością wyboru parametrów transmisji | TAK |  |
|  | Prezentacja przeprowadzonego pomiaru w postaci kolumn liczb lub wykresu | TAK |  |
|  | Statystyka z serii ważeń | TAK |  |
|  | Eksport danych do innych programów (np. Excel). | TAK |  |
|  | Przewód RS 232: waga - komputer | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od dnia zainstalowania aparatury* | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Konieczne dostarczanie wraz z instrukcją w języku polskim. | TAK |  |
|  | Protokół kalibracyjny wagi | TAK |  |
|  | Dostawa urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy