Część 19

# Urządzenie do badań wytrzymałości betonu w zakresie prób obciążeniowych na odrywanie.

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tester do pomiaru wytrzymałości betonu w zakresie prób obciążeniowych na odrywanie. | TAK |  |
|  | Maksymalna siła zrywająca nie mniej niż 16 kN | TAK |  |
|  | Dokładność 0,5 %. | TAK |  |
|  | Rejestrator elektroniczny z pamięcią na 1000 pomiarów | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednostki pomiaru i powierzchni próbki, | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie wartości szczytowej | TAK |  |
|  | Miernik rytmu pracy | TAK |  |
|  | Wbudowany interfejs RS 232 i oprogramowanie do wydruku i transmisji danych do komputera | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne. | TAK |  |
|  | Wskaźnik dynamometryczny z paskiem i walizką | TAK |  |
|  | Tester z czujnikiem ciśnienia i min. 2 m przewodem, | TAK |  |
|  | Płytka badawcza = 50 mm | TAK |  |
|  | 2 stalowe śruby zaczepowe M8 | TAK |  |
|  | Aluminiowe płytki badawcze – 10 szt. do badań w zakresie prób obciążeniowych na odrywanie | TAK |  |
|  | Stalowe płytki badawcze – 10 szt. do badań w zakresie prób obciążeniowych na odrywanie | TAK |  |
|  | Koronka diamentowa do przygotowywania powierzchni pomiarowej do badań pull-off przy wierceniu na sucho dla powierzchni o średniej twardości | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia zainstalowania aparatury*. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Dostawa urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy