Część 23

# Hydrauliczna wiertnica do betonu

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modułowy statyw do profesjonalnego użytku | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnego dostosowania statywu | TAK |  |
|  | Regulowane ślizgi sanek prowadzących | TAK |  |
|  | Zintegrowany posuw precyzyjny umożliwiający wywieranie nacisku na wiertło koronowe | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy wiertnicy do użycia wierteł do Ø 800 mm | TAK |  |
|  | Skład zestawu wiertnicy: |  |  |
|  | Kolumna z sankami, (stalowa podstawa) | TAK |  |
|  | Zestaw kół dla kolumny | TAK |  |
|  | Podpora teleskopowa z uchwytem dla kolumny | TAK |  |
|  | Przekładnia do silników hydraulicznych | TAK |  |
|  | Płyta do montażu na sankach prowadzących | TAK |  |
|  | Płyta montażowo-dystansowa do ww. przekładni do silników hydraulicznych | TAK |  |
|  | Silnik hydrauliczny dla wierteł w zakresie Ø 121-300 mm | TAK |  |
|  | Silnik hydrauliczny dla wierteł w zakresie Ø 201-400 mm | TAK |  |
|  | 2-częściowy pakiet węży hydraulicznych z szybkozłączami, długość 5 m | TAK |  |
|  | Agregat hydrauliczny o parametrach co najmniej 15/20 kW, 250 bar, 30/44/14 l/min (silnik spalinowy) | TAK |  |
|  | 6 x wiertło koronowe o średnicy 101 mm, do żelbetu z twardym kruszywem, mocnego zbrojenia, długość użyteczna wiertła min. 450mm | TAK |  |
|  | 5 x Wiertło koronowe o średnicy 151 mm, do żelbetu z twardym kruszywem, mocnego zbrojenia, długość użyteczna wiertła min. 450mm | TAK |  |
|  | 5 x Wiertło koronowe o średnicy 201 mm, do żelbetu z twardym kruszywem, mocnego zbrojenia, długość użyteczna wiertła min. 450mm | TAK |  |
|  | 3 x Wiertło koronowe o średnicy 300 mm, do żelbetu z twardym kruszywem, mocnego zbrojenia, długość użyteczna wiertła min. 450mm | TAK |  |
|  | 6 x Wiertło koronowe o średnicy 107 mm, do asfaltu, silikatów, murów i innych ścieralnych materiałów, długość użyteczna wiertła min. 450mm | TAK |  |
|  | 6 x Wiertło koronowe o średnicy 201 mm, do asfaltu, silikatów, murów i innych ścieralnych materiałów, długość użyteczna wiertła min. 450mm | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru* | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Dostawa i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy