Część 24

# System detekcji promieniowania podczerwonego (kamera termowizyjna) do diagnostyki cieplno- wilgotnościowej konstrukcji

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośna kamera termowizyjna do nieinwazyjnego diagnozowanie stanu wilgotnościowego i cieplnego obiektów mostowych, wiaduktów i budynków | TAK |  |
|  | Pole widzenia 20ox15o | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 1,1 mrad | TAK |  |
|  | Czułość termiczna 50 mK przy 30oC | TAK |  |
|  | Ostrość - Regulacja automatyczna lub ręczna | TAK |  |
|  | Zoom elektroniczny 2,4 z interpolacją | TAK |  |
|  | Rodzaj detektora – mikrobolometryczny | TAK |  |
|  | Zakres temperaturowy – 40oC do 120oC | TAK |  |
|  | Dokładność 2oC | TAK |  |
|  | Korekcja emisyjności od 0,1 do 1,0 | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości z układem zdalnego sterowania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do składania obrazów i wykonywania sprawozdań | TAK |  |
|  | Alarm punktu rosy | TAK |  |
|  | Alarm izolacji | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru* | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Dostawa i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 ,miesięcy lub 12 miesięcy, uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

** Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy